# 一种可调控溢流钢坝论文和设计-季卫江

### 全文摘要

本实用新型涉及一种可调控溢流钢坝。现有的坝体结构存在运行管理较复杂、安全性差、橡胶易老化等弊端，质量事故发生率高。本实用新型在所述钢制坝体的两端设置有启闭机室，启闭机室内设置液压启闭机和拐臂结构，所述拐臂结构一端连接液压启闭机，另一端连接底轴，所述的坝体门页固定在底轴上，所述底轴可旋转的固定在铰座上，所述坝体门页的上部安装多个折叠挡板，所述挡板安装在坝体门页上的位置可调，所述的挡板在中间形成竖向折痕，所述挡板底部设置安装板固定在坝体门页上。本实用新型减少了闸墩的使用，结构简单，节省投资。可以立坝蓄水、卧坝行洪排涝，设置在钢坝门页顶端的挡板位置可调，可以形成不同的人工瀑布的景观效果。

### 主设计要求

1.一种可调控溢流钢坝，包括拐臂结构、液压启闭机、坝体门页、底轴和若干铰座，其特征在于在所述钢坝的两端设置有启闭机室，启闭机室内设置液压启闭机和拐臂结构，所述拐臂结构一端连接液压启闭机，另一端连接底轴，所述的坝体门页固定在底轴上，所述底轴可旋转的固定在铰座上，所述坝体门页的上部安装多个折叠挡板，所述挡板安装在坝体门页上的位置可调，所述的挡板在中间形成竖向折痕，所述挡板底部设置安装板固定在坝体门页上。

### 设计方案

1.一种可调控溢流钢坝，包括拐臂结构、液压启闭机、坝体门页、底轴和若干铰座，其特征在于在所述钢坝的两端设置有启闭机室，启闭机室内设置液压启闭机和拐臂结构，所述拐臂结构一端连接液压启闭机，另一端连接底轴，所述的坝体门页固定在底轴上，所述底轴可旋转的固定在铰座上，所述坝体门页的上部安装多个折叠挡板，所述挡板安装在坝体门页上的位置可调，所述的挡板在中间形成竖向折痕，所述挡板底部设置安装板固定在坝体门页上。

2.根据权利要求1所述的一种可调控溢流钢坝，其特征在于所述坝体门页的顶部均匀开设多个安装孔，所述的安装板上也开有固定孔，通过紧固件将安装板固定在坝体门页顶部安装孔内。

3.根据权利要求1所述的一种可调控溢流钢坝，其特征在于所述安装板底部形成环扣锁套，所述坝体门页上形成多道横向凸筋和竖向凸筋，所述的环扣锁套抱箍连接在钢制坝体顶部的凸筋上。

4.根据权利要求1所述的一种可调控溢流钢坝，其特征在于所述的坝体门页顶部形成带凹槽的滑轨，所述的安装板两侧卡入滑轨内，所述的安装板两端还设有紧固件对安装板紧固定位。

5.根据权利要求1所述的一种可调控溢流钢坝，其特征在于所述的铰座通过预埋件固定在堤坝上。

6.根据权利要求1所述的一种可调控溢流钢坝，其特征在于所述的坝体门页与启闭机室之间设置有侧止水组件。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及钢坝结构，特别涉及一种可调控溢流钢坝。

背景技术

目前，在我国的水利水电建设中，水闸和橡胶坝广泛应用于灌溉、发电、城市用水、景观建设和环境治理等各领域。然而橡胶坝存在运行管理较复杂、安全性差、橡胶易老化等弊端，质量事故发生率高。

实用新型内容

本实用新型针对现有技术存在的问题，提供一种可调控溢流钢坝，结构稳固，止水效果好，还能调控溢流形成人工瀑布的景观效果。

本实用新型采用的技术方案是：一种可调控溢流钢坝，包括拐臂结构，液压启闭机，坝体门页，底轴和若干铰座，其特征在于在所述钢制坝体的两端设置有启闭机室，启闭机室内设置液压启闭机和拐臂结构，所述拐臂结构一端连接液压启闭机，另一端连接底轴，所述的坝体门页固定在底轴上，所述底轴可旋转的固定在铰座上，所述坝体门页的上部安装多个折叠挡板，所述挡板安装在坝体门页上的位置可调，所述的挡板在中间形成竖向折痕，所述挡板底部设置安装板固定在坝体门页上。

所述坝体门页的顶部均匀开设多个安装孔，所述的安装板上也开有固定孔，通过紧固件将安装板固定在坝体门页顶部安装孔内。

所述安装板底部形成环扣锁套，所述坝体门页上形成多道横向凸筋和竖向凸筋，所述的环扣锁套抱箍连接在钢制坝体顶部的凸筋上。

所述的坝体门页顶部形成带凹槽的滑轨，所述的安装板两侧卡入滑轨内，所述的安装板两端还设有紧固件对安装板紧固定位。

所述的铰座通过预埋件固定在堤坝上，

所述的坝体门页与启闭机室之间设置有侧止水组件。

本实用新型设计比较宽，减少了闸墩的使用，结构简单，节省投资。可以立坝蓄水、卧坝行洪排涝，设置在钢坝门叶顶端的挡板位置可调，可以形成不同的人工瀑布的景观效果。钢坝门叶上设置多道凸筋，整体结构强度具有保障。

附图说明

图1是本实用新型的结构示意图。

图2是本实用新型的侧视图。

具体实施方式

下面结合附图，对本实用新型的进行详细描述：

如图1和图2所示的一种可调控溢流钢坝，包括拐臂结构7，液压启闭机9，坝体门页1，底轴5和若干铰座2，钢制坝体的两端设置有启闭机室，启闭机室内设置液压启闭机和拐臂结构7，拐臂结构一端连接液压启闭机9，另一端连接底轴5，所述的坝体门页1固定在底轴上，所述底轴可旋转的固定在铰座上，所述坝体门页的上部安装多个折叠挡板3，所述挡板安装在坝体门页上的位置可调，所述的挡板在中间形成竖向折痕，所述挡板底部设置安装板8固定在坝体门页上。

挡板的调节结构可以是在坝体门页1的顶部均匀开设多个安装孔，所述的安装板上也开有固定孔，通过紧固件将安装板固定在坝体门页顶部安装孔内。

也可以是安装板底部形成环扣锁套，所述坝体门页上形成多道横向凸筋和竖向凸筋，所述的环扣锁套抱箍连接在钢制坝体顶部的凸筋上。

或是在坝体门页顶部形成带凹槽的滑轨，所述的安装板两侧卡入滑轨内，所述的安装板两端还设有紧固件对安装板紧固定位。

铰座通过预埋件固定在堤坝上。坝体门页与启闭机室之间设置有侧止水组件6。底轴的另一端设置盲端防水套装配4。

以上列举的仅是本实用新型的具体实施例子，本实用新型不限于以上实施例子，还可以有许多变形。本领域的普通技术人员能从本实用新型公开的内容直接导出或联想到的所有变形，均应认为是本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920050033.5

申请日:2019-01-13

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:97(宁波)

授权编号:CN209508935U

授权时间:20191018

主分类号:E02B 7/44

专利分类号:E02B7/44

范畴分类:36B;27P;

申请人:浙江宇盛建设有限公司

第一申请人:浙江宇盛建设有限公司

申请人地址:315300 浙江省宁波市慈溪市白沙路街道人和路558号友谊商厦14-1室

发明人:季卫江;许益江;陈科杰;王国庆;胡雯;金迅;孙新欣;余寿家;王辉;徐露萍

第一发明人:季卫江

当前权利人:浙江宇盛建设有限公司

代理人:汤东凤

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/30fd4dc102bf365252721fec.html