# 乙酸处理脱铝对丝光沸石结构、酸性质及其催化性能的影响

### 论文摘要

基于丝光沸石（HMOR）催化合成乙酸甲酯稳定性较差及八元环边袋结构酸性位专一性催化作用的特性,提出了利用乙酸处理具有八元环-Na和十二元环-H的MOR以制备选择性脱铝及疏通八元环边袋结构技术。采用XRD、27Al-NMR、NH3-TPD、吡啶红外和N2吸-脱附等手段对催化剂进行了表征,分别考察了不同乙酸浓度处理条件对分子筛催化剂骨架结构、酸性质、微孔结构以及催化合成乙酸甲酯性能的影响。结果表明,通过合适浓度乙酸溶液处理, HMOR分子筛的硅铝比、微孔体积、中值孔径都增大, BJH孔径分布未见明显变化,乙酸溶液处理脱除了HMOR中十二元环的Al,最大限度地保留了八元环边袋结构中的Al。改性后的HMOR催化剂二甲醚转化率平稳期由18 h延长至50 h,催化剂的稳定性能得以改善,催化剂转化率由45.6%降至43.8%,催化剂活性略有降低。

### 论文目录

- 1 实验方法

- 1.1 原料与试剂

- 1.2 催化剂制备

- 1.3 催化剂表征

- 1.4 催化剂活性评价

- 2 结果与讨论

- 2.1 酸处理改性对HMOR分子筛骨架结构的影响

- 2.2 酸处理改性对HMOR分子筛酸性质的影响

- 2.3 酸处理改性对HMOR分子筛孔结构的影响

- 2.4 酸处理改性对HMOR分子筛反应性能的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 韩海波,王有和,李康,雷杰,刘丹禾,阎子峰

关键词: 羰基化,酸处理,脱铝,孔分布

来源: 无机材料学报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中国石油大学重质油国家重点实验室,中石化炼化工程集团洛阳技术研发中心

基金: 中石化炼化工程(集团)股份有限公司支持项目(SER118020),国家自然科学基金(21776311),中央高校基本科研业务费专项资金(15CX05030A)~~

分类号: TQ426;TQ225.241

页码: 179-185

总页数: 7

文件大小: 724K

下载量: 189

### 相关论文文献

- [1].有色金属冶炼污酸处理技术现状及发展趋势[J]. 世界有色金属 2019(18)

- [2].采前草酸处理对西兰花贮藏品质的影响[J]. 核农学报 2020(06)

- [3].玻璃钢酸处理机组的改进与试验[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [4].铜冶炼污酸处理工艺及污酸减量化探讨与实践[J]. 中国金属通报 2016(12)

- [5].碱酸处理对褐煤结构的影响[J]. 煤炭转化 2016(03)

- [6].氯化钙和草酸处理减轻香蕉果实贮藏冷害[J]. 中国南方果树 2020(05)

- [7].一种酸处理炭载体负载的铱基催化剂及其制备方法和应用[J]. 化学分析计量 2018(01)

- [8].污酸处理过程的汞流向[J]. 环境工程学报 2017(09)

- [9].铜冶炼污酸处理存在的问题及对策讨论[J]. 世界有色金属 2016(16)

- [10].外源草酸处理对采后枸杞果实活性氧代谢的影响[J]. 江苏农业学报 2009(02)

- [11].MTL8000远程I/O系统在两酸处理联合装置中的应用[J]. 石油化工应用 2009(03)

- [12].铝电解槽大修渣湿法无酸处理技术的研究[J]. 轻金属 2020(04)

- [13].铜冶炼含砷污酸处理工艺的生产实践与改进[J]. 有色冶金节能 2009(05)

- [14].草酸处理对采后木瓜成熟及其品质的影响[J]. 现代食品 2016(05)

- [15].草酸处理对甜樱桃果实采后生理及品质的影响[J]. 现代园艺 2012(17)

- [16].草酸处理对库尔勒香梨黑斑病抑制效果的研究[J]. 保鲜与加工 2016(02)

- [17].乙酸处理对玻璃离子水门汀性能的影响[J]. 硅酸盐通报 2013(02)

- [18].纸质图书的酸化危机与除酸处理[J]. 科技信息 2010(08)

- [19].橄榄油渣作为非牧草纤维对羔羊生长性能、养分摄入及胴体产量的影响[J]. 中国饲料 2020(14)

- [20].酸处理对蒙东褐煤结构的影响[J]. 煤炭工程 2018(07)

- [21].草酸处理对哈密瓜采后冷害及品质的影响[J]. 食品研究与开发 2017(16)

- [22].评估酸处理技术对血小板功能的影响[J]. 中国输血杂志 2018(11)

- [23].微波辐照增效预酸处理对大麻脱胶效果的影响[J]. 纺织科学研究 2010(02)

- [24].酸处理改善1,3-丙二醇发酵液过滤效果的研究[J]. 化学工程 2008(03)

- [25].铜冶炼污酸处理技术现状及发展趋势[J]. 世界有色金属 2018(01)

- [26].铜冶炼污酸处理技术现状及发展趋势[J]. 世界有色金属 2017(18)

- [27].旁流弱酸处理应用于循环冷却水的试验研究[J]. 工业水处理 2010(02)

- [28].锌冶炼系统中污酸处理新技术的研究[J]. 硫酸工业 2018(12)

- [29].排酸处理对羊肉品质的影响[J]. 现代食品 2018(14)

- [30].草酸处理制备抗氧化的纳米铜导电油墨[J]. 包装工程 2015(23)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3101cc9b0abad1fc9f2d65fa.html