# 一种建筑用墙面施工打磨装置论文和设计-徐连东

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑用墙面施工打磨装置，包括电箱，所述电箱下端四角位置、上端左侧和中间分别安装有万向轮、推杆和固定腔，所述固定腔内部安装有电动升降杆，所述电动升降杆上端安装有固定柱，所述固定柱右端安装有电机，所述电机右端安装有转轴，所述转轴右端安装有连接转盘，所述连接转盘外侧四周和右端中间分别安装有固定架和连接架，所述固定架和连接架右端均安装有磨盘，所述磨盘右端安装有磨石，所述连接架左端安装有螺纹连接管。本实用新型结构简单便于操作使用，能提高打磨的效率并且能对装置进行拆卸分别对墙面大面积和小面积进行分开打磨，提高墙面的打磨质量，并且装置方便移动，降低工作人员的工作难度。

### 主设计要求

1.一种建筑用墙面施工打磨装置，包括电箱(11)，其特征在于：所述电箱(11)下端四角位置、上端左侧和中间分别安装有万向轮(12)、推杆(1)和固定腔(10)，所述固定腔(10)内部安装有电动升降杆(9)，所述电动升降杆(9)上端安装有固定柱(2)，所述固定柱(2)右端安装有电机(3)，所述电机(3)右端安装有转轴(4)，所述转轴(4)右端安装有连接转盘(5)，所述连接转盘(5)外侧四周和右端中间分别安装有固定架(6)和连接架(15)，所述固定架(6)和连接架(15)右端均安装有磨盘(7)，所述磨盘(7)右端安装有磨石(8)，所述连接架(15)左端安装有螺纹连接管(14)，且当连接架(15)单独使用时所述连接架(15)左端安装有固定套(18)。

### 设计方案

1.一种建筑用墙面施工打磨装置，包括电箱(11)，其特征在于：所述电箱(11)下端四角位置、上端左侧和中间分别安装有万向轮(12)、推杆(1)和固定腔(10)，所述固定腔(10)内部安装有电动升降杆(9)，所述电动升降杆(9)上端安装有固定柱(2)，所述固定柱(2)右端安装有电机(3)，所述电机(3)右端安装有转轴(4)，所述转轴(4)右端安装有连接转盘(5)，所述连接转盘(5)外侧四周和右端中间分别安装有固定架(6)和连接架(15)，所述固定架(6)和连接架(15)右端均安装有磨盘(7)，所述磨盘(7)右端安装有磨石(8)，所述连接架(15)左端安装有螺纹连接管(14)，且当连接架(15)单独使用时所述连接架(15)左端安装有固定套(18)。

2.根据权利要求1所述的一种建筑用墙面施工打磨装置，其特征在于：所述连接转盘(5)右端中间位置和固定套(18)右端中间位置均开设有螺纹孔(13)，所述螺纹连接管(14)置于螺纹孔(13)内部。

3.根据权利要求1所述的一种建筑用墙面施工打磨装置，其特征在于：所述螺纹连接管(14)与连接架(15)连接处外侧安装有固定垫圈(16)，所述固定垫圈(16)与连接转盘(5)和固定套(18)均通过固定钉(17)连接。

4.根据权利要求1所述的一种建筑用墙面施工打磨装置，其特征在于：所述连接架(15)与连接转盘(5)连接时，所有磨石(8)在同一竖直平面内。

5.根据权利要求1所述的一种建筑用墙面施工打磨装置，其特征在于：所述固定套(18)左端前后两侧均安装有拉把(19)。

6.根据权利要求1所述的一种建筑用墙面施工打磨装置，其特征在于：所述电机(3)通过电机轴与转轴(4)传动连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑施工设备技术领域，具体为一种建筑用墙面施工打磨装置。

背景技术

在建筑施工过程中，为了建筑完成后便于对建筑内进行进一步的加工和装饰，常常需要对墙面进行打磨加工，目前工作人员使用的墙面打磨装置大多为手工使用工具进行打磨，或者也有使用电动工具进行打磨的但是都需要工作人员进行，而人工操作工具或者机器时都不能很好的掌握打磨时手按压的力度，很容易造成墙面打磨不平整，并且打磨的效率低，工作人员的工作为此提出一种建筑用墙面施工打磨装置。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种建筑用墙面施工打磨装置，解决了背景技术中所提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种建筑用墙面施工打磨装置，包括电箱，所述电箱下端四角位置、上端左侧和中间分别安装有万向轮、推杆和固定腔，所述固定腔内部安装有电动升降杆，所述电动升降杆上端安装有固定柱，所述固定柱右端安装有电机，所述电机右端安装有转轴，所述转轴右端安装有连接转盘，所述连接转盘外侧四周和右端中间分别安装有固定架和连接架，所述固定架和连接架右端均安装有磨盘，所述磨盘右端安装有磨石，所述连接架左端安装有螺纹连接管，且当连接架单独使用时所述连接架左端安装有固定套。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述连接转盘右端中间位置和固定套右端中间位置均开设有螺纹孔，所述螺纹连接管置于螺纹孔内部。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述螺纹连接管与连接架连接处外侧安装有固定垫圈，所述固定垫圈与连接转盘和固定套均通过固定钉连接。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述连接架与连接转盘连接时，所有磨石在同一竖直平面内。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述固定套左端前后两侧均安装有拉把。

作为本实用新型的一种优选实施方式，所述电机通过电机轴与转轴传动连接。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1.本实用新型一种建筑用墙面施工打磨装置，通过连接转盘带动磨盘作公转转动，并且磨盘带动磨石作自转转动，加快打磨的效率，并且连接架可拆卸的设计能够使磨盘和磨石独立使用，分别对大面积和小面积的墙壁进行打磨。

2.本实用新型一种建筑用墙面施工打磨装置，通过螺纹孔和螺纹连接管的连接便于拆装连接架，通过固定垫圈能对连接架进行加固，提高装置的稳定性。

3.本实用新型一种建筑用墙面施工打磨装置，结构简单便于操作使用，能提高打磨的效率并且能对装置进行拆卸分别对墙面大面积和小面积进行分开打磨，提高墙面的打磨质量，并且装置方便移动，降低工作人员的工作难度。

附图说明

通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述，本实用新型的其它特征、目的和优点将会变得更明显：

图1为本实用新型一种建筑用墙面施工打磨装置的整体结构示意图；

图2为本实用新型一种建筑用墙面施工打磨装置的连接转盘局部结构示意图；

图3为本实用新型一种建筑用墙面施工打磨装置的固定套局部结构示意图。

图中：1、推杆，2、固定柱，3、电机，4、转轴，5、连接转盘，6、固定架，7、磨盘，8、磨石，9、电动升降杆，10、固定腔，11、电箱，12、万向轮，13、螺纹孔，14、螺纹连接管，15、固定架，16、固定垫圈，17、固定钉，18、固定套，19、拉把。

具体实施方式

为使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解，下面结合具体实施方式，进一步阐述本实用新型。

请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种建筑用墙面施工打磨装置，包括电箱11，所述电箱11下端四角位置、上端左侧和中间分别安装有万向轮12、推杆1和固定腔10，所述固定腔10内部安装有电动升降杆 9，所述电动升降杆9上端安装有固定柱2，所述固定柱2右端安装有电机3，所述电机3右端安装有转轴4，所述转轴4右端安装有连接转盘5，所述连接转盘5外侧四周和右端中间分别安装有固定架6和连接架15，所述固定架6和连接架15右端均安装有磨盘7，所述磨盘7右端安装有磨石8，所述连接架15左端安装有螺纹连接管14，且当连接架15单独使用时所述连接架 15左端安装有固定套18。

本实施例中(请参阅图1-3所示)通过连接转盘5带动磨盘7作公转转动，并且磨盘7带动磨石8作自转转动，加快打磨的效率，并且连接架15 可拆卸的设计能够使磨盘7和磨石8独立使用，分别对大面积和小面积的墙壁进行打磨。

其中，所述连接转盘5右端中间位置和固定套18右端中间位置均开设有螺纹孔13，所述螺纹连接管14置于螺纹孔13内部。

本实施例中(请参阅图2-3所示)通过螺纹孔13和螺纹连接管14的连接便于拆装连接架15。

其中，所述螺纹连接管14与连接架15连接处外侧安装有固定垫圈16，所述固定垫圈16与连接转盘5和固定套18均通过固定钉17连接。

本实施例中(请参阅图2-3所示)通过固定垫圈16能对连接架15进行加固，提高装置的稳定性。

其中，所述连接架15与连接转盘5连接时，所有磨石8在同一竖直平面内。

本实施例中(请参阅图1所示)能确定将墙面打磨平整。

其中，所述固定套18左端前后两侧均安装有拉把19。

本实施例中(请参阅图3所示)便于单独使用连接架15和磨盘7进行小面积打磨。

其中，所述电机3通过电机轴与转轴4传动连接。

在一种建筑用墙面施工打磨装置使用的时候将连接架15左端的螺纹连接管14拧入连接转盘5的螺纹孔13内部，使得固定垫圈16与连接转盘5 右端平面接触然后通过固定钉17将固定垫圈16和连接转盘5固定住，连接电箱11电源启动装置，根据墙面打磨的高度调整电动升降杆9的高度，移动装置使得磨石8与墙面接触，启动电机3和磨盘7，转轴4带动连接转盘 5转动，同时磨盘7自身转动带动磨石8转动进行打磨，可以平衡所有磨石 8打磨的强度提高打磨效率，然后调节电动升降杆9的高度以及移动装置，将整个墙面大面积打磨完成后，关闭装置的电源，将连接架15从连接转盘5 上取下，然后通过螺纹连接管14与固定套18连接，同样的将固定垫圈16 通过固定钉17与固定套18固定，工作人员可以双手抓住拉把19对装置未打磨到的小区域墙面进行修饰，提高墙面打磨的质量。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920078541.4

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:授权编号:CN209615037U

授权时间:20191112

主分类号:B24B 7/18

专利分类号:B24B7/18;B24B41/02;B24B47/12

范畴分类:26F;

申请人:徐连东

第一申请人:徐连东

申请人地址:155700黑龙江省双鸭山市饶河县饶河镇葆满北路迎春小区3栋3单元501室

发明人:徐连东

第一发明人:徐连东

当前权利人:徐连东

代理人:陈娟

代理机构:11427

代理机构编号:北京科家知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/31357d2a7165d86aa3de4c69.html