# 特种封存防锈油的研发及其在盾构机刀盘系统齿轮箱中的应用

### 论文摘要

盾构机刀盘系统严酷的使用环境对刀盘系统齿轮箱提出了很高的防锈要求。选择合适的基础油和添加剂配方,调配成能适应该环境的特种封存防锈油。对该防锈油进行常规理化指标试验,考察其基本性状;之后与某品牌普通封存防锈油进行防锈性能比较,并考察2种防锈油在混入杂质油的苛刻环境下的防锈性能变化情况。结果表明:特种封存防锈油在试验条件下性状稳定,具有良好的防锈性能,同时又有相对更好的容许混入杂质油的能力,在混入一定量齿轮油或润滑脂析出油后,防锈能力下降并不明显。在盾构机使用方基地进行应用时,针对现场条件,制订了该防锈油应用的指导意见,使用效果良好。

### 论文目录

- 0前言

- 1 试验

- 1.1 配方的优选思路

- 1.2 试验材料

- 1.3 试验方法

- 2 结果及讨论

- 2.1 基础油选择

- 2.2 添加剂选择及配方确定

- 2.3 常规理化性能

- 2.4 防锈性能

- 2.5 现场使用指导意见

- 3 结论及应用效果

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨伟,尤荟旻

关键词: 防锈油,盾构机,刀盘系统,封存防锈,性能,应用

来源: 材料保护 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 金属学及金属工艺,公路与水路运输

单位: 上海海联润滑材料科技有限公司

分类号: TG174.42;U455.39

DOI: 10.16577/j.cnki.42-1215/tb.2019.01.027

页码: 129-132+146

总页数: 5

文件大小: 124K

下载量: 46

### 相关论文文献

- [1].有限空间内盾构隧道的施工变形规律研究[J]. 四川建材 2019(12)

- [2].盾构隧道下穿既有车站变形控制研究[J]. 高速铁路技术 2019(04)

- [3].盾构机刀盘在新景矿应用的设计与优化[J]. 新型工业化 2019(12)

- [4].国内最长油气管道盾构隧道精准破洞[J]. 班组天地 2019(12)

- [5].我国首部盾构专业指导书在京发行[J]. 现代交通技术 2019(06)

- [6].盾构空推及平移施工技术总结[J]. 建筑机械化 2019(12)

- [7].浅谈盾构施工常见机械故障及处理措施[J]. 居舍 2020(01)

- [8].大直径盾构长距离水平运输施工的管理[J]. 四川水力发电 2019(S2)

- [9].盾构隧道下穿国家4A级景区地表沉降影响分析[J]. 铁道建筑技术 2019(05)

- [10].不良地质条件下盾构机整体下沉处理技术——基于冻结帷幕加固技术[J]. 福建建筑 2019(12)

- [11].城市轨道交通盾构施工风险因素与预控[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(17)

- [12].盾构施工对邻近高压铁塔安全影响数值分析[J]. 城市住宅 2019(12)

- [13].盾构施工监测预警系统研究与实践[J]. 都市快轨交通 2019(06)

- [14].旧盾构机维修改造验收管理探析[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [15].盾构机调试人员培养及管理的探索[J]. 科技风 2020(05)

- [16].粉土地层中盾构施工对临近高铁桥桩的影响[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [17].微型盾构接收安全关键技术研究[J]. 江苏建筑 2019(S2)

- [18].盾构机及其维保技术要点研究[J]. 居舍 2020(04)

- [19].泥岩地层中盾构尾盾背浆后变形问题研究[J]. 建筑机械化 2020(01)

- [20].盾构机水下接收方案研究[J]. 铁道建筑技术 2019(10)

- [21].大直径盾构机掘进姿态控制研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [22].盾构隧道下穿高速公路加宽区管桩施工技术[J]. 四川建材 2020(02)

- [23].用于有效控制地面沉降盾构新型注浆技术研究[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [24].基于ADAMS的盾构机刀盘驱动系统动力学仿真分析[J]. 公路 2020(02)

- [25].新建隧道下穿施工对既有上卧盾构隧道扰动影响规律研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(02)

- [26].管片厚度对大直径盾构隧道受力及变形的影响[J]. 华东交通大学学报 2020(01)

- [27].盾构机刀具磨损监测系统设计与开发[J]. 电子技术与软件工程 2020(02)

- [28].盾构机仿真操作实训装置建设及其应用[J]. 福建建筑 2020(02)

- [29].高品质盾构刀圈材料的开发[J]. 河北冶金 2020(01)

- [30].盾构水平偏角变化对盾构-土相互作用影响[J]. 中国公路学报 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/314e53e60a30e43fbda0599d.html