# 浅谈多层住宅建筑给排水施工技术

哈尔滨铁路局海拉尔房产建筑段

摘要：在当前的建筑施工中，多层住宅建筑的给排水施工是一个重点，在安装时也经常容易发生多种多样的问题，因此本文主要对相关问题产生的原因进行了分析，并且对此提出了合理化的建议，希望对今后的施工能够带来一定的帮助，促进其更加安全与稳定的发展。

关键词：建筑给排水；多层住宅；施工建议

当前人们的生活环境发生了巨大的变化，生活水平的提高让人们对建筑的给排水系统提出了更高的要求，需要从系统的可靠性、消防以及噪声等方方面面多下功夫，这样才能让人们的生活变得更好。本文主要对给排水的施工技术做出了论述，希望对相关工作者的工作提供宝贵的建议。

一、管材的选用

当前主要使用的管材有两种，一种是UPVC管，另外一种是铸铁管。首先是UPVC管，其全称为硬聚氯乙烯塑料排水管，在当前的应用中十分广泛，并且也获得了一定的经验。但是这种管材在使用过程中虽然具有一定的优势，也存在一定的劣势，主要表现在外观性好，安装不需要花费大量的人力与物力，结构也是十分多样的。例如发泡管、空壁螺旋管等，都是十分常见的管材。

另外一种管材为铸铁管。铸铁管是在原有的STL型排水铸铁管基础上发展起来的一种管材，因此在工艺上具有创新性的特点，传统的管材在应用过程中需要立模与浇筑等，新型的铸铁管则采用了高速的离心铸造技术，不但在组织上具有致密性的特点，管壁的厚度也适中，在抗拉以及抗压的方面也具有一定的强度，该产品在化学成分方面具有耐腐蚀性以及稳定性的特点，能够达到环保的要求，可以称得上是当前一种发展速度较快的管材。

二、堵塞的原因及对策

1、卫生设备堵塞的原因及对策

在一些单位，单纯的注重经济方面的效益，所以在购买卫生设备时，不顾质量，而选择价格低廉的卫生设备，这样卫生设施在使用过后就会经常出现堵塞的现象，以坐式大便器为例，因为其内部的制作工艺相对粗糙，达不到要求的规定，所以经常会出现堵塞的状况。相关的工程质量管理部门又没有做到严格的把关，因此没有从根本上对消灭堵塞的隐患进行消除。另外，施工单位在安装以及土建的过程中，并没有进行良好的配合，一些安装人员在施工的过程中没有对排水口进行有效的封堵，而土建人员在施工的过程中也没有对相关的问题引起足够的重视，所以才会造成建筑垃圾遗留在存水弯的位置上，造成堵塞现象的发生。因此在安装的过程中，应该严格按照规定的要求进行操作，将裸露的排水管道进行封堵，在进行工程验收时，也应该先进行通水试验，避免发生堵塞的现象，顺利的完成工程交付的任务。

2、污水管道堵塞的原因及对策

污水管道发生堵塞的现象可以从设计以及施工两个方面进行考量。在进行设计的过程中，一些设计人员不顾实际的要求将横管管径无限制的进行放大，所以就会造成横管的流速无法满足速度的要求而出现堵塞沉淀的现象，在设计时应该进行精准的计算，要让管道管径满足规范的要求。还有些设计人员在管道处设计了很多转弯，造成水力不能达到令人满意的条件，当流动阻力增大时，转弯的位置上就会出现杂物的堆积，要想解决这一问题，就需要在转弯数量上多下功夫，尽量减少其数量，让水力条件得到进一步的提升。

从施工方面进行分析，污水管道堵塞产生的原因主要有三点。一是在施工过程中，针对室内的管道是安装单位负责的，室外的管道是由土建单位负责的，二者难以达到协调一致的效果，容易在标高上犯错，所以产生堵塞的现象。二是在进行施工的过程中，并没有按照规定的要求进行放坡处理，造成坡度过小现象的发生。如果安装空间还有剩余，也可以将其坡度进行适当的放大，这样有助于避免堵塞现象的发生。三是没有对成品进行合理的保护，致使建筑垃圾大量的堆积在立管的底部，出现堵塞的现象。要想解决上述的问题，应该确保能够进行正确的使用，对卫生设备进行有效的宣传，以降低发生堵塞的可能性，及时的将管道中的淤泥清理干净，这样才能保证管道的畅通无阻。

三、管道防漏问题

1、硬聚氯乙烯管的管内外壁表面光洁度较高，因此水阻小、不易发生堵塞，这作为排水管是很有利的。但管道穿过楼层的结合部时常因细石混凝土与管道外壁结合不好，而使上下层之间顺管外皮漏水。特别是穿过顶层的塑料管常因楼顶层面封闭不严造成漏水。一般的做法是用砂纸将结合部位立管外皮打毛，使外皮粗糙。这种做法因工作量较大而且打磨不均匀，轻重深浅难以掌握。在下认为用另一种办法也可以达到外皮粗糙的目的，在立管结合部做好记号后，刷上一层塑料粘结剂，待塑料外皮形成一层薄薄的溶结层时，滚上一层中砂，凝固后，在塑料管外形成粗糙表面，然后再树管并用细石混凝土吊模。这种做法用在钟型地漏的外表面，效果也是很好的。注意，塑料管外皮的多余粘结剂一定要擦干净，吊模时最好把下面已装好的管子用塑料薄膜或废纸包起来，这既能减轻工程完毕后的清洗工作，又保持了原管的光洁度。对于一些要求较高的施工部位，最好采用止水环，把止水环粘在立管上，一并打入混凝土中，增加结合面和泄漏水的爬行距离，能起到较好的水密作用。

2、硬聚氯乙烯管由于受温度影响大，膨胀系数大，每层立管及较长的横管上均要求设置伸缩节。在安装过程中，有的安装人员未在管材插口处做插入深度记号，甚至直接插到底，无法起到伸缩作用，容易造成天冷时插口脱出橡胶密封圈的保护范围，臭气外泄；天热时管材又无处可伸，胀坏接口。施工中伸缩节必须依当时温度留出伸缩缝10～15mm，使其真正起到伸缩作用。

3、施工时，存水弯、检查口、清扫口等处丝口未拧紧、皮垫跑偏或夹渣，造成渗漏。安装人员应将拧口清理干净，垫好皮垫，拧紧丝口，防止不必要的渗漏发生。

4、施工过程中有硬物进入管道，掉到立管底部，砸坏管道，导致漏水。安装人员要及时封堵裸露的排水管口，防止杂物落入管道。

四、新技术

由于商品房的出现及国外先进技术的引进，为加强住宅的私密性，方便排水横支管的维护和检修，同层排水技术在我国发展很快。在目前我国同层排水技术的三种模式中，欧洲模式（墙体隐蔽式）和中国模式（升板式降板式）应用较多，而日本模式（设排水集水器）正在研究中。同层排水技术是方向，各种模式的适用条件、特点不同，采用的卫生洁具、管材及配件也应配套考虑，还有噪声、臭气返溢等问题均为大家关注的热点问题，有待于进一步研究。

五、结语

建筑给排水将担负新的重任，面临新的挑战。我们应不断设计和施工安装过程中的经验教训，完善和提高整体的安装工艺水平，力求为提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。

参考文献：

[1]霍艳敏，王金波，党丽妮，王大庆.现代住宅建筑给排水设计浅析[J].科技创新导报.2011（01）

[2]孙震.浅谈多层住宅建筑给排水施工技术[J].黑龙江科技信息.2010（23）

[3]郭旸，杨健.浅谈多层住宅建筑给排水施工技术[J].黑龙江科技信息.2010（18）

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/31a4fb916e43f9a8a40bd406.html