# 市政道路桥梁的建设及保养维护工作研究阮鹏程

德州市市政设施管理处山东省德州市253000

摘要：近年来，随着社会经济的不断发展，我国城市建设的力度也在逐年加快。城市道路桥梁工程建设的增加，一定程度上缓解了城市的交通压力，推动了城市现代化建设的步伐。由此可见，城市路桥工程的建设对城市的发展具有重要的意义，因此在初期建设工作中，建设部门必须严格遵守建设原则，保证路桥工程达到优质标准。市政管理部门也应加强对路桥设施后期的保养维护意识，提高日常管理养护实绩。只有建设和管理工作都真正做实，才能最大程度发挥道路桥梁的使用年限，既节省了重修改造的资本，又为城市居民提供了更加便捷的服务。本文主要阐述了市政道路桥梁前期建设和后期维护工作中的一些建议。

关键词：市政道路桥梁；建设；保养维护；工作

现如今，道路桥梁施工技术不断进步。尤其在近年，高性能材料的发展以及各种先进的机械设备在道路桥梁建设领域里的应用，给城市的路桥建设增添了腾飞的翅膀。道路桥梁的大力发展，给城市居民提供了交通便利，某些具有高水准的桥梁美化了城市形象，甚至成为了当地的标志性建筑。所以，城市道路桥梁的初期建设应以精心设计、严谨施工、强化管理为抓手，提高工程建设的质量和水平，为城市交通设施奠定一个良好的基础。在提升施工质量的基础上，提升后期管理质量也尤为重要，它可以让路桥设施的使用价值得到更大程度的发挥。市政设施的养护工作作为补充增强措施，在一定程度上提高了路桥的服务质量，保证了其有效的使用年限。市政养护工作也是城市建设中非常重要的一项任务。

1.市政道路桥梁的建设要求

1.1以人为本，精心设计。

在市政道路桥梁建设过程中，前期设计必须紧紧围绕为城市居民提供便捷交通服务这一中心，通过市政道路桥梁建设，对原有城市道桥进行改善，在保证工程质量的基础上，努力节约资源并加大对当地生态环境的保护力度。同时，加强城市整体规划设计，使路桥建筑与城市文化氛围或现代化气息相融合。

1.2质量为本，严谨施工。

1.2.1加强原材料质量控制，为工程建设质量打好基础。

原材料的质量直接关系到工程质量，对于公路和桥梁的建设中，把好材料质量关尤为重要。材料的质量和性能会直接影响到公路和桥梁的使用寿命，所以在工程建设中，我们一定要把材料质量作为关注的重点。需要掌握以下几个原则。首先，原材料的进货渠道一定要正规，施工用材必须是正规厂家生产的合格产品。在原材料采购过程中不单单追求廉价，更要注重材料的质量。其次，加强对原材料的检验管理。通过各种工程试验，以检验数据为依据，认真分析材料的优良差，杜绝不合格材料进入工程成品中。再次，严格原材料的储存管理制度，防范恶劣环境对材料的破坏，对原材料进行科学的保存管理，保证原材料在规范指标下使用。

1.2.2规范施工工序，在施工过程中保障建设质量。

1.2.2.1路基施工的质量管理

施工前，应对施工段进行测量放样，确定施工线路的桩位和高程，保证道路结构尺寸满足设计要求。在进行路基填方施工中，施工人员要通过清除腐烂树根以及杂草的方式对路基的基底进行优化处理。当路基施工填方段的地面存在坡度时，施工人员应通过开挖台阶来提高路基结构的稳定性。对于基底存在淤泥、地下水活动以及涌泉等影响路基施工的问题时，施工人员要采取换填、降水等措施进行必要的地基处理，优化土体结构，保证路基施工质量。最后，要对路基边坡进行刷坡，保证路基边坡平顺整齐。这样，路基的宽度以及纵横向坡度就将符合施工设计要求。

1.2.2.2桥梁工程中混凝土浇筑施工的质量管理

混凝土浇筑施工前应用钢丝刷以及粗砂布清理模板内表面的污渍或锈迹，保证模板的光洁度并涂刷防腐脱模剂。为避免出现漏浆问题，施工人员可利用双面胶带或土工织布填塞模板间隙。同时，在混凝土浇筑时，安排专业的模板工检查模板，发现漏浆、跑模、胀模问题及时对模板进行堵漏、加固处理。此外，按照钢筋的间距大小来选择合适粗骨料级配，保证下料顺利，骨料不离析。在混凝土浇筑过程中，施工人员要按照规范要求的振捣方式来进行充分振捣，从而保证混凝土的密实度，避免冷缝、麻面的出现。最后，按照施工规范进行必要的混凝土养护，控制好拆模的时间，这样可以保证混凝土的强度和质量。

1.3学习先进技术，加强管理水平

在市政道路桥梁的建设过程中，必须加强对先进施工技术和管理经验的学习和应用，这样才能建设出高标准、高水平的路桥设施，为城市的设施提升增砖添瓦。

2市政道路桥梁的保养维护

市政道路桥梁的初期建设质量直接关系到其本身的使用寿命，而后期的养护管理工作关系到道路桥梁在服务期的安全性和舒适性。提高路桥的维修养护标准，可以提升路桥设施平时的使用性能。

2.1建立路桥养护检查制度

2.1.1常规检查

常规性检查的时间一般不得超过一个月，由路桥养护的专业人员对路桥中存在的各种不良违规行为以及路桥已经发生的路面或是桥梁损害情况进行检查。

2.1.2定期检查

定期检查的时间一般不得多于三年，需要根据路桥基本情况具体制定，比如要看路桥的复杂性以及其结构在整个路桥中所占的地位来做具体安排。定期检查是由专门的养护团队开展对路桥结构存在的病害进行检查和维修。定期检测路桥设施是重点工作，必须依赖合理的维修设计，才能保障路桥的整体安全。

2.1.3特殊检测

一般进行特殊检测都是在特殊情况发生以后对路桥进行全面的检查和维修，比如突然发生的地震、火灾等情况之后，为了能够确保将损害降到最低就需要对路桥进行全面整顿，并且是由相关路桥专业人士进行专业的检测维修。

2.2健全市政道路桥梁保养维护措施

2.2.1路面养护

路面养护是市政道路养护工作中的重点内容之一。市政道路在长期使用过程中，难免遇到路面破损现象，严重影响道路的使用性能。因此，加大市政道路路面养护势在必行。在实际养护工作中，路面一旦出现裂缝和破损现场，就需要铣刨重修，铣刨重修面积应大于损坏面积，这样才能保证路面的整体性能。

2.2.2路基养护

市政道路路基在使用的过程中，积水对路基的破坏程度是非常严重的。因此，市政道路桥梁后期养护工作中，必须重视防水和排水工作，工作人员在日常巡视中，全面检查市政道路的排水状况，在雨季应增加定期检查的次数，从而减少积水对路基的侵蚀和破坏。同时，养护部门也可以通过种植根系发达的植被来减少水土流失状况，从而提升路基的稳定性。

2.2.3桥梁上部结构养护

作为重要的承载结构，桥梁上部结构的保养和维护至关重要。在对这一部分进行维护时，主要针对其内部构件展开。在养护工作中，必须紧紧围绕预防病害产生这一理念，加大市政桥梁运行状态的检查力度，并及时发现各种安全隐患，通过加固维修或限行限载处理，保证桥梁的安全使用。在实际检查中，基本受力构件、横向联系和纵轴线等都是检查工作中的重点。同时，还应当对主梁裂缝仔细观察，通过分析桥梁的裂缝和裂缝的发展情况了解桥梁承载能力，及时采取保护措施。此外，还应重视梁体露筋问题，通过环氧树脂或早强水泥可以有效减缓混凝土中钢筋的锈蚀，延长桥梁的使用寿命。

2.2.4桥梁下部结构养护

首先对桥梁支座定期进行检查，及时更换损坏的支座，防止桥梁内部次应力的产生，破坏桥梁主体结构。其次，基础与墩台是该环节维护工作开展的重点，通过科学的加固维修，减少桥梁基础墩台的损坏。当基础承载力不足时，可以采用注浆、换填土和底座扩大、加桩等加固方法。灌浆可以有效修复露筋和损坏的桩身；对原承台进行扩大或改善承台填土可以稳固桥墩基础；通过打入桩和钻孔桩的加桩方法可以提升桥梁墩台的整体承载力。不同的加固法应应用于桥梁的不同部位。特别注意的是在改建墩台时，应先充分掌握桥梁体构件特点，并有针对性的选择加固方法。目前，我国在对市政桥梁墩身进行加固的方法中，有粘贴钢板箍、增加构件截面以及补贴碳纤维等方法，这些加固方法提升了桥梁设施的维修质量，延长了市政桥梁的使用寿命。

3结语

综上所述，交通运输业的发展同人们的生活水平以及当地经济的发展具有紧密的联系。新时期，我国在积极进行现代化建设的过程中，必须增加对市政道路桥梁建设的重视程度。同时，综合运用各种先进技术，做好市政道路桥梁的维护和保养，促使市政道路桥梁的安全性和使用性得以提升，使市政道路桥梁的社会效益和经济效益得到充分的发挥。

参考文献：

[1]刘书顺.关于对市政道路桥梁建设维护的思考[J].江西建材，2014，16：137.

[2]苏海涛.浅析市政道路桥梁的建设与养护[J].科技创业家，2013，02：23

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/31eb7c35a263157162c1a997.html