# 氧化钨论文_何菲,孟爱云,程蓓,Wingkei,Ho,余家国

导读:本文包含了氧化钨论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:氧化钨,稀土,异质,催化剂,纳米,微结构,磁控溅射。

### 氧化钨论文文献综述

何菲,孟爱云,程蓓,Wingkei,Ho,余家国[1]（2020）在《石墨烯修饰叁氧化钨/二氧化钛S型异质结增强的光催化产氢活性（英文）》一文中研究指出太阳光驱动的光催化分解水产氢是利用太阳能解决当前能源危机和环境问题的理想策略.二氧化钛由于其稳定、环境友好和成本低等优点受到广泛研究,在光催化领域具有不可或缺的作用.然而,纯二氧化钛光催化剂具有光生电子-空穴复合率高、太阳能利用率低等缺点,使其在光催化产氢领域的应用受到限制.迄今为止,人们探索了多种改性策略来提高二氧化钛的光催化活性,如贵金属负载、金属或非金属元素掺杂、构建异质结等.通过复合两个具有合适能带排布的半导体来构建异质结可以大大提高光生载流子的分离,被认为是一种有效的解决方案.最近提出了一种新的S型异质结概念,以解释不同半导体异质界面载流子转移分离的问题.S型异质结是在传统Ⅱ型和Z型(液相Z型、全固态Z型、间接Z型、直接Z型)基础上提出的,但又扬长避短,优于传统Ⅱ型和Z型.通常, S型异质结是由功函数较小、费米能级较高的还原型半导体光催化剂和功函数较大、费米能级较低的氧化型半导体光催化剂构建而成.叁氧化钨禁带宽度较小(2.4–2.8eV),功函数较大,是典型的氧化型光催化剂,也是构建S型异质结的理想半导体光催化剂.根据S型电荷转移机制,叁氧化钨/二氧化钛复合物在光辐照下,叁氧化钨导带上相对无用的电子与二氧化钛价带上相对无用的空穴复合,二氧化钛导带上还原能力较强的电子和叁氧化钨价带上氧化能力较强的空穴得以保留,从而在异质界面上实现了氧化还原能力较强的光生电子-空穴对的分离.同时,石墨烯作为一种蜂窝状碳原子二维材料,是理想的电子受体,在异质结光催化剂中能及时转移电子.而且,石墨烯具有较好的导热性和电子迁移率,光吸收强,比表面积大,可为光催化反应提供丰富的吸附和活性位点,已经被认为是一种重要催化剂载体和光电分解水产氢的有效共催化剂.本文采用简便的一步水热法制备石墨烯修饰的叁氧化钨/二氧化钛S型异质结光催化剂.光催化产氢性能测试表明,叁氧化钨/二氧化钛/石墨烯复合材料的光催化产氢速率显着提高(245.8μmol g~(–1) h~(–1)),约为纯TiO_2的3.5倍.高分辨透射电子显微镜、拉曼光谱和X射线光电子能谱结果证明了TiO_2和WO_3纳米颗粒的紧密接触,并成功负载在还原氧化石墨烯(rGO)上.X射线光电子能谱中Ti_2p结合能的增加证实TiO_2和WO3之间强的相互作用和S型异质结的形成.此外,复合材料中的rGO大大拓展了复合物的光吸收范围(紫外-可见漫反射光谱),增强了光热转换效应,而且rGO与TiO_2之间形成肖特基结,促进了TiO_2导带电子的转移和分离.总之, WO_3和TiO_2的S型异质结与TiO_2和rGO之间的肖特基异质结的协同效应抑制了相对有用的电子和空穴的复合,有利于氧化还原能力较强的载流子的分离和进一步转移,加速了表面产氢动力学,于是增强了叁元复合光催化剂的光催化产氢活性.(本文来源于《Chinese Journal of Catalysis》期刊2020年01期）

乔晓鹏,刘海泉,赵勇,朱永恒[2]（2019）在《基于叁氧化钨纳米片的气体传感器用于检测腐败食品中产生的丙酮气体》一文中研究指出食品安全受到日益重视,开发用于食品安全快检,具有高灵敏度,优异选择性,低检测浓度,高通量的气体传感器受到越来越多的关注。近年来基于叁氧化钨纳米材料的半导体气体传感器逐渐成为相关领域的研究热点,WO_3纳米片具有稳定的结构与化学性能,可用于不同环境下的气体检测,对食品中产生的有害气体进行有效的监测。本文介绍了通过合成,构建基于WO_3纳米片的半导体气体传感器用于检测腐败食品中产生的微量丙酮气体。我们通过一步水热-凝胶法合成了WO_3纳米片。对材料进行丙酮气体和其他气体(乙醇,甲醛,甲醇)的响应测试,分析测试结果得出,利用本文方法合成的WO_3纳米片在350℃下,对100 ppm丙酮的最佳响应值为75.93,对100 ppm乙醇,甲醛,甲醇的响应值分别为6.43、5.37、8.88。结果说明,基于WO_3纳米片的半导体气体传感器对于丙酮的响应具有显着性优势,可以有效监测腐败食品中的低浓度丙酮,在对食品中有害气体的检测领域有很好的应用前景和开发潜力。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集》期刊2019-11-13）

吴启华[3]（2019）在《2019年度稀土钨矿开采总量控制指标公布》一文中研究指出本报讯 （记者 吴启华）工业和信息化部、自然资源部近日联合发出通知，下达2019年度稀土开采、冶炼分离总量控制指标及钨矿开采总量控制指标。根据通知规定，2019年度全国稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为132000吨、127000吨。全国钨精矿(本文来源于《中国矿业报》期刊2019-11-12）

[4]（2019）在《缺陷态氧化钨锂电池或摆脱钴镍金属依赖》一文中研究指出为了开发锂基电池的替代品,尽可能摆脱钴镍金属的依赖,国外研究人员开发了一种非常有发展前景的缺陷态氧化钨电极材料,在一定程度上锂电池能降低了昂贵金属材料的用量。缺陷态氧化钨是钨氧化物的一种,具有较低制(本文来源于《有色冶金节能》期刊2019年05期）

王美涵,陈昀,雷浩,黄奕博,文哲[5]（2019）在《表面二氧化钛对叁氧化钨薄膜电致变色性能的影响》一文中研究指出采用直流反应磁控溅射法在透明导电ITO玻璃上先沉积叁氧化钨(WO_3)薄膜,然后在其表面沉积二氧化钛(TiO_2).利用场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)、X射线衍射仪(XRD)和X射线光电子能谱(XPS)考察薄膜表面断面形貌、晶体结构和化学组成.利用紫外-可见-近红外分光光度计和电化学工作站测试薄膜的透射率、循环伏安和计时电流特性,分析其电致变色光学调制幅度和着色效率.结果表明沉积TiO_2后,薄膜仍为无定型结构,表面形貌无明显变化,也未出现分层现象.薄膜表面成分为TiO_2和WO_3.与纯WO_3薄膜相比,表面沉积TiO_2后降低了离子注入/脱出扩散速率,导致薄膜着色效率下降.但在驱动电压±1.2 V范围内,表现出较好的着/褪色循环稳定性,说明表面上的TiO_2可有效地抑制WO_3薄膜性能衰减,对薄膜表面起到保护作用.(本文来源于《沈阳大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期）

黄静伟,岳彭飞,王磊,佘厚德,王其召[6]（2019）在《基于叁氧化钨的光阳极水氧化综述（英文）》一文中研究指出光电催化水分解技术可以在分离的空间内分别进行水的还原和氧化反应生成氢气和氧气,是一种高效的光能到氢能的转换技术,因而受到研究者的广泛关注.光电催化水分解过程中,阳极上发生的水氧化反应是一个四电子转移过程,是水分解反应的限速步骤.为了提高光电催化水分解中阴极的产氢效率,应当优先提高阳极上的水氧化反应效率.在众多的光阳极中,叁氧化钨由于其带隙窄和价带位置高而成为理想的光阳极材料之一.尽管如此,叁氧化钨阳极的实际应用受到光生电子和空穴的严重复合以及电极表面缓慢反应动力学的限制.本文详细介绍了叁氧化钨材料作为光阳极用于光电催化水氧化反应的优缺点,并从形貌控制、构造缺陷、构建异质结、负载助催化剂及应用等离子体效应等方面对提高叁氧化钨阳极水氧化性能进行了综述.通过形貌控制可以增大电极的比表面积或降低材料的厚度,有利于光生电荷迁移到电极表面;在叁氧化钨上引入适量的化学缺陷可以提供大量的反应位点,有利于光生电荷的传输;通过构建异质结可以有效促进叁氧化钨电极内的光生电荷分离,提高整个复合电极的光吸收效率.如果构建异质结的另一种材料本身也是一种水氧化助催化剂,那么该材料可以起到分离光生电荷和提高表面催化效率的双重作用;负载助催化剂可以提高叁氧化钨电极表面的反应活性,进而提高到达电极表面的光生电荷利用效率,得到提高的光电流和降低的起始电位;在叁氧化钨电极上负载具有等离子效应的金属(如贵金属金、银等)可以提高电极的光电转换效率.光电催化水分解包含光的吸收、光生电荷分离和分离的光生电荷参与反应叁个过程.只有当这叁个过程的效率同时得到提高时,光电催化水分解的效率才能达到最高.尽管本文介绍的这些措施都可以提高叁氧化钨电极的性能,但这些措施往往局限于从一个方面来提高电极性能.在未来的研究中,可以通过提高反应中的上述两个或叁个过程的效率来实现叁氧化钨电极更高的光电催化水氧化性能.(本文来源于《Chinese Journal of Catalysis》期刊2019年10期）

赵林艳,席晓丽,樊佑书,马立文[7]（2019）在《纳米氧化钨的水热/溶剂热法制备及应用的综述》一文中研究指出作为一种廉价的过渡金属氧化物,氧化钨具有良好的光致变色、电致变色、光催化、超电容等性能,被广泛应用于智能窗、催化剂、太阳能电池、气敏传感设备等方面。纳米氧化钨具有许多独特的性质,如大比表面积、变化的表面能及量子限域效应,这使得近年来制备纳米级氧化钨材料成为研究热点。纳米氧化钨的制备方法众多,主要分为气相法、液相法、固相法等。水热/溶剂热法又被称为热液法,是指在密闭容器内通过加热产生高压环境,在高温、高压的作用下实现水热晶体生长、水热合成及水热烧结的一种常用的制备方法。相比固相烧结过程,水热/溶剂热过程的合成温度较低,从而使晶体在生长过程中产生较少的缺陷;相比常压加热法,水热/溶剂热过程中较高的合成压力使晶体在生长过程中具有较高的结晶度,且在高温、高压环境下,反应物的性质也会发生变化,从而生成常压下无法生成的产物。此外,水热/溶剂热过程中较强的对流会使得传质更加均匀和快速,更小的温度梯度也会使晶体生长具有更高的生长速率以及均匀性。水热/溶剂热法正是由于具有经济环保、操作简便且产物粒径小、纯度高、形貌易于控制等优点,越来越受到研究者的青睐,逐渐成为制备氧化钨产物的主要方法之一,常被用来制备维度不同、形貌各异的氧化钨产物。通过有选择性地使用不同类型的添加剂,或通过改变实验条件、参数等方法,甚至通过多种掺杂,来调控氧化钨形貌。制备过程的多样化导致产物生长过程及反应机理存在多样性,如各向同性生长、择优生长(封端剂造成的)、过饱和驱动、自组装(Ostwald、Gibbs-Tomson、表面能趋于降低)等生长机理。氧化钨产物在经过结构、形貌改善后,用途更为广泛,除传统应用于智能窗、催化剂、太阳能电池、气敏传感设备等方面外,近年在荧光传感、生物成像、光致变色墨水、核辐射废水处理等方面也应用颇多。综上,水热/溶剂热法制备氧化钨产物在该领域具有重要地位,有必要对其进行系统的归纳与总结。因此本文从水热/溶剂热法角度出发,在介绍不同结构纳米氧化钨制备过程的基础上,对其生长机理及应用性能进行阐述,综述近年来国内外用水热/溶剂热法制备纳米氧化钨的现状,并展望了其发展趋势。(本文来源于《材料导报》期刊2019年19期）

王川川,温普红,郭晶晶,兰玉竹,蒋晓文[8]（2019）在《叁氧化钨纳米粒子的改性研究进展》一文中研究指出叁氧化钨(WO_3)能被用作可见光响应光催化剂,但由于导带位置较低、在本体中光生电荷载流子复合几率较高等因素,导致其量子产率较低,从而制约了其实际应用。所以,需要对WO_3进行改性以提高其光催化性能。结合近年来国内外相关文献,综述了WO_3掺杂改性的研究现状,并对WO_3基光催化材料的发展趋势进行了展望。(本文来源于《化学与生物工程》期刊2019年06期）

周瑛[9]（2019）在《氧化钨及其复合材料的可控合成和光催化性能研究》一文中研究指出本文采用水热法,通过改变反应物的加入量、反应温度、反应时间等,合成了形貌和结构可控的WO_3催化剂材料,研究WO_3结构和形貌对光催化性能的影响。并通过复合制备了WO_3/ZnO、WO_3/TiO_2复合材料,提高了WO_3的光催化性能。主要内容如下:(1)以商品化WO_3和过氧化氢为原料,合成了单斜相氧化钨(m-WO_3)立方体结构,探究了反应温度对m-WO_3结构、形貌的影响。结果表明,水热温度为150℃时,合成的是纯净的WO_3·0.33H_2O晶体,200℃合成的是WO_3·0.33H_2O和WO_3的混合晶相,240℃下制备的是纯净的WO_3样品。采用氙灯模拟太阳光,通过光催化降解亚甲基蓝溶液研究m-WO_3样品的光催化性能,发现在制备的WO_3样品中,240℃样品的光催化效率最高,在210 min内降解效率可达100%。(2)以商品化WO_3和ZnO作为钨源和锌源,过氧化氢为溶剂,通过调整商品化WO_3的加入量,制得n-WO_3/ZnO(n=5%,10%)纳米复合材料,探究了商品化WO_3的添加量对WO_3/ZnO形貌、结构以及光催化性能的影响。光催化降解亚甲基蓝溶液的实验证明,合成的5%WO_3/ZnO样品在室温下对亚甲基蓝的光催化效果非常优异,在30 min内可以对亚甲基蓝实现完全降解。(3)以商品化WO_3和TiO_2为钨源和钛源,合成了WO_3/TiO_2材料,当商品化WO_3的加入量分别为0.1g和0.2g时,探究了WO_3/TiO_2结构、形貌的变化。结果发现,合成的WO_3/TiO_2样品在室温下有较好的光催化效果,其中5%WO_3/TiO_2样品的光催化降解效率最高,降解效率达到100%只需70 min。(4)以商品化钨酸(H_2WO_4)和过氧化氢为前驱体,采用一步水热法,合成了h-WO_3棒状结构材料。探究反应温度、结构导向剂的种类和添加量等,对h-WO_3产物晶相、形貌的影响,并通过光催化降解亚甲基蓝溶液研究h-WO_3样品的光催化性能。结果表明,添加Na_2SO_4之后合成的样品形貌不规则,而添加NaNO_3之后合成的样品为规则的棒状产物,于是选择NaNO_3为结构导向剂合成六方相氧化钨。最后对在反应温度为120℃和NaNO_3的添加量为2 g的条件下合成的样品进行了光催化性能研究。结果表明,h-WO_3比m-WO_3的光催化降解活性更高,对亚甲基蓝实现完全降解所用的时间更短。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2019-06-04）

肖莉莉[10]（2019）在《微结构全彩色氧化钨电致变色薄膜的构筑及应用》一文中研究指出电致变色是材料的光学特性(折射率、消光系数等)在外加电压的作用下发生稳定、可逆变化的现象,在外观上表现为材料的颜色及透明度发生改变。电致变色材料是一种新型功能材料,其光学特性调控范围并非仅局限在可见区,也包括近红外、中远红外甚至微波区等。电致变色材料凭借其独特的光学调控特性,在信息、电子、能源、建筑以及国防等领域展现出广阔的应用前景和巨大的产业价值,受到科学界和产业界的广泛关注。无机氧化物电致变色材料通常具有制备工艺简单、稳定性高等优点,但存在柔性差、响应速度慢、色彩单一的问题,限制了它在高性能柔性器件和全彩色显示方面的应用。研究表明,构筑微纳结构(如纳米柱、纳米棒等)的电致变色材料和薄膜是实现高性能柔性电致变色器件(Electrochromic Devices,ECDs)的有效途径。该类薄膜具有较大的活性比表面积和有序的离子通道,有利于电解液与电致变色材料的充分接触,且能大大缩短离子的扩散路径,从而显着提高材料的电致变色性能(特别是响应速度)。同时,微纳结构也有利于消除膜内应力,提高薄膜的机械性能和弯折稳定性。本文以经典电致变色材料WO_3为研究对象,发展了掠角蒸发沉积方法,对薄膜的微结构进行精确调控,大幅提高了柔性WO_3薄膜的响应速度和弯折稳定性。在此基础上,针对无机电致变色材料颜色变化单一的关键难题,我们首次通过构建单一材料的电致变色布拉格反射镜(Electrochromic Distribute Bragg Reflectors,ECDBRs),实现了WO_3薄膜的彩色化,并进一步研究了其在可调谐发光器件及全彩色稳态显示方面的应用。本论文的主要研究内容及结论如下:(1)提出采用掠射角蒸发(Glancing Angle Deposition,GLAD)技术,精确调控薄膜微观结构的简单有效方案,并进一步实现了高性能柔性ECDs。研究表明:WO_3薄膜的形貌、折射率、孔隙率等参数可以通过简单的改变蒸发掠射角(衬底法线与蒸发源之间的夹角)加以调控。随着掠射角的增加,WO_3薄膜微观结构从致密无序转变为纳米柱有序,且折射率降低、孔隙率增加、比表面积增大、耐弯折性增强。其中,75°掠射角得到的纳米柱薄膜具有出色的抗反射性能、优异的柔韧性和电致变色性质。与致密薄膜相比,纳米柱结构薄膜的透过率提高8.4%,平均响应时间显着缩短(18.6/10.3 s vs.2.1/2.5 s)。同时,纳米柱薄膜在弯折1000次后,电致变色性质无明显降低。该研究解决了微观结构精确控制和传统器件透过率低、成本高(需要额外抗反射涂层、工艺复杂)的难题,为低成本、高性能、柔性ECDs的构筑提供参考。(2)提出利用光子晶体结构色和电致变色双重效应,构筑ECDBRs、调控材料光学特性的学术思想,在国际上首次采用单一材料WO_3研制出快速响应的彩色化电致变色薄膜、并成功应用于稳态显示器件及可逆的电调谐微腔发光器件。该ECDBRs由连续交替沉积的纳米柱状和致密的WO_3薄膜(折射率差为0.41@550 nm)组成。在±1.1 V的电压下,其反射波长可在宽达72 nm的范围内快速可逆调控。进一步,通过将其集成到微腔器件中,成功实现了可逆的电调谐微腔量子点发光器件。在-0.9 V电压下,该微腔器件的发射峰位,峰值强度和半高全宽的最大调制范围分别达到15.5 nm,0.8~317%和10.4 nm。其优异的发光可调谐性能归功于电刺激诱导WO_3的光学常数发生可逆改变,从而调控微腔器件的发射模式。该研究不仅为高性能电响应光子晶体的构建提供简单有效的方案,也为实现可调谐光子/光电子器件提供了新思路。(3)提出采用低折射率、离子传导特性的多孔LiF与高折射率、致密的电致变色材料WO_3制备ECDBRs,实现快速响应全彩色电致变色稳态显示器件的新方法。致密WO_3层与多孔LiF层的折射率差高达0.56,保证ECDBRs以更少的层数获得更高的反射率,3对薄膜的反射率高达87.8%,优于单纯的WO_3膜层。同时,LiF层提供大量自由移动的锂离子,提高显示器件的响应速度和着色效率。通过对电极进行图形化,实现快速响应的电致变色稳态显示器件,器件具有反射显示和透射显示能力,且两种显示可自由切换。该研究成功克服了传统ECDs颜色变化单一、响应速度慢的难题,有望发展成为具有自主知识产权的新一代节能型显示新技术。(本文来源于《中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所)》期刊2019-06-01）

### 氧化钨论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

食品安全受到日益重视,开发用于食品安全快检,具有高灵敏度,优异选择性,低检测浓度,高通量的气体传感器受到越来越多的关注。近年来基于叁氧化钨纳米材料的半导体气体传感器逐渐成为相关领域的研究热点,WO_3纳米片具有稳定的结构与化学性能,可用于不同环境下的气体检测,对食品中产生的有害气体进行有效的监测。本文介绍了通过合成,构建基于WO_3纳米片的半导体气体传感器用于检测腐败食品中产生的微量丙酮气体。我们通过一步水热-凝胶法合成了WO_3纳米片。对材料进行丙酮气体和其他气体(乙醇,甲醛,甲醇)的响应测试,分析测试结果得出,利用本文方法合成的WO_3纳米片在350℃下,对100 ppm丙酮的最佳响应值为75.93,对100 ppm乙醇,甲醛,甲醇的响应值分别为6.43、5.37、8.88。结果说明,基于WO_3纳米片的半导体气体传感器对于丙酮的响应具有显着性优势,可以有效监测腐败食品中的低浓度丙酮,在对食品中有害气体的检测领域有很好的应用前景和开发潜力。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 氧化钨论文参考文献

[1].何菲,孟爱云,程蓓,Wingkei,Ho,余家国.石墨烯修饰叁氧化钨/二氧化钛S型异质结增强的光催化产氢活性（英文）[J].ChineseJournalofCatalysis.2020

[2].乔晓鹏,刘海泉,赵勇,朱永恒.基于叁氧化钨纳米片的气体传感器用于检测腐败食品中产生的丙酮气体[C].中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集.2019

[3].吴启华.2019年度稀土钨矿开采总量控制指标公布[N].中国矿业报.2019

[4]..缺陷态氧化钨锂电池或摆脱钴镍金属依赖[J].有色冶金节能.2019

[5].王美涵,陈昀,雷浩,黄奕博,文哲.表面二氧化钛对叁氧化钨薄膜电致变色性能的影响[J].沈阳大学学报(自然科学版).2019

[6].黄静伟,岳彭飞,王磊,佘厚德,王其召.基于叁氧化钨的光阳极水氧化综述（英文）[J].ChineseJournalofCatalysis.2019

[7].赵林艳,席晓丽,樊佑书,马立文.纳米氧化钨的水热/溶剂热法制备及应用的综述[J].材料导报.2019

[8].王川川,温普红,郭晶晶,兰玉竹,蒋晓文.叁氧化钨纳米粒子的改性研究进展[J].化学与生物工程.2019

[9].周瑛.氧化钨及其复合材料的可控合成和光催化性能研究[D].青岛科技大学.2019

[10].肖莉莉.微结构全彩色氧化钨电致变色薄膜的构筑及应用[D].中国科学院大学(中国科学院长春光学精密机械与物理研究所).2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/32f3239ee84b114c87c0505f.html