# 浅谈供水管网项目施工及其常见问题

罗黎光

东莞市东江水务工程有限公司523000

摘要：供水管网系统是一个错综复杂的网络，是保障城市人们生产和生活的城市基础设施之一。供水管网施工是保证供水管网系统正常运行的基础前提，解决施工中的常见问题是保证供水管网施工质量的重要措施。

关键词：供水管网；施工；解决对策

供水管网为城市生活和生产输送用水，是保障城市生活和生产的重要基础设施。供水管网施工管网材料、建设成本、施工建设管理等方面有着严格的要求。而供水管网的施工具有难度大、工艺多、要求高和成本高等特点[1]，对供水管网工程施工提出了更高的要求。不仅要经济合理的建设施工，还要求及时有效的解决施工中常见问题，加强维护管理，保证供水管网施工质量。

1供水管网施工常见问题

供水管网施工是一个复杂的系统工程，施工工艺多，施工难度大，对施工技术水平要求较高。在施工过程中常遇见包括管材、管网衔接、施工管理等方面的问题。

1.1供水管网漏水

供水管网漏水的原因有很多，漏失量也有所不同，会不可避免的造成管网的损坏和部分自来水的漏失。自来水的漏失是供水管网面临的共同问题，损失量的大小也是衡量供水管网运行状况好坏的重要指标，直接影响整个供水系统的效益[2]。

管网老化陈旧造成的管网漏水。城市管道建设年限不用，一些老的管道为刚性接口，温度变化、腐蚀、地基下沉等因素的影响会导致一些超过老化限度的管道漏水甚至是爆管。

管材原因造成的管网漏水。供水管网分布在城市的各个部分，由于施工时间等原因可能采用不同材质的管道，铸铁管、镀锌管、钢管、PVC管、PE管等，各种管道质量参差不起，不同管材连接方式选择及管件质量不一。城市地形差异会对管道造成不同程度的压力，同时管网压力不一致，部分管道压力过大，不同材质的管材承压能力不同，管材选择不当会导致爆管等情况的发生。

设计、施工质量导致管网漏水。在供水管道设计时，地质资料不详、管网水力计算不合理、管路设计及背墩设计承受力等问题都会造成管网运行过程中的漏水；管道施工过程中地基处理、管件安装、防腐保温不当等都可能引起管道在热胀冷缩变化下的爆管。

造成供水管网漏水的原因还包括其他管线施工的影响，导致管道地基松动，引起不均匀沉降，导致管道破裂；道路的扩建改建，管道覆土和承载力变化导致管道破裂，造成漏失等。

1.2新旧管网连接不当

早期供水管网采用的供水技术和管道和材料比较老旧，部分铸铁、塑料管道材质韧性差，抗压性不足。经较长时间使用，热胀冷缩变化、重压、外部承载力变化时，容易破裂，加之对这些供水管道的运行管理维护的力度不够，供水管网会出现严重的跑、冒或者滴漏等现象。新建管网采用新型供水技术和管材，在与原有管道连接时常会因为螺栓受力不均而造成连接处漏水等问题，尤其是大口径管道。新旧管网连接施工时常遇到管线定位、管线改造、其他管线施工等各种因素影响造成的施工问题。新旧管网的连接是城市供水管网建设中必不可少的发展阶段，协调好新旧管网的交替也是保证城市供水质量的重要工程。

1.3管道或管件安装不当

在供水管网管道施工过程中，保证施工质量是非常重要的。管道施工不当会给供水管网的正常使用造成影响，例如，管道接口不合适，管道铺设位置错移，管道末端封堵不当等问题都会造成管网漏水甚至爆管；供水管道与其他管线施工时，铺设位置和距离会影响各管道发挥其功能。

管道需要安装各种必要的调节水量、水压和控制水流方向等附件。各种附件施工安装关系到管道供水安全和质量，然而如果阀门密封性不够好或者阀门由于长期使用造成磨损，如果再加之较大的水压，也容易造成市政供水管网的漏损[3]。

除以上这些问题外，由于供水管网在地面以下铺设，不同地区土质的不同，基础设施存在差异，管道承受的地面负荷不同，地面出现不均匀沉降只是管道破裂，造成施工困难。温度剧烈变化，土壤腐蚀性，酸雨、电流腐蚀等环境因素都会给供水管道施工带来困难，需要及时处理或控制，以便正常施工。

2解决对策探析

供水管网施工过程中的质量控制应从事前控制、事中控制、事后控制三个方面进行，因而解决供水管网施工常见问题也要从施工和管理两个方面进行。

施工方面的解决措施可以从以下几个方面进行：

首先，合理选用管材管件。管材老化以及管材质量偏低是造成市政管网漏损的最重要原因，选择合适的供水管材对降低给水管网的漏失率是非常有效的[3]。严格按照设计标准设计选材、接口形式、管件形式，充分考虑工程实际供水情况、铺设地质及供水环境等因素。供水管网铺设时选用优质管材，提高管材的抗震、抗高温、耐低温以及抗腐蚀能力，降低管网漏失率，保证施工质量和进度。采用柔性接口，减少管道受压后开裂、断裂以及气温变化较大时产生的热胀冷缩现象，降低漏失量。

其次，严格遵守施工规范。供水管网施工工艺复杂，施工难度大，严格遵守施工规范，避免出现因施工工序等施工问题产生的返工。供水管网施工主要包括施工准备阶段和施工阶段两个部分，施工单位要按照相关标准对工程施工进行全过程控制[4]。施工准备是为确保施工生产能够正常顺利进行而必须事先做好的工作。施工准备阶段主要包括图纸的设计与熟悉、会审、编制施工组织设计几个方面。施工阶段主要包括下管、排管、稳管、接口、质量检查与验收等施工项目。但在管网施工前还应检查沟槽开挖、堆土情况，管道地基基础情况，施工排水措施等是否符合施工要求。

最后，加强供水管网检查与监测。管网漏损监测是降低漏损的前提，及时快速地发现漏损点的存在并对其进行修复可以减少破损点漏水的时间，也可以防止破损点面积进一步变大甚至发展成爆管[5]。管道试压时管网施工质量检查的重要措施，可以衡量施工质量，检查接口质量，发现管材及管件强度、缺陷、裂纹等弊病。供水管道探漏是一项选定多个有效的测漏点，对供水管网的损坏现状进行分析的专业性工作。通过管道探漏可以准确掌握管道内部信息，对管道进行有效的更换维修。供水管道施工时应当配备相关探漏仪器和专业知识丰富的测漏和检漏人员，随时监测管道施工质量，及时解决施工问题。

管理上的解决对策主要包括一下几个方面：首先，施工前制定严格工作制度，编制施工组织设计，规范工作程序。供水管网施工前制定总体施工组织设计，控制施工进程，并根据施工进度及时调整，保证施工进度和质量。其次，施工过程中进行跟踪监理，把握过程控制。施工中遵照施工工序，检查进场材料设备，检查各施工工序质量，及时发现问题，采取合理解决措施，保证施工质量和进度。最后，进行供水管网施工信息技术管理。对供水管网的基础资料的归档管理，对施工过程中监测、维修、探漏等结果做出详细的记录，全面了解分析相关资料，进行网络化系统管理，实现供水管网施工的技术网络化。

除以上解决对策之外，提高供水管网的漏滴检测水平，建设专业供水管道探漏队伍，加强施工技术人员业务水平也可以提高供水管道施工的质量和安全性，减少施工问题。

3结语

供水管网是城市基础设施的重要组成部分，供水管网施工质量直接关系到城市供水质量和安全。因此为保证供水管网安全供水，供水管网施工中要采取有效地措施，减少供水管网施工问题，确保供水管网施工质量和安全。

参考文献

[1]王建东.浅析市政供水管网工程施工技术研究[J].科学与财富，2013，（3）：51.

[2]卢淑新.城市供水管网漏水原因及控制措施[J].青海统计，2007，9：37-38.

[3]李成林.供水管网漏损原因及控制策略研究[J].施工技术，2014，（6）：128-130.

[4]黄树兴.浅谈城市给水管网系统施工要点及常见质量问题[J].城市建设，2012，（16）：21.

[5]徐强.供水管网漏损控制研究发展[J].中国给水排水，2012，28（24）：68-72.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3304f3b2a252d3da08b3bcf6.html