# 一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置论文和设计-刘凯

### 全文摘要

本实用新型公开了一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，包括机架和与机架相互配合的安装框，安装框可拆卸安装在机架的顶端，安装框的顶壁上开设有连通槽，且连通槽与机架相互连通，安装框内可活动安装有第一活动块和第二活动块，第一活动块和第二活动块上均开设有出绳孔，连通槽的内侧壁上开设有与第一活动块和第二活动块相互配合的限位槽。本实用新型中钢丝绳水平移动时会带动第一活动块和第二活动块移动，第一密封件和第二密封件跟随第一活动块和第二活动块移动并始终密封在安装框的顶端，从而能避免杂物进入启闭机房内，无需手动操作，实用性较好。

### 主设计要求

1.一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，包括机架(1)和与机架(1)相互配合的安装框(2)，其特征在于：所述安装框(2)可拆卸安装在机架(1)的顶端，所述安装框(2)的顶壁上开设有连通槽(4)，且连通槽(4)与机架(1)相互连通，所述安装框(2)内可活动安装有第一活动块(5)和第二活动块(6)，所述第一活动块(5)和第二活动块(6)上均开设有出绳孔(7)，所述连通槽(4)的内侧壁上开设有与第一活动块(5)和第二活动块(6)相互配合的限位槽(8)，所述第一活动块(5)和第二活动块(6)相反一侧的外侧壁与限位槽(8)的内侧壁之间均可活动连接有第一密封件(9)，所述第一活动块(5)和第二活动块(6)之间可活动连接有第二密封件(10)。

### 设计方案

1.一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，包括机架(1)和与机架(1)相互配合的安装框(2)，其特征在于：所述安装框(2)可拆卸安装在机架(1)的顶端，所述安装框(2)的顶壁上开设有连通槽(4)，且连通槽(4)与机架(1)相互连通，所述安装框(2)内可活动安装有第一活动块(5)和第二活动块(6)，所述第一活动块(5)和第二活动块(6)上均开设有出绳孔(7)，所述连通槽(4)的内侧壁上开设有与第一活动块(5)和第二活动块(6)相互配合的限位槽(8)，所述第一活动块(5)和第二活动块(6)相反一侧的外侧壁与限位槽(8)的内侧壁之间均可活动连接有第一密封件(9)，所述第一活动块(5)和第二活动块(6)之间可活动连接有第二密封件(10)。

2.根据权利要求1所述的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，其特征在于：所述安装框(2)两侧的顶壁上均等距离插设有多个紧固螺栓(3)，且紧固螺栓(3)均贯穿安装框(2)并螺纹连接在机架(1)的顶壁上。

3.根据权利要求1所述的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，其特征在于：所述限位槽(8)两端的内侧壁上均转动连接有第一转轴(11)，两个所述第一密封件(9)分别绕设在两个第一转轴(11)上，且第一密封件(9)远离第一转轴(11)的一端分别固定安装在第一活动块(5)和第二活动块(6)上，所述第二活动块(6)靠近第一活动块(5)的一侧开设有安装槽(12)，且安装槽(12)延伸至第二活动块(6)的外侧，所述安装槽(12)内转动连接有第二转轴(13)，所述第二密封件(10)绕设在第二转轴(13)上，且第二密封件(10)远离第二转轴(13)的一端固定安装在第一活动块(5)上，所述第一密封件(9)和第二密封件(10)上均连接有预锁紧装置。

4.根据权利要求1所述的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，其特征在于：所述第一活动块(5)和第二活动块(6)一端的外侧壁上均固定安装有固定块(14)，所述限位槽(8)一侧的内侧壁上固定安装有导向杆(15)，且导向杆(15)贯穿两个固定块(14)设置。

5.根据权利要求1所述的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，其特征在于：所述第一活动块(5)和第二活动块(6)一端的外侧壁上均等距离安装有多个滚珠(16)，且滚珠(16)均与限位槽(8)的内侧壁相互接触。

6.根据权利要求1所述的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，其特征在于：所述第一密封件(9)和第二密封件(10)均采用尼龙膜材料制成。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及启闭机技术领域，尤其涉及一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置。

背景技术

启闭机用于各类大型给排水、水利水电工程，用于控制各类大、中型铸铁闸门及钢制闸门的升降达到开启与关闭的目的。

卷扬式启闭机工作时，由于机架下方钢丝绳出绳时会在水平方向上不断发生位移，因此钢丝绳需要较大的水平位移区域，若出绳洞不进行封闭，就会使得杂物落入启闭机房内，从而影响启闭机的正常工作，现有技术中，大都是采用多块灰塑板进行封闭，启闭闸门时需人工挪开和封闭，不仅操作麻烦，而且工作效率低，因此需要对此作出改进。

实用新型内容

本实用新型的目的是为了解决现有技术中卷扬式启闭机出绳孔封闭操作较麻烦和效率低的问题，而提出的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置。

为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，包括机架和与机架相互配合的安装框，所述安装框可拆卸安装在机架的顶端，所述安装框的顶壁上开设有连通槽，且连通槽与机架相互连通，所述安装框内可活动安装有第一活动块和第二活动块，所述第一活动块和第二活动块上均开设有出绳孔，所述连通槽的内侧壁上开设有与第一活动块和第二活动块相互配合的限位槽，所述第一活动块和第二活动块相反一侧的外侧壁与限位槽的内侧壁之间均可活动连接有第一密封件，所述第一活动块和第二活动块之间可活动连接有第二密封件。

优选地，所述安装框两侧的顶壁上均等距离插设有多个紧固螺栓，且紧固螺栓均贯穿安装框并螺纹连接在机架的顶壁上。

优选地，所述限位槽两端的内侧壁上均转动连接有第一转轴，两个所述第一密封件分别绕设在两个第一转轴上，且第一密封件远离第一转轴的一端分别固定安装在第一活动块和第二活动块上，所述第二活动块靠近第一活动块的一侧开设有安装槽，且安装槽延伸至第二活动块的外侧，所述安装槽内转动连接有第二转轴，所述第二密封件绕设在第二转轴上，且第二密封件远离第二转轴的一端固定安装在第一活动块上，所述第一密封件和第二密封件上均连接有预锁紧装置。

优选地，所述第一活动块和第二活动块一端的外侧壁上均固定安装有固定块，所述限位槽一侧的内侧壁上固定安装有导向杆，且导向杆贯穿两个固定块设置。

优选地，所述第一活动块和第二活动块一端的外侧壁上均等距离安装有多个滚珠，且滚珠均与限位槽的内侧壁相互接触。

优选地，所述第一密封件和第二密封件均采用尼龙膜材料制成。

与现有技术相比，本实用新型有如下有益效果：

1、钢丝绳水平移动时会带动第一活动块和第二活动块移动，第一密封件和第二密封件跟随第一活动块和第二活动块移动并始终密封在安装框的顶端，从而能避免杂物进入启闭机房内，无需手动操作，实用性较好；

2、结构简单，可以方便的对安装框进行安装拆卸，从而可以方便的对安装框和封闭装置进行保养、维修与更换，改善了出绳孔的封闭效果。

附图说明

图1为本实用新型提出的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置的正面结构示意图；

图2为本实用新型提出的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置的俯视图；

图3为本实用新型提出的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置的安装框部分的剖视图；

图4为本实用新型提出的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置的A部分结构的放大图；

图5为本实用新型提出的一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置的B部分结构的放大图。

图中：1机架、2安装框、3紧固螺栓、4连通槽、5第一活动块、6第二活动块、7出绳孔、8限位槽、9第一密封件、10第二密封件、11第一转轴、12安装槽、13第二转轴、14固定块、15导向杆、16滚珠。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

参照图1-5，一种卷扬式启闭机出绳孔移动式封闭装置，包括机架1和与机架1相互配合的安装框2，安装框2可拆卸安装在机架1的顶端，安装框2两侧的顶壁上均等距离插设有多个紧固螺栓3，且紧固螺栓3均贯穿安装框2并螺纹连接在机架1的顶壁上，可以方便的对安装框2进行安装拆卸，从而可以方便的对安装框2进行保养、维修与更换。

安装框2的顶壁上开设有连通槽4，且连通槽4与机架1相互连通，安装框2内可活动安装有第一活动块5和第二活动块6，第一活动块5和第二活动块6上均开设有出绳孔7，连通槽4的内侧壁上开设有与第一活动块5和第二活动块6相互配合的限位槽8，第一活动块5和第二活动块6相反一侧的外侧壁与限位槽8的内侧壁之间均可活动连接有第一密封件9，第一活动块5和第二活动块6之间可活动连接有第二密封件10，第一密封件9和第二密封件10均采用尼龙膜材料制成，机械强度大，耐磨性能好，使用寿命长。

限位槽8两端的内侧壁上均转动连接有第一转轴11，两个第一密封件9分别绕设在两个第一转轴11上，且第一密封件9远离第一转轴11的一端分别固定安装在第一活动块5和第二活动块6上，第二活动块6靠近第一活动块5的一侧开设有安装槽12，且安装槽12延伸至第二活动块6的外侧，安装槽12内转动连接有第二转轴13，第二密封件10绕设在第二转轴13上，且第二密封件10远离第二转轴13的一端固定安装在第一活动块5上，第一密封件9和第二密封件10上均连接有预锁紧装置，使得第一密封件9和第二密封件10始终可以保持张紧状态，第一活动块5和第二活动块6移动时会带动第一密封件9和第二密封件10移动，并使得第一密封件9和第二密封件10始终密封在安装框2的顶端，从而能避免杂物经连通槽4落入启闭机房内。

第一活动块5和第二活动块6一端的外侧壁上均固定安装有固定块14，限位槽8一侧的内侧壁上固定安装有导向杆15，且导向杆15贯穿两个固定块14设置，可以防止第一活动块5和第二活动块6移动时发生位置偏移。

第一活动块5和第二活动块6一端的外侧壁上均等距离安装有多个滚珠16，且滚珠16均与限位槽8的内侧壁相互接触，可以减小第一活动块5和第二活动块6与限位槽8内侧壁之间的摩擦力。

本实用新型中，钢丝绳水平移动时会分别带动第一活动块5和第二活动块6移动，第一活动块5和第二活动块6移动时会带动第一密封件9和第二密封件10移动，并使得第一密封件9和第二密封件10始终密封在安装框2的顶端，从而能避免杂物经连通槽4落入启闭机房内。

以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920049953.5

申请日:2019-01-13

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209669823U

授权时间:20191122

主分类号:E02B 7/54

专利分类号:E02B7/54

范畴分类:36B;27P;

申请人:刘凯

第一申请人:刘凯

申请人地址:430000 湖北省武汉市江汉区沿江大道69号

发明人:刘凯;吴珂;李平;刘玉娟;郭子华;方佳敏

第一发明人:刘凯

当前权利人:刘凯

代理人:康晨

代理机构:42237

代理机构编号:武汉华强专利代理事务所(普通合伙) 42237

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/33352aa2122941c90be247d1.html