# 回音壁模式光学谐振腔的非线性效应研究

### 论文摘要

回音壁模式光学谐振腔具有极窄的模式线宽、极高的光子态密度、极强的模式光能量等性质,广泛应用于非线性光学,光电器件,激光器和传感器等研究。本文首先采用波导微环结构,研究了回音壁模式微环中的倍频特性。AlGaAs波导微环三层结构,依次为GaAs/AlxGa1-x-x As/Alo/AlxGa1-x-x As,其厚度为0.36μm、外环半径为6μm。采用形式双折射与角度准相位匹配相结合的方式实现相位匹配,当中心波长为1.68μm,功率为30mW的TE模式光入射时,单波长倍频转换效率达到15%,3dB带宽为1.68nm。其次,通过改变AlGaAs微环中的Al组分x、AlGaAs层厚度d来进一步拓展3dB带宽且提高转换效率;研究表明当AlGaAs微环的Al组分x从0.10.7变化时,在中心波长为1.68μm,功率为30mW的TE模式光入射的情况下,会产生TM模式的倍频光,3dB带宽、倍频转换效率随着x的增加而增加,最宽的带宽可达到33nm,最高的转换效率可达到15.58%;其中在x≥0.4时出现多波长倍频,在1.38μm、1.48μm、1.68μm、1.83μm附近多个波长处实现倍频效应;当AlGaAs微环的AlGaAs层的厚度d发生改变时,倍频效应也会随之发生变化:3dB带宽、倍频转换效率随着d的增加而减小,最窄带宽为0.5nm,在0.7μm≤d≤1μm的范围内为单波长倍频,d≤0.7μm为多波长倍频。同时,本论文采用CO2激光器熔融的方式制备了回音壁模式SiO2微球,微球半径为82μm,仿真模拟了微球腔与锥形光纤耦合的过程,并分析了影响两者耦合的因素。

### 论文目录

- 摘要

- abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 回音壁模式光学微腔的种类及加工

- 1.3 回音壁模式光学微腔应用

- 1.4 本章小结

- 第二章 回音壁模式光学微腔的基本特性

- 2.1 回音壁模式光学微腔的模式分析

- 2.1.1 几何光学分析

- 2.1.2 电磁场理论分析

- 2.2 回音壁模式主要特征参数

- 2.2.1 品质因子

- 2.2.2 自由光谱范围及精细度

- 2.2.3 模式体积

- 2.2.4 谐振波长

- 2.3 回音壁模式光学微腔的耦合特性

- 2.3.1 回音壁模式光学微腔耦合方式简介

- 2.3.2 微球腔与锥形光纤耦合方式理论分析

- 2.4 回音壁模式光学微腔仿真方法简介

- 2.5 AlGaAs的材料特性及非线性效应

- 2.5.1 AlGaAs的材料特性

- 2.5.2 AlGaAs中的二阶非线性效应

- 2.5.3 AlGaAs中的相位匹配

- 2.6 本章小结

- 第三章 AlGaAs回音壁模式波导微环倍频研究

- 3.1 形式双折射相位匹配理论

- 3.2 角度准相位匹配

- 3.3 波导微环的倍频产生

- 3.3.1 设计及制备波导微环

- 3.3.2 倍频转换效率数值计算及模拟分析

- 3.3.3 有效模式折射率及影响因素分析

- 3.3.4 不同结构的波导微环倍频效应

- 3.4 本章小结

- 第四章 回音壁模式微球腔制备

- 4.1 制备系统设计

- 2激光器熔融法制备微球腔'>  4.2 CO2激光器熔融法制备微球腔

- 4.2.1 制备器件介绍

- 4.2.2 制备流程

- 4.2.3 制备结果分析

- 4.3 微球腔与锥形光纤耦合

- 4.3.1 影响回音壁模式微球腔与锥形光纤耦合因素仿真分析

- 4.3.2 微球腔与锥形光纤耦合设计结构

- 4.4 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 附录1 攻读硕士学位期间申请的专利

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 于思瑶

导师: 蒋建

关键词: 光学谐振腔,回音壁模式,二阶非线性,宽带宽,多波长

来源: 南京邮电大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑,信息科技

专业: 物理学,物理学,材料科学,无线电电子学

单位: 南京邮电大学

分类号: O437;TN24;TB302

DOI: 10.27251/d.cnki.gnjdc.2019.000911

总页数: 75

文件大小: 3849K

下载量: 285

### 相关论文文献

- [1].研究生光学谐振腔拓展实验设计初探[J]. 科教导刊(中旬刊) 2020(08)

- [2].具有振动免疫特性光学谐振腔设计方法研究[J]. 光电子·激光 2020(10)

- [3].基于图像处理的光学谐振腔自准直研究方法[J]. 强激光与粒子束 2020(05)

- [4].利用准光学谐振腔快速实时诊断等离子体的新方法[J]. 核聚变与等离子体物理 2014(02)

- [5].测量介质材料复介电常数的准光腔法[J]. 材料开发与应用 2010(03)

- [6].W波段双光栅准光学谐振腔Q值计算与分析[J]. 太赫兹科学与电子信息学报 2014(03)

- [7].激光器光学谐振腔高斯光束的仿真研究[J]. 机械工程与自动化 2009(02)

- [8].基于Ring-down光学谐振腔的新型瓦斯传感器[J]. 光谱实验室 2011(06)

- [9].无源光学谐振腔的设计加工及其在稳频激光器中的应用[J]. 量子光学学报 2018(02)

- [10].基于亚波长光学谐振腔的纳米聚焦器件[J]. 光电工程 2010(04)

- [11].激光谐振腔近场自再现模式分布的研究[J]. 激光与红外 2014(05)

- [12].毫米级氟化钙盘腔的加工与测试[J]. 红外与激光工程 2015(10)

- [13].用于原子冷却的激光与窄带光学腔优化匹配[J]. 光电子·激光 2019(07)

- [14].高功率红外横流CO_2激光器光学谐振腔的仿真研究[J]. 红外 2009(04)

- [15].奔跑在追“光”路上——记上海大学通信与信息工程学院教授郭海润[J]. 中国高新科技 2019(21)

- [16].光学谐振腔运动时电磁场的能量和动量[J]. 激光杂志 2015(11)

- [17].利用离轴腔增强吸收光谱技术探测实际大气中的二氧化碳[J]. 光谱学与光谱分析 2012(01)

- [18].光学谐振腔式湿度传感器的研究进展[J]. 传感器与微系统 2018(11)

- [19].超稳球形光学腔的设计[J]. 物理与工程 2015(01)

- [20].基于光学微腔模式劈裂的角速率测量方法[J]. 北京航空航天大学学报 2015(05)

- [21].激光及其用[J]. 科技资讯 2009(30)

- [22].随机振动下光学谐振腔腔体形变及变动规律[J]. 光学精密工程 2017(02)

- [23].高功率波长可调谐的激光器设计[J]. 激光杂志 2017(04)

- [24].运用MATLAB软件的平行平面腔热透镜焦距及稳区模拟[J]. 电子技术与软件工程 2016(05)

- [25].采用软性材料支撑时光学谐振腔加速度敏感度的有限元分析[J]. 中国激光 2015(01)

- [26].热氧化法改善光学谐振腔的传输特性（英文）[J]. 中国激光 2015(05)

- [27].保偏光子晶体光纤激光器实验研究[J]. 深圳大学学报(理工版) 2009(01)

- [28].激光锁定F-P腔频率的有差锁定研究[J]. 光学学报 2009(10)

- [29].窄线宽激光在光学谐振腔腔长精密测量中的应用[J]. 光学学报 2017(01)

- [30].1.531μm附近NH_3分子痕量探测[J]. 光谱学与光谱分析 2009(12)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3371dcdb1561df91e02e01e4.html