# 一种混料机原料自循环装置论文和设计-江德营

### 全文摘要

一种混料机原料自循环装置，涉及塑料餐具加工设备，包括动力装置、混料罐、搅拌轴、螺旋输送轴、皮带轮、轴承；所述混料罐为圆桶状结构，上面带有顶盖，所述搅拌轴为金属管制成，搅拌轴外侧焊接有搅拌齿，所述螺旋输送轴用轴承安装在搅拌轴内腔，搅拌轴两端分别用轴承固定在混料罐底部及顶盖上，搅拌轴顶部和底部设置有出料口和进料口，搅拌轴和螺旋输送轴上端各设置有一个皮带轮；动力装置包括固定在混料罐顶盖上的固定板，设置在固定板上的电机及一对常啮合齿轮，所述常啮合齿轮各有一个同轴皮带轮，所述皮带轮分别与搅拌轴和螺旋输送轴上的皮带轮用皮带联，所述常啮合齿轮中有一个齿轮的齿轮轴与所述电机的电机轴联结。

### 主设计要求

1.一种混料机原料自循环装置，其特征在于：其包括动力装置、混料罐、搅拌轴、螺旋输送轴、皮带轮、轴承；所述混料罐为圆桶状结构，上面带有顶盖，所述搅拌轴为金属管制成，搅拌轴外侧焊接有搅拌齿，所述螺旋输送轴用轴承安装在搅拌轴内腔，搅拌轴两端分别用轴承固定在混料罐底部及顶盖上，搅拌轴顶部和底部设置有出料口和进料口，搅拌轴和螺旋输送轴上端各设置有一个皮带轮；所述动力装置包括固定在混料罐顶盖上的固定板，设置在固定板下侧的电机，设置在固定板上的一对常啮合的齿轮，所述常啮合的齿轮各有一个同轴的皮带轮，所述皮带轮分别与搅拌轴和螺旋输送轴上的皮带轮用皮带联接传递动力，所述常啮合的齿轮中有一个齿轮的齿轮轴与所述电机的电机轴联接。

### 设计方案

1.一种混料机原料自循环装置，其特征在于：其包括动力装置、混料罐、搅拌轴、螺旋输送轴、皮带轮、轴承；所述混料罐为圆桶状结构，上面带有顶盖，所述搅拌轴为金属管制成，搅拌轴外侧焊接有搅拌齿，所述螺旋输送轴用轴承安装在搅拌轴内腔，搅拌轴两端分别用轴承固定在混料罐底部及顶盖上，搅拌轴顶部和底部设置有出料口和进料口，搅拌轴和螺旋输送轴上端各设置有一个皮带轮；所述动力装置包括固定在混料罐顶盖上的固定板，设置在固定板下侧的电机，设置在固定板上的一对常啮合的齿轮，所述常啮合的齿轮各有一个同轴的皮带轮，所述皮带轮分别与搅拌轴和螺旋输送轴上的皮带轮用皮带联接传递动力，所述常啮合的齿轮中有一个齿轮的齿轮轴与所述电机的电机轴联接。

2.根据权利要求1所述的一种混料机原料自循环装置，其特征在于：所述搅拌轴和螺旋输送轴旋转方向相反。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及塑料餐具加工设备，具体为一种混料机原料自循环装置。

背景技术

目前在塑料餐具加工中，经常用到混料机，由于混料机料罐内上面的原料和下面的原料不容易上下流动，因此造成混料不均匀，最终影响产品质量。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种混料机原料自循环装置，使得混料机料罐内的原料自动上下交换，充分混合，以解决背景技术中提到的混料不均匀问题。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种混料机原料自循环装置，包括动力装置、混料罐、搅拌轴、螺旋输送轴、皮带轮、轴承；所述混料罐为圆桶状结构，上面带有顶盖，所述搅拌轴为金属管制成，搅拌轴外侧焊接有搅拌齿，所述螺旋输送轴用轴承安装在搅拌轴内腔，搅拌轴两端分别用轴承固定在混料罐底部及顶盖上，搅拌轴顶部和底部设置有出料口和进料口，搅拌轴和螺旋输送轴上端各设置有一个皮带轮；所述动力装置包括固定在混料罐顶盖上的固定板，设置在固定板下侧的电机，设置在固定板上的一对常啮合的齿轮，所述常啮合的齿轮各有一个同轴的皮带轮，所述皮带轮分别与搅拌轴和螺旋输送轴上的皮带轮用皮带联接传递动力，所述常啮合的齿轮中有一个齿轮的齿轮轴与所述电机的电机轴联接。

优选的，所述搅拌轴和螺旋输送轴旋转方向相反。

使用时，将原料倒入混料罐内，启动电机带动搅拌轴和螺旋输送轴旋转，二者转动方向相反，混料罐底部的原料被螺旋输送轴提升到混料罐上部，再由搅拌轴上的搅拌齿与上部的原料搅拌混合，原料连续上下移动并被搅拌轴强迫搅拌，使得原料混合更加均匀。

本实用新型的优点在于：原料自动上下移动，混料均匀高效。

附图说明

附图1是本实用新型结构示意图。

附图1中：1混料罐，2搅拌齿，3搅拌轴，4螺旋输送轴，5输送轴皮带轮，6轴承，7密封板，8搅拌轴皮带轮，9轴承，10电机，11搅拌轴出料口，12搅拌轴进料口，13皮带，14密封板，15轴承，16轴承，17固定板，18 从动齿轮，19主动齿轮，20从动皮带轮，21主动皮带轮。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。

附图1中，螺旋输送轴4用轴承6和轴承16安装在搅拌轴3的内管中，搅拌轴3上端设置有出料口11，下端设置有进料口12，中间焊接有搅拌齿 2，搅拌轴3用轴承9、15固定在混料罐1上，搅拌轴3上设置有搅拌轴皮带轮 8，螺旋输送轴4上设置有输送轴皮带轮5，在搅拌轴3内设置密封板7、14对轴承6和16进行密封保护，固定板17固定在混料罐1顶盖上，电机10固定在固定板17上，固定板上设置有一对常啮合齿轮从动齿轮18和主动齿轮19，与齿轮同轴各设置有一个皮带轮，分别是主动皮带轮21和从动皮带轮20，从动皮带轮20和输送轴皮带轮5以及主动皮带轮21与搅拌轴皮带轮8均匀皮带13连接。

使用时，将原料倒入混料罐1内，启动电机10带动搅拌轴3和螺旋输送轴4旋转，二者转动方向相反，混料罐底部的原料被螺旋输送轴提升到混料罐上部，再由搅拌轴上的搅拌齿2与上部的原料搅拌混合，原料连续上下移动并被搅拌轴强迫搅拌，使得原料混合更加均匀。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920012350.8

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209791357U

授权时间:20191217

主分类号:B01F7/18

专利分类号:B01F7/18;B01F7/24;B01F5/10

范畴分类:23A;

申请人:宁晋县百花烛业有限公司

第一申请人:宁晋县百花烛业有限公司

申请人地址:055550 河北省邢台市宁晋县东汪镇铺头村

发明人:江德营

第一发明人:江德营

当前权利人:宁晋县百花烛业有限公司

代理人:高志军

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司 11616

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/33de4d6b16f4b2040309798d.html