# 一种建筑施工用建筑构件的防坠装置论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，包括基体和建筑构件，所述基体通过若干膨胀螺丝与墙板固定连接，所述基体的顶端设置有若干凹槽，所述凹槽的内部设置有螺母，所述基体的底端设置有若干连接件，所述连接件两侧的顶端均设置有安装板，所述安装板的内部设置有螺栓，所述连接件两侧的底端均设置有钢丝连接头一，所述连接件的底端设置有卡板一和卡板二，所述建筑构件的顶端设置有钢丝连接头二，所述钢丝连接头二与所述钢丝连接头一之间通过钢丝绳连接，所述建筑构件的一侧设置有卡槽一，所述建筑构件的另一侧设置有卡槽二。有益效果：结构合理，提高了安装强度，有效避免坠落事故的发生，并且方便对建筑构件进行更换。

### 主设计要求

1.一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，其特征在于，包括基体(1)和建筑构件(2)，所述基体(1)通过若干膨胀螺丝(3)与墙板(4)固定连接，所述基体(1)的顶端设置有若干凹槽(5)，所述凹槽(5)的内部设置有螺母(6)，所述基体(1)的底端设置有若干连接件(7)，所述连接件(7)两侧的顶端分别均设置有安装板(8)，所述安装板(8)的内部设置有与所述螺母(6)相配合连接的螺栓(9)，所述连接件(7)两侧的底端分别均设置有钢丝连接头一(10)，所述连接件(7)的底端分别依次设置有卡板一(11)和卡板二(12)，所述建筑构件(2)的顶端设置有若干钢丝连接头二(13)，所述钢丝连接头二(13)与所述钢丝连接头一(10)之间通过钢丝绳(14)相配合连接，所述建筑构件(2)的一侧设置有与所述卡板二(12)相匹配的卡槽一(15)，所述建筑构件(2)的另一侧设置有与所述卡板一(11)相匹配的卡槽二(16)。

### 设计方案

1.一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，其特征在于，包括基体(1)和建筑构件(2)，所述基体(1)通过若干膨胀螺丝(3)与墙板(4)固定连接，所述基体(1)的顶端设置有若干凹槽(5)，所述凹槽(5)的内部设置有螺母(6)，所述基体(1)的底端设置有若干连接件(7)，所述连接件(7)两侧的顶端分别均设置有安装板(8)，所述安装板(8)的内部设置有与所述螺母(6)相配合连接的螺栓(9)，所述连接件(7)两侧的底端分别均设置有钢丝连接头一(10)，所述连接件(7)的底端分别依次设置有卡板一(11)和卡板二(12)，所述建筑构件(2)的顶端设置有若干钢丝连接头二(13)，所述钢丝连接头二(13)与所述钢丝连接头一(10)之间通过钢丝绳(14)相配合连接，所述建筑构件(2)的一侧设置有与所述卡板二(12)相匹配的卡槽一(15)，所述建筑构件(2)的另一侧设置有与所述卡板一(11)相匹配的卡槽二(16)。

2.根据权利要求1所述的一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，其特征在于，所述凹槽(5)内部侧边的顶端设置有若干限位块(17)。

3.根据权利要求1所述的一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，其特征在于，所述卡槽一(15)和所述卡槽二(16)的内部分别均设置有缓冲垫(18)。

4.根据权利要求1所述的一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，其特征在于，所述建筑构件(2)一侧的底端设置有密封条一(19)，所述建筑构件(2)另一侧的底端设置有与所述密封条一(19)相匹配的密封条二(20)。

5.根据权利要求1所述的一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，其特征在于，所述钢丝绳(14)为依次交替连接结构。

6.根据权利要求1所述的一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，其特征在于，所述基体(1)和所述建筑构件(2)均为装配式连接结构，所述建筑构件(2)可根据需求进行更换。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及建筑工程技术领域，具体来说，涉及一种建筑施工用建筑构件的防坠装置。

背景技术

现代建筑墙面上所嵌贴的装饰层，主要是采用水泥基粘结剂或有机粘结剂其中之一粘贴到墙面上。嵌贴到墙面上的饰面层其稳定性与耐久可靠性，与粘结剂的品质和性能，以及使用方法和施工质量等诸多难以受控制的因素相关，其中任何一个环节出现失误或偏差都会影响到腔体饰面砖层的粘结质量和安全可靠性。而粘结到墙面上的装饰板，尤其是较大规格装饰板一旦粘结失效都会坠落，会直接危及用户的人身安全。

针对相关技术中的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

针对相关技术中的问题，本实用新型提出一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，以克服现有相关技术所存在的上述技术问题。

为此，本实用新型采用的具体技术方案如下：

一种建筑施工用建筑构件的防坠装置，包括基体和建筑构件，所述基体通过若干膨胀螺丝与墙板固定连接，所述基体的顶端设置有若干凹槽，所述凹槽的内部设置有螺母，所述基体的底端设置有若干连接件，所述连接件两侧的顶端分别均设置有安装板，所述安装板的内部设置有与所述螺母相配合连接的螺栓，所述连接件两侧的底端分别均设置有钢丝连接头一，所述连接件的底端分别依次设置有卡板一和卡板二，所述建筑构件的顶端设置有若干钢丝连接头二，所述钢丝连接头二与所述钢丝连接头一之间通过钢丝绳相配合连接，所述建筑构件的一侧设置有与所述卡板二相匹配的卡槽一，所述建筑构件的另一侧设置有与所述卡板一相匹配的卡槽二。

进一步的，所述凹槽内部侧边的顶端设置有若干限位块。

进一步的，所述卡槽一和所述卡槽二的内部分别均设置有缓冲垫。

进一步的，所述建筑构件一侧的底端设置有密封条一，所述建筑构件另一侧的底端设置有与所述密封条一相匹配的密封条二。

进一步的，所述钢丝绳为依次交替连接结构。

进一步的，所述基体和所述建筑构件均为装配式连接结构，所述建筑构件可根据需求进行更换。

本实用新型的有益效果为：通过设置由基体、膨胀螺丝、连接件、安装板、螺栓、钢丝连接头一、卡板一、卡板二、钢丝连接头二、钢丝绳、卡槽一和卡槽二构成的结构，从而提高了建筑构件的安装强度，有效避免坠落事故的发生，并且方便对建筑构件进行更换。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是根据本实用新型实施例的一种建筑施工用建筑构件的防坠装置的结构示意图；

图2是图1中A处的局部放大图；

图3是图1中B处的局部放大图。

图中：

1、基体；2、建筑构件；3、膨胀螺丝；4、墙板；5、凹槽；6、螺母； 7、连接件；8、安装板；9、螺栓；10、钢丝连接头一；11、卡板一；12、卡板二；13、钢丝连接头二；14、钢丝绳；15、卡槽一；16、卡槽二；17、限位块；18、缓冲垫；19、密封条一；20、密封条二。

具体实施方式

为进一步说明各实施例，本实用新型提供有附图，这些附图为本实用新型揭露内容的一部分，其主要用以说明实施例，并可配合说明书的相关描述来解释实施例的运作原理，配合参考这些内容，本领域普通技术人员应能理解其他可能的实施方式以及本实用新型的优点，图中的组件并未按比例绘制，而类似的组件符号通常用来表示类似的组件。

根据本实用新型的实施例，提供了一种建筑施工用建筑构件的防坠装置。

实施例一：

如图1-3所示，根据本实用新型实施例的建筑施工用建筑构件的防坠装置，包括基体1和建筑构件2，所述基体1通过若干膨胀螺丝3与墙板4 固定连接，所述基体1的顶端设置有若干凹槽5，所述凹槽5的内部设置有螺母6，所述基体1的底端设置有若干连接件7，所述连接件7两侧的顶端分别均设置有安装板8，所述安装板8的内部设置有与所述螺母6相配合连接的螺栓9，所述连接件7两侧的底端分别均设置有钢丝连接头一10，所述连接件7的底端分别依次设置有卡板一11和卡板二12，所述建筑构件2的顶端设置有若干钢丝连接头二13，所述钢丝连接头二13与所述钢丝连接头一10之间通过钢丝绳14相配合连接，所述建筑构件2的一侧设置有与所述卡板二12相匹配的卡槽一15，所述建筑构件2的另一侧设置有与所述卡板一11相匹配的卡槽二16。

借助于上述技术方案，通过设置由基体1、膨胀螺丝3、连接件7、安装板8、螺栓9、钢丝连接头一10、卡板一11、卡板二12、钢丝连接头二13、钢丝绳14、卡槽一15和卡槽二16构成的结构，从而提高了建筑构件2的安装强度，有效避免坠落事故的发生，并且方便对建筑构件进行更换。

实施例二：

如图1-3所示，所述凹槽5内部侧边的顶端设置有若干限位块17，所述卡槽一15和所述卡槽二16的内部分别均设置有缓冲垫18，所述建筑构件 2一侧的底端设置有密封条一19，所述建筑构件2另一侧的底端设置有与所述密封条一19相匹配的密封条二20，所述钢丝绳14为依次交替连接结构，所述基体1和所述建筑构件2均为装配式连接结构，所述建筑构件2 可根据需求进行更换。

工作原理：将基体1与墙板4通过膨胀螺丝3进行固定连接，将连接件7通过螺母6和螺栓9安装在基体1的底端，将建筑构件2上的卡槽一15 与连接件7底端的卡板二12连接，将另一块建筑构件2上的卡槽二16与连接件7底端的卡板一11连接，同时将钢丝连接头一10和钢丝连接头二 13通过钢丝绳14进行连接，然后将其它的建筑构件2依次首尾同上述方法进行连接即可，从而提高了建筑构件2的安装强度，有效避免坠落事故的发生，并且方便对建筑构件进行更换。

综上所述，借助于本实用新型的上述技术方案，通过设置由基体1、膨胀螺丝3、连接件7、安装板8、螺栓9、钢丝连接头一10、卡板一11、卡板二12、钢丝连接头二13、钢丝绳14、卡槽一15和卡槽二16构成的结构，从而提高了建筑构件2的安装强度，有效避免坠落事故的发生，并且方便对建筑构件进行更换。

在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置”、“连接”、“固定”、“旋接”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已，并不用以限制本实用新型，凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920296600.5

申请日:2019-03-09

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:95(青岛)

授权编号:CN209924335U

授权时间:20200110

主分类号:E04F13/076

专利分类号:E04F13/076;E04F13/22

范畴分类:36C;36D;

申请人:青岛恒生源集团建设有限公司

第一申请人:青岛恒生源集团建设有限公司

申请人地址:266299 山东省青岛市即墨市振华街87号恒生源大厦101室

发明人:刘常亮;周晓伟;朱伟良

第一发明人:刘常亮

当前权利人:青岛恒生源集团建设有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/342c7e6571b84db109786a47.html