# 一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件及磨豆咖啡机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及磨豆咖啡机技术领域，特别指一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件及磨豆咖啡机，包括壳体，安装于壳体内的磨豆器，所述磨豆器的底端具有出粉通道，在磨豆器的底端通过可拆卸的旋转卡扣结构安装有豆粉盖，豆粉盖上具有导粉槽，同时磨豆组件内具有与豆粉盖传动配合连接的安全机构。当磨豆组件应用到咖啡机后，豆粉盖能非常方便地拆卸和安装，在拆卸后由于安全机构的联动，使咖啡机不能启动，用户可以方便地清洗咖啡粉通道出口及豆粉盖，操作过程中安全性更高。

### 主设计要求

1.一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件，包括壳体，安装于壳体内的磨豆器，所述磨豆器的底端具有出粉通道，其特征在于，所述磨豆器的底端安装有豆粉盖，所述磨豆器的底面具有L形的扣槽，所述豆粉盖上设有扣钩，所述扣钩可转动卡入或退出所述扣槽以使所述豆粉盖可拆卸地安装于磨豆器上；所述豆粉盖上开设有导粉槽，所述导粉槽与所述出粉通道对应设置；所述磨豆器上可旋转地安装有旋转件，所述壳体内可周向滑动地安装有滑动块，所述壳体内可轴向往复滑动地安装有滑动杆，所述滑动杆与壳体之间连接有弹簧，并且所述滑动杆在轴向往复滑动时能伸出或缩回磨豆器的顶端；所述旋转件与所述豆粉盖传动配合，所述滑动块与所述旋转件传动配合，所述滑动块上设有楔形面，所述滑动杆上设有楔形面，所述滑动块与滑动杆之间通过二个楔形面传动配合，以使豆粉盖的旋转动作转换成滑动杆的轴向滑动。

### 设计方案

1.一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件，包括壳体，安装于壳体内的磨豆器，所述磨豆器的底端具有出粉通道，其特征在于，

所述磨豆器的底端安装有豆粉盖，所述磨豆器的底面具有L形的扣槽，所述豆粉盖上设有扣钩，所述扣钩可转动卡入或退出所述扣槽以使所述豆粉盖可拆卸地安装于磨豆器上；所述豆粉盖上开设有导粉槽，所述导粉槽与所述出粉通道对应设置；

所述磨豆器上可旋转地安装有旋转件，所述壳体内可周向滑动地安装有滑动块，所述壳体内可轴向往复滑动地安装有滑动杆，所述滑动杆与壳体之间连接有弹簧，并且所述滑动杆在轴向往复滑动时能伸出或缩回磨豆器的顶端；

所述旋转件与所述豆粉盖传动配合，所述滑动块与所述旋转件传动配合，所述滑动块上设有楔形面，所述滑动杆上设有楔形面，所述滑动块与滑动杆之间通过二个楔形面传动配合，以使豆粉盖的旋转动作转换成滑动杆的轴向滑动。

2.根据权利要求1所述的具有安全可拆卸结构的磨豆组件，其特征在于，所述豆粉盖上设有传动柱，所述旋转件上设有传动孔，所述传动柱伸入到传动孔内以使豆粉盖与旋转件传动配合。

3.根据权利要求1所述的具有安全可拆卸结构的磨豆组件，其特征在于，所述旋转件上设有具备开槽的传动板，所述滑动块上设有传动块，所述传动块伸入至传动板上的开槽内，以使旋转件与滑动块传动配合。

4.根据权利要求1所述的具有安全可拆卸结构的磨豆组件，其特征在于，所述导粉槽上朝向磨豆器的一侧设有聚粉口。

5.一种磨豆咖啡机，包括主机，所述主机上设有安装位，其特征在于，所述安装位内可拆卸地安装有如权利要求1～4任一项所述的磨豆组件，所述安装位内设有用于控制所述咖啡机的微动开关，所述微动开关与所述磨豆组件内的滑动杆对应设置。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及磨豆咖啡机技术领域，特别指一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件及磨豆咖啡机。

背景技术

现有的磨豆咖啡机，磨豆组件均采用不可拆卸结构，使用后磨豆组件内极易残留咖啡粉，如果没有及时清理，再次使用时就会造成粉道堵塞，造成成出粉困难。中国专利公开号为CN202457920U提供一种磨豆咖啡机，使用后方便清理其内部部件，操作方便，提高了产品的安全性和可靠性能。包括有机体、底座、酿造装置、研磨部件、豆箱组件；机体固定在底座上，底座内设置有用以提供热水的发热组件和用以驱动研磨部件进行研磨动作的驱动组件，酿造装置和水箱之间具有连接水路；研磨部件安装在机体的内腔中，豆箱组件位于研磨部件的上方，并具有通向研磨部件的咖啡豆输出口；研磨部件为一种平磨轮部件，包括有上磨轮组件、下磨轮组件和磨豆室，磨豆室固定在机体上，下磨轮组件与驱动组件紧固连接并被驱动；豆箱组件采用方便拆卸的方式固定在机体的上部，上磨轮组件采用豆箱拆卸后方便拆卸的方式与所述磨豆室固定连接。该方案虽然可以将上磨轮和豆箱拆卸下来，对内部进行清理，但并不能对咖啡粉的出口通道进行清理，出粉通道同样会造成堵塞的情况；同时，在拆卸磨豆组件时，并没有安全机制，容易意外启动咖啡机使磨豆组件运转，存在安全隐患。因此，现有的磨豆咖啡机仍有必要进行改进。

实用新型内容

本实用新型的目的是提出一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件，具有拆卸方便，容易清理咖啡粉的通道出口，而且还具有安全机制，在拆卸时可以防止咖啡机意外启动。同时，本实用新型还提供一种磨豆咖啡机。

为了达到上述目的，本实用新型采用的技术方案如下：一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件，包括壳体，安装于壳体内的磨豆器，所述磨豆器的底端具有出粉通道，其特征在于，所述磨豆器的底端安装有豆粉盖，所述磨豆器的底面具有L形的扣槽，所述豆粉盖上设有扣钩，所述扣钩可转动卡入或退出所述扣槽以使所述豆粉盖可拆卸地安装于磨豆器上；所述豆粉盖上开设有导粉槽，所述导粉槽与所述出粉通道对应设置；所述磨豆器上可旋转地安装有旋转件，所述壳体内可周向滑动地安装有滑动块，所述壳体内可轴向往复滑动地安装有滑动杆，所述滑动杆与壳体之间连接有弹簧，并且所述滑动杆在轴向往复滑动时能伸出或缩回磨豆器的顶端；所述旋转件与所述豆粉盖传动配合，所述滑动块与所述旋转件传动配合，所述滑动块上设有楔形面，所述滑动杆上设有楔形面，所述滑动块与滑动杆之间通过二个楔形面传动配合，以使豆粉盖的旋转动作转换成滑动杆的轴向滑动。本实用新型具有拆卸方便，容易清理咖啡粉的通道出口，而且还具有安全机制，在拆卸时可以防止咖啡机意外启动。

根据以上方案，所述豆粉盖上设有传动柱，所述旋转件上设有传动孔，所述传动柱伸入到传动孔内以使豆粉盖与旋转件传动配合。采用上述传动配合结构，不仅传动结构简单，而且还能保证配合结构可靠，使传动动作准确有效。

根据以上方案，所述旋转件上设有具备开槽的传动板，所述滑动块上设有传动块，所述传动块伸入至传动板上的开槽内，以使旋转件与滑动块传动配合。采用上述传动配合结构，不仅传动结构简单，而且还能保证配合结构可靠，使传动动作准确有效。

根据以上方案，所述导粉槽上朝向磨豆器的一侧设有聚粉口。豆粉盖上的聚粉口，可以将磨豆器内掉落的咖啡粉汇聚到导粉槽内，使咖啡粉能快速从磨豆组件中被引导出来，降低堵粉的可能性，提高出粉效率。

本实用新型还提供一种磨豆咖啡机，包括主机，所述主机上设有安装位，其特征在于，所述安装位内可拆卸地安装有如上所述的磨豆组件，所述安装位内设有用于控制所述咖啡机的微动开关，所述微动开关与所述磨豆组件内的滑动杆对应设置。本实用新型的磨豆咖啡机，具备相应的安全机构，在拆卸咖啡粉通道出口的豆粉盖时，可以使微动开关控制咖啡机停止工作，防止意外启动，操作起来安全性更高。

本实用新型的磨豆组件，应用到磨豆咖啡机之后，用户可以将位于出粉通道出口处的豆粉盖拆卸下来，当豆粉盖被拆卸下来后，便可以对磨豆组件的咖啡粉通道出口进行清理，同时也可以对豆粉盖上的导粉槽进行清理，防止咖啡粉残留；用户在拆卸豆粉盖的同时，豆粉盖可以驱使滑动杆往复滑动，滑动杆与磨豆咖啡机内的微动开关配合，使用户在进行拆卸操作时，能同时使咖啡机处于停止状态，不会意外启动。因此，本实用新型的磨豆组件和磨豆咖啡机，不仅可以方便拆卸，容易清理残留的咖啡粉，而且还具备极高的操作安全性。

附图说明

图1是本实用新型磨豆组件的结构示意图；

图2是本实用新型磨豆组件的结构剖示图；

图3是本实用新型豆粉盖的结构示意图；

图4是本实用新型传动件的结构示意图；

图5是本实用新型磨豆咖啡机的结构示意图。

图中：1、磨豆组件；2、壳体；3、磨豆器；4、出粉通道；5、豆粉盖；6、扣槽；7、扣钩；8、导粉槽；9、旋转件；10、滑动块；11、滑动杆；12、弹簧；13、传动柱；14、传动孔；15、传动板；16、传动块；17、聚粉口；18、主机；19、安装位。

具体实施方式

下面结合附图与实施例对本实用新型的技术方案进行说明。

如图1和图2所示，本实用新型所述的一种具有安全可拆卸结构的磨豆组件1，包括壳体2，安装于壳体2内的磨豆器3，所述磨豆器3的底端具有出粉通道4，所述磨豆器3的底端安装有豆粉盖5，所述磨豆器3的底面具有L形的扣槽6，所述豆粉盖5上设有扣钩7，所述扣钩7可转动卡入或退出所述扣槽6以使所述豆粉盖5可拆卸地安装于磨豆器3上；所述豆粉盖5上开设有导粉槽8，所述导粉槽8与所述出粉通道4对应设置；所述磨豆器3上可旋转地安装有旋转件9，所述壳体2内可周向滑动地安装有滑动块10，所述壳体2内可轴向往复滑动地安装有滑动杆11，所述滑动杆11与壳体2之间连接有弹簧12，并且所述滑动杆11在轴向往复滑动时能伸出或缩回磨豆器3的顶端；所述旋转件9与所述豆粉盖5传动配合，所述滑动块10与所述旋转件9传动配合，所述滑动块10上设有楔形面，所述滑动杆11上设有楔形面，所述滑动块10与滑动杆11之间通过二个楔形面传动配合，以使豆粉盖5的旋转动作转换成滑动杆11的轴向滑动。本实用新型具有拆卸方便，容易清理咖啡粉的通道出口，而且还具有安全机制，在拆卸时可以防止咖啡机意外启动。

如图3和图4所示，所述豆粉盖5上设有传动柱13，所述旋转件9上设有传动孔14，所述传动柱13伸入到传动孔14内以使豆粉盖5与旋转件9传动配合。采用上述传动配合结构，不仅传动结构简单，而且还能保证配合结构可靠，使传动动作准确有效。

如图3和图4所示，所述旋转件9上设有具备开槽的传动板15，所述滑动块10上设有传动块16，所述传动块16伸入至传动板15上的开槽内，以使旋转件9与滑动块10传动配合。采用上述传动配合结构，不仅传动结构简单，而且还能保证配合结构可靠，使传动动作准确有效。

如图3所示，所述导粉槽8上朝向磨豆器3的一侧设有聚粉口17。豆粉盖5上的聚粉口17，可以将磨豆器3内掉落的咖啡粉汇聚到导粉槽8内，使咖啡粉能快速从磨豆组件1中被引导出来，降低堵粉的可能性，提高出粉效率。

本实用新型还提供一种磨豆咖啡机，如图5所示，包括主机18，所述主机18上设有安装位19，所述安装位19内可拆卸地安装有本实用新型所述的磨豆组件1，所述安装位19内设有用于控制所述咖啡机的微动开关，所述微动开关与所述磨豆组件1内的滑动杆11对应设置。本实用新型的磨豆咖啡机，具备相应的安全机构，在拆卸咖啡粉通道出口的豆粉盖5时，可以使微动开关控制咖啡机停止工作，防止意外启动，操作起来安全性更高。

在进行操作时，用户可以非常方便地将豆粉盖5拆卸和安装到磨豆器3上。具体地，在安装时，将豆粉盖5与磨豆器3的下端对齐，使豆粉盖5上的传动柱13部分插入到旋转件9上的传动孔14内，此时豆粉盖5与磨豆器3的下端存在间隙，然后转动豆粉盖5，旋转件9会随豆粉盖5一起转动，将豆粉盖5旋转至其上的扣钩7与磨豆器3上扣槽6对齐的位置，然后将豆粉盖5向上移动，使扣钩7插入到扣槽6的竖向段，再转动豆粉盖5，使扣钩7进入到扣槽6的横向段，这样扣钩7被卡在扣槽6内，使豆粉盖5被安装到磨豆器3上，此时豆粉盖5上的传动柱13也会全部插入到旋转件9的传动孔14内，使豆粉盖5与旋转件9完成传动连接装配。在拆卸时，按上述过程反向转动豆粉盖5，使扣钩7从扣槽6的横向段移动至竖向段，再向外拔出豆粉盖5，使扣钩7从扣槽6的竖向段内脱离，这样豆粉盖5也就从磨豆器3上拆卸下来，同时豆粉盖5上的传动柱13也会从旋转件9上的传动孔14内脱出，完成拆卸过程。豆粉盖5被拆卸下来后，用户便可以对咖啡粉通道出口进行清理，同时也可以对豆粉盖5内的导粉槽8进行清理，清理完毕后再将豆粉盖5安装到磨豆器3上，便可以进行下一次磨豆。

在拆卸豆粉盖5的同时，由于豆粉盖5需要转动，豆粉盖5上的传动柱13与旋转件9上的传动孔14传动配合，这样旋转件9便会与豆粉盖5同步转动；旋转件9上的传动板15通过其上的开槽与滑动块10上的传动块16传动配合，因此滑动块10也会与旋转件9同步转动；滑动杆11通过其上的楔形面与滑动块10上的楔形面传动配合，这样转动豆粉盖5，便可以通过旋转件9驱使滑动块10转动，滑动块10的转动会让其上的楔形面与滑动杆11上的楔形面处于错开脱离或对齐挤压的二个状态之间转换，如果是对齐挤压，滑动杆11则会轴向滑动伸出磨豆器3之外，如果是错开脱离，滑动杆11不受滑动块10的挤压，但由于位于滑动杆11与壳体2之间的弹簧12提供的弹力会使滑动杆11回缩，这样滑动杆11便会缩回到磨豆器3内部。因此，通过上述的传动机构，豆粉盖5在被拆卸下来后，滑动杆11便会处于伸出的状态，只有豆粉盖5被安装到磨豆器3上，滑动杆11才会处于缩回的状态。由于磨豆咖啡机内设有与滑动杆11对应的微动开关，当滑动杆11伸出时会触发微动开关，这样咖啡机就不会启动，只有当滑动杆11缩回没有触发微动开关时，咖啡机才可以正常启动。

本实用新型的磨豆组件1应用到磨豆咖啡机之后，用户可以将位于出粉通道4出口处的豆粉盖5拆卸下来，当豆粉盖5被拆卸下来后，便可以对磨豆组件1的咖啡粉通道出口进行清理，同时也可以对豆粉盖5上的导粉槽8进行清理，防止咖啡粉残留；用户在拆卸豆粉盖5的同时，豆粉盖5可以驱使滑动杆11往复滑动，滑动杆11与磨豆咖啡机内的微动开关配合，使用户在进行拆卸操作时，能同时使咖啡机处于停止状态，不会意外启动。因此，本实用新型的磨豆组件1和磨豆咖啡机，不仅可以方便拆卸，容易清理残留的咖啡粉，而且还具备极高的操作安全性。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920288691.8

申请日:2019-03-07

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:44(广东)

授权编号:CN209644693U

授权时间:20191119

主分类号:A47J 31/42

专利分类号:A47J31/42;A47J31/58;A47J42/06;A47J42/40;A47J42/56

范畴分类:15F;11B;

申请人:广东新宝电器股份有限公司

第一申请人:广东新宝电器股份有限公司

申请人地址:528322 广东省佛山市顺德区勒流镇政和南路

发明人:郭建刚;蒋家勇;刘育

第一发明人:郭建刚

当前权利人:广东新宝电器股份有限公司

代理人:肖平安

代理机构:11350

代理机构编号:北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3543135568d528bb2bf72588.html