# FBG超声波焊接封装及其弯曲传感特性

### 论文摘要

为获得金属层片封装的光纤布拉格光栅(FBG)片状传感头,预先对裸光栅表面化学镀加电镀镍,然后对金属化FBG进行超声波焊6061铝合金薄片封装.采用拉伸试验测试超声波焊接结合强度和金属化FBG的嵌入强度,文中还研究了FBG的光谱特性、温度传感特性和三点弯曲应变传感特性.结果表明,当焊接压力为5.4 MPa,焊接时间为45 ms,镀层厚度为45μm时,焊接封装效果较好;超声波焊接封装后铝箔的平均撕裂强度可达58.96 N,金属化FBG嵌入铝箔的拉断力可达8.89 N;封装后的FBG仍保持了良好的波形,平均温度灵敏度系数为29.07 pm/℃,平均三点弯曲应变灵敏度系数为0.096 7 pm/με.

### 论文目录

- 0序言

- 1 试验方法

- 2 试验结果与讨论

- 2.1 光纤传感器超声波焊嵌入铝合金

- 2.2 力学性能测试

- 2.3 传感特性

- 2.3.1 光谱特性

- 2.3.2 温度传感特性

- 2.3.3 弯曲应变传感特性

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨泓,李玉龙,董阳平,崔庆波

关键词: 光纤布拉格光栅,金属化,超声波焊接,金属封装,传感特性

来源: 焊接学报 2019年08期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 南昌大学江西省机器人与焊接自动化重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(51265035),江西省主要学科学术和技术带头人资助项目(20182BCB22001),江西省重点研发项目(20171BBE50009)

分类号: TG453.9

页码: 69-75+164

总页数: 8

文件大小: 2113K

下载量: 112

### 相关论文文献

- [1].超声波焊接在防水产品中的应用及设计优化[J]. 科技创新与应用 2020(11)

- [2].超声波焊接：疫情引发的口罩创新[J]. 中国纤检 2020(09)

- [3].超声波焊接国内专利技术综述[J]. 现代制造技术与装备 2019(07)

- [4].塑料超声波焊接的研究[J]. 科学技术创新 2018(02)

- [5].基于FPGA的超声波焊接电源频率跟踪研究[J]. 自动化与信息工程 2015(04)

- [6].塑料超声波焊接加工的工艺参数研究进展[J]. 机电工程技术 2019(09)

- [7].塑料超声波焊接技术(中)[J]. 塑料包装 2015(01)

- [8].超声波焊接的研究与展望[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(04)

- [9].塑料零件超声波焊接的关键技术[J]. 航空精密制造技术 2013(05)

- [10].基于双处理器的超声波焊接电源设计[J]. 现代电子技术 2020(08)

- [11].焊头压力对超声波焊接加工质量的影响[J]. 机电工程技术 2019(09)

- [12].超声波焊接电源频率跟踪与调节[J]. 电焊机 2014(07)

- [13].铝合金/钛合金超声波点焊热-机耦合分析[J]. 现代焊接 2011(10)

- [14].化学镀锡层对镁铝异种金属超声波焊接的影响[J]. 材料科学与工艺 2017(02)

- [15].分切机超声波焊接机构原理与结构设计[J]. 硅谷 2008(19)

- [16].织物和薄膜超声波焊接技术[J]. 橡塑技术与装备 2019(20)

- [17].塑料超声波焊接技术(下)[J]. 塑料包装 2015(02)

- [18].影响塑胶超声波焊接工艺因素的分析[J]. 科技风 2019(12)

- [19].焊接能量对铝镍超声波焊接接头性能的影响[J]. 上海交通大学学报 2019(09)

- [20].陶瓷与铜板的超声波焊接技术研究[J]. 化工管理 2018(22)

- [21].浅谈隧道防水板超声波焊接及质量控制要点[J]. 价值工程 2017(02)

- [22].薄质金属超声波焊接的研究现状与展望[J]. 电焊机 2017(08)

- [23].超声波焊接对火工品密封性能的影响[J]. 火工品 2017(01)

- [24].超声波焊接埋入镍基光纤光栅的温度传感[J]. 材料导报 2014(24)

- [25].超声波焊接技术在汽车炮筒式仪表上的创新应用[J]. 汽车电器 2011(01)

- [26].以学习者为中心的高职微课设计与开发——以“超声波焊接家族”微课为例[J]. 包头职业技术学院学报 2019(01)

- [27].铝/铜异种金属超声波焊接工艺优化[J]. 焊接技术 2018(05)

- [28].铝/铜异质金属超声波焊接工艺研究[J]. 焊接技术 2018(04)

- [29].聚碳酸酯血液回收罐的超声波焊接工艺研究[J]. 工程塑料应用 2009(08)

- [30].防水板超声波焊接技术在石林隧道的应用[J]. 铁道标准设计 2012(10)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35643d304027916b91ef3e36.html