# 一种集装箱隔热节能型房屋论文和设计-崔瑞春

### 全文摘要

本实用新型公开了一种集装箱隔热节能型房屋，包括集装箱房屋本体、太阳能电板、控制转换器、集热热水箱、太阳能隐藏伸缩板和隔热收卷帘，所述集装箱房屋本体的顶部设有太阳能电板，所述太阳能电板的内侧前后端均分布有太阳能隐藏伸缩板，所述太阳能隐藏伸缩板的外端设有隔热收卷帘，所述太阳能电板的顶部设有集热热水箱，所述集热热水箱的底部通过管道连接有冷水管和热水管，所述冷水管和热水管位于集装箱房屋本体的内侧顶部左端，所述集装箱房屋本体的内侧顶部中间设有控制转换器。该集装箱隔热节能型房屋，高效的吸收太阳能电源，节能环保，隔热效果好，便于转化电量，并且实时观察监测电量，实现了防水防火，抗腐蚀耐磨，隔热保温。

### 主设计要求

1.一种集装箱隔热节能型房屋，其特征在于：包括集装箱房屋本体(1)、太阳能电板(2)、控制转换器(3)、集热热水箱(4)、太阳能隐藏伸缩板(5)和隔热收卷帘(6)，所述集装箱房屋本体(1)的顶部设有太阳能电板(2)，所述太阳能电板(2)的内侧前后端均分布有太阳能隐藏伸缩板(5)，所述太阳能隐藏伸缩板(5)的外端设有隔热收卷帘(6)，所述太阳能电板(2)的顶部设有集热热水箱(4)，所述集热热水箱(4)的底部通过管道连接有冷水管(7)和热水管(8)，所述冷水管(7)和热水管(8)位于集装箱房屋本体(1)的内侧顶部左端，所述集装箱房屋本体(1)的内侧顶部中间设有控制转换器(3)，所述控制转换器(3)的左部设有警报装置(9)，所述控制转换器(3)的右部通过导线连接有锂电池组(10)；所述隔热收卷帘(6)由抗腐蚀加固层(12)、防水材料层(13)、阻燃防火层(14)和耐磨层(15)组成，所述隔热收卷帘(6)的内部设有抗腐蚀加固层(12)，所述抗腐蚀加固层(12)的外部设有防水材料层(13)，所述防水材料层(13)的外部设有阻燃防火层(14)，所述阻燃防火层(14)的外部设有耐磨层(15)。

### 设计方案

1.一种集装箱隔热节能型房屋，其特征在于：包括集装箱房屋本体(1)、太阳能电板(2)、控制转换器(3)、集热热水箱(4)、太阳能隐藏伸缩板(5)和隔热收卷帘(6)，所述集装箱房屋本体(1)的顶部设有太阳能电板(2)，所述太阳能电板(2)的内侧前后端均分布有太阳能隐藏伸缩板(5)，所述太阳能隐藏伸缩板(5)的外端设有隔热收卷帘(6)，所述太阳能电板(2)的顶部设有集热热水箱(4)，所述集热热水箱(4)的底部通过管道连接有冷水管(7)和热水管(8)，所述冷水管(7)和热水管(8)位于集装箱房屋本体(1)的内侧顶部左端，所述集装箱房屋本体(1)的内侧顶部中间设有控制转换器(3)，所述控制转换器(3)的左部设有警报装置(9)，所述控制转换器(3)的右部通过导线连接有锂电池组(10)；

所述隔热收卷帘(6)由抗腐蚀加固层(12)、防水材料层(13)、阻燃防火层(14)和耐磨层(15)组成，所述隔热收卷帘(6)的内部设有抗腐蚀加固层(12)，所述抗腐蚀加固层(12)的外部设有防水材料层(13)，所述防水材料层(13)的外部设有阻燃防火层(14)，所述阻燃防火层(14)的外部设有耐磨层(15)。

2.根据权利要求1所述的一种集装箱隔热节能型房屋，其特征在于：所述集装箱房屋本体(1)的顶部和侧部均安装分布有光照强度传感器和雨水传感器，所述光照强度传感器和雨水传感器具电性连接于锂电池组(10)。

3.根据权利要求1所述的一种集装箱隔热节能型房屋，其特征在于：所述太阳能隐藏伸缩板(5)与太阳能电板(2)之间的两端均设有滑动轨道(11)，所述滑动轨道(11)的内部分布有通孔，所述滑动轨道(11)的内侧端设有限位板。

4.根据权利要求1所述的一种集装箱隔热节能型房屋，其特征在于：所述集热热水箱(4)的顶部安装分布有水管，且所述集热热水箱(4)的后部设有水箱，且所述集热热水箱(4)为折叠收缩结构。

5.根据权利要求1所述的一种集装箱隔热节能型房屋，其特征在于：所述隔热收卷帘(6)的顶部分布有魔术贴(16)和收卷固定扣(17)，所述隔热收卷帘(6)的顶部内侧和底部内侧均设有转辊。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及集装箱房屋技术领域，具体为一种集装箱隔热节能型房屋。

背景技术

集装箱房屋，是一种又一次撞击时尚潮流的建筑体系，可随时随地移动到各地，为人们带来更方便的舒适生活。通过太阳能光电板可供室内用电，太阳能热水器可供暖、供水，室内淋浴、生活用水的排放由污水处理系统进行净化，以便再次利用。根据人员数量的不同，可制作大小不一的集装箱房屋。

现有的集装箱不能高效的吸收自然资源，节能不足，浪费资源，隔热效果差，不能实时观察监测电量，难以高效的遮挡阳光雨水，材质差，不耐用，难以满足现有的集装箱隔热节能型房屋的需求。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种集装箱隔热节能型房屋，解决了背景技术中所提出的问题。

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种集装箱隔热节能型房屋，包括集装箱房屋本体、太阳能电板、控制转换器、集热热水箱、太阳能隐藏伸缩板和隔热收卷帘，所述集装箱房屋本体的顶部设有太阳能电板，所述太阳能电板的内侧前后端均分布有太阳能隐藏伸缩板，所述太阳能隐藏伸缩板的外端设有隔热收卷帘，所述太阳能电板的顶部设有集热热水箱，所述集热热水箱的底部通过管道连接有冷水管和热水管，所述冷水管和热水管位于集装箱房屋本体的内侧顶部左端，所述集装箱房屋本体的内侧顶部中间设有控制转换器，所述控制转换器的左部设有警报装置，所述控制转换器的右部通过导线连接有锂电池组；所述隔热收卷帘由抗腐蚀加固层、防水材料层、阻燃防火层和耐磨层组成，所述隔热收卷帘的内部设有抗腐蚀加固层，所述抗腐蚀加固层的外部设有防水材料层，所述防水材料层的外部设有阻燃防火层，所述阻燃防火层的外部设有耐磨层。

优选的，所述集装箱房屋本体的顶部和侧部均安装分布有光照强度传感器和雨水传感器，所述光照强度传感器和雨水传感器具电性连接于锂电池组。

优选的，所述太阳能隐藏伸缩板与太阳能电板之间的两端均设有滑动轨道，所述滑动轨道的内部分布有通孔，所述滑动轨道的内侧端设有限位板。

优选的，所述集热热水箱的顶部安装分布有水管，且所述集热热水箱的后部设有水箱，且所述集热热水箱为折叠收缩结构。

优选的，所述隔热收卷帘的顶部分布有魔术贴和收卷固定扣，所述隔热收卷帘的顶部内侧和底部内侧均设有转辊。

本实用新型提供了一种集装箱隔热节能型房屋。具备以下有益效果：

(1)、该集装箱隔热节能型房屋，通过在集装箱房屋本体的顶部设置的太阳能电板，并且在太阳能电板的内侧前后端设置的太阳能隐藏伸缩板，可高效的吸收太阳能电源，节能环保，并且可经过太阳能隐藏伸缩板实现了遮挡阳光的效果，隔热效果好，通过在集装箱房屋本体的内侧顶部中间设置的控制转换器和警报装置，便于转化电量，并且实时观察监测电量，智能高效。

(2)、该集装箱隔热节能型房屋，通过在太阳能隐藏伸缩板的外端设置的隔热收卷帘，可高效的将其放下遮挡阳光雨水，通过其内部设置的抗腐蚀加固层、防水材料层、阻燃防火层和耐磨层，实现了防水防火，抗腐蚀耐磨，隔热保温，收纳方便，通过在太阳能电板的顶部设置的集热热水箱，便于根据太阳能收集热量，节能效果好，便于使用热水，易于实现。

附图说明

图1为本实用新型一种集装箱隔热节能型房屋的整体结构示意图；

图2为本实用新型一种集装箱隔热节能型房屋的顶部结构示意图；

图3为本实用新型一种集装箱隔热节能型房屋的隔热收卷帘结构示意图。

图中：集装箱房屋本体-1、太阳能电板-2、控制转换器-3、集热热水箱-4、太阳能隐藏伸缩板-5、隔热收卷帘-6、冷水管-7、热水管-8、警报装置-9、锂电池组-10、滑动轨道-11、抗腐蚀加固层-12、防水材料层-13、阻燃防火层-14、耐磨层-15、魔术贴-16、收卷固定扣-17。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

请参阅图1-3，本实用新型实施例提供一种技术方案：一种集装箱隔热节能型房屋，包括集装箱房屋本体1、太阳能电板2、控制转换器3、集热热水箱4、太阳能隐藏伸缩板5和隔热收卷帘6，所述集装箱房屋本体1的顶部设有太阳能电板2，所述太阳能电板2的内侧前后端均分布有太阳能隐藏伸缩板5，所述太阳能隐藏伸缩板5的外端设有隔热收卷帘6，所述太阳能电板2的顶部设有集热热水箱4，所述集热热水箱4的底部通过管道连接有冷水管7和热水管8，所述冷水管7和热水管8位于集装箱房屋本体1的内侧顶部左端，所述集装箱房屋本体1的内侧顶部中间设有控制转换器3，所述控制转换器3的左部设有警报装置9，所述控制转换器3的右部通过导线连接有锂电池组10；所述隔热收卷帘6由抗腐蚀加固层12、防水材料层13、阻燃防火层14和耐磨层15组成，所述隔热收卷帘6的内部设有抗腐蚀加固层12，所述抗腐蚀加固层12的外部设有防水材料层13，所述防水材料层13的外部设有阻燃防火层14，所述阻燃防火层14的外部设有耐磨层15。

所述集装箱房屋本体1的顶部和侧部均安装分布有光照强度传感器和雨水传感器，所述光照强度传感器和雨水传感器具电性连接于锂电池组10，可智能的实时监测光照和雨水，自动化和智能化性能高。

所述太阳能隐藏伸缩板5与太阳能电板2之间的两端均设有滑动轨道11，所述滑动轨道11的内部分布有通孔，所述滑动轨道11的内侧端设有限位板，便于滑动定位，避免滑出轨道外。

所述集热热水箱4的顶部安装分布有水管，且所述集热热水箱4的后部设有水箱，且所述集热热水箱4为折叠收缩结构，便于收集热水使用，收纳方便。

所述隔热收卷帘6的顶部分布有魔术贴16和收卷固定扣17，所述隔热收卷帘6的顶部内侧和底部内侧均设有转辊，便于收卷固定，设计合理。

工作原理：集装箱房屋本体1顶部的太阳能电板2经过内侧前后端的滑动轨道11将太阳能隐藏伸缩板5滑出，高效的大面积吸收太阳能电源，节能环保，遮挡阳光隔热效果好，集装箱房屋本体1内侧顶部中间的控制转换器3转化电量，收集于锂电池组10内，经过警报装置9实时观察监测电量，太阳能隐藏伸缩板5外端的隔热收卷帘6可放下遮挡阳光雨水，通过其内部的抗腐蚀加固层12、防水材料层13、阻燃防火层14和耐磨层15，实现了防水防火、抗腐蚀耐磨和隔热保温的作用，太阳能电板2顶部的集热热水箱4根据太阳能收集热量，经过内部的冷水管7进水热水管8出水，节能效果好，使用热水方便。

本实用新型的集装箱房屋本体1、太阳能电板2、控制转换器3、集热热水箱4、太阳能隐藏伸缩板5、隔热收卷帘6、冷水管7、热水管8、警报装置9、锂电池组10、滑动轨道11、抗腐蚀加固层12、防水材料层13、阻燃防火层14、耐磨层15、魔术贴16、收卷固定扣17，部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件，其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知，本实用新型解决的问题是现有的集装箱不能高效的吸收自然资源，节能不足，浪费资源，隔热效果差，不能实时观察监测电量，难以高效的遮挡阳光雨水，材质差，不耐用，难以满足现有的集装箱隔热节能型房屋的需求等问题，本实用新型通过上述部件的互相组合，该集装箱隔热节能型房屋，通过在集装箱房屋本体的顶部设置的太阳能电板，并且在太阳能电板的内侧前后端设置的太阳能隐藏伸缩板，可高效的吸收太阳能电源，节能环保，并且可经过太阳能隐藏伸缩板实现了遮挡阳光的效果，隔热效果好，通过在集装箱房屋本体的内侧顶部中间设置的控制转换器和警报装置，便于转化电量，并且实时观察监测电量，智能高效。该集装箱隔热节能型房屋，通过在太阳能隐藏伸缩板的外端设置的隔热收卷帘，可高效的将其放下遮挡阳光雨水，通过其内部设置的抗腐蚀加固层、防水材料层、阻燃防火层和耐磨层，实现了防水防火，抗腐蚀耐磨，隔热保温，通过在太阳能电板的顶部设置的集热热水箱，便于根据太阳能收集热量，节能效果好，便于使用热水，易于实现。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点,对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920014940.4

申请日:2019-01-06

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:14(山西)

授权编号:CN209585282U

授权时间:20191105

主分类号:E04B 1/343

专利分类号:E04B1/343;E04D13/18;E04F10/00;H02S20/30;H02S30/20;H02S40/44

范畴分类:36C;36D;

申请人:山西新柜人集装箱有限公司

第一申请人:山西新柜人集装箱有限公司

申请人地址:030032 山西省太原市综改示范区唐槐园区龙飞社区西巷3号

发明人:崔瑞春;刘元香;曹丽鹏;赵卫荣;宋艳丽

第一发明人:崔瑞春

当前权利人:山西新柜人集装箱有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35d1d9aac7f3d785e1f031dc.html