# 骨传导扬声装置的充电盒论文和设计-李朝武

### 全文摘要

本申请公开了一种骨传导扬声装置的充电盒，该充电盒包括：盒体、支撑板、至少两个第一导电柱及盒盖，所述支撑板设置于所述盒体的内部，并设置有与所述骨传导扬声装置的电路壳体的主侧壁形状相匹配的凹陷区，所述凹陷区内设置有安装孔；至少两个第一导电柱，插置固定于所述安装孔内；所述盒盖与所述盒体枢轴连接，并能够与所述盒体扣合，以将放置于所述凹陷区内的所述骨传导扬声装置的电路壳体压持于所述支撑板上，进而使得所述第一导电柱与所述骨传导扬声装置的电路壳体上的第二导电柱接触。通过上述方式，本申请能够减小骨传导扬声装置所设置的充电结构所占用的空间，以及提高骨传导扬声装置与充电盒子之间电连接的可靠性。

### 主设计要求

1.一种骨传导扬声装置的充电盒，其特征在于，所述充电盒包括：盒体；支撑板，所述支撑板设置于所述盒体的内部，并设置有与所述骨传导扬声装置的电路壳体的主侧壁形状相匹配的凹陷区，所述凹陷区内设置有安装孔；至少两个第一导电柱，插置固定于所述安装孔内；盒盖，所述盒盖与所述盒体枢轴连接，并能够与所述盒体扣合，以将放置于所述凹陷区内的所述骨传导扬声装置的电路壳体压持于所述支撑板上，进而使得所述第一导电柱与所述骨传导扬声装置的电路壳体上的第二导电柱接触。

### 设计方案

1.一种骨传导扬声装置的充电盒，其特征在于，所述充电盒包括：

盒体；

支撑板，所述支撑板设置于所述盒体的内部，并设置有与所述骨传导扬声装置的电路壳体的主侧壁形状相匹配的凹陷区，所述凹陷区内设置有安装孔；

至少两个第一导电柱，插置固定于所述安装孔内；

盒盖，所述盒盖与所述盒体枢轴连接，并能够与所述盒体扣合，以将放置于所述凹陷区内的所述骨传导扬声装置的电路壳体压持于所述支撑板上，进而使得所述第一导电柱与所述骨传导扬声装置的电路壳体上的第二导电柱接触。

2.根据权利要求1所述的充电盒，其特征在于，所述第一导电柱的数量为四个，并沿直线排列于所述凹陷区内。

3.根据权利要求1所述的充电盒，其特征在于，所述四个第一导电柱中的两个用于向所述骨传导扬声装置进行供电，另外两个用于与所述骨传导扬声装置进行数据传输。

4.根据权利要求1所述的充电盒，其特征在于，所述盒体上进一步设置有外接插口，所述外接插口内设置有至少两个接插端子，所述盒体内进一步设置有用于将所述接插端子分别与对应的所述第一导电柱电连接的转接电路。

5.根据权利要求4所述的充电盒，其特征在于，所述盒体内设置有与所述转接电路连接的保护电路，以对转接电路进行过载保护。

6.根据权利要求1所述的充电盒，其特征在于，所述盒盖上设置有贯通的透光孔，所述透光孔与所述骨传导扬声装置的指示灯对应。

7.根据权利要求1所述的充电盒，其特征在于，所述盒体和所述盒盖上分别设置有相互配合的卡扣机构以及与所述卡扣机构联动的解锁结构，以使得所述盒体和所述盒盖在所述卡扣机构之间的锁定作用保持在扣合状态，并通过所述解锁结构解除所述卡扣机构之间的锁定。

8.根据权利要求1所述的充电盒，其特征在于，所述电路壳体包括一与耳挂连接的第一连接臂以及与后挂连接的第二连接臂，所述盒体的侧壁以及所述盒盖的侧壁上进一步设置有与所述凹陷区连通的第一通槽和第二通槽，以允许所述耳挂和所述后挂分别经过所述第一通槽和所述第二通槽从所述凹陷区延伸而出。

9.根据权利要求1所述的充电盒，其特征在于，所述第一导电柱包括插置于所述安装孔内的柱状本体，以及设置在所述柱状本体的外周面上的定位凸台，所述定位凸台与一固定件卡接，进而将所述第一导电柱固定于所述安装孔。

10.根据权利要求9所述的充电盒，其特征在于，所述柱状本体沿所述柱状本体相对于所述安装孔的插入方向划分为第一柱状本体和第二柱状本体，其中所述第一柱状本体垂直于所述插入方向的横截面大于所述第二柱状本体垂直于所述插入方向的横截面，所述定位凸台设置于所述第二柱状本体上，所述柱状本体沿轴向设置有容置腔，所述容置腔的开口端于所述第二柱状本体朝向所述电路壳体内部的端面上，所述导电柱进一步包括设置于所述容置腔内的弹簧以及触头，所述触头的一端与所述弹簧抵接，另一端从所述容置腔的开口端外露，进而通过所述弹簧将所述触头弹性压持于所述第二导电柱上。

### 设计说明书

技术领域

本申请涉及充电技术领域，特别是涉及一种骨传导扬声装置的充电盒。

背景技术

骨传导扬声装置利用骨传导技术接收声音，由于其能够开放双耳、不伤害鼓膜等优点而受到广大消费者的青睐。

在对骨传导扬声装置进行供电或者数据传输时，可以采用USB或者磁吸等方式进行。这些情况下，往往需要在骨传导扬声装置上设置接插结构，而为了维持接插的稳定，通常该接插结构的尺寸较大，然而，大尺寸的接插结构会占用骨传导扬声装置的空间，尤其是在骨传导扬声装置的充电接口位于较为扁平的主侧壁上时，能够容纳该插接结构的对应空间较小，从而难以通过上述方式来实现。

实用新型内容

本申请主要解决的技术问题是提供一种骨传导扬声装置的充电盒，能够减小骨传导扬声装置所设置的充电结构所占用的空间，以及提高骨传导扬声装置与充电盒子之间电连接的可靠性。

为解决上述技术问题，本申请采用的一个技术方案是：提供一种骨传导扬声装置的充电盒，所述充电盒包括：盒体；支撑板，所述支撑板设置于所述盒体的内部，并设置有与所述骨传导扬声装置的电路壳体的主侧壁形状相匹配的凹陷区，所述凹陷区内设置有安装孔；至少两个第一导电柱，插置固定于所述安装孔内；盒盖，所述盒盖与所述盒体枢轴连接，并能够与所述盒体扣合，以将放置于所述凹陷区内的所述骨传导扬声装置的电路壳体压持于所述支撑板上，进而使得所述第一导电柱与所述骨传导扬声装置的电路壳体上的第二导电柱接触。

本申请的有益效果是：区别于现有技术的情况，本申请通过将盒盖与盒体扣合而将放置于凹陷区内的骨传导扬声装置压持于支撑板上，进而使第一导电柱与骨传导扬声装置的电路壳体上的第二导电柱接触，以实现骨传导扬声装置与充电盒之间的电连接。一方面，而无需在骨传导扬声装置中设置插接结构，从而能够减小骨传导扬声装置所设置的充电结构所占用的空间，以为骨传导扬声装置的轻薄化提供技术支持；另一方面，在充电盒子的盒盖与盒体扣合时，能够将骨传导扬声装置的电路壳体压持在凹陷区内，从而避免第一导电柱与第二导电柱滑脱，使得第一导电柱和第二导电柱之间能够可靠地接触，从而提高骨传导扬声装置与充电盒子之间电连接的可靠性。

附图说明

为了更清楚地说明本申请实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本申请的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。其中：

图1是本申请骨传导扬声装置的充电盒一实施方式的结构示意图；

图2是本申请骨传导扬声装置的充电盒一实施方式与骨传导扬声机构配合的结构示意图；

图3是本申请骨传导扬声装置的充电盒一实施方式盖合状态下的结构示意图；

图4是本申请骨传导扬声装置的充电盒一实施方式中第一导电柱的结构示意图；

图5是本申请骨传导扬声装置的充电盒一实施方式中第一导电柱的截面示意图。

具体实施方式

下面将结合本申请实施例中的附图，对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例，而不是全部实施例。基于本申请中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性的劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本申请保护的范围。

请参阅图1，图1是本申请骨传导扬声装置的充电盒一实施方式的结构示意图。

在介绍对应的充电盒之前，先简单介绍一下对应的骨传导扬声装置。本实施方式中，骨传导扬声装置是指基于骨传导技术的耳机、MP3或者其它具有扬声功能的装置，包括控制电路，及用于容纳控制电路的电路壳体11。具体地，可以通过一定的方式将控制电路连接于骨传导扬声装置的外部的充电电路和\/或数据传输线路等，以对该骨传导扬声装置进行充电和\/或数据传输等。

本实施方式中，骨传导扬声装置的充电盒包括盒体20、支撑板30、至少两个第一导电柱40及盒盖50。

具体地，盒体20的外部轮廓可以为长方体，或者根据实际需求可设置为正方体、球形、椭球形等，此处不做具体限定。

进一步地，盒体20的内部设置有一支撑板30，该支撑板30设置有一与骨传导扬声装置的电路壳体11的主侧壁形状相匹配的凹陷区31，本实施方式中，电路壳体11的主侧壁可以指电路壳体11的面积较大的侧壁，具体地，可以在电路壳体11的主侧壁上设置与充电盒连通的接口，以通过将骨传导扬声装置的电路壳体11放入该凹陷区31内进而将充电盒与骨传导扬声装置实现电连接。

具体地，凹陷区31内可设置有安装孔32，至少两个第一导电柱40插置固定在安装孔32内。其中，安装孔32的数量可与至少两个第一导电柱40的数量对应。

其中，导电柱可用于电连接充电盒的内部电路以及设置在电路壳体11上的接口。具体地，电路壳体11上设置有第二导电柱，该第二导电柱的数量可与第一导电柱40在数量和排布方式上对应相同，从而能够在将骨传导扬声装置的电路壳体11对应防止在充电盒的凹陷区31内时，使得第一导电柱40与第二导电柱接触而建立电连接。

具体地，在一个应用场景中，第一导电柱40的数量为两个，均用于与骨传导扬声装置的电路壳体11上的两个对应充电功能的第二导电柱连接，以对骨传导扬声装置进行供电。

在另一应用场景中，第一导电柱40的数量为两个，均用于与骨传导扬声装置的电路壳体11上的两个对应数据传输功能的第二导电柱连接，以对骨传导扬声装置进行数据传输。

在又一个应用场景中，第一导电柱40的数量为四个，并沿直线排列于凹陷区31内。此时，与该第一导电柱40对应地，第二导电柱的数量也可为四个，且呈直线排布，并与第一导电柱40一一对应设置。本应用场景中，四个第一导电柱40中的两个可用于向骨传导扬声装置进行供电，另外两个用于与骨传导扬声装置进行数据传输。具体地，位于中间设置的两个用于供电，而位于两侧的两个则用于数据传输。当然，在其它应用场景中还可以采用它的设置方式，例如四个第一导电柱40环绕设置等，此处不做具体限定。

进一步地，盒盖50可与盒体20枢轴连接，并能够与盒体20扣合。

具体地，盒盖50与盒体20可以为通过设置卡扣、磁吸等方式进行扣合，此处不做具体限定。在盒盖50与盒体20扣合时，盒盖50能够配合盒体20以对骨传导扬声装置的电路壳体11施加一定的压力，以将放置于凹陷区31内的骨传导扬声装置的电路壳体11压持于支撑板30上，进而使得第一导电柱40与骨传导扬声装置的电路壳体11上的第二导电柱接触。

具体地，在盒盖50上可进一步设置与骨传导扬声装置的上述容置于凹陷区31的主侧壁相对的主侧壁匹配的另一匹配区，从而与盒体20上的凹陷区31配合而容纳骨传导扬声装置的电路壳体11。当然，在其它实施方式中，盒体20上的凹陷区31也可足够容纳整个电路壳体11，此时则无需在盒盖50上进一步设置上述匹配区。

上述方式中，通过将盒盖50与盒体20扣合而将放置于凹陷区31内的骨传导扬声装置压持于支撑板30上，进而使第一导电柱40与骨传导扬声装置的电路壳体11上的第二导电柱12接触，以实现骨传导扬声装置与充电盒之间的电连接。一方面，而无需在骨传导扬声装置中设置插接结构，从而能够减小骨传导扬声装置所对应设置的充电结构所占用的空间，以为骨传导扬声装置的轻薄化提供技术支持；另一方面，在充电盒子的盒盖50与盒体20扣合时，能够将骨传导扬声装置的电路壳体11压持在凹陷区31内，从而避免第一导电柱40与第二导电柱滑脱，使得第一导电柱40和第二导电柱之间能够可靠地接触，从而提高骨传导扬声装置与充电盒子之间电连接的可靠性。

在一实施方式中，盒体20上进一步设置有外接插口21，该外接插口21可以为USB接口，或者Type-C接口等，可用于与外部的电源或者数据源连接，以进一步为骨传导扬声装置供电或者数据传输。

本实施方式中，该外接插口21可与电源间接连接。具体地，外接插口21通过连接一转换电路进而连接至电源。也就是说，骨传导扬声装置的充电盒所接收的未经过转换电路，如变压器，进行转换的电压。通过这种方式，无需在充电盒内部设置转换电路，而直接连接标准的USB接口或者Type-C接口即可，从而能够简化骨传导扬声装置的充电盒的结构。

具体地，外接插口21内可设置有至少两个接插端子。其中，接插端子地数量可与第一导电柱40的数量一致，具体地，可以为两个，用于为骨传导扬声装置供电，或者数据传输，或者也可以为四个，其中两个用于供电，另外两个则用于数据传输等，此处不做具体限定。

盒体20内进一步设置有转接电路，该转接电路分别与接插端子和第一导电柱40连通，以将通过外部电路接收的电压或者数据等传输给第一导电柱40，并进而传输至骨传导扬声装置。

进一步地，在一实施方式中，盒体20内还设置有一与转接电路连接的保护电路，如保险丝等，以对连接电路进行过载保护。

需要指出的是，骨传导扬声装置进行充电等所需要的电流较小，若采用常规的USB接口等连接而进行充电和\/或数据传输时，容易因电流过小而被误认为是漏电而导致无效充电。本实施方式中设置与骨传导扬声装置匹配的过载保护电路，从而使得充电盒子能够正常接收所需要的电流，以为骨传导扬声装置进行供电。

在一实施方式中，盒体20和盒盖50上分别设置有相互配合的卡扣机构以及与卡扣机构联动的解锁结构，在盒体20上设置有与该解锁结构配合的按键22。从而在需要对骨传导扬声装置进行充电和\/或数据传输时，将该骨传导扬声装置的电路壳体11对应放置于凹陷区31内，并将盒盖50与盒体20扣合，使得盒体20和盒盖50在卡扣机构之间的锁定作用下保持在扣合状态，以进一步使得第一导电柱40与第二导电柱之间稳定接触，从而为骨传导扬声装置进行供电和\/或数据传输；而在完成充电和\/或数据传输后，，用户可通过触摸该按键22而使得解锁结构解除卡扣机构之间的锁定，将充电盒打开，以将该骨传导扬声装置从中取出。

在一实施方式中，骨传导扬声装置的电路壳体11的与第二导电柱所在的侧壁相对的侧壁上设置有充电指示灯，在骨传导扬声装置处于充电状态时，充电指示灯会发出亮光从而做出指示。

本实施方式中，骨传导扬声装置在充电时，设置有指示灯的一侧位于充电盒的盒盖50一侧。进一步地，本实施方式中，在盒盖50上是指贯通的透光孔51，该透光孔51与骨传导扬声装置的指示灯对应，在骨传导扬声装置使用该充电盒充电时，通过该透光孔51能够透出出骨传导扬声装置的充电指示灯，从而指示骨传导扬声装置处于充电状态，以及充电盒正在充电。

进一步地，还可以在透光孔51内嵌入一透光片，如玻璃片或者透明塑料片等，从而既能够起到透光的作用，又能够使得骨传导扬声装置的充电盒处于封闭的状态，而不至于灰尘等通过透光孔51进入盒体20内部，从而保证了充电盒的清洁。

本实施方式中透光孔51的设置，使得无需在骨传导扬声装置的充电盒上专门设置充电指示灯即可对当前正在充电做出指示，从而能够节约成本。

请进一步参阅图2和图3，在一实施方式中，骨传导扬声装置还包括与电路壳体11一端连接的耳挂12以及与电路壳体11的另一端连接的后挂13，该电路壳体11上设置有一与耳挂连接的第一连接臂111以及与后挂13连接的第二连接臂112，盒体20的侧壁以及盒盖50的侧壁上进一步设置有与凹陷区31连通的第一通槽70和第二通槽80，以允许耳挂12和后挂13分别经过第一通槽70和第二通槽80而从凹陷区31延伸而出。

具体地，第一通槽70由盒体20上的第一开槽23和盒盖50上的第二开槽52共同构成，第二通槽80由盒体20上的第三开槽24和盒盖50上的第四开槽53共同构成，该第一开槽23和第二开槽52相对设置，第三开槽24和第四开槽53相对设置，在将盒盖50与合体扣合时，分别共同构成与第一连接臂111的外围形状匹配的第一通槽70，以及与第二连接臂112的外围形状匹配的第二通槽80。

在一实施方式中，第一导电柱40包括插置于安装孔32内的柱状本41体，以及设置在柱状本体41的外周面上的定位凸台42，定位凸台42与一固定件卡接，进而将第一导电柱40固定于安装孔32。

具体地，请进一步一并参阅图4和图5，在一实施方式中，柱状本体41沿柱状本体41相对于安装孔32的插入方向划分为第一柱状本体411和第二柱状本体412，二者可由导电的金属材质，如铜、银或者合金等一体成型而为一整体结构。其中，在垂直于第一导电柱40插入安装孔32的插入方向上，第一柱状本体411的横截面可大于第二柱状本体412的横截面。其中，定位凸台42可设置于第二柱状本体412上。

进一步地，柱状本体41沿轴向设置有容置腔413，容置腔413的开口端于第二柱状本体412朝向支撑板30的端面上。第一导电柱40包括设置于容置腔413内的弹簧44以及触头45，触头45的一端可于容置腔413内部与弹簧44抵接，另一端从容置腔413的开口端外露于安装孔32。其中，触头45的材质可与柱状本体41的材质相同，弹簧44可以通过一定的手段如粘接、焊接等方式与第二柱状本体41以及触头45连接。其中，触头45的一端与弹簧44抵接，另一端从容置腔413的开口端外露，进而通过弹簧44将触头45弹性压持于第二导电柱上。

在使用过程中，将骨传导扬声装置的电路壳体11对应放入凹陷区31内，使得第一导电柱40与第二导电柱接触，并压持该触头45的一端，进而使得弹簧44受到压持作用发生弹性形变，一端将触头45弹性压持于第二导电柱，另一端将第一柱状本体411弹性抵接于转接电路，从而使得第一导电柱40的两端分别与第二导电柱和转接电路抵紧，以提高充电盒与骨传导扬声装置之间电连接的稳定性。

以上所述仅为本申请的实施方式，并非因此限制本申请的专利范围，凡是利用本申请说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本申请的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920026596.0

申请日:2019-01-05

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:94(深圳)

授权编号:CN209089230U

授权时间:20190709

主分类号:H04R 9/06

专利分类号:H04R9/06;H04R9/02;H02J7/00

范畴分类:38B;39C;

申请人:深圳市韶音科技有限公司

第一申请人:深圳市韶音科技有限公司

申请人地址:518108 广东省深圳市宝安区石岩街道石新社区山城工业区14厂房1楼、4-6楼

发明人:李朝武;王跃强;王旭东

第一发明人:李朝武

当前权利人:深圳市韶音科技有限公司

代理人:李庆波

代理机构:44280

代理机构编号:深圳市威世博知识产权代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/35e78aa7ab01a0b59a2e882a.html