# 一种减震效果好的小麦去壳装置论文和设计-樊青峰

### 全文摘要

本实用新型提供一种减震效果好的小麦去壳装置，涉及小麦加工技术领域。该减震效果好的小麦去壳装置，包括分离装置和吹风装置，所述吹风装置位于分离装置的内部，所述分离装置包括外壳，所述外壳的内部固定安装有滤网，所述外壳的底部固定安装有固定脚。该减震效果好的小麦去壳装置，将小麦由进料口注入，启动第一电机、第一液压机和第二液压机，第一电机带动碾压辊开始转动，小麦经过两碾压辊之间掉落至固定搓板顶部，被固定搓板和移动搓板摩擦去壳后掉落，在吹风装置的作用下，部分外壳进入第二收集室的内部，去壳完成的小麦经过滤网进入外壳的底部，部分未去壳的小麦掉落在滤网上方，被推动板推动至第一收集室的内部，以便再次的进行去壳。

### 主设计要求

1.一种减震效果好的小麦去壳装置，包括分离装置(1)和吹风装置(2)，其特征在于：所述吹风装置(2)位于分离装置(1)的内部；所述分离装置(1)包括外壳(101)，所述外壳(101)的内部固定安装有滤网(102)，所述外壳(101)的底部固定安装有固定脚(103)，所述固定脚(103)的表面固定安装有缓冲层(104)，所述外壳(101)的底部外壁且位于两固定脚(103)之间通过伸缩杆(105)活动连接有固定板(106)，所述外壳(101)的右侧底部固定连接有第一收集室(107)，所述第一收集室(107)的顶部固定连接有第二收集室(108)，所述外壳(101)的内壁且位于滤网(102)的上方固定安装有第一液压机(109)，所述液压机(109)的右侧通过液压杆固定连接有推动板(110)，所述外壳(101)的顶部开设有进料口(111)，所述外壳(101)靠近背面一侧的内壁上固定安装有第一电机(112)，所述第一电机(112)靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有碾压辊(113)，所述外壳(101)右侧内壁且位于第一电机(112)和滤网(102)之间固定安装有固定搓板(114)，所述外壳(101)的左侧内壁上且位于第一电机(112)和滤网(102)之间固定安装有第二液压机(115)，所述第二液压机(115)的右侧通过液压杆固定连接有移动搓板(116)，所述外壳(101)的左侧外壁上固定安装有第三收集室(118)，所述第三收集室(118)的顶部固定安装有一端位于外壳(101)内部的挡板(117)；所述吹风装置(2)包括固定块(201)，所述固定块(201)的一侧活动连接有第一连接杆(206)，所述外壳(101)的外壁上固定安装有风箱(202)，所述风箱(202)的右侧活动连接有连通管道(209)，所述外壳(101)靠近背面的一侧内壁上固定安装有第二电机(203)，所述第二电机(203)靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有转动圆盘(204)，所述转动圆盘(204)靠近正面的一侧表面固定安装有转动块(205)，所述第一连接杆(206)远离固定块(201)的一端固定连接有固定杆(207)，所述固定杆(207)远离第一连接杆(206)的一端固定连接有第二连接杆(208)，所述第二连接杆(208)远离固定杆(207)的一端固定安装有与连通管道(209)一端连通的吹风口(210)。

### 设计方案

1.一种减震效果好的小麦去壳装置，包括分离装置(1)和吹风装置(2)，其特征在于：所述吹风装置(2)位于分离装置(1)的内部；

所述分离装置(1)包括外壳(101)，所述外壳(101)的内部固定安装有滤网(102)，所述外壳(101)的底部固定安装有固定脚(103)，所述固定脚(103)的表面固定安装有缓冲层(104)，所述外壳(101)的底部外壁且位于两固定脚(103)之间通过伸缩杆(105)活动连接有固定板(106)，所述外壳(101)的右侧底部固定连接有第一收集室(107)，所述第一收集室(107)的顶部固定连接有第二收集室(108)，所述外壳(101)的内壁且位于滤网(102)的上方固定安装有第一液压机(109)，所述液压机(109)的右侧通过液压杆固定连接有推动板(110)，所述外壳(101)的顶部开设有进料口(111)，所述外壳(101)靠近背面一侧的内壁上固定安装有第一电机(112)，所述第一电机(112)靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有碾压辊(113)，所述外壳(101)右侧内壁且位于第一电机(112)和滤网(102)之间固定安装有固定搓板(114)，所述外壳(101)的左侧内壁上且位于第一电机(112)和滤网(102)之间固定安装有第二液压机(115)，所述第二液压机(115)的右侧通过液压杆固定连接有移动搓板(116)，所述外壳(101)的左侧外壁上固定安装有第三收集室(118)，所述第三收集室(118)的顶部固定安装有一端位于外壳(101)内部的挡板(117)；

所述吹风装置(2)包括固定块(201)，所述固定块(201)的一侧活动连接有第一连接杆(206)，所述外壳(101)的外壁上固定安装有风箱(202)，所述风箱(202)的右侧活动连接有连通管道(209)，所述外壳(101)靠近背面的一侧内壁上固定安装有第二电机(203)，所述第二电机(203)靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有转动圆盘(204)，所述转动圆盘(204)靠近正面的一侧表面固定安装有转动块(205)，所述第一连接杆(206)远离固定块(201)的一端固定连接有固定杆(207)，所述固定杆(207)远离第一连接杆(206)的一端固定连接有第二连接杆(208)，所述第二连接杆(208)远离固定杆(207)的一端固定安装有与连通管道(209)一端连通的吹风口(210)。

2.根据权利要求1所述的减震效果好的小麦去壳装置，其特征在于：所述固定杆(207)的中部开设有滑槽，且固定杆(207)内部滑槽的宽度与转动块(205)的直径长度相等。

3.根据权利要求1所述的减震效果好的小麦去壳装置，其特征在于：所述伸缩杆(105)的表面设置有减震弹簧。

4.根据权利要求1所述的减震效果好的小麦去壳装置，其特征在于：所述固定搓板(114)的截面为三角形，且移动搓板(116)有两个，两移动搓板(116)位于固定搓板(114)的两个面的上方。

5.根据权利要求1所述的减震效果好的小麦去壳装置，其特征在于：所述第一电机(112)和碾压辊(113)分别有两个，且两碾压辊(113)转向相反。

6.根据权利要求1所述的减震效果好的小麦去壳装置，其特征在于：所述第一收集室(107)和第二收集室(108)靠近外壳(101)的一侧开设有开口。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及小麦加工技术领域，具体为一种减震效果好的小麦去壳装置。

背景技术

随着社会的发展、农业相关设备的不断改进，通过机械设备可以提高农作物的生产加工效率，比如利用小麦碾碎装置对小麦进行碾碎，这样可以代替大量的劳动力，同时使其工作效率更高。

而现有的小麦加工装置在对小麦进行去壳操作时往往是采用两个辊对小麦进行碾碎，然后再进行小麦颗粒与外壳的分离，但是现有的小麦去壳装置去壳效率不高，且去壳过程中会残留一些未去壳的小麦，需要进行反复的去壳操作才能完成小麦的完全去壳，因此，我们提出了一种减震效果好的小麦去壳装置来解决上述问题。

实用新型内容

(一)解决的技术问题

针对现有技术的不足，本实用新型试图克服以上缺陷，因此本实用新型提供了一种减震效果好的小麦去壳装置，以达到了提高小麦去壳效率的效果。

(二)技术方案

为实现以上目的，本实用新型通过以下技术方案予以实现：一种减震效果好的小麦去壳装置,包括分离装置和吹风装置，所述吹风装置位于分离装置的内部。

所述分离装置包括外壳，所述外壳的内部固定安装有滤网，所述外壳的底部固定安装有固定脚，所述固定脚的表面固定安装有缓冲层，所述外壳的底部外壁且位于两固定脚之间通过伸缩杆活动连接有固定板，所述外壳的右侧底部固定连接有第一收集室，所述第一收集室的顶部固定连接有第二收集室，所述外壳的内壁且位于滤网的上方固定安装有第一液压机，所述液压机的右侧通过液压杆固定连接有推动板，所述外壳的顶部开设有进料口，所述外壳靠近背面一侧的内壁上固定安装有第一电机，所述第一电机靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有碾压辊，所述外壳右侧内壁且位于第一电机和滤网之间固定安装有固定搓板，所述外壳的左侧内壁上且位于第一电机和滤网之间固定安装有第二液压机，所述第二液压机的右侧通过液压杆固定连接有移动搓板，所述外壳的左侧外壁上固定安装有第三收集室，所述第三收集室的顶部固定安装有一端位于外壳内部的挡板。

所述吹风装置包括固定块，所述固定块的一侧活动连接有第一连接杆，所述外壳的外壁上固定安装有风箱，所述风箱的右侧活动连接有连通管道，所述外壳靠近背面的一侧内壁上固定安装有第二电机，所述第二电机靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有转动圆盘，所述转动圆盘靠近正面的一侧表面固定安装有转动块，所述第一连接杆远离固定块的一端固定连接有固定杆，所述固定杆远离第一连接杆的一端固定连接有第二连接杆，所述第二连接杆远离固定杆的一端固定安装有与连通管道一端连通的吹风口。

进一步，所述固定杆的中部开设有滑槽，且固定杆内部滑槽的宽度与转动块的直径长度相等。

进一步，所述伸缩杆的表面设置有减震弹簧。

进一步，所述固定搓板的截面为三角形，且移动搓板有两个，两移动搓板位于固定搓板的两个面的上方。

进一步，所述第一电机和碾压辊分别有两个，且两碾压辊转向相反。

进一步，所述第一收集室和第二收集室靠近外壳的一侧开设有开口。

(三)有益效果

本实用新型提供的一种减震效果好的小麦去壳装置。具备以下有益效果：

1、该减震效果好的小麦去壳装置，通过滤网、固定脚、缓冲层、伸缩杆、固定板、第一收集室、第二收集室、第一液压机、推动板、进料口、第一电机、碾压辊、固定搓板、第二液压机、移动搓板、挡板和第三收集室的联合设置，将小麦由进料口注入，启动第一电机、第一液压机和第二液压机，第一电机带动碾压辊开始转动，小麦经过两碾压辊之间掉落至固定搓板顶部，被固定搓板和移动搓板摩擦去壳后掉落，在吹风装置的作用下，部分外壳进入第二收集室的内部，去壳完成的小麦经过滤网进入外壳的底部，部分未去壳的小麦掉落在滤网上方，被推动板推动至第一收集室的内部，以便再次的进行去壳。

2、该减震效果好的小麦去壳装置，通过固定块、风箱、第二电机、转动圆盘、转动块、第一连接杆、固定杆、第二连接杆、连通管道和吹风口的联合设置，当小麦被固定搓板和移动搓板摩擦去壳后，启动第二电机，第二电机通过电机转轴带动转动圆盘开始转动，位于转动圆盘靠近正面的一侧上固定的转动块带动固定杆移动，使位于第二连接杆一端的吹风口上下移动，吹风口对掉落的小麦进行吹风去壳操作，实现了小麦颗粒与外壳的分离，提高了该装置的实用性。

附图说明

图1为本实用新型结构示意图；

图2为本实用新型分离装置示意图；

图3为本实用新型固定搓板处侧视图；

图4为本实用新型吹风装置示意图。

图中：1分离装置、101外壳、102滤网、103固定脚、104缓冲层、105伸缩杆、106固定板、107第一收集室、108第二收集室、109第一液压机、110推动板、111进料口、112第一电机、113碾压辊、114固定搓板、115第二液压机、116移动搓板、117挡板、118第三收集室、2吹风装置、201固定块、202风箱、203第二电机、204转动圆盘、205转动块、206第一连接杆、207固定杆、208第二连接杆、209连通管道、210吹风口。

具体实施方式

根据本实用新型的第一方面，本实用新型提供一种减震效果好的小麦去壳装置，如图1-4所示，包括分离装置1和吹风装置2，吹风装置2位于分离装置1的内部。

分离装置1包括外壳101，外壳101的内部固定安装有滤网102，外壳101的底部固定安装有固定脚103，固定脚103的表面固定安装有缓冲层104，外壳101的底部外壁且位于两固定脚103之间通过伸缩杆105活动连接有固定板106，伸缩杆105的表面设置有减震弹簧，外壳101的右侧底部固定连接有第一收集室107，第一收集室107的顶部固定连接有第二收集室108，第一收集室107和第二收集室108靠近外壳101的一侧开设有开口，外壳101的内壁且位于滤网102的上方固定安装有第一液压机109，液压机109的右侧通过液压杆固定连接有推动板110，外壳101的顶部开设有进料口111，外壳101靠近背面一侧的内壁上固定安装有第一电机112，第一电机112靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有碾压辊113，第一电机112和碾压辊113分别有两个，且两碾压辊113转向相反，外壳101右侧内壁且位于第一电机112和滤网102之间固定安装有固定搓板114，固定搓板114的截面为三角形，且移动搓板116有两个，两移动搓板116位于固定搓板114的两个面的上方，外壳101的左侧内壁上且位于第一电机112和滤网102之间固定安装有第二液压机115，第二液压机115的右侧通过液压杆固定连接有移动搓板116，外壳101的左侧外壁上固定安装有第三收集室118，第三收集室118的顶部固定安装有一端位于外壳101内部的挡板117。

吹风装置2包括固定块201，固定块201的一侧活动连接有第一连接杆206，外壳101的外壁上固定安装有风箱202，风箱202的右侧活动连接有连通管道209，外壳101靠近背面的一侧内壁上固定安装有第二电机203，第二电机203靠近正面的一侧通过电机转轴固定连接有转动圆盘204，转动圆盘204靠近正面的一侧表面固定安装有转动块205，第一连接杆206远离固定块201的一端固定连接有固定杆207，固定杆207的中部开设有滑槽，且固定杆207内部滑槽的宽度与转动块205的直径长度相等，固定杆207远离第一连接杆206的一端固定连接有第二连接杆208，第二连接杆208远离固定杆207的一端固定安装有与连通管道209一端连通的吹风口210。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备。

工作原理：使用时，将小麦由进料口111注入，启动第一电机112、第一液压机109和第二液压机115，第一电机112带动碾压辊113开始转动，小麦经过两碾压辊113之间掉落至固定搓板114顶部，被固定搓板114和移动搓板116摩擦去壳后掉落，启动第二电机203，第二电机203通过电机转轴带动转动圆盘204开始转动，位于转动圆盘204靠近正面的一侧上固定的转动块205带动固定杆207移动，使位于第二连接杆208一端的吹风口210上下移动，吹风口210对掉落的小麦进行吹风去壳操作，实现了小麦颗粒与外壳的分离，部分外壳进入第二收集室108的内部，去壳完成的小麦经过滤网102进入外壳101的底部，部分未去壳的小麦掉落在滤网102上方，被推动板110推动至第一收集室107的内部，以便再次的进行去壳。

综上所述，该减震效果好的小麦去壳装置，将小麦由进料口111注入，启动第一电机112、第一液压机109和第二液压机115，第一电机112带动碾压辊113开始转动，小麦经过两碾压辊113之间掉落至固定搓板114顶部，被固定搓板114和移动搓板116摩擦去壳后掉落，部分外壳进入第二收集室108的内部，去壳完成的小麦经过滤网102进入外壳101的底部，部分未去壳的小麦掉落在滤网102上方，被推动板110推动至第一收集室107的内部，以便再次的进行去壳。

并且，启动第二电机203，第二电机203通过电机转轴带动转动圆盘204开始转动，位于转动圆盘204靠近正面的一侧上固定的转动块205带动固定杆207移动，使位于第二连接杆208一端的吹风口210上下移动，吹风口210对掉落的小麦进行吹风去壳操作，实现了小麦颗粒与外壳的分离。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920043242.7

申请日:2019-01-10

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209423690U

授权时间:20190924

主分类号:B02B 3/00

专利分类号:B02B3/00;B02B3/04;B02B7/00

范畴分类:12A;

申请人:临沂市农业科学院

第一申请人:临沂市农业科学院

申请人地址:276012 山东省临沂市兰山区涑河北街351号

发明人:樊青峰

第一发明人:樊青峰

当前权利人:临沂市农业科学院

代理人:杜忠福

代理机构:37274

代理机构编号:济南舜科知识产权代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3619a9752acfa956d26402f2.html