# 一种电子设备用快速散热装置论文和设计-王燕

### 全文摘要

本实用新型公开了一种电子设备用快速散热装置，包括底部支撑、倾角调节支撑、散热板和散热风扇，所述底部支撑下方四角处设置有防滑脚垫，所述底部支撑一侧设置有USB电源线，所述底部支撑一侧壁上设置有扩展USB插口，所述底部支撑另一侧壁上设置有温度控制器，所述温度控制器上设置有显示屏幕，所述显示屏幕一侧设置有操作按键。有益效果在于：本实用新型通过设置扩展USB插口，可以实现对电子设备中的USB插口进行扩充，方便后期使用，通过设置倾角调节支撑和支撑凹槽，可以实现对散热板倾斜角度的调节，方便使用，通过设置冰袋放置盒，可以在冰袋放置盒中加入冰袋，提高散热装置的散热效果，实现对电子设备的快速散热操作。

### 主设计要求

1.一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：包括底部支撑(1)、倾角调节支撑(10)、散热板(11)和散热风扇(13)，所述底部支撑(1)下方四角处设置有防滑脚垫(2)，所述底部支撑(1)一侧设置有USB电源线(3)，所述底部支撑(1)一侧壁上设置有扩展USB插口(4)，所述底部支撑(1)另一侧壁上设置有温度控制器(5)，所述温度控制器(5)上设置有显示屏幕(6)，所述显示屏幕(6)一侧设置有操作按键(7)，所述温度控制器(5)内部设置有主控板(8)，所述主控板(8)上设置有微处理器(9)，所述底部支撑(1)内部两侧均设置有支撑板(15)，所述支撑板(15)上成型有支撑凹槽(16)，所述底部支撑(1)上方设置有所述散热板(11)，所述散热板(11)与所述底部支撑(1)之间设置有转轴(18)，所述散热板(11)下方两侧均设置有调节支座(14)，所述调节支座(14)上设置有所述倾角调节支撑(10)，所述调节支座(14)之间设置有冰袋放置盒(19)，所述散热板(11)上方设置有透风网板(12)，所述散热板(11)内部设置有所述散热风扇(13)，所述散热风扇(13)之间设置有温度传感器(17)。

### 设计方案

1.一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：包括底部支撑(1)、倾角调节支撑(10)、散热板(11)和散热风扇(13)，所述底部支撑(1)下方四角处设置有防滑脚垫(2)，所述底部支撑(1)一侧设置有USB电源线(3)，所述底部支撑(1)一侧壁上设置有扩展USB插口(4)，所述底部支撑(1)另一侧壁上设置有温度控制器(5)，所述温度控制器(5)上设置有显示屏幕(6)，所述显示屏幕(6)一侧设置有操作按键(7)，所述温度控制器(5)内部设置有主控板(8)，所述主控板(8)上设置有微处理器(9)，所述底部支撑(1)内部两侧均设置有支撑板(15)，所述支撑板(15)上成型有支撑凹槽(16)，所述底部支撑(1)上方设置有所述散热板(11)，所述散热板(11)与所述底部支撑(1)之间设置有转轴(18)，所述散热板(11)下方两侧均设置有调节支座(14)，所述调节支座(14)上设置有所述倾角调节支撑(10)，所述调节支座(14)之间设置有冰袋放置盒(19)，所述散热板(11)上方设置有透风网板(12)，所述散热板(11)内部设置有所述散热风扇(13)，所述散热风扇(13)之间设置有温度传感器(17)。

2.根据权利要求1所述的一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：所述底部支撑(1)与所述防滑脚垫(2)通过螺钉连接，所述底部支撑(1)与所述散热板(11)通过所述转轴(18)连接。

3.根据权利要求1所述的一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：所述USB电源线(3)与所述温度控制器(5)电连接，所述扩展USB插口(4)与所述温度控制器(5)电连接，所述温度控制器(5)的型号为HS-618。

4.根据权利要求1所述的一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：所述显示屏幕(6)与所述温度控制器(5)通过卡槽连接，所述操作按键(7)与所述温度控制器(5)通过螺钉连接，所述主控板(8)与所述温度控制器(5)通过螺钉连接，所述微处理器(9)与所述主控板(8)通过锡焊连接，所述主控板(8)的型号为PCB-64，所述微处理器(9)的型号为ATMEGA64-16AU。

5.根据权利要求1所述的一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：所述倾角调节支撑(10)与所述散热板(11)通过所述调节支座(14)连接，所述支撑板(15)与所述底部支撑(1)通过螺钉连接。

6.根据权利要求1所述的一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：所述散热风扇(13)与所述散热板(11)通过螺钉连接，所述透风网板(12)与散热板(11)通过螺钉连接，所述温度传感器(17)与所述散热板(11)通过螺钉连接，所述温度传感器(17)的型号为MF53-103。

7.根据权利要求1所述的一种电子设备用快速散热装置，其特征在于：所述冰袋放置盒(19)与所述散热板(11)通过螺钉连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及快速散热装置技术领域，具体涉及一种电子设备用快速散热装置。

背景技术

随着科技产业的迅速发展，电子设备的运算执行速度越来越快，随着中央处理器的运算速度越来越高，其运转时产生的热量也越多，为将这些密集的热量有效散发到电子设备外的环境中，以维持中央处理器在许可温度下工作，通常会在中央处理器上设置散热装置，以协助中央处理器散热，从而提高散热能力，但是现有的电子设备用散热装置在使用过程中，往往要占用电子设备上的USB插口，为后期数据传输过程带来一定困扰，同时散热装置的倾角不可以调节，在不同场合使用电子设备时极其不方便，还有就是现有的散热装置仅仅通过散热风扇进行散热，散热效果相对较差。

实用新型内容

(一)要解决的技术问题

为了克服现有技术不足，现提出一种电子设备用快速散热装置，解决了现有的电子设备用散热装置在使用过程中，需要占用电子设备上的USB插口，为后期数据传输过程带来一定困扰，散热装置的倾角不可以调节，以及散热效果相对较差的问题。

(二)技术方案

本实用新型通过如下技术方案实现：本实用新型提出了一种电子设备用快速散热装置，包括底部支撑、倾角调节支撑、散热板和散热风扇，所述底部支撑下方四角处设置有防滑脚垫，所述底部支撑一侧设置有USB电源线，所述底部支撑一侧壁上设置有扩展USB插口，所述底部支撑另一侧壁上设置有温度控制器，所述温度控制器上设置有显示屏幕，所述显示屏幕一侧设置有操作按键，所述温度控制器内部设置有主控板，所述主控板上设置有微处理器，所述底部支撑内部两侧均设置有支撑板，所述支撑板上成型有支撑凹槽，所述底部支撑上方设置有所述散热板，所述散热板与所述底部支撑之间设置有转轴，所述散热板下方两侧均设置有调节支座，所述调节支座上设置有所述倾角调节支撑，所述调节支座之间设置有冰袋放置盒，所述散热板上方设置有透风网板，所述散热板内部设置有所述散热风扇，所述散热风扇之间设置有温度传感器。

进一步的，所述底部支撑与所述防滑脚垫通过螺钉连接，所述底部支撑与所述散热板通过所述转轴连接。

进一步的，所述USB电源线与所述温度控制器电连接，所述扩展USB插口与所述温度控制器电连接，所述温度控制器的型号为HS-618。

进一步的，所述显示屏幕与所述温度控制器通过卡槽连接，所述操作按键与所述温度控制器通过螺钉连接，所述主控板与所述温度控制器通过螺钉连接，所述微处理器与所述主控板通过锡焊连接，所述主控板的型号为PCB-64，所述微处理器的型号为ATMEGA64-16AU。

进一步的，所述倾角调节支撑与所述散热板通过所述调节支座连接，所述支撑板与所述底部支撑通过螺钉连接。

进一步的，所述散热风扇与所述散热板通过螺钉连接，所述透风网板与散热板通过螺钉连接，所述温度传感器与所述散热板通过螺钉连接，所述温度传感器的型号为MF53-103。

进一步的，所述冰袋放置盒与所述散热板通过螺钉连接。

(三)有益效果

本实用新型相对于现有技术，具有以下有益效果：

1、为解决现有的电子设备用散热装置在使用过程中，往往要占用电子设备上的USB插口，为后期数据传输过程带来一定困扰的问题，本实用新型通过设置扩展USB插口，可以实现对电子设备中的USB插口进行扩充，方便后期使用；

2、为解决现有的电子设备用散热装置的倾角不可以调节，在不同场合使用电子设备时极其不方便的问题，本实用新型通过设置倾角调节支撑和支撑凹槽，可以实现对散热板倾斜角度的调节，方便使用；

3、为解决现有的电子设备用散热装置仅仅通过散热风扇进行散热，散热效果相对较差的问题，本实用新型通过设置冰袋放置盒，可以在冰袋放置盒中加入冰袋，提高散热装置的散热效果，实现对电子设备的快速散热操作。

附图说明

图1是本实用新型所述一种电子设备用快速散热装置的主视图；

图2是本实用新型所述一种电子设备用快速散热装置的左剖视图；

图3是本实用新型所述一种电子设备用快速散热装置中温度控制器的主剖视图；

图4是本实用新型所述一种电子设备用快速散热装置的电路框图。

附图标记说明如下：

1、底部支撑；2、防滑脚垫；3、USB电源线；4、扩展USB插口；5、温度控制器；6、显示屏幕；7、操作按键；8、主控板；9、微处理器；10、倾角调节支撑；11、散热板；12、透风网板；13、散热风扇；14、调节支座；15、支撑板；16、支撑凹槽；17、温度传感器；18、转轴；19、冰袋放置盒。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

如图1-图4所示，一种电子设备用快速散热装置，包括底部支撑1、倾角调节支撑10、散热板11和散热风扇13，底部支撑1下方四角处设置有防滑脚垫2，防滑脚垫2起到防滑支撑的作用个底部支撑1一侧设置有USB电源线3，USB电源线3与外部USB插口连接，用来对此散热装置进行供电，底部支撑1一侧壁上设置有扩展USB插口4，扩展USB插口4可以对电子设备上的USB插口进行有效的扩充，方便使用，底部支撑1另一侧壁上设置有温度控制器5，温度控制器5上设置有显示屏幕6，显示屏幕6用来显示温度传感器17检测到的温度信息，显示屏幕6一侧设置有操作按键7，温度控制器5内部设置有主控板8，主控板8上设置有微处理器9，底部支撑1内部两侧均设置有支撑板15，支撑板15上成型有支撑凹槽16，底部支撑1上方设置有散热板11，散热板11与底部支撑1之间设置有转轴18，散热板11下方两侧均设置有调节支座14，调节支座14上设置有倾角调节支撑10，倾角调节支撑10与支撑凹槽16配合，用来调节散热板11的倾斜角度，调节支座14之间设置有冰袋放置盒19，散热板11上方设置有透风网板12，透风网板12不仅可以起到支撑电子设备的作用，同时能够实现空气的快速流通，提高散热效果，散热板11内部设置有散热风扇13，散热风扇13用来对电子设备进行散热操作，散热风扇13之间设置有温度传感器17，温度控制器5用来检测电子设备内部散发出来的热量的温度。

其中，底部支撑1与防滑脚垫2通过螺钉连接，底部支撑1与散热板11通过转轴18连接，USB电源线3与温度控制器5电连接，扩展USB插口4与温度控制器5电连接，温度控制器5的型号为HS-618，显示屏幕6与温度控制器5通过卡槽连接，操作按键7与温度控制器5通过螺钉连接，主控板8与温度控制器5通过螺钉连接，微处理器9与主控板8通过锡焊连接，主控板8的型号为PCB-64，微处理器9的型号为ATMEGA64-16AU，倾角调节支撑10与散热板11通过调节支座14连接，支撑板15与底部支撑1通过螺钉连接，散热风扇13与散热板11通过螺钉连接，透风网板12与散热板11通过螺钉连接，温度传感器17与散热板11通过螺钉连接，温度传感器17的型号为MF53-103，冰袋放置盒19与散热板11通过螺钉连接。

本实用新型提到的一种电子设备用快速散热装置的工作原理：在使用此快速散热装置前，先将冰袋放置在冰袋放置盒19内部，然后通过调节倾角调节支撑10在支撑凹槽16中的位置，对散热板11的倾角进行调节，待散热板11的倾角调节到合适的角度后，将笔记本或者平板等电子设备放置在散热板11上，将USB电源线3插入到电子设备的USB插口中，实现对此快速散热装置供电，扩展USB插口4可以对USB电源线3占用的电子设备的USB插口进行扩充，不影响后续数据传递过程的使用，通过操作按键7打开此快速散热装置使其运行，散热风扇13工作对电子设备进行快速的散热，同时冰袋放置盒19中加入的冰袋可以对散热板11进行快速的冷却降温,进而将电子设备内部的热量通过热传导带走，提高散热板11散热效率，温度传感器17将检测到的温度信息反馈给温度控制器5内部的微处理器9，然后通过显示屏幕6显示出来，方便对电子设备温度的观察，进而完成对电子设备的快速散热操作。

上面所述的实施例仅仅是对本实用新型的优选实施方式进行描述，并非对本实用新型的构思和范围进行限定。在不脱离本实用新型设计构思的前提下，本领域普通人员对本实用新型的技术方案做出的各种变型和改进，均应落入到本实用新型的保护范围，本实用新型请求保护的技术内容，已经全部记载在权利要求书中。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920077552.0

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:87(西安)

授权编号:CN209055906U

授权时间:20190702

主分类号:G06F 1/20

专利分类号:G06F1/20

范畴分类:40B;

申请人:西安工业大学

第一申请人:西安工业大学

申请人地址:710021 陕西省西安市未央区学府中路2号

发明人:王燕;王艳;曹建建;李琳

第一发明人:王燕

当前权利人:西安工业大学

代理人:赵东阳

代理机构:32365

代理机构编号:泰州淘权知识产权代理事务所(普通合伙) 32365

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/363caedff4cf52f8b71b0276.html