# 尺寸稳定性能论文_付宗营,周凡,高鑫,周永东

导读:本文包含了尺寸稳定性能论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:稳定性,尺寸,吸湿性,疏水,油棕,各向异性,性能。

### 尺寸稳定性能论文文献综述

付宗营,周凡,高鑫,周永东[1]（2019）在《热处理对进口辐射松木材抗弯性能和尺寸稳定性的影响》一文中研究指出对进口辐射松木材分别以4个温度水平和3个时间水平进行热处理。结果显示:随着温度升高,试材抗弯弹性模量呈现波动式变化,200℃时出现最大值;抗弯强度逐渐减小;随时间延长,抗弯性能均缓慢下降。热处理可有效提高试材尺寸稳定性,试材平衡含水率、阻湿率和抗胀率主要受温度影响,受热处理时间的影响较小。(本文来源于《木材工业》期刊2019年06期）

汤玉训,王发鹏,黄建颖,袁华,庞久寅[2]（2019）在《木聚糖改性类荷叶纳米结构超疏水竹材尺寸稳定性研究》一文中研究指出从玉米芯中提取的木聚糖用于改性竹材,提高竹材的尺寸稳定性;然后以新鲜荷叶和聚二甲基硅氧烷(PDMS)为模板,在改性的竹材表面利用软印刷法制备类荷叶竹材表面。采用抗胀(缩)率(ASE),阻湿率(MEE),增重率(WPG)和增容率(B)对竹材的尺寸稳定性进行了测试,并通过水接触角(WCA)、扫描电镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)分析了类荷叶竹表面的超疏水性能和微观结构。研究发现,随着木聚糖含量的增加,改性后竹材的抗溶胀性和WPG相应增加,木聚糖对材竹的增容效果更好。木聚糖在一定程度上改善了竹子的尺寸稳定性。此外,木聚糖处理改性后的类荷叶竹各向异性和超疏水性得到显着改善。本研究为竹材尺寸稳定性及竹材疏水性改良机理的研究奠定了基础。(本文来源于《世界竹藤通讯》期刊2019年05期）

刘轩之,翁泽钜,王凯凯,顾开选,蔡惠坤[3]（2019）在《深冷处理对7050铝合金尺寸稳定性及断裂韧性的影响》一文中研究指出研究了不同深冷处理工艺对7050铝合金尺寸稳定性和断裂韧性的影响。采用圆环开口方法对尺寸稳定性进行评价,对比了不同深冷处理工艺对尺寸稳定性的改善效果,从材料析出的角度分析了提高尺寸稳定性的深冷处理机理,并对微观组织的变化进行了分析。通过研究探索出了7050铝合金的最佳深冷处理工艺为-150℃×24 h,2次,尺寸稳定性提高了77. 9%,同时断裂韧性提高13. 42%。(本文来源于《金属热处理》期刊2019年09期）

周凡,付宗营,高鑫,周永东[4]（2019）在《热处理对桃花心木材尺寸稳定性和力学性能的影响》一文中研究指出以温度150～210℃保温4h、180℃保温2～6h为条件,探究桃花心木材适用的热处理工艺。随着热处理温度升高和保温时间延长,试材平衡含水率和湿胀率逐渐降低,阻湿率和抗胀率增大;抗弯弹性模量在180℃以上时明显降低,抗弯强度随温度升高一直下降;随180℃保温时间的延长,抗弯弹性模量和抗弯强度先下降后趋于稳定。(本文来源于《木材工业》期刊2019年05期）

张娅梅,张治宇,杨旭[5]（2019）在《6种地采暖用实木复合地板尺寸稳定性研究》一文中研究指出比较了6种不同树种面板的地采暖用实木复合地板的尺寸稳定性,分析了面板厚度和树种对实木复合地板耐热尺寸稳定性和耐湿尺寸稳定性的影响。结果表明,6种实木复合地板宽度方向的收缩率与膨胀率大于长度方向的收缩率与膨胀率;随着实木复合地板面板厚度增大,6种实木复合地板宽度方向的收缩率与膨胀率均增大,即面板厚度越大,实木复合地板的尺寸稳定性越差;白栎实木复合地板的尺寸稳定性最好,红栎、桦木实木复合地板的尺寸稳定性相对较差。(本文来源于《中国人造板》期刊2019年09期）

陆全济,李家宁,曾宪海,蒋汇川,李晓文[6]（2019）在《油棕木密实化及其尺寸稳定性研究》一文中研究指出为提高油棕木材的密度和尺寸稳定性,本研究以油棕木为研究对象,采用软化后热压密实方法进行试验,研究初含水率和压缩温度对油棕压缩木密度和尺寸稳定性的影响。结果表明:不同初含水率(20%、35%、50%)和压缩温度(160、180、200℃)条件下,油棕压缩木压缩率为47.2%～48.8%,密度为0.79～0.88 g/cm3,回弹率和压缩回弹恢复率均随着初含水率和压缩温度的增大而降低,24 h吸水率和平衡含水率同样随着初含水率和压缩温度的增大而降低,相比较于初含水率,压缩温度对压缩木尺寸稳定性的改善更明显。(本文来源于《热带作物学报》期刊2019年11期）

周雷[7]（2019）在《PA6材料尺寸稳定性的影响因素》一文中研究指出通过双螺杆挤出机熔融共混制备PA6材料,分析了环境湿度、成核剂、热处理对PA6材料尺寸稳定性的影响。结果表明,吸湿膨胀和内应力释放收缩共同影响PA6材料的尺寸变化,前者是主导因素;环境湿度越高、时间越长,PA6材料尺寸变化率越大,且在垂直流动方向上的尺寸变化率大于流动方向上的;随着成核剂用量的增加,PA6材料的尺寸变化率降低,用量为0. 5份时,尺寸稳定性最佳,成核剂用量继续增加,PA6材料尺寸变化率下降较小;热处理促进PA6材料内应力释放收缩,与吸湿膨胀相反,PA6材料的尺寸变化率明显降低;在相对湿度为50%的环境试验180 d,未添加成核剂、添加0. 50份成核剂、添加0. 50份成核剂热处理后的PA6材料在流动方向上的尺寸变化率分别为0. 39%、0. 33%、0. 21%,垂直流动方向上的尺寸变化率分别为0. 53%、0. 43%、0. 38%。(本文来源于《塑料》期刊2019年04期）

韦荣发,蒙世瑛,唐广杰,黄棋,陈荣华[8]（2019）在《基于数理统计分析的汽车覆盖件尺寸稳定性研究》一文中研究指出基于数理统计分析原理,研究样本均值与方差变化在汽车覆盖件尺寸稳定性监测与控制上的应用,通过对门内板零件关键测点尺寸进行抽样与统计分析,形成质量控制图-X-R,并通过控制图的走势识别零件尺寸的变异情况。在此基础上针对尺寸波动区域确定缺陷产生机理,并制定修模方案以矫正控制图的偏差,为汽车覆盖件的质量控制与企业的生产管理提供借鉴。(本文来源于《模具工业》期刊2019年08期）

刘佳慧,任佳奇,伊松林[9]（2019）在《超声波协同处理对桉木抽提物及尺寸稳定性的影响》一文中研究指出目的探究不同频率超声波辅助去离子水溶液的抽提处理对巨尾桉木抽提物得率、成分以及试件尺寸稳定性的影响。方法分别以频率为0,25,59 kHz的超声波辅助去离子水、质量分数为1%的盐酸溶液、质量分数为1%的氢氧化钠溶液,在60℃条件下抽提巨尾桉试件2h,计算抽提物得率,采用GC/MS检测抽提物成分,测算试件的湿胀率和抗湿胀率。结果在频率为59kHz的超声波辅助下,氢氧化钠溶液(1%)处理组的抽提物得率最高,达7.67%;3种溶液处理所得抽提物成分差异虽较大,但超声波辅助抽提时,烷烃类、酯类物质的种类及相对含量变化明显;抽提处理提高了试件的尺寸稳定性,59 kHz的超声波辅助盐酸溶液(1%)处理组试件的抗湿胀率最高,达到65.39%。结论超声波协同热水溶液的抽提处理能够提高巨尾桉尺寸稳定性,且有利于抽提物的抽出。(本文来源于《包装工程》期刊2019年15期）

周雷[10]（2019）在《玻璃纤维增强PA6材料尺寸稳定性的影响因素》一文中研究指出通过双螺杆挤出机熔融共混制备玻璃纤维增强聚酰胺6(PA6)材料,分析了环境湿度、成核剂、热处理对玻璃纤维增强PA6材料尺寸稳定性的影响。结果表明,吸湿膨胀和内应力释放收缩共同影响玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化,前者为主导因素;环境湿度越高、时间越长,玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化率越大,且在垂直流动方向上的尺寸变化率大于流动方向上的;环境湿度越低,达到相同吸水率需要的时间越长,吸湿溶胀作用越明显,玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化率越大;随着成核剂用量的增加,玻璃纤维增强PA6材料的尺寸变化率降低,用量为0.5份时最优,成核剂用量继续增加,玻璃纤维增强PA6材料尺寸变化率下降不大;热处理促进玻璃纤维增强PA6材料内应力释放收缩,与吸湿膨胀相反作用降低材料的尺寸变化率。(本文来源于《中国塑料》期刊2019年07期）

### 尺寸稳定性能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

从玉米芯中提取的木聚糖用于改性竹材,提高竹材的尺寸稳定性;然后以新鲜荷叶和聚二甲基硅氧烷(PDMS)为模板,在改性的竹材表面利用软印刷法制备类荷叶竹材表面。采用抗胀(缩)率(ASE),阻湿率(MEE),增重率(WPG)和增容率(B)对竹材的尺寸稳定性进行了测试,并通过水接触角(WCA)、扫描电镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)分析了类荷叶竹表面的超疏水性能和微观结构。研究发现,随着木聚糖含量的增加,改性后竹材的抗溶胀性和WPG相应增加,木聚糖对材竹的增容效果更好。木聚糖在一定程度上改善了竹子的尺寸稳定性。此外,木聚糖处理改性后的类荷叶竹各向异性和超疏水性得到显着改善。本研究为竹材尺寸稳定性及竹材疏水性改良机理的研究奠定了基础。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 尺寸稳定性能论文参考文献

[1].付宗营,周凡,高鑫,周永东.热处理对进口辐射松木材抗弯性能和尺寸稳定性的影响[J].木材工业.2019

[2].汤玉训,王发鹏,黄建颖,袁华,庞久寅.木聚糖改性类荷叶纳米结构超疏水竹材尺寸稳定性研究[J].世界竹藤通讯.2019

[3].刘轩之,翁泽钜,王凯凯,顾开选,蔡惠坤.深冷处理对7050铝合金尺寸稳定性及断裂韧性的影响[J].金属热处理.2019

[4].周凡,付宗营,高鑫,周永东.热处理对桃花心木材尺寸稳定性和力学性能的影响[J].木材工业.2019

[5].张娅梅,张治宇,杨旭.6种地采暖用实木复合地板尺寸稳定性研究[J].中国人造板.2019

[6].陆全济,李家宁,曾宪海,蒋汇川,李晓文.油棕木密实化及其尺寸稳定性研究[J].热带作物学报.2019

[7].周雷.PA6材料尺寸稳定性的影响因素[J].塑料.2019

[8].韦荣发,蒙世瑛,唐广杰,黄棋,陈荣华.基于数理统计分析的汽车覆盖件尺寸稳定性研究[J].模具工业.2019

[9].刘佳慧,任佳奇,伊松林.超声波协同处理对桉木抽提物及尺寸稳定性的影响[J].包装工程.2019

[10].周雷.玻璃纤维增强PA6材料尺寸稳定性的影响因素[J].中国塑料.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3684843c33cf928b30fac091.html