# 环保工程水处理的超滤膜技术应用研究邓海波

浙江瀚邦环保科技有限公司浙江省316000

摘要：改革开放的逐渐深入，经济发展更加快速，人民的生活水平得到明显的提升，而在生活品质提升的同时，对水质标准提出了新的要求。而又因为新型技术超滤膜的不断发展，超滤膜所使用的范围也在进行扩展。在当前社会的大环境下，这项新型技术已经可以运用到环保工程水的处理当中，而且在其中有着至关重要的作用。所以，文章结合自身的观察和相关经验，对环保工程水处理的超滤膜技术应用。

关键词：环保工程；水处理；超滤膜技术；应用；研究

引言

随着当前我国社会经济的不断发展，环境问题日益严重，水资源环境的污染已经严重的影响到人类的生活，也越来越引起人们的高度关注，环境工程在现阶段得到了快速发展，在环境工程水污染治理工程中，其面临的压力越来越大，需要处理的水污染问题也多种多样，对于水处理相关技术同样也提出了更高要求。膜分离技术中的超滤技术在当今的水处理领域中应用也越来越普遍，在水处理中起到越来越强的作用价值。随着膜材料工业的飞速发展，膜分离技术已经从传统的软水制备扩展到了水处理行业中的各个方面。其相对于其它水处理技术的应用优势较为明显，应该予以详细探究，促使其在未来能够得到更为广泛的应用。

1.超滤膜技术及其应用特点

超滤膜技术主要就是借助于超滤膜结构实现对于水资源的过滤处理，达到水资源的净化目的。超滤膜技术是一种介于纳滤和微滤之间的膜分离技术，超滤膜的截流分子量范围为500-500000道尔顿之间，一般而言，超滤膜的孔径在0.001到0.02微米之间，如此也就能够较好过滤掉水中存在的多种杂质，很多细微的成分无法通过其它处理手段过滤，也可以在超滤膜下得到净化。当前超滤膜技术的应用比较广泛，在很多行业中都得到了理想运用，作用效果同样也比较理想，水资源的净化效果明显优于其它净化技术手段。

在超滤膜技术的应用中，其驱动力是比较核心的一个要素，超滤膜技术应用下的驱动力主要就是超滤膜两侧不同压力形成的压力差，这也就促使水资源能够更好实现由一侧到另一侧的通过。在水资源通过超滤膜时，一些直径较大的杂质就会被截留在超滤膜上，而细微的水分子等可以有效通过，实现对于水质的净化。比如细菌的体积一般都大于0.02微米，如此也就能够实现对于细菌的净化，这也是其它水净化技术无法达到的效果。

超滤膜技术在当前环境工程水处理中表现出了多方面的优势，因为其不需要添加额外的化学物质，如此也就能够避免了对于水资源的污染，更好实现对于水资源的有效净化，二次污染的规避效果比较理想；另外，超滤膜技术的应用还能够体现出较高的杂质祛除效果，其净化后的水质一般比较高，能够适应于高要求的水处理项目；超滤膜技术在长期应用中也能够表现出理想的稳定性，因为超滤膜自身耐高温，耐酸碱性能也比较理想，进而也就能够长期稳定应用，还能够进行高温消毒处理后重复运用；超滤膜技术的应用还表现出了较为明显的便捷性，其整体应用简单高效，不需要耗费过多的人力物力，经济性也比较理想，成为很多环境工程水处理的首选。

2.超滤膜分离技术特性

超滤膜分离的特性主要有一下几个方面：

（1）分离过程中不会发生相变化，同时耗损能量较少。

（2）分离过程可以在常温下进行，例如果汁、生物药剂及其他某些需要浓缩或者提纯的物质。

（3）分离过程中无需高压泵提供压力，传统的低压泵即可满足超滤膜所需推动力，并且设备和工艺流程简单，易于工作人员操作、管理和维修。

（4）应用范围广泛，凡溶质分子量在500-500000道尔顿之间的，或者溶质尺寸介于0.001到0.02之间的都可以通过超滤膜截流。

3.超滤膜装置的分类

超滤膜装置同反渗透装置比较类似，根据工作时膜的形态可分为管式超滤膜、卷式超滤膜、中空纤维式超滤膜和板框式超滤膜四中结构形式。

（1）管式超滤膜。管式超滤膜装置是由圆管形的膜及多孔性的支撑管组成，品种多样，有直管式、螺旋管式、单管式和列管式等。

（2）卷式超滤膜。卷式超滤膜是由中心集水管、膜支撑体、膜和原水导流网等构成。

（3）中空纤维式超滤膜。中空纤维式膜是一种很细的中空式的纤维管。根据工作面分内压式和外压式两种。

（4）板框式超滤膜。板框式超滤膜是由数十张膜和支撑板一层一层叠加而成，在顶部和底端各有一块封板。不同类型的超滤膜由其各自的优缺点，根据现场情况及工艺要求选择适合的超滤膜形式，以达到其应用的最优化。

4.环境工程水处理中超滤膜技术的应用

当前环境工程水处理工程中，超滤膜技术的应用已经很成熟并且发挥着其不可或缺的作用。为了更好地提升超滤膜技术的应用效果，必然需要围绕着不同应用需求进行详细分析，确保其具备更强的适用性，现阶段比较常见的超滤膜技术应用方式如下：

（1）市政生活污水处理中超滤膜技术的应用。随着当前人们环保意识的不断提高，以及现阶段水资源环境的严重污染。这就要求我们政府需要不断的提高居民生活污水纳管率，且提高现有污水处理厂排放标准的要求刻不容缓。同时由于人们生活水平的不断提高，生活习惯的相对变化，导致现阶段生活污水水质也比较复杂，这就对水处理工艺提出了更高的要求，以满足高排放要求。超滤膜技术在该方面的应用能够达到90%以上的污染物清除效果，并且处理后的生活污水可满足再生水要求，可满足多方面的回收利用。

（2）工业废水处理中超滤膜技术的应用。在环境工程水处理中应用超滤膜技术还体现在工业废水方面，因为工业废水的处理难度比较大，含有多种多样的有毒有害物质，并且很大部分的有毒有害物质属于难降解物质，进而也就对于净化手段提出了高要求，尤其是需要确保相关处理技术具备较强耐酸碱以及耐污染性能。该方面超滤膜技术的应用同样也得到了较大价值呈现，在净化后同样也可以进行中水回收，避免了该方面对于环境造成的污染问题，且节约水资源。

（3）饮用水净化中超滤膜技术的应用。在环境工程水处理中，饮用水的净化同样也是比较受重视的一个方面，因为饮用水的净化需要保障最终水质较为纯净，避免存在任何不良影响因素，尤其是需要对于水中存在的大量细菌、藻类以及微生物等进行除去，符合人饮用标准。超滤膜技术在该方面的应用对于水质的保障效果比较强，不仅仅饮用水的浊度明显降低，还能够较好实现对于有机污染物的去除，同样得到了理想运用。

（4）海水淡化中超滤膜技术的应用。对于环境工程水处理工作的发展，其在海水淡化方面同样也需要予以深入研究，这也是解决水资源短缺问题的重要途径。在海水淡化中应用超滤膜技术可以实现各类不良物质的有效去除，确保净化后的水源能够适宜人应用。但是在海水淡化中会形成明显的膜污染问题，需要在未来引起高度重视，加大研究力度，确保超滤膜技术得到更新，在海水淡化中体现更强可持续应用效果。

结语

综上所述，对于环境工程水处理工作的落实，合理应用超滤膜技术是比较重要的一个手段，超滤膜技术的应用能够更好实现对于多种水源的净化处理，能够在生活污水净化、工业废水净化、饮用水净化以及海水淡化中表现出较强的作用价值，具备推广意义。

参考文献：

[1]翁晓姚，周仰原.关于超滤膜的几个问题[J].工业水处理，1997（01）：17-19+47.

[2]范茜，陈爱因，田青.超滤技术在饮用水处理行业的应用及发展展望[J].天津科技，2014，41（02）：11-14.

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/36a6a94113801c73ef778fce.html