# 徐变应力论文_曾滨,潘钻峰,曹栋,许庆

导读:本文包含了徐变应力论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:应力,混凝土,隧洞,钢筋混凝土,挠度,水化,聚合物。

### 徐变应力论文文献综述

曾滨,潘钻峰,曹栋,许庆[1]（2019）在《不同应力水平对混凝土徐变性能的影响》一文中研究指出为了研究不同应力水平对混凝土徐变性能的影响,通过对2组应力水平分别为0. 2fc和0. 4fc(fc为混凝土轴心抗压强度)的混凝土试件进行轴压试验,研究了混凝土徐变与应力水平的关系。基于试验得到的混凝土徐变系数曲线,提出了考虑损伤演变的混凝土徐变计算方法;通过数值模拟研究了轴心受压混凝土构件在线性徐变模型和非线性徐变模型下300 d内的位移变化。结果表明:在低应力0. 2fc下,线性徐变模型与非线性徐变模型计算值接近;临界应力0. 4fc下,非线性模型与考虑混凝土损伤的方法计算值接近,线性徐变模型计算值低于非线性徐变模型计算值;在高应力0. 5fc、0. 6fc和0. 7fc下,非线性徐变模型计算值高于线性徐变模型计算值,最大差值可达163%。(本文来源于《工业建筑》期刊2019年11期）

杨应恩,李鹤翔,杨天元[2]（2019）在《钢筋混凝土板徐变收缩应力重分布计算》一文中研究指出针对钢筋混凝土板收缩和徐变应力重分布的计算问题,文中采用特劳斯德代数本构,以钢筋混凝土单向板截面为研究对象,根据变形协调条件推导了重分布轴力和弯矩的方程组,得到重分布内力的解析表达式。徐变和收缩导致的重分布内力自相平衡,这一规律可以验证计算结果的正确性。通过算例分析了重分布内力随时间变化的特征,同时分析了收缩裂缝的力学特性。(本文来源于《低温建筑技术》期刊2019年08期）

王永宝,廖平,贾毅,赵人达,吴德宝[3]（2019）在《钢筋混凝土梁非均匀收缩徐变自应力分析》一文中研究指出为研究由混凝土非均匀收缩徐变效应引起的钢筋混凝土梁沿梁高度方向的非均匀自应力效应,基于非线性温度自应力方法和按照龄期调整的有效模量法,推导非均匀收缩徐变效应作用下沿梁高度方向上的钢筋混凝土梁自应力计算公式,并用有限元方法对其进行验证;以某混凝土简支试验梁为算例,进行收缩、徐变自应力分析;探讨非均匀收缩徐变效应下曲率和截面应力随时间变化特征;最后研究不同温度和相对湿度梯度下钢筋混凝土梁的应力重分布效应。研究结果表明:在非均匀收缩和徐变作用下,截面的轴向应变和曲率随时间显着变化,且沿着梁高度方向将产生较大的不均匀收缩徐变自应力;温度梯度值增加能增加顶面的非均匀收缩徐变自应力,但影响幅度较相对湿度梯度小;相对湿度梯度能显着影响收缩徐变自应力,前期养护作用对于减小自应力十分重要。(本文来源于《铁道学报》期刊2019年02期）

汪小平,崔晨光,张奕,毛江鸿,潘崇根[4]（2019）在《短期低应力徐变作用后钢筋混凝土梁静力试验研究》一文中研究指出混凝土徐变在加载初期发展很快,此时期结构往往处于施工期,承受较低的应力,但目前关于短期低应力徐变作用对钢筋混凝土梁静力特性影响的研究较少.文中设计制作3根相同尺寸和配筋的钢筋混凝土梁,经过不同时间短期低应力堆载后,对钢筋混凝土梁进行静载试验研究.试验结果表明,经过短期低应力徐变作用后的梁,在较低水平的静载作用时,随堆载徐变时间的增加,其跨中挠度显着增大,且挠度随荷载的增长速率亦增大;而梁侧裂缝的最大宽度和平均宽度随堆载徐变时间的增加而减小,且减小幅度较大.(本文来源于《江西理工大学学报》期刊2019年01期）

陈妤,杜志达,王成山[5]（2018）在《外掺MgO对水工隧洞混凝土温度徐变应力的影响》一文中研究指出MgO外加剂的微膨胀特性可以有效补偿混凝土自身干缩及温度变化带来的收缩应力,进而减少裂缝的产生,近年来多被应用于水利工程混凝土大坝的建设,但是将其应用于地下工程混凝土衬砌的研究却比较少见。为了探明外掺MgO混凝土在衬砌结构温度应力上的补偿效用和规律,基于ANSYS的UPFs二次开发对辽宁省某输水隧洞工程进行了长历时的混凝土温度徐变应力计算,模拟了掺加MgO和不掺加情况下隧洞衬砌混凝土的温度应力情况。仿真计算结果表明,掺加MgO对水工隧洞衬砌承受的拉应力具有一定的补偿作用,能够有效改善衬砌的受力情况。(本文来源于《水利与建筑工程学报》期刊2018年04期）

陈妤玚[6]（2018）在《外掺MgO对水工隧洞混凝土温度徐变应力的影响》一文中研究指出温度应力是引起隧洞衬砌混凝土裂缝较为常见的原因之一。大量贯穿性的温度裂缝不仅会影响整个水利枢纽工程的施工进度,而且衬砌一旦形成渗水通道会对混凝土造成侵蚀,从而严重降低了水工隧洞结构的整体性、经济性和使用寿命,有时甚至会对整个工程的安全运行造成威胁。近年来随着人们对隧洞衬砌混凝土裂缝问题的不断重视,相应的对温控防裂措施方面的研究也在不断深入,其涵盖范围不仅包括了对施工方法的改进,还包括了对结构设计的优化,混凝土材料性能的提升等多个方面。有研究表明,在混凝土中掺加MgO膨胀剂可以有效补偿混凝土自身干缩及温度变化带来的收缩应力,从而减少裂缝的产生。到目前为止,MgO混凝土已经在许多水利工程的基础约束部位乃至全坝段的浇筑上得到了成功应用,但是将其应用于地下工程混凝土衬砌的研究成果却比较少见。因此,将外掺MgO混凝土应用于地下工程结构,并对其在改善隧洞衬砌混凝土温度应力方面的效果进行分析研究是具有比较重要的现实意义的。本文为了探明外掺MgO混凝土在衬砌结构温度应力上的补偿效用和规律,对ANSYS的UPFs进行了二次开发,将掺加MgO之后混凝土微膨胀变形引起的应变增量作为自生体积变形增量的一部分考虑进程序当中进行计算,并具体结合辽宁省某输水隧洞工程进行了长历时的温度场以及温度徐变应力场的仿真分析,研究了顶拱、底板混凝土浇筑顺序的不同给衬砌结构带来的影响以及掺加MgO和不掺加情况下隧洞衬砌混凝土的温度应力变化情况。仿真计算结果表明:尽管两种施工方法的浇筑顺序不同,但相同条件下对隧洞衬砌混凝土温度应力带来的影响并不明显。常规混凝土施工条件下,隧洞衬砌在运行期间内表面温差较大,再加上水压力和其他因素的作用,衬砌表面很容易产生较大的拉应力。因此,对隧洞衬砌混凝土采取一定的温控措施是十分必要的。另一方面,掺加MgO膨胀剂可以有效改善混凝土的受力情况,并在一定程度上抵消由温降收缩变形引起的拉应力,是一种较为有效的温控防裂措施。(本文来源于《大连理工大学》期刊2018-05-01）

李梁,张一卓,范彩霞,李国平[7]（2018）在《水化热和徐变收缩对V形墩系梁应力的影响》一文中研究指出针对一种带系梁的混凝土V形墩施工前期温度应力可能导致系梁开裂的的问题,采用空间有限元的分析方法,分别建立系梁分次浇筑及一次浇筑数值模型,根据施工步骤及主要工况分析V形墩系梁温度场及应力场的变化规律,研究徐变收缩与温度耦合作用的效应。研究表明,两种施工方案中,温度及应力仅在合龙段区域差异较大,分次浇筑时,两侧已浇筑的混凝土限制了合龙段的变形,合龙段的拉应力明显增长;徐变收缩与水化热的温度效应是相互影响的,浇筑早期的徐变收缩作用在可以降低水化热产生的拉应力,且温度越高其作用越明显;分次浇筑可减少后期收缩作用在系梁中产生的拉应力。(本文来源于《上海公路》期刊2018年01期）

梁建国,胡地,周宏,杨永达[8]（2018）在《考虑徐变时钢筋混凝土构件干燥收缩应力》一文中研究指出混凝土干燥收缩应力是长期作用,徐变对其应力变化规律的影响不可忽视。本文假设混凝土干燥收缩和徐变时变规律均为指数函数,采用老化理论,推导了考虑徐变时钢筋混凝土构件干燥收缩应力和应力松弛系数的显式表达式,分析了配筋率和约束系数对混凝土干燥收缩应力的变化规律。(本文来源于《四川建筑科学研究》期刊2018年01期）

魏亚,梁思明,吴泽弘[9]（2017）在《徐变对水泥路面板湿度翘曲及应力影响研究》一文中研究指出水泥混凝土路面板的温湿度翘曲和交通荷载的耦合作用是其发生疲劳破坏的主要原因之一。湿度梯度及湿度翘曲在路面板中的存在时间较为持续长久,不可避免地会受到混凝土徐变的影响。该文进行了干燥和密闭状态下水泥混凝土梁的弯曲徐变试验,提出弯曲徐变度和徐变系数的计算方法,并将上述徐变参数植入有限元程序中模拟分析徐变对结合式和分离式混凝土路面板翘曲变形和应力发展影响。结果表明:干燥状态下的弯曲徐变是密闭状态下徐变的1.67倍;徐变能够降低翘曲变形、翘曲应力及与荷载耦合情况下的总应力;徐变对结合式路面板的翘曲变形和应力发展影响较大,徐变降低了36%的湿度翘曲变形和45%的翘曲应力;在板角交通荷载的耦合作用下,徐变可使结合式路面板的总应力降低34%。因此徐变是合理分析混凝土路面板的翘曲变形和应力发展不可忽略的因素。(本文来源于《工程力学》期刊2017年10期）

王丽君,陈务军,赵兵,张大旭,房光强[10]（2017）在《不同温度-应力的SMP徐变试验与分析研究》一文中研究指出对12组2.5mm厚的形状记忆聚合物(shapememorypolymers,SMP)材料在16℃、40℃、50℃、60℃下进行了不同应力下的徐变试验。先就各温度下的徐变现象进行了试验分析,对40℃、50℃、60℃试验数据采用对数拟合,分析了参数随试验条件的变化规律,并得出玻璃化转变温度附近考虑加载应力和温度的函数关系式,用以描述SMP在不同温度和应力下的徐变性能,该函数关系式对后续分析SMP力学性能和长期荷载作用下结构性能有重要作用。试验和分析结果表明,SMP的徐变特性随加载应力的增大和温度的升高而明显增大,且呈非线性关系。(本文来源于《第十七届全国现代结构工程学术研讨会论文集》期刊2017-07-21）

### 徐变应力论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对钢筋混凝土板收缩和徐变应力重分布的计算问题,文中采用特劳斯德代数本构,以钢筋混凝土单向板截面为研究对象,根据变形协调条件推导了重分布轴力和弯矩的方程组,得到重分布内力的解析表达式。徐变和收缩导致的重分布内力自相平衡,这一规律可以验证计算结果的正确性。通过算例分析了重分布内力随时间变化的特征,同时分析了收缩裂缝的力学特性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 徐变应力论文参考文献

[1].曾滨,潘钻峰,曹栋,许庆.不同应力水平对混凝土徐变性能的影响[J].工业建筑.2019

[2].杨应恩,李鹤翔,杨天元.钢筋混凝土板徐变收缩应力重分布计算[J].低温建筑技术.2019

[3].王永宝,廖平,贾毅,赵人达,吴德宝.钢筋混凝土梁非均匀收缩徐变自应力分析[J].铁道学报.2019

[4].汪小平,崔晨光,张奕,毛江鸿,潘崇根.短期低应力徐变作用后钢筋混凝土梁静力试验研究[J].江西理工大学学报.2019

[5].陈妤,杜志达,王成山.外掺MgO对水工隧洞混凝土温度徐变应力的影响[J].水利与建筑工程学报.2018

[6].陈妤玚.外掺MgO对水工隧洞混凝土温度徐变应力的影响[D].大连理工大学.2018

[7].李梁,张一卓,范彩霞,李国平.水化热和徐变收缩对V形墩系梁应力的影响[J].上海公路.2018

[8].梁建国,胡地,周宏,杨永达.考虑徐变时钢筋混凝土构件干燥收缩应力[J].四川建筑科学研究.2018

[9].魏亚,梁思明,吴泽弘.徐变对水泥路面板湿度翘曲及应力影响研究[J].工程力学.2017

[10].王丽君,陈务军,赵兵,张大旭,房光强.不同温度-应力的SMP徐变试验与分析研究[C].第十七届全国现代结构工程学术研讨会论文集.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/36ed62b338a43fefde190ae4.html