# 塑料光纤的研究与应用进展

### 论文摘要

塑料制成的光纤具有轻质、柔软、低成本等特点,可用于通信、图像传输、照明与装饰等领域,实现与其它光纤优势互补的各种功能.在通信领域,渐变折射率塑料光纤实现了10Gbps@100m的消费级传输速率和40Gbps的测试级传输速率;在图像传输领域,已有0.45mm直径@7400像素和1.5mm直径@13 000像素的传像束,以及分辨率高达256lp/mm的光纤面板产品;在塑料光纤激光器领域,有关增益介质、光纤长度、光纤结构等与激光器/放大器的特征性能间关系的理论与实验研究逐步深入;在装饰和照明领域,已有用塑料光纤开发的太阳光光纤照明、造型光纤照明、光纤毯治疗仪等装置.本文就塑料光纤在上述领域的最新研究和应用情况进行综述.

### 论文目录

- 0 引言

- 1 塑料光纤通信

- 1.1 塑料实芯光纤

- 1.2 微结构塑料光纤

- 2 塑料光纤传像

- 2.1 塑料光纤传像束

- 2.2 塑料光纤面板

- 3 塑料光纤激光器/放大器

- 4 塑料光纤照明/装饰

- 4.1 塑料光纤照明

- 4.2 塑料光纤织物

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 孔德鹏,张大明,袁苑,穆启元,梅森,薛璐,王丽莉

关键词: 塑料光纤,太赫兹波,光纤通信,光纤传像,光纤激光器,放大器,光纤照明

来源: 光子学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,无线电电子学

单位: 中国科学院西安光学精密机械研究所瞬态光学与光子技术国家重点实验室,吉林大学电子科学与工程学院集成光电子学国家重点实验室,中国科学院大学,宝鸡文理学院物理与光电技术学院

基金: 国家自然科学基金(Nos.11504416,11474351,61275106,61535015)~~

分类号: TN253

页码: 71-85

总页数: 15

文件大小: 655K

下载量: 587

### 相关论文文献

- [1].中国首台2万瓦光纤激光器正式装机将打破美国禁运[J]. 现代焊接 2016(12)

- [2].基于专利价值度视角的光纤激光器产业竞争态势分析[J]. 中国发明与专利 2020(01)

- [3].光纤激光器在金属增材制造中的应用进展及展望[J]. 中国激光 2020(05)

- [4].脉冲光纤激光器专利技术发展分析[J]. 现代信息科技 2020(12)

- [5].脉冲光纤激光器的专利技术综述[J]. 科技视界 2020(24)

- [6].5.1kW光电控一体式单模光纤激光器[J]. 中国激光 2020(08)

- [7].脉冲光纤激光器典型专利分析及审查实践[J]. 科技经济导刊 2020(28)

- [8].基于嵌入式技术的光纤激光器优化控制系统设计[J]. 激光杂志 2019(06)

- [9].高功率光纤激光器研究进展[J]. 中国新通信 2019(17)

- [10].高功率连续光纤激光器技术发展概述[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2019(05)

- [11].掺铥光纤激光器结构与特性研究[J]. 北京联合大学学报 2018(02)

- [12].光纤激光器中亮暗孤子对的传输特性[J]. 光学学报 2018(05)

- [13].基于优化神经网络的光纤激光器的最优设计[J]. 激光杂志 2017(02)

- [14].单频光纤激光器相位噪声的影响因素[J]. 红外与激光工程 2017(03)

- [15].首台2万瓦光纤激光器正式装机 打破国外技术垄断[J]. 中国设备工程 2017(01)

- [16].国产光纤激光器进入发展新阶段[J]. 锻压装备与制造技术 2017(04)

- [17].双频调制的单环铒光纤激光器的混沌产生和同步[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2016(02)

- [18].全光纤激光器性能及主要技术介绍[J]. 信息技术与信息化 2015(04)

- [19].光纤激光器特种光纤最新进展及建议[J]. 功能材料信息 2015(03)

- [20].高功率光纤激光器及其在战术激光武器中的应用[J]. 激光与红外 2015(10)

- [21].浅析纳秒量级脉冲光纤激光器研究进展[J]. 科技展望 2015(24)

- [22].企业创新 不负东风抢先机[J]. 湖北画报(上旬) 2016(12)

- [23].γ射线导致的光子暗化对掺镱光纤激光器效率的影响[J]. 激光与光电子学进展 2020(01)

- [24].高功率连续波掺镱光纤激光器研究进展[J]. 中国光学 2020(04)

- [25].光纤激光器的发展现状研究[J]. 吉林化工学院学报 2018(11)

- [26].3μm波长Er:ZBLAN光纤激光器研究进展[J]. 光电工程 2019(08)

- [27].全国产化单纤高功率光纤激光器的研究[J]. 激光与红外 2018(03)

- [28].光纤和光纤激光器[J]. 科学 2018(02)

- [29].光纤激光器辐照性能实验研究[J]. 激光与光电子学进展 2018(06)

- [30].超快光纤激光器中的周期分岔研究进展(特邀)[J]. 红外与激光工程 2018(08)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3738d2a586c46a3316911897.html