# 过渡过程仿真计算论文_陈太平,周超,凡家异,张建,刘钟

导读:本文包含了过渡过程仿真计算论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:过程,水电站,水力,机组,泵站,水轮,推力。

### 过渡过程仿真计算论文文献综述

陈太平,周超,凡家异,张建,刘钟[1]（2019）在《明满流过渡过程仿真计算研究》一文中研究指出本文介绍水电站过渡过程的仿真计算,通过建立明满流数学模型,并提出相应的计算条件和计算工况,重点计算分析白鹤滩水电站尾水管明满流对过渡过程的影响。(本文来源于《东方电气评论》期刊2019年02期）

苏浩[2]（2018）在《广东阳江抽水蓄能电站水力过渡过程仿真计算研究》一文中研究指出本文采用河海大学编写的水力机械过渡过程仿真通用软件,研究了机组主要参数和水道系统参数对大波动过渡过程各个控制性参数(机组转速上升、蜗壳压力上升和尾水管真空度)的影响程度,得到基本规律,可为类似工程设计提供参考和借鉴。(本文来源于《中国水运(下半月)》期刊2018年07期）

姚泽,毕慧丽,庄小慧,黄青松,支发林[3]（2015）在《广州抽水蓄能电站A厂过渡过程仿真计算分析》一文中研究指出抽水蓄能电站工作条件复杂多变,工况转换频繁,导致管道压力剧烈变化,机组流动性能严重恶化。机组运行过程中出现的振动问题是影响其安全运行的主要原因,尤其在开、停机以及甩负荷过程中,振动现象尤为明显。本文针对广州抽水蓄能电站A厂已有典型过渡过程工况试验数据,进行了一维过渡过程数值计算,将蜗壳末端压力、转速等特性参数计算结果与试验数据进行了对比分析;同时建立了机组叁维全流道模型,采用数值方法计算分析了机组发电工况开、停机过程中,不同时刻对应导叶开度下的轴向水推力,为轴系动力学分析提供了边界条件。(本文来源于《水力发电学报》期刊2015年03期）

叶知晖[4]（2015）在《洮惠渠安家咀补水泵站过渡过程仿真计算》一文中研究指出洮惠渠安家咀补水泵站扬程高、压力输水管线长,运行方式复杂,为解决泵站事故停泵过渡过程控制措施的关键和难点问题,在采用现行常规参数及机组的转动惯量不变条件下,应用PIPE2000水锤分析程序进行了瞬变流无保护工况保护工况下管路水锤分析计算,为确保泵站的安全运行及提出供泵站过渡过程优化措施。(本文来源于《甘肃水利水电技术》期刊2015年02期）

余国锋[5]（2014）在《抽水蓄能电站水力机组过渡过程的仿真计算》一文中研究指出随着我国经济的不断发展,整个社会生产生活的用电规模越来越大,电力系统随之日渐复杂,电网安全日显重要,抽水蓄能电站在电网当中的作用已由开始的调峰填谷逐步的过渡成为电网的保安工具,在维系电网安全的同时,其自身的安全性必须得到保障,而抽水蓄能电站水力机组的过渡过程是威胁电站安全运行的主要因素,对抽水蓄能电站前期的设计施工和后期的运行进行过渡过程的计算是电站的主要问题之一,本文正是在这样的背景下进行的研究。本文以南方电网某抽水蓄能电站为例对其进行水力机组过渡过程的仿真计算,从理论到仿真进行了深入的研究。首先,概述了我国水电事业的发展,以及抽水蓄能电站的基本原理及其组成、工作特性、在电网中的作用以及国内外的发展趋势,同时介绍了过渡过程的原理；其次推导出计算水力机组过渡过程的运动方程和连续性方程,及其所采用计算方法—特征线法,并且对可逆式水泵水轮机进行了全特性曲线的处理。最后在已知电站的基本资料的情况下,利用Matlab/simulink软件对可逆式水泵水轮机组进行了五种常规工况、十一种特殊工况和二种迭加工况转化下模拟计算了球阀上游侧的最大压力,蜗壳末端的最大动水压力,尾水管的真空度以及机组转速上升最大值等大波动过渡过程,得出了计算结果和仿真图,并且给出了改善大波动过渡过程的一些措施。同时计算出了电站在发生小波动过渡过程和水力干扰时的最大出力、最小出力、最高涌浪水位和最低涌浪水位,可为同类型抽水蓄能电站的前期设计和后期运行提供参考。(本文来源于《昆明理工大学》期刊2014-04-01）

余国锋,王煜,叶文波[6]（2014）在《水轮发电机组大波动过渡过程计算模拟仿真研究》一文中研究指出针对云南某水电站,在优化导叶关闭规律的基础上,对两台水轮发电机组在额定水头、额定出力、全部甩负荷运行时的大波动过渡过程进行了计算.通过建立数学模型,采用特征线法,运用Matlab/Simulink软件对机组大波动过渡过程进行了模拟仿真,计算结果基本是可行的.研究为该水电站安全稳定运行提供了参考,同时为同类型电站在设计施工时计算大波动过渡过程提供了依据.(本文来源于《能源研究与信息》期刊2014年01期）

杨鹏隆,刘大宏[7]（2013）在《水电站水力——机械过渡过程仿真计算基本资料》一文中研究指出主要介绍使用河海大学研发的《水电站水力-机械过渡过程仿真计算系统软件》在水电站过渡放过程仿真计算前应准备的水电站资料及计算成果,以及对水轮机特性曲线读入数据的修正。(本文来源于《北京农业》期刊2013年33期）

王雨云[8]（2010）在《青羊沟水电站水力过渡过程仿真计算分析》一文中研究指出为确保青羊沟水电站安全稳定的运行,保证电能质量,通过对大、小机组水力过渡过程进行大波动、小波动分析计算,以便寻求合理的导叶关闭规律,为调压井、压力管道等输水系统参数和机组GD2值的设计优化、安全运行提供依据。(本文来源于《甘肃水利水电技术》期刊2010年10期）

林劲松,巨江,诸亮,吕宏兴[9]（2010）在《水电站水力过渡过程仿真计算的工程应用》一文中研究指出本文主要针对黄河拉西瓦、汉江毛坝关水电站工程,在物理模型试验资料的基础上,对水电站的水力过渡过程的仿真计算作了验证,验证计算方法和参数选择的合理性,并率定计算参数。得到调压室最高/最低涌浪水位、蜗壳及岔管断面最大/最小水锤压力、机组最大飞车转速以及它们的变化过程线。在钻根水电站和扎古录水电站的调保计算中,计算了引水隧洞、压力钢管最大/最小水压力包络线、小波动和水力干扰下的发电频率摆动机组稳定性分析等成果。采用Fluent软件模拟某瞬间调压室内的叁维流场,动态地显示了调压室水位波动情况。(本文来源于《水力发电学报》期刊2010年01期）

陈松山,蒋红梅,周正富,何钟宁,严登丰[10]（2009）在《大型贯流泵站机组启动过渡过程仿真计算》一文中研究指出基于刚性水锤理论,分析贯流泵站的泵装置水力特性、泵机组动力学特性,运用最小二乘曲面拟合方法仿真模拟了水泵特性曲线,并将水泵瞬态扬程分解为稳态扬程和惯性水头扬程,相应的水阻力力矩、推力轴承摩擦力矩也分解为稳态力矩和惯性水头引起的附加力矩,建立贯流泵站启动过渡过程计算的有限差分非线性方程组,采用牛顿-莱福森(Newton-Raphson)迭代法对方程组进行求解.利用该数学模型对实际工程中的某大型贯流泵机组启动过渡过程进行了仿真计算.(本文来源于《扬州大学学报(自然科学版)》期刊2009年03期）

### 过渡过程仿真计算论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文采用河海大学编写的水力机械过渡过程仿真通用软件,研究了机组主要参数和水道系统参数对大波动过渡过程各个控制性参数(机组转速上升、蜗壳压力上升和尾水管真空度)的影响程度,得到基本规律,可为类似工程设计提供参考和借鉴。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 过渡过程仿真计算论文参考文献

[1].陈太平,周超,凡家异,张建,刘钟.明满流过渡过程仿真计算研究[J].东方电气评论.2019

[2].苏浩.广东阳江抽水蓄能电站水力过渡过程仿真计算研究[J].中国水运(下半月).2018

[3].姚泽,毕慧丽,庄小慧,黄青松,支发林.广州抽水蓄能电站A厂过渡过程仿真计算分析[J].水力发电学报.2015

[4].叶知晖.洮惠渠安家咀补水泵站过渡过程仿真计算[J].甘肃水利水电技术.2015

[5].余国锋.抽水蓄能电站水力机组过渡过程的仿真计算[D].昆明理工大学.2014

[6].余国锋,王煜,叶文波.水轮发电机组大波动过渡过程计算模拟仿真研究[J].能源研究与信息.2014

[7].杨鹏隆,刘大宏.水电站水力——机械过渡过程仿真计算基本资料[J].北京农业.2013

[8].王雨云.青羊沟水电站水力过渡过程仿真计算分析[J].甘肃水利水电技术.2010

[9].林劲松,巨江,诸亮,吕宏兴.水电站水力过渡过程仿真计算的工程应用[J].水力发电学报.2010

[10].陈松山,蒋红梅,周正富,何钟宁,严登丰.大型贯流泵站机组启动过渡过程仿真计算[J].扬州大学学报(自然科学版).2009

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37896a50440f3afeff97d347.html