# 含铷云母-长石精矿铷浸出试验研究

### 论文摘要

对Rb2O品位为0.2725%的含铷云母—长石精矿进行多种铷浸出工艺探索对比试验,研究表明,精矿采用氯化钙焙烧-水浸工艺铷浸出效果最好。焙烧条件为精矿:氯化钙配比1:0.8,焙烧温度900℃,焙烧时间1.5h,水浸条件为温度20℃即室温,液固比2:1,浸出时间2 h,试验获得了Rb2O浸出率86.36%的技术指标。

### 论文目录

- 1 原料性质

- 2 浸出试验研究

- 2.1 浸出工艺的确定

- 2.2 主要工艺条件优化试验

- 2.2.1 氯化钙焙烧条件优化试验

- （1） 焙烧温度条件试验

- （2） 焙烧时间条件试验

- （3） 焙烧原料与氯化钙配比条件试验

- 2.2.2 水浸条件优化试验

- （1） 水浸液固比条件试验

- （2） 水浸温度条件试验

- （3） 水浸时间条件试验

- 2.3 氯化钙焙烧-浸出工艺流程试验及结果

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李向益,张淼,孙广周

关键词: 含铷云母长石精矿,焙烧,浸出

来源: 矿产综合利用 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 国土资源部三江成矿作用及资源勘查利用重点试验室国土资源部昆明矿产资源监督检测中心

分类号: TD97

页码: 36-39

总页数: 4

文件大小: 1082K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].拖链式浸出器技术改造实践[J]. 中国油脂 2020(06)

- [2].三氧化二铁在铜冶炼污酸中浸出行为及动力学[J]. 中国有色金属学报 2020(10)

- [3].浸出技术在矿物加工中的应用[J]. 信息记录材料 2020(05)

- [4].不同型式浸出器的应用浅析[J]. 农业机械 2012(33)

- [5].地浸铀矿山浸出速度的影响因素[J]. 铀矿冶 2020(01)

- [6].盐酸浸出钛铁矿制人造金红石的技术研究[J]. 四川冶金 2020(01)

- [7].二氧化锰对黄铜矿浸出行为的影响[J]. 有色金属(冶炼部分) 2019(11)

- [8].硫酸熟化浸出赤泥中钪的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2017(04)

- [9].风险预控管理体系在油脂浸出车间应用探讨[J]. 粮食与油脂 2017(04)

- [10].废弃混凝土中重金属浸出性研究[J]. 混凝土 2011(12)

- [11].氧化亚铁硫杆菌浸出废线路板铜粉研究[J]. 过程工程学报 2009(S2)

- [12].浸出器布料器的结构研究[J]. 粮食与食品工业 2015(05)

- [13].150t浸出车间技改实践[J]. 农业机械 2013(03)

- [14].浅谈最适合米糠油制取的浸出器[J]. 黑龙江科技信息 2013(02)

- [15].浅析影响浸出法制油几个因素[J]. 粮食与油脂 2009(10)

- [16].含铜硫酸渣中铜的浸出及浸出动力学分析[J]. 有色金属工程 2020(04)

- [17].搅拌器参数对钒页岩浸出罐流场的影响优化[J]. 有色金属(冶炼部分) 2019(11)

- [18].粉煤灰中主要元素的浸出与提取技术[J]. 广州化工 2016(17)

- [19].氧化铝对钼浸出的影响[J]. 中国钼业 2009(06)

- [20].静态浸出测试评价飞灰及其处理产物的局限性[J]. 上海交通大学学报 2008(09)

- [21].铵盐溶液浸出低品位铅锌氧化共生矿实验研究[J]. 云南冶金 2016(04)

- [22].高冰镍一段常压浸出的生产实践[J]. 北方经贸 2012(08)

- [23].氧化亚铁硫杆菌浸出废弃线路板中铜的研究[J]. 环境工程学报 2009(05)

- [24].废白土油脂连续性塔式浸出的生产工艺与设备[J]. 中国油脂 2016(06)

- [25].硫砷铜矿化学浸出动力学研究[J]. 稀有金属 2015(08)

- [26].污酸浸出锌窑渣过程中铜的浸出行为及动力学研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(06)

- [27].氧化锌矿浸出锌的优化实验研究[J]. 四川大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [28].硫化铜矿强化浸出研究进展[J]. 中国有色冶金 2014(04)

- [29].废弃混凝土中重金属浸出性研究[J]. 四川建材 2014(03)

- [30].正戊烷浸出大豆油工艺研究[J]. 粮食与油脂 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37dc57ff9229323cc99baadb.html