# 改进电沉积法制备高硅Ni-Si纳米复合镀层的结构、压痕和腐蚀特性（英文）

### 论文摘要

以含有球磨Si/Ni颗粒的电解质为原料,采用改进的电沉积工艺制备不同硅含量的Ni-Si纳米复合镀层。研究电解液中球磨Si/Ni颗粒浓度对镀层的硅含量、结构、显微硬度和腐蚀行为的影响。采用扫描电镜和X射线分析仪对其结构进行表征,并对镀层的显微硬度和腐蚀行为进行评估。结果表明,镀层中硅的最高含量可达近10wt.%,这是电沉积中硅的重要掺入量。随着硅含量的增加,镀层的晶粒尺寸逐渐减小,硬度增加。其中,Ni-10wt./%Si镀层的晶粒尺寸和显微硬度分别是纯Ni涂层的0.39倍和2.1倍。结果还表明,镀层的硅含量存在一个最佳值,此时其耐酸性腐蚀性能最佳。

### 论文目录

- 1 Introduction

- 2 Experimental

- 2.1 Powder preparation

- 2.2 Electrodeposition

- 2.3 Characterization

- 3 Results and discussion

- 3.1 Effect of Si/Ni particle concentration in bath on Si content in coatings

- 3.2 XRD patterns

- 3.3 Surface and cross-sectional morphologies of coatings

- 3.4 Effect of Si/Ni particle concentration on coating micro-hardness

- 3.5 Corrosion properties

- 4 Conclusions

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: Morteza ALIZADEH,Alireza TEYMURI

关键词: 复合镀层,电沉积,结构,腐蚀行为,显微硬度

来源: Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑

专业: 无机化工,电力工业

单位: Department of Materials Science and Engineering,Shiraz University of Technology

分类号: TQ153

页码: 608-616

总页数: 9

文件大小: 1155K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].结晶器铜板表面耐磨纳米复合镀层的制备及性能[J]. 表面技术 2017(07)

- [2].镍基纳米复合镀层的研究现状[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [3].镍基纳米复合镀层的研究进展[J]. 材料保护 2010(09)

- [4].纳米复合镀层耐磨机制的研究进展[J]. 电镀与环保 2015(01)

- [5].纳米复合镀层的研究历程[J]. 电镀与精饰 2012(06)

- [6].Ni-7Cr-4Al纳米复合镀层的氧化和热腐蚀性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2015(01)

- [7].Ni-CeO_2纳米复合镀层的制备与氧化性能(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2013(07)

- [8].镍基纳米复合镀层的研究进展[J]. 电镀与环保 2012(03)

- [9].脉冲时间对Ni-W-P-CeO_2-SiO_2纳米复合镀层特性的影响(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S1)

- [10].铁基纳米复合镀层摩擦学特性试验[J]. 海军航空工程学院学报 2009(01)

- [11].镍基纳米复合镀层修复表面损伤活塞的研究[J]. 电镀与环保 2016(04)

- [12].退火处理对Ni-Al纳米复合镀层循环氧化性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2011(02)

- [13].二步法制备镁合金高耐蚀纳米复合镀层[J]. 兵器材料科学与工程 2017(01)

- [14].汽车活塞销表面纳米复合镀层的制备及耐磨性预测[J]. 电镀与环保 2017(06)

- [15].应用Ni-Al_2O_3纳米复合镀层修复汽车零件[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [16].WC/Co含量对Ni-WC/Co纳米复合镀层摩擦学性能的影响[J]. 材料保护 2018(02)

- [17].Ni-Al_2O_3纳米复合镀层的氧化性能研究[J]. 材料热处理学报 2008(02)

- [18].Ni-ZrO_2纳米复合镀层在结晶器中的应用[J]. 中国新技术新产品 2008(10)

- [19].1,4-丁炔二醇对Ni-WC纳米复合镀层性能的影响[J]. 电镀与环保 2017(01)

- [20].超声场下电沉积Ni-Y_2O_3纳米复合镀层的耐磨损性能[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2013(04)

- [21].Cu-SiC纳米复合镀层制备工艺研究[J]. 兵器材料科学与工程 2012(05)

- [22].Ni-SiC纳米复合镀层腐蚀行为的研究[J]. 中国腐蚀与防护学报 2011(05)

- [23].超声场中脉冲电沉积Ni-CeO_2纳米复合镀层的耐蚀性[J]. 无机材料学报 2010(05)

- [24].超声电沉积制备Ni-ZrO_2纳米复合镀层及其结构和性能的研究[J]. 表面技术 2010(03)

- [25].Ni-CeO_2纳米复合镀层的摩擦磨损性能[J]. 稀有金属材料与工程 2008(03)

- [26].Ni-W/SiO_2纳米复合镀层的制备与性能研究[J]. 天津化工 2008(02)

- [27].Ni-P纳米复合镀层的研究现状与展望[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [28].Ni-ZrO_2-CeO_2二元纳米复合镀层摩擦磨损及耐蚀性研究[J]. 功能材料 2018(01)

- [29].40Cr钢汽车传动轴表面电沉积Ni-SiC纳米复合镀层的研究[J]. 电镀与精饰 2018(07)

- [30].脉冲频率对Ni/WC-Co纳米复合镀层性能的影响[J]. 电镀与环保 2017(01)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37e14b9bc0adcd0f7e87860c.html