# 家装甲醛污染情况调查

邵伟东

（烟台市芝罘区环境保护监测站）

摘要：对家装后住宅内的甲醛污染情况进行了监测调查，监测结果表明：其污染程度与装修程度大小、通风时间长短、选用材料劣质有关。指出甲醛污染的危害、来源及预防对策。

关键词：甲醛；污染；来源；危害；对策

1概述

近几年来随着人们生活水平的提高，对室内装修的要求也越来越高。室内装修所选用的各式各样材料都不同程度地含有有害气体成分，因此房屋装修后室内往往充满难闻、刺鼻的气味。甲醛是装修的主要污染成分之一，成为污染室内环境的第一杀手。于是人们在享受舒适豪华家庭装修的同时，随之而来的诸如“室内空气污染”、“甲醛”、“白血病”、“癌症”等词语频频见诸媒体、报端。受甲醛危害最深的当属儿童，全国儿童医院曾统计，在就诊的城市白血病患儿中，有九成以上的患儿家庭在半年内装修过。

从2010年至今，对烟台市区范围内的近百家装修后住宅的室内甲醛污染情况进行委托监测，结果显示甲醛污染超标现象严重。为找出家庭装修后的甲醛污染原因及解决甲醛污染的办法，对部分家庭装修后室内甲醛污染情况进行了跟踪监测。通过对数据进行统计比较分析，得出：室内甲醛污染程度与装修程度大小、通风时间长短、选材劣质及多少有直接关系。

2甲醛性质及危害

甲醛，无色易容气体，有特殊刺激气味，对人眼、鼻等有刺激作用，当室内含量为0.30mg﹒m-3时就有异味和不适感；0.50mg﹒m-3时可刺激眼睛引起流泪；0.60mg﹒m-3时可引起咽喉不适或疼痛；浓度再高时可引起恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘甚至肺气肿；甲醛会导致人类癌症，并且与白血病之间也存在着因果关系；长期接触甲醛还可以引起新生儿体质低下、染色体异常、慢性呼吸道炎症，甚至引起鼻咽癌等多种疾病，已经严重威胁到我们的生活。

3监测结果及讨论

3.1监测条件及采用方法

进行现代装修后的住宅密闭12h的房间，监测项目：甲醛。监测方法采用仪器法，使用英格兰生产的FormaldemeterTMhtv仪器。

3.2评价标准

依据：《室内空气质量标准》GB/T18883-2002空气中甲醛的标准限值（最高容许浓度）为：0.10mg﹒m-3，也就是说，每立方米空间中的甲醛含量不超过0.10mg才能满足人居环境健康要求[1]。

3.3监测调查结果与分析

3.3.1监测调查数据

2010年至今，先后受委托对市区范围内近百家装修后家庭住房进行了室内甲醛的监测。这些委托对象既有位于民生小区、金沟寨小区、福来花园、红旗花园等新装修住房，有老城区旧房重新装修，也有新房装修；既有户型大的，也有户型小的。从中随机抽取了20家样本，详细了解了通风时间（装修完成到监测时的月数）、装修程度大小（装修用板材、油漆、涂料、壁纸等数量）、选用材料的质量（是否选用符合国家标准的E1级绿色装修装饰原材料）

3.3.3监测结果探讨

从调查监测结果来看，房屋进行现代装修后存在不同程度的甲醛污染，其污染程度与通风时间长短、装修程度大小、所用材料优劣有直接关系。装修后室内空气甲醛污染程度越高。通过监测数据清晰的表明了延长通风时间是降低甲醛浓度的有效途径，而降低室内甲醛污染的最有效的方法是使用优质原材料，从源头上减少甲醛的含量。

我们还可以看出选用不同等级的装修材料，所产生的甲醛污染程度不同。另外，通过对监测结果的统计汇总可以得出：初次委托监测室内装修甲醛的100个家庭中，按照通风时间3个月、6个月、12个月分别统计。通风3个月达标的家庭大部分选用优质材料装修；通风6个月后选用中等材料装修的家庭基本都达标；通风12个月后甲醛不达标的家庭一般都是选用装修材料较差，装修程度大，或者通风效果不好。从调查情况来看，烟台市区家装甲醛达标率低，需引起人们的高度重视。

4家装甲醛的主要来源

室内装修,像我们的衣柜，橱柜，鞋柜，酒水架甚至包括床和沙发都会用到各种人造板材,常用的有:细木工板(俗称大芯板)、胶合板(也称多层复合板)、指接板、中密度纤维板。纯实木油漆家具、板木结合的油漆家具、布艺家具；窗帘、布艺纺织品、乳胶漆、油漆、墙壁、墙漆涂料等。

国家质量监督检验检疫总局于2001年12月10日发布了《室内装饰装修材料有害物质限量》10项标准。该标准对甲醛限量规定如下：A.胶合板、细木工、装饰面板，甲醛释放量≤1.5mg/L(E1级）；纤维板、细花板、刨花板，甲醛释放量≤9mg/100g（E1）。B水剂型胶黏剂。游离甲醛≤1g/kg。溶剂型胶黏剂。游离甲醛≤0.5g/kg。

通过《室内装饰装修材料10项有害物质限量》标准可以看出，不同装饰材料甲醛的含量限值差别较大。即使是符合国家质量标准装修材料也含有一定量的甲醛，并且不同材料类型甲醛含量浓度不同，因此选用何种装修材料对室内甲醛影响较大。即使是选用环保产品，装修过程中也不能超标使用。

5预防与对策

5.1控制污染源，降低甲醛含量

在家装时，我们应该遵循简单、实用、环保、健康的原则。重要的是把好装修材料质量关，从源头上控制甲醛含量。

重点从两方面着手，一方面是要注意装修过程中的甲醛污染。从设计上合理搭配装饰材料的用量，充分考虑室内的承载量和通风量。即使符合国家标准的绿色环保产品，也不能过量使用。装修中尽量采用符合国家标准的装饰装修材料，这也是降低室内空气中有害物质含量的根本办法。另一方面要注意饰品、家具造成的甲醛污染。选购家具应该选择正规企业生产的家具，对家具的用料应该选用木板材料、密封程度高、纯实木的家具。新买的家具应不要急于放进居室，最好让有害气体尽量释放一段时间。

5.2增加室内通风，延长通风时间

良好的通风是解决大多数室内空气污染问题的简单而有效的方法，自然通风能显著地降低室内的空气污染物的浓度。在房间装饰装修的设计上尽量保证室内空气流动和散发，如室内空气流通不畅，对室内空气质量会有明显影响。

装修竣工后不宜立即入住，尽量打开房中内所有窗户，保持室内空气流通，同时打开所有橱柜门，让材料中的污染物尽量散发出来。经过3-6个月的通风换气，如无异味才可入住或委托具有资质的权威监测机构进行检测。通常情况下，中等家装通风半年以上甲醛一般能达到国家允许范围，不会对身体造成伤害。

5.3使用净化技术

5.3.1植物净化

有些植物不仅具有很强的观赏性可以装饰家居，还可以起的净化空气、除尘的作用。重点推荐几种植物：1、虎尾兰:又名虎皮兰、千岁兰,能有效吸收房间里释放的甲醛气体。2、常春藤:是目前吸收甲醛最有效的室内植物,每平方米的常春藤的叶片可以吸收甲醛1.48毫克。同时常春藤还可以吸收苯。3、龟背竹:可以有效提高室内空气含氧量,清除空气中甲醛的效果比较明显。4、绿萝:可以把织物、墙面和烟雾中释放的有毒物质分解为植物自有的物质,可以去除甲醛、苯、一氧化碳、尼古丁能抑制吸烟产生的烟雾。5、金琥:能吸收甲醛、乙醚等装修产生的有害气体。6、银皇后:能吸收一定量的甲醛、尼古丁、二氧化硫等有害气。7、芦荟：可吸收甲醛,二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳等有害物质,尤其对甲醛吸收特别强。8、铁线蕨:每小时能吸收大约20微克的甲醛,还可以抑制电脑显示器和打印机中释放的二甲苯和甲苯。因此被认为是最有效的生物"净化器"。

参考文献：

[1]国家环保总局制定.室内环境质量标准

[2]室内环境检测技术.山东省环境监测中心站

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/37e2fcb39af6de1382671ad2.html