# 一种具有显示装置的木条切割机论文和设计-谢胜

### 全文摘要

本实用新型公开了一种具有显示装置的木条切割机，包括平台、固定组件和切割装置，平台上具有平行设置的两条滑槽，固定组件包括立板、第一固定板、第二固定板和第一电机，立板设置在滑槽上且立板能够在滑槽内滑动，第一固定板和第二固定板设置在立板的侧壁上并且与立板的侧壁垂直，第一电机安装在第一固定板上且电机的输出端朝向第二固定板，固定组件的一侧设置有垂直于平台的挡板，挡板上设置有垂直于挡板且与平台平行的弹性件，弹性件的另一端连接有抵接板，平台上设置刻度，切割装置设置在固定组件的上方，切割装置的切割处位于弹性件处于自然状态时抵接板的正上方，滑槽上设置有用于固定立板的定位块。本实用新型能够方便地测量木材的切割量。

### 设计方案

1.一种具有显示装置的木条切割机，其特征在于：包括平台、固定组件和切割装置，所述平台上具有平行设置的两条滑槽，所述固定组件包括立板、第一固定板、第二固定板和第一电机，所述立板设置在所述滑槽上且立板能够在滑槽内滑动，所述第一固定板和第二固定板设置在所述立板的侧壁上并且与立板的侧壁垂直，所述第一电机安装在所述第一固定板上且第一电机的输出端朝向所述第二固定板，所述固定组件的一侧设置有垂直于所述平台的挡板，所述挡板上设置有垂直于挡板且与平台平行的弹性件，所述弹性件的另一端连接有抵接板，所述平台上设置刻度，所述切割装置设置在所述固定组件的上方，所述切割装置的切割处位于弹性件处于自然状态时抵接板的正上方，所述滑槽上设置有用于固定所述立板的定位块。

2.根据权利要求1所述的具有显示装置的木条切割机，其特征在于：所述切割装置包括横梁、气缸、第二电机和切割刀，所述气缸安装在所述横梁上，所述气缸的输出端朝向所述平台，所述第二电机与所述气缸的输出端连接，所述切割刀与所述第二电机连接。

3.根据权利要求1所述的具有显示装置的木条切割机，其特征在于：两个所述滑槽上分别设置有两个所述固定组件。

4.根据权利要求1所述的具有显示装置的木条切割机，其特征在于：所述平台的边缘处设置有红外传感器，所述红外传感器与所述切割装置电连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于木材加工的技术领域，具体涉及一种具有显示装置的木条切割机。

背景技术

木材在使用前需要对木材进行切割，在切割前需要对木材原料进行测量划线以确定切割量，现有的测量划线方式是通过人工用测量工具测量后再将木材定位进行切割，这样的测量过程繁琐费时。

实用新型内容

本实用新型的目的在于：提供一种具有显示装置的木条切割机，以解决现有的木材切割装置切割量不易控制的问题。

为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案为：提供一种具有显示装置的木条切割机，包括平台、固定组件和切割装置，所述平台上具有平行设置的两条滑槽，所述固定组件包括立板、第一固定板、第二固定板和第一电机，所述立板设置在所述滑槽上且立板能够在滑槽内滑动，所述第一固定板和第二固定板设置在所述立板的侧壁上并且与立板的侧壁垂直，所述第一电机安装在所述第一固定板上且电机的输出端朝向所述第二固定板，所述固定组件的一侧设置有垂直于所述平台的挡板，所述挡板上设置有垂直于挡板且与平台平行的弹性件，所述弹性件的另一端连接有抵接板，所述平台上设置刻度，所述切割装置设置在所述固定组件的上方，所述切割装置的切割处位于弹性件处于自然状态时抵接板的正上方，所述滑槽上设置有用于固定所述立板的定位块。

进一步的，所述切割装置包括横梁、气缸、第二电机和切割刀，所述气缸安装在所述横梁上，所述气缸的输出端朝向所述平台，所述第二电机与所述气缸的输出端连接，所述切割刀与所述第二电机连接。

进一步的，两个所述滑槽上分别设置有两个所述固定组件。

进一步的，所述平台的边缘处设置有红外传感器，所述红外传感器与所述切割装置电连接。

由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

本实用新型通过固定组件将木条或者木板固定并使其在平台上移动，在木条或木板移动的过程中使其与抵接板接触并挤压弹性件，通过观察抵接板在平台上移动的距离从而确定木板或者木条所要切割的量，使得操作人员不必再通过测量工具去手动测量，简化了测量步骤。

附图说明

图1为本实用新型的示意图

图2为本实用新型的固定组件的示意图。

附图标记：1－平台，110－滑槽，2－立板，3－第一固定板，4－第二固定板，5－第一电机，6－挡板，7－弹性件，8－抵接板，9－定位块，10－横梁，11－气缸，12－第二电机，13－切割刀。

具体实施方式

参照附图，对本实用新型的实施方式做具体的说明。

本实用新型提供了一种具有防护装置的木条切割机，如图1所示，包括平台1、固定组件和切割装置，所述平台1上具有平行设置的两条滑槽110，所述固定组件包括立板2、第一固定板3、第二固定板4和第一电机5，所述立板2设置在所述滑槽110上且立板能够在滑槽110内滑动，所述第一固定板3和第二固定板4设置在所述立板2的侧壁上并且与立板2的侧壁垂直，将木条或者木板的两侧边放置在第一固定板3和第二固定板4之间使木条或者木板被固定，所述第一电机5安装在所述第一固定板3上且第一电机5的输出端朝向所述第二固定板4，第一电机5的输出端能够抵接在木条或木板上，从而将木条或者木板牢固地固定在第一固定板3和第二固定板4之间，所述固定组件的一侧设置有垂直于所述平台的挡板6，所述挡板6上设置有垂直于挡板6且与平台平行的弹性件7，所述弹性件7的另一端连接有抵接板8，所述平台2上设置刻度，所述切割装置设置在所述固定组件的上方，所述切割装置的切割处位于弹性件处于自然状态时抵接板8的正上方，通过推动固定组件使木条与抵接板8抵接并进一步推动使得弹性件7被压缩，而由于当弹性件7处于自然状态下抵接板8的正上方即是切割装置的切割处，因此抵接板8在平台1上移动的距离即是木条或者木板所要被切割的量，而抵接板8移动的距离通过平台1上的刻度来记录观察，当固定组件位置确定后通过设置于滑槽110上的定位块9能够将固定组件固定，使其不会在滑槽110上滑动，从而便于切割。

优选地，所述切割装置包括横梁10、气缸11、第二电机12和切割刀13，所述气缸11安装在所述横梁10上，所述气缸11的输出端朝向所述平台1，所述第二电机12与所述气缸11的输出端连接，所述切割刀13与所述第二电机12连接，气缸11能够带动第二电机12和切割刀13下行使切割刀能够对木条或木板进行切割，第二电机12转动能够改变切割刀13的切割方向，从而能够从各个方向对木条或者木板进行切割。

优选地，两个所述滑槽110上分别设置有两个固定组件，因此固定组件一共有4个，4个固定组件能够将木条或者木板的四角固定，从而在能够保证木条或木板固定牢固的前提下其表面积能够被最少占用，这样木条或木板的可被切割面积最大。

优选地，所述平台1的边缘处设置有红外传感器，所述红外传感器与所述切割装置电连接，红外传感器能够监测在切割装置运行的过程中操作人员是否靠近切割装置，若监测到即令切割装置停止运行，防止意外发生。

以上所述实施例仅表达了本实用新型的具体实施方式，其描述较为具体和详细，但并不能因此而理解为对本实用新型专利范围的限制。应当指出的是，对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920016721.X

申请日:2019-01-04

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:51(四川)

授权编号:CN209887745U

授权时间:20200103

主分类号:B27C5/02

专利分类号:B27C5/02;B27C5/06

范畴分类:26K;

申请人:四川欧铂亚门业有限公司

第一申请人:四川欧铂亚门业有限公司

申请人地址:629100 四川省遂宁市蓬溪县上游工业园拓展区

发明人:谢胜;庞文娟;杨敖才

第一发明人:谢胜

当前权利人:四川欧铂亚门业有限公司

代理人:杨洪婷

代理机构:51217

代理机构编号:成都睿道专利代理事务所(普通合伙) 51217

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/380b4abb8da9622a03f99103.html