# 净化型管道风机论文和设计-赖根龙

### 全文摘要

本实用新型公开了净化型管道风机，包括安装板、固定条、导电环、固定环，所述安装板上端设置有通风管，所述通风管内设置有所述固定条，所述固定条上端设置有电机板，所述电机板上端设置有驱动电机，所述驱动电机上端设置有旋转轴，所述旋转轴上端设置有套筒，所述套筒外侧设置有叶片，所述固定条上端位于所述电机板一侧设置有电抗器，所述电机板另一侧设置有静电发生器。有益效果在于：结构合理，操作简单，使用方便，利用电抗器可以对驱动电机的转速控制，从而达到对管道内空气流速的控制，利用静电发生器使铁丝网产生静电，吸附一些大颗粒的漂浮物，防止这些大颗粒漂浮物进入吸附板，可以增加吸附板的使用寿命。

### 主设计要求

1.净化型管道风机，其特征在于：包括安装板(1)、固定条(3)、导电环(11)、固定环(13)，所述安装板(1)上端设置有通风管(2)，所述通风管(2)内设置有所述固定条(3)，所述固定条(3)上端设置有电机板(4)，所述电机板(4)上端设置有驱动电机(5)，所述驱动电机(5)上端设置有旋转轴(6)，所述旋转轴(6)上端设置有套筒(7)，所述套筒(7)外侧设置有叶片(8)，所述固定条(3)上端位于所述电机板(4)一侧设置有电抗器(9)，所述电机板(4)另一侧设置有静电发生器(10)，所述通风管(2)内位于所述固定条(3)下方设置有所述导电环(11)，所述导电环(11)内设置有铁丝网(12)，所述套筒(7)上方设置有所述固定环(13)，所述固定环(13)上端设置有吸附板(14)，所述吸附板(14)内设置有吸附孔(15)，所述安装板(1)内设置有处理器(16)，所述电抗器(9)、所述静电发生器(10)与所述处理器(16)之间通过电连接，所述驱动电机(5)与所述电抗器(9)之间通过电连接，所述铁丝网(12)、所述静电发生器(10)与所述导电环(11)之间通过电连接。

### 设计方案

1.净化型管道风机，其特征在于：包括安装板(1)、固定条(3)、导电环(11)、固定环(13)，所述安装板(1)上端设置有通风管(2)，所述通风管(2)内设置有所述固定条(3)，所述固定条(3)上端设置有电机板(4)，所述电机板(4)上端设置有驱动电机(5)，所述驱动电机(5)上端设置有旋转轴(6)，所述旋转轴(6)上端设置有套筒(7)，所述套筒(7)外侧设置有叶片(8)，所述固定条(3)上端位于所述电机板(4)一侧设置有电抗器(9)，所述电机板(4)另一侧设置有静电发生器(10)，所述通风管(2)内位于所述固定条(3)下方设置有所述导电环(11)，所述导电环(11)内设置有铁丝网(12)，所述套筒(7)上方设置有所述固定环(13)，所述固定环(13)上端设置有吸附板(14)，所述吸附板(14)内设置有吸附孔(15)，所述安装板(1)内设置有处理器(16)，所述电抗器(9)、所述静电发生器(10)与所述处理器(16)之间通过电连接，所述驱动电机(5)与所述电抗器(9)之间通过电连接，所述铁丝网(12)、所述静电发生器(10)与所述导电环(11)之间通过电连接。

2.根据权利要求1所述的净化型管道风机，其特征在于：所述安装板(1)上端位于所述通风管(2)外侧设置有固定螺母(17)，所述固定螺母(17)与所述安装板(1)之间通过螺纹连接。

3.根据权利要求2所述的净化型管道风机，其特征在于：所述通风管(2)与所述安装板(1)之间通过螺栓连接，所述固定条(3)与所述通风管(2)之间通过螺栓连接，所述电机板(4)与所述固定条(3)之间通过螺栓连接。

4.根据权利要求3所述的净化型管道风机，其特征在于：所述驱动电机(5)与所述电机板(4)之间通过螺栓连接，所述旋转轴(6)与所述驱动电机(5)之间通过联轴器连接。

5.根据权利要求4所述的净化型管道风机，其特征在于：所述套筒(7)与所述旋转轴(6)之间通过键连接，所述叶片(8)与所述套筒(7)之间焊接，所述电抗器(9)、所述静电发生器(10)与所述固定条(3)之间通过螺钉连接。

6.根据权利要求5所述的净化型管道风机，其特征在于：所述导电环(11)与所述通风管(2)之间通过螺钉连接，所述铁丝网(12)与所述导电环(11)之间焊接。

7.根据权利要求6所述的净化型管道风机，其特征在于：所述固定环(13)与所述通风管(2)之间通过螺栓连接，所述吸附板(14)与所述固定环(13)之间粘接，所述吸附孔(15)与所述吸附板(14)之间一体成型，所述处理器(16)与所述安装板(1)之间通过卡槽连接，所述吸附板(14)的材料为活性炭。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及风机设备领域，特别是涉及净化型管道风机。

背景技术

近年来，我国空气污染情况得到了社会的广泛关注，由于汽车使用量的不断增长，以及煤炭和重工业的污染排放，使颗粒物成为影响中国城市空气质量的主要污染物，有些城市已出现光化学烟雾现象，多地出现雾霾天气、沙尘暴天气。由于现代城市建筑中，大量的高层建筑中使用通风管道为建筑内空间进行室外空气引入，这就使得空气供给质量成为了建筑空间环境质量中非常重要的衡量标准，现有的管道风机只是装置空气净化的吸附板，这样会使一些大的空气漂浮物进入，降低吸附板的使用寿命。

实用新型内容

本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供净化型管道风机，本实用新型可以提高净化风机的使用寿命。

本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的：

净化型管道风机，包括安装板、固定条、导电环、固定环，所述安装板上端设置有通风管，所述通风管内设置有所述固定条，所述固定条上端设置有电机板，所述电机板上端设置有驱动电机，所述驱动电机上端设置有旋转轴，所述旋转轴上端设置有套筒，所述套筒外侧设置有叶片，所述固定条上端位于所述电机板一侧设置有电抗器，所述电抗器型号为GT-DCL，所述电机板另一侧设置有静电发生器，所述静电发生器型号为ems61000-2a，所述通风管内位于所述固定条下方设置有所述导电环，所述导电环内设置有铁丝网，所述套筒上方设置有所述固定环，所述固定环上端设置有吸附板，所述吸附板内设置有吸附孔，所述安装板内设置有处理器，所述处理器型号为MSM8998，所述电抗器、所述静电发生器与所述处理器之间通过电连接，所述驱动电机与所述电抗器之间通过电连接，所述铁丝网、所述静电发生器与所述导电环之间通过电连接。

进一步设置：所述安装板上端位于所述通风管外侧设置有固定螺母，所述固定螺母与所述安装板之间通过螺纹连接。

如此设置，通过螺纹连接使所述固定螺母更加稳定的固定在所述安装板上端。

进一步设置：所述通风管与所述安装板之间通过螺栓连接，所述固定条与所述通风管之间通过螺栓连接，所述电机板与所述固定条之间通过螺栓连接。

如此设置，通过螺栓连接使所述通风管更加稳定的固定在所述安装板上端，使所述固定条更加稳定的固定在所述通风管内，使所述电机板更加稳定的固定在所述固定条上端。

进一步设置：所述驱动电机与所述电机板之间通过螺栓连接，所述旋转轴与所述驱动电机之间通过联轴器连接。

如此设置，通过螺栓连接使所述驱动电机更加稳定的固定在所述电机板上端，通过联轴器连接使所述驱动电机更加有效的将动能传递给所述旋转轴。

进一步设置：所述套筒与所述旋转轴之间通过键连接，所述叶片与所述套筒之间焊接，所述电抗器、所述静电发生器与所述固定条之间通过螺钉连接。

如此设置，通过键连接使所述旋转轴更加有效的将动能传递给所述套筒，通过焊接使所述叶片更加稳定的固定在所述套筒外侧，通过螺钉连接使所述电抗器、所述静电发生器更加稳定的固定在所述固定条上端。

进一步设置：所述导电环与所述通风管之间通过螺钉连接，所述铁丝网与所述导电环之间焊接。

如此设置，通过螺钉连接使所述导电环更加稳定的固定在所述通风管内侧，通过焊接使所述铁丝网更加稳定的固定在所述导电环内侧。

进一步设置：所述固定环与所述通风管之间通过螺栓连接，所述吸附板与所述固定环之间粘接，所述吸附孔与所述吸附板之间一体成型，所述处理器与所述安装板之间通过卡槽连接，所述吸附板的材料为活性炭。

如此设置，通过螺栓连接使所述固定环更加稳定的固定在所述通风管上端，通过粘接使所述吸附板更加稳定的固定在所述固定环上端，通过卡槽连接使所述处理器更加稳定的固定在所述安装板内，活性炭具有多孔结构，可以加强吸附能力。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、结构合理，操作简单，使用方便；

2、利用电抗器可以对驱动电机的转速控制，从而达到对管道内空气流速的控制；

3、利用静电发生器使铁丝网产生静电，吸附一些大颗粒的漂浮物，防止这些大颗粒漂浮物进入吸附板，可以增加吸附板的使用寿命。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1是本实用新型所述净化型管道风机的立体结构示意图；

图2是本实用新型所述净化型管道风机的内部结构示意图；

图3是本实用新型所述净化型管道风机的仰视图；

图4是本实用新型所述净化型管道风机的电路结构流程框图。

附图标记说明如下：

1、安装板；2、通风管；3、固定条；4、电机板；5、驱动电机；6、旋转轴；7、套筒；8、叶片；9、电抗器；10、静电发生器；11、导电环；12、铁丝网；13、固定环；14、吸附板；15、吸附孔；16、处理器；17、固定螺母。

具体实施方式

在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”等的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以通过具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

实施例1

如图1-图4所示，净化型管道风机，包括安装板1、固定条3、导电环11、固定环13，安装板1上端设置有通风管2，通风管2作用在于通风，通风管2内设置有固定条3，固定条3作用在于安装装置，固定条3上端设置有电机板4，电机板4作用在于安装驱动电机5，电机板4上端设置有驱动电机5，驱动电机5作用在于带动旋转轴6转动，驱动电机5上端设置有旋转轴6，旋转轴6作用在于安装套筒7，旋转轴6上端设置有套筒7，套筒7作用在于安装叶片8，套筒7外侧设置有叶片8，叶片8作用在于转动产生气流，固定条3上端位于电机板4一侧设置有电抗器9，电抗器9作用在于改变驱动电机5的电压，电机板4另一侧设置有静电发生器10，静电发生器10作用在于产生静电，通风管2内位于固定条3下方设置有导电环11，导电环11作用在于导电，导电环11内设置有铁丝网12，铁丝网12作用在于吸附大颗粒的空气漂浮物，套筒7上方设置有固定环13，固定环13作用在于便于安装吸附板14，固定环13上端设置有吸附板14，吸附板14作用在于设置吸附孔15，吸附板14内设置有吸附孔15，吸附孔15作用在于吸附微小的空气漂浮物，安装板1内设置有处理器16，处理器16作用在于接收处理反馈信息，电抗器9、静电发生器10与处理器16之间通过电连接，驱动电机5与电抗器9之间通过电连接，铁丝网12、静电发生器10与导电环11之间通过电连接。

实施例2

本实施例与实施例1的区别在于：

安装板1上端位于通风管2外侧设置有固定螺母17，固定螺母17与安装板1之间通过螺纹连接，通过螺纹连接使固定螺母17更加稳定的固定在安装板1上端。

工作原理：将通风管2插入管道内，利用固定螺母17将安装板1固定在通风管2内，打开驱动电机5，带动叶片8转动，使管道的空气流通，接着打开静电发生器10，使静电发生器10产生静电，传递给导电环11，再经过导电环11传递给铁丝网12，充满静电的铁丝网12可以吸附管道空气中的大颗粒漂浮物，经过铁丝网12吸附后的空气被叶片8吹向吸附板14，空气进入到吸附孔15内后利用吸附板14的强吸附能力处理空气中细菌等微小颗粒，最后将净化后的空气吹出，在装置进行工作的时候，可以利用电抗器9来调节驱动电机5电压的大小，改变驱动电机5的转速，从而控制空气的流速。

以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920088997.9

申请日:2019-01-18

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:90(成都)

授权编号:CN209510692U

授权时间:20191018

主分类号:F04D 25/08

专利分类号:F04D25/08;F04D27/00;F04D29/70;B03C3/04

范畴分类:28D;41B;

申请人:四川德裕祥机电科技有限公司

第一申请人:四川德裕祥机电科技有限公司

申请人地址:610000 四川省成都市高新区剑南大道中段1098号1栋9楼909号

发明人:赖根龙

第一发明人:赖根龙

当前权利人:四川德裕祥机电科技有限公司

代理人:包晓静

代理机构:50230

代理机构编号:重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙)

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/380da75d77bf27439db4535e.html