# 易溶盐论文_林晨曦

导读:本文包含了易溶盐论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:黄土,伊犁,土壤,电导率,塑性,盐分,剖面。

### 易溶盐论文文献综述

林晨曦[1]（2019）在《关于土工试验中易溶盐试验问题的分析》一文中研究指出由于易溶盐与土壤水理性质、工程特性之间有着紧密的联系。本文通过分析土壤中易溶盐的采集与提取样本,对土工试验中易溶盐试验问题进行了详细分析,为提升土工试验的精准度。(本文来源于《江西建材》期刊2019年09期）

郭青林,周杰,裴强强,尚东娟,李志强[2]（2019）在《电导率在土遗址易溶盐快速测定中的研究与应用》一文中研究指出盐害严重影响着土遗址的保存,并诱发一系列的病害,为快速、准确地测定遗址土体中易溶盐的总含量,本研究基于盐溶液导电原理,测试遗址土体中常见的易溶盐及其混合盐电导率与含盐量的关系,采用固定容器和适宜的操作方法,建立电导率与含盐量的关系,将电导率与含盐量关系曲线分为线性区、指数区和参考区,并给出相应区域含盐量的回归方程和测定误差,通过现场试验验证电导率测试法在遗址保护加固工程中水源检测、工程用土选址和遗址盐分测定中的可靠性。研究表明:已知盐分类型和混合比例的条件下,电导率在0～8 ms/cm时,电导率与含盐量具有很好的线性关系,线性相关系数超过0.98;电导率在8～12 ms/cm时,电导率与含盐量表现为指数关系,相关系数超过0.99,电导率大于12 ms/cm时,含盐量变化迅速,可据此得到遗址体含盐量的下限。未知类型的盐渍土,线性区的测试误差低于0.2%的土体含盐量,指数区的测试误差低于0.5%,并在水源、工程用土土源和夯筑墙体易溶盐检测中,取得了很好的效果。该方法具有操作简便、快速测试、微损检测的优点,所测的土体易溶盐含量具有较高的精度,满足实际工程中快速测试评价的要求。(本文来源于《地下空间与工程学报》期刊2019年03期）

马博[3]（2019）在《非饱和压实黄土易溶盐毛细迁移试验研究》一文中研究指出非饱和压实黄土是干旱半干旱地区的主要路基材料之一,由于自然界的蒸发作用,使路基下自由水向上发生毛细迁移,带动盐分向上迁移,使盐分积聚在土体上部,影响路基工程性质,从而引发了一系列的次生灾害并破坏道路及其附属设施。本文在国家自然科学基金项目(项目编号:51878322)资助下,选取甘肃兰州的黄土为研究对象,在室内条件下,采用改进的水盐迁移装置,研究不同干密度、不同迁移液、不同隔断层种类中非饱和压实黄土的SO_4~(2-)、Cl~-毛细迁移特征。本文得到如下结论:(1)不同干密度压实黄土中Cl~-和SO_4~(2-)的迁移速率依次为:1.69g/cm~3>1.5g/cm~3>1.32g/cm~3,其中Cl~-迁移速率大于SO_4~(2-),干密度的变化对Cl~-迁移速率影响大于对SO_4~(2-)的影响。(2)不同迁移液下,Na_2SO_4与KCl混合迁移液土柱中离子迁移速率大于单一迁移液,如混合迁移液压实黄土中Cl~-迁移速率大于KCl迁移液压实黄土中Cl~-迁移速率,混合迁移液压实黄土中SO_4~(2-)迁移速率大于Na_2SO_4迁移液压实黄土中SO_4~(2-)迁移速率。(3)碱激发地聚物(石灰粉煤灰、水玻璃)隔断层和二灰(石灰粉煤灰)隔断层都能有效阻碍Cl~-和SO_4~(2-)的迁移,其中对Cl~-的阻碍作用大于SO_4~(2-);碱激发地聚物隔断层对SO_4~(2-)的阻碍作用大于二灰隔断层,二灰隔断层对Cl~-的阻碍作用大于碱激发地聚物隔断层。(4)氯盐渍土路基可以优先选用二灰垫层,硫酸盐渍土路基可以优先选用碱激发地聚物垫层,以更好的阻碍土体内易溶盐迁移。(本文来源于《兰州大学》期刊2019-05-01）

屈文岗[4]（2019）在《陕西泾阳修石渡黄土剖面易溶盐成分与分布规律研究》一文中研究指出黄土剖面易溶盐组分的研究不仅可以补充古气候特征,而且对于黄土的工程力学性质,黄土地区自然灾害的认识与防治具有积极作用。本论文对泾阳南塬进行野外调查后,精心选取修石渡黄土剖面,系统科学采样,首次对黄土-古土壤剖面样品浸出液中八大离子,pH,TDS等指标进行测量,分析了浸出液水化学特征,利用Phreeqc软件分析黄土浸出过程中可能的矿物相,结合粒径分析、矿物成分分析等结果,研究黄土剖面易溶盐成分基本特征与分布规律,得到以下的结论:(1)预实验表明,当实验水土比和实验时间分别为2:1和3天时,实验效果较理想。(2)泾阳修石渡黄土浸出液pH均呈碱性,由于碳酸钙和碳酸、重碳酸钠含量不同导致pH不同。pH可分为上升区L_0-L_4和稳定区S_4-S_9;电导率EC在黄土剖面中可分为,L_0,S_0-S_2,L_3-S_4和L_5-S_9四个类型,降雨,人类活动对其影响较大。(3)由于八大离子在剖面上的含量不同,泾阳修石渡黄土浸出液的水化学类型可分为叁类,分别是:L_0:Cl·SO_4·HCO_3-Ca·Na型水,S_0-S_2:HCO_3·Ca-Na型水,L_3-S_9:HCO_3·Na-K型水。(4)泾阳修石渡黄土浸出液的阳离子含量由高到低依次为Na~+,Ca~(2+),Mg~(2+)和K~+;阴离子含量由高到低依次为HCO_3~-,SO_4~(2-),CO_3~(2-)和Cl~-。L_0易溶盐种类为NaHCO_3+CaSO_4;S_0-S_2易溶盐种类为NaHCO_3+CaSO_4+CaCO_3;L_3-S_9易溶盐种类为NaHCO_3+Na_2CO_3+CaSO_4。(5)可能矿物相模拟结果显示,浸出液中的钙离子来源于方解石和石膏的溶解,氯离子主要来源是岩盐的溶解,硫酸根离子来源是石膏溶解,而镁离子则与白云石有关。系统中还存在阳离子交换作用。(6)泾阳修石渡黄土浸出液中主要离子的相关性显示:由于黄土堆积时期干冷各种矿物风化程度较低,古土壤形成时期气候湿润,矿物风化严重,因此黄土中的石膏矿物、白云石、方解石矿物多于古土壤,而古土壤中碳酸氢钠相较黄土要多。(7)由泾阳修石渡黄土-古土壤浸出液主成分分析和Q型聚类分析可知,黄土层与古土壤层,从上到下易溶盐的变化趋势都具有明显的分段性,每个分段内的地层易溶盐含量和种类接近。整个剖面的易溶盐变化趋势和古土壤或者黄土类型无明显关系。(本文来源于《长安大学》期刊2019-04-23）

蔺广花,刘百来,张爱军[5]（2019）在《易溶盐对伊犁黄土湿陷性的影响》一文中研究指出为了研究易溶盐含量对伊犁黄土湿陷性的影响,以伊犁黄土为研究对象,采用双线法分析不同含水率、压力、易溶盐种类和易溶盐含量对黄土湿陷性的影响。结果表明:易溶盐含量对黄土湿陷性有一定影响,与无盐黄土相比,易溶盐黄土湿陷系数有一定下降;不同种类易溶盐对黄土湿陷变形影响不同,100 kPa压力且土壤含水率为7.0%条件下,50 mmol·kg~(-1) NaCl易溶盐土壤湿陷系数为0.01,50 mmol·kg~(-1)Na_2SO_4易溶盐土壤湿陷系数为0.16,100 mmol·kg~(-1)NaCl易溶盐土壤湿陷系数为0.06,100 mmol·kg~(-1)Na_2SO_4易溶盐土壤湿陷系数为0.17;土壤含水率及外界压力均对黄土湿陷系数有一定影响。(本文来源于《西安工业大学学报》期刊2019年02期）

白新春,曾平,杨雪玲,王继华,朱小丹[6]（2019）在《粉煤灰易溶盐浸出液制取条件的分析和确定》一文中研究指出在采集全国火力发电厂灰场中的粉煤灰试样的基础上,分析了粉煤灰易溶盐析出离子中的主要离子占比,以及对建筑材料存在腐蚀性的主要腐蚀介质,对主要离子先后两次开展易溶盐试验,确定了易溶盐浸出液制取条件中的最佳灰水比和震荡时间,为测定对建筑材料存在腐蚀性的主要易溶盐指标含量提供了重要的试验依据。(本文来源于《电力勘测设计》期刊2019年03期）

阿依古扎丽·赛来[7]（2018）在《土工试验中的易溶盐试验问题》一文中研究指出根据对应的配比,在规定的时间当中浸出土层当中的含水溶盐,这样的一种含水盐被称之为土壤易溶盐。土壤的水理特性与公路项目的性质会受到极大限度上的干扰,测验其中的阴阳离子的含量与组成成分,确立盐分的品种与多少,能推算得到这种土质对于项目的干扰以及对于建材的影响。文章首先对土工试验试样制备的基本工序进行了阐述,对浸提液的土水比例及浸泡时间进行了分析,并进行了易溶盐总量的测定,然后对易溶盐酸碱度(pH)值的及阴阳离子的测定方法进行了讨论,并提出了试验过程中的注意事项,提升了检测的精准性。(本文来源于《公路交通科技(应用技术版)》期刊2018年11期）

赵庆玉,张爱军,王毓国,于春亮[8]（2019）在《易溶盐含量对原状非饱和伊犁黄土强度的影响》一文中研究指出【目的】研究易溶盐含量和基质吸力对非饱和伊犁黄土强度的影响规律,为伊犁黄土地区工程建设提供参考。【方法】利用水膜转移法将配置好的盐溶液加入原状伊犁黄土土样中,制成3种不同易溶盐含量(5,14,26g/kg)土样,采用非饱和土叁轴仪进行3种不同易溶盐含量下控制净围压(100,200,300kPa)和基质吸力(50,100,150kPa)的叁轴固结排水剪切试验,测定并分析土样强度的变化规律。【结果】非饱和伊犁黄土的偏应力-轴向应变关系曲线均为硬化型;在相同净围压和基质吸力作用下,易溶盐含量14g/kg非饱和伊犁黄土的强度最高。非饱和伊犁黄土的有效黏聚力随基质吸力的增大而增大,随易溶盐含量的增加呈先增大后减小的趋势,易溶盐含量5,14,26g/kg的非饱和伊犁黄土在50,100,150kPa 3种基质吸力下的有效黏聚力分别为21.30,31.50,40.50kPa,33.10,44.80,58.10kPa和19.70,28.30,36.70kPa。有效内摩擦角随基质吸力的增大基本不变;随易溶盐含量的增加呈先减小后增大的趋势,分别为23.33°,22.35°,23.76°。随着易溶盐含量的增加吸力摩擦角分别为10.76°,14.04°,9.65°,呈先增大后减小的趋势,且增减速率相同。【结论】基于Barcelona模型建立的非饱和伊犁黄土弹塑性模型的剪切屈服面方程,具有可以考虑易溶盐含量和基质吸力两个因素耦合变化的优点,适用于易溶盐含量较高的伊犁黄土。(本文来源于《西北农林科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期）

罗洪镁[9]（2018）在《GB/T 50123-1999《土工试验方法》中易溶盐总量影响因素探究》一文中研究指出土壤易溶盐是按一定水土比例和在一定时间内浸提出来的土壤中所含有的水溶性盐分。土壤中易溶盐的含量在水文地质、环境地质、农业地质和工程地质中具有十分重要的科学意义和实用价值。本文按照GB/T 50123-1999《土工试验方法》中易溶盐总量的测定要求选择一个非盐渍土风干试样和一个盐渍土风干试验来探讨易溶盐测定的影响因素。(本文来源于《中国标准化》期刊2018年18期）

姚晓峰,李建新[10]（2018）在《质量法测定土中易溶盐硫酸根含量方法的改进》一文中研究指出比较了采用微孔滤膜过滤和慢速定量滤纸过滤测定土中易溶盐硫酸根含量的差异,试验表明,用慢速定量滤纸过滤时普遍存在硫酸钡穿滤问题,其测定结果偏低,而且操作过程繁琐,回收率较低,而用微孔滤膜过滤则有很好的测定结果,其相对标准偏差和回收率均高于慢速定量滤纸过滤的测定结果,而且具有操作步骤少、分析效率高的优点。(本文来源于《山西建筑》期刊2018年23期）

### 易溶盐论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

盐害严重影响着土遗址的保存,并诱发一系列的病害,为快速、准确地测定遗址土体中易溶盐的总含量,本研究基于盐溶液导电原理,测试遗址土体中常见的易溶盐及其混合盐电导率与含盐量的关系,采用固定容器和适宜的操作方法,建立电导率与含盐量的关系,将电导率与含盐量关系曲线分为线性区、指数区和参考区,并给出相应区域含盐量的回归方程和测定误差,通过现场试验验证电导率测试法在遗址保护加固工程中水源检测、工程用土选址和遗址盐分测定中的可靠性。研究表明:已知盐分类型和混合比例的条件下,电导率在0～8 ms/cm时,电导率与含盐量具有很好的线性关系,线性相关系数超过0.98;电导率在8～12 ms/cm时,电导率与含盐量表现为指数关系,相关系数超过0.99,电导率大于12 ms/cm时,含盐量变化迅速,可据此得到遗址体含盐量的下限。未知类型的盐渍土,线性区的测试误差低于0.2%的土体含盐量,指数区的测试误差低于0.5%,并在水源、工程用土土源和夯筑墙体易溶盐检测中,取得了很好的效果。该方法具有操作简便、快速测试、微损检测的优点,所测的土体易溶盐含量具有较高的精度,满足实际工程中快速测试评价的要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 易溶盐论文参考文献

[1].林晨曦.关于土工试验中易溶盐试验问题的分析[J].江西建材.2019

[2].郭青林,周杰,裴强强,尚东娟,李志强.电导率在土遗址易溶盐快速测定中的研究与应用[J].地下空间与工程学报.2019

[3].马博.非饱和压实黄土易溶盐毛细迁移试验研究[D].兰州大学.2019

[4].屈文岗.陕西泾阳修石渡黄土剖面易溶盐成分与分布规律研究[D].长安大学.2019

[5].蔺广花,刘百来,张爱军.易溶盐对伊犁黄土湿陷性的影响[J].西安工业大学学报.2019

[6].白新春,曾平,杨雪玲,王继华,朱小丹.粉煤灰易溶盐浸出液制取条件的分析和确定[J].电力勘测设计.2019

[7].阿依古扎丽·赛来.土工试验中的易溶盐试验问题[J].公路交通科技(应用技术版).2018

[8].赵庆玉,张爱军,王毓国,于春亮.易溶盐含量对原状非饱和伊犁黄土强度的影响[J].西北农林科技大学学报(自然科学版).2019

[9].罗洪镁.GB/T50123-1999《土工试验方法》中易溶盐总量影响因素探究[J].中国标准化.2018

[10].姚晓峰,李建新.质量法测定土中易溶盐硫酸根含量方法的改进[J].山西建筑.2018

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3819fda668e10ccc3e2ee305.html