# 手机扬声器论文-夏志立,方勇,刘华平

导读:本文包含了手机扬声器论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:手机扬声器,频率响应,补偿校正,音质改善

### 手机扬声器论文文献综述

夏志立,方勇,刘华平[1]（2016）在《基于Android的手机扬声器频响补偿校正》一文中研究指出利用数字处理的方法,通过Java开发音频播放录音平台结合实验室标准音频设备获取手机扬声器有关数据,在Matlab平台进行分析以获悉手机扬声器频率响应特性,并对频率响应曲线中相对于目标响应曲线的待补偿区域,结合GA等优化函数设计对应滤波器组进行补偿校正并将滤波器组嵌入到Android手机音频应用软件中以改善手机扬声器性能,提升其音质表现。(本文来源于《电声技术》期刊2016年12期）

王蔚,李国亮,张凤[2]（2016）在《基于LMS Virtual.Lab的手机扬声器腔体声学仿真》一文中研究指出本文研究喇叭音腔的声学设计,主要包括前音腔高度、前音腔体积、出音孔面积、出音孔形状、出音孔位置、出音路径等对声学性能的影响。(本文来源于《陕西省通信学会2016年学术年会论文集》期刊2016-11-22）

[3]（2016）在《自制手机扬声器》一文中研究指出我们用爸爸妈妈的手机听歌的时候,会不会觉得音量不够大?怎么解决这个问题呢?那就制作一个简单的扬声器吧。只需要普通的纸杯,就可以制作出一个扬声器哦!(本文来源于《创新作文(小学版)》期刊2016年11期）

范红,姚小强[4]（2015）在《手机扬声器弹片激光焊接工艺改进》一文中研究指出针对手机扬声器弹片激光精密焊接,对脉冲激光器的光学配置(外部光路配置及激光器内部光学配置)进行了优化设计,激光的最小聚焦光斑从0.45 mm降低到0.33 mm。进一步改进了激光焊接工艺参量,得到最佳的工艺组合,解决了焊接良品率低下的问题。(本文来源于《电焊机》期刊2015年02期）

葛俊,邱小军[5]（2010）在《叁种手机扬声器腔体设计的频率响应分析》一文中研究指出运用等效线路图法研究了3种典型的声学结构对手机扬声器的频响特性的影响,并加以实验验证。通过与相同容积的简单结构的频响特性比较,分析了这叁种结构各自的优缺点,并提出了设计建议。(本文来源于《电声技术》期刊2010年01期）

顾善勇[6]（2008）在《手机扬声器密闭后腔与开放后腔的应用》一文中研究指出对手机声学腔体中最常见的2种应用模式:封闭式后腔与开放式后腔设计以及适合于这2种应用的扬声器进行了研究,同时对阻尼网的作用进行了探讨。(本文来源于《电声技术》期刊2008年06期）

费艳锋,洪孟欣,葛炜[7]（2008）在《手机扬声器面盖开孔的电声性能初步探讨》一文中研究指出手机扬声器的面盖不仅起保护扬声器的作用,而且会对电声性能产生影响。研究了面盖开孔率、均匀与对称排列方式、非均匀和非对称排列方式与手机扬声器电声性能的关系。实验测试表明,面盖开孔对手机扬声器电声性能有明显影响。并给出结合扬声器设计面盖的实例。(本文来源于《电声技术》期刊2008年01期）

乐言[8]（2007）在《恩智浦北京声学解决方案工厂第十亿只手机扬声器问世》一文中研究指出【 乐 言／北京】日前，恩智浦半导体(NXPSemiconductors)宣布其北京声学解决方案工厂已成功生产出第10亿只手机扬声器。作为恩智浦声学解决方案在亚洲的竞争力中心，北京工厂始建于2001年，致力于产(本文来源于《电子资讯时报》期刊2007-12-24）

丁翔[9]（2006）在《基于虚拟仪器的手机扬声器测试系统的设计与实现》一文中研究指出扬声器作为手机的重要零部件之一,生产过程中进行严格和精确的测试是不可缺少的环节。为了提高国内在手机扬声器测试领域内的技术水平,同时从根本上改变传统测试方式中所存在的成本高、柔性差和效率低等弊端,作者设计并实现了基于虚拟仪器技术的手机扬声器测试系统。整个系统以工业控制计算机为核心,包含了机械、自动控制及测试等多种技术,系统研发过程采用了目前国际测控领域中先进的虚拟仪器开发平台─LabVIEW。论文在分析系统设计方案的基础上,主要从系统的硬件和软件设计这两个方面阐述了系统的实施技术细节,并重点分析了几个关键技术问题及其解决方法。系统设计和实现过程中的主要技术要点概括如下:1.以数据采集板卡和软件系统为核心,构建了基于虚拟仪器技术的手机扬声器的测试平台,从根本上摒弃了使用人工耳、消音室和昂贵的测试仪器来进行测试的传统方法;2.在系统的硬件设计中应用了单轴机器人技术,实现了系统的柔性在线测试功能;3.通过声音及振动分析编程模块,进行手机扬声器动态扫频信号的分析及处理,体现了“软件即仪器”这一虚拟仪器技术的基本原则;4.以DataSocket网络传输技术为基础实现了系统软件的网络通信功能,在应用凯撒密码机制后可通过因特网将加密后的测试数据进行实时高速数据交换。系统的研制成功,极大地提高了手机扬声器装配的测试效率,保证了测试的准确性、稳定性及安全性,且具有成本低廉和开发周期较短的特点。本系统的研制成功对设计和研制类似测试系统具有一定的推广价值。(本文来源于《苏州大学》期刊2006-04-28）

### 手机扬声器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本文研究喇叭音腔的声学设计,主要包括前音腔高度、前音腔体积、出音孔面积、出音孔形状、出音孔位置、出音路径等对声学性能的影响。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 手机扬声器论文参考文献

[1].夏志立,方勇,刘华平.基于Android的手机扬声器频响补偿校正[J].电声技术.2016

[2].王蔚,李国亮,张凤.基于LMSVirtual.Lab的手机扬声器腔体声学仿真[C].陕西省通信学会2016年学术年会论文集.2016

[3]..自制手机扬声器[J].创新作文(小学版).2016

[4].范红,姚小强.手机扬声器弹片激光焊接工艺改进[J].电焊机.2015

[5].葛俊,邱小军.叁种手机扬声器腔体设计的频率响应分析[J].电声技术.2010

[6].顾善勇.手机扬声器密闭后腔与开放后腔的应用[J].电声技术.2008

[7].费艳锋,洪孟欣,葛炜.手机扬声器面盖开孔的电声性能初步探讨[J].电声技术.2008

[8].乐言.恩智浦北京声学解决方案工厂第十亿只手机扬声器问世[N].电子资讯时报.2007

[9].丁翔.基于虚拟仪器的手机扬声器测试系统的设计与实现[D].苏州大学.2006

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/382559d745be921d33b0c87d.html