# 一种轨道玩具论文和设计-王荣乡

### 全文摘要

本实用新型公开了一种轨道玩具，包括轨道、玩具车和遥控器，其中轨道为由多段轨道块和分叉轨道块通过连接块拼接而成的封闭式结构的循环轨道，轨道的下方设有数个支架，且轨道通过与支架的组合构建成双层的封闭式结构的循环轨道，玩具车包括两个车头和数个车厢，且车头的末端和车厢的两侧均设有磁铁，车头的顶部设有电池盒和行进开关，车头的首端设有灯源，车头的底部设有前轮和后轮，车头内部设有马达和齿轮组，其中电池盒用于为灯源和马达供电，且行进开关与马达相连接。本实用新型设计合理，结构简单，开发智力，培养小朋友的动手能力和想象力，可以组合成各种样式的封闭式循环轨道，玩法新奇多样，提高玩耍的趣味性和刺激性。

### 主设计要求

1.一种轨道玩具，其特征在于：包括轨道、玩具车和遥控器，其中轨道为由多段轨道块和分叉轨道块通过连接块拼接而成的封闭式结构的循环轨道，且玩具车可以沿着轨道移动，所述的轨道的下方设有数个支架，且轨道通过与支架的组合构建成双层的封闭式结构的循环轨道，所述的玩具车包括两个车头和数个车厢，且车头的末端和车厢的两侧均设有磁铁，所述的车头的顶部设有电池盒和行进开关，车头的首端设有灯源，车头的底部设有前轮和后轮，车头内部设有马达和齿轮组，其中电池盒用于为灯源和马达供电，且行进开关与马达相连接，所述的齿轮组包括齿轮A、齿轮B、齿轮C、齿轮D和齿轮E，齿轮A分别与马达的输出端和齿轮B啮合，齿轮B和齿轮C通过连杆同步转动，齿轮C、齿轮D和齿轮E依次啮合，齿轮E固定套设在后轮轴上，且后轮轴贯穿齿轮E的中心处。

### 设计方案

1.一种轨道玩具，其特征在于：包括轨道、玩具车和遥控器，其中轨道为由多段轨道块和分叉轨道块通过连接块拼接而成的封闭式结构的循环轨道，且玩具车可以沿着轨道移动，所述的轨道的下方设有数个支架，且轨道通过与支架的组合构建成双层的封闭式结构的循环轨道，所述的玩具车包括两个车头和数个车厢，且车头的末端和车厢的两侧均设有磁铁，所述的车头的顶部设有电池盒和行进开关，车头的首端设有灯源，车头的底部设有前轮和后轮，车头内部设有马达和齿轮组，其中电池盒用于为灯源和马达供电，且行进开关与马达相连接，所述的齿轮组包括齿轮A、齿轮B、齿轮C、齿轮D和齿轮E，齿轮A分别与马达的输出端和齿轮B啮合，齿轮B和齿轮C通过连杆同步转动，齿轮C、齿轮D和齿轮E依次啮合，齿轮E固定套设在后轮轴上，且后轮轴贯穿齿轮E的中心处。

2.根据权利要求1所述的一种轨道玩具，其特征在于：所述的连接块的两端设有卡凸，且轨道块和分叉轨道块均设有与卡凸适配的卡槽。

3.根据权利要求1所述的一种轨道玩具，其特征在于：所述的轨道块包括第一直线型轨道块、第二直线型轨道块、第三直线型轨道块、第一平面弧形轨道块、第二平面弧形轨道块和立体弧形轨道块。

4.根据权利要求3所述的一种轨道玩具，其特征在于：所述的第三直线型轨道块设有感应开关，且第三直线型轨道块内设有与感应开关相连接的音乐播放器和电池。

5.根据权利要求4所述的一种轨道玩具，其特征在于：所述的感应开关为红外线感应开关或光感开关或压力开关。

6.根据权利要求1所述的一种轨道玩具，其特征在于：所述的分叉轨道块包括第一分叉轨道块、第二分叉轨道块和第三分叉轨道块，且第一分叉轨道块、第二分叉轨道块和第三分叉轨道块上均设有活动连接的道岔选择旋钮。

7.根据权利要求1所述的一种轨道玩具，其特征在于：所述的支架包括山洞支架和立交桥支架，且立交桥支架包括插接的桥体和桥体下方的两个底座。

8.根据权利要求1所述的一种轨道玩具，其特征在于：所述的遥控器设有遥控器开关、摇杆、音乐开关、灯光开关和控制模式切换开关，且摇杆的底部的两端分别设有与两个车头的马达相连接的控制开关。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型属于玩具技术领域，具体涉及一种轨道玩具。

背景技术

传统的玩具轨道组件，主要是由轨道和玩具车组成，轨道的底面是铺设在一处平地上或某个台面上，轨道的上面则是玩具车行驶的路面。这种玩具车轨道只能在单一轨道路面行驶，而且行驶的轨道也只能是一平面内运行，轨道结构设计简单其技术含量不高，玩耍功能单一，玩耍时的趣味性持续不长，尤其是缺乏玩具车在立体轨道上变化行驶玩耍的刺激性。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种轨道玩具，以解决上述背景技术中所提出的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：一种轨道玩具，其结构要点在于：包括轨道、玩具车和遥控器，其中轨道为由多段轨道块和分叉轨道块通过连接块拼接而成的封闭式结构的循环轨道，且玩具车可以沿着轨道移动，轨道的下方设有数个支架，且轨道通过与支架的组合构建成双层的封闭式结构的循环轨道，玩具车包括两个车头和数个车厢，且车头的末端和车厢的两侧均设有磁铁，车头的顶部设有电池盒和行进开关，车头的首端设有灯源，车头的底部设有前轮和后轮，车头内部设有马达和齿轮组，其中电池盒用于为灯源和马达供电，且行进开关与马达相连接，齿轮组包括齿轮A、齿轮B、齿轮C、齿轮D和齿轮E，齿轮A分别与马达的输出端和齿轮B啮合，齿轮B和齿轮C通过连杆同步转动，齿轮C、齿轮D和齿轮E依次啮合，齿轮E固定套设在后轮轴上，且后轮轴贯穿齿轮E的中心处。

作为优选的，连接块的两端设有卡凸，且轨道块和分叉轨道块均设有与卡凸适配的卡槽。

作为优选的，轨道块包括第一直线型轨道块、第二直线型轨道块、第三直线型轨道块、第一平面弧形轨道块、第二平面弧形轨道块和立体弧形轨道块。

作为优选的，第三直线型轨道块设有感应开关，且第三直线型轨道块内设有与感应开关相连接的音乐播放器和电池。

作为优选的，感应开关为红外线感应开关或光感开关或压力开关。

作为优选的，分叉轨道块包括第一分叉轨道块、第二分叉轨道块和第三分叉轨道块，且第一分叉轨道块、第二分叉轨道块和第三分叉轨道块上均设有活动连接的道岔选择旋钮。

作为优选的，支架包括山洞支架和立交桥支架，且立交桥支架包括插接的桥体和桥体下方的两个底座。

作为优选的，遥控器设有遥控器开关、摇杆、音乐开关、灯光开关和控制模式切换开关，且摇杆的底部的两端分别设有与两个车头的马达相连接的控制开关。

与现有技术相比，本实用新型设计合理，结构简单，开发智力，培养小朋友的动手能力和想象力，可以组合成各种样式的封闭式循环轨道，玩法新奇多样，提高玩耍的趣味性和刺激性。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为本实用新型玩具车的结构示意图；

图3为本实用新型车头的结构示意图；

图4为本实用新型车头的内部结构示意图一；

图5为本实用新型车头的内部结构示意图二；

图6为本实用新型车头的内部结构示意图三；

图7为本实用新型第一直线型轨道块的结构示意图；

图8为本实用新型第二直线型轨道块的结构示意图；

图9为本实用新型第三直线型轨道块的结构示意图；

图10为本实用新型第三直线型轨道块的内部结构示意图；

图11为本实用新型第一平面弧形轨道块的结构示意图；

图12为本实用新型第二平面弧形轨道块的结构示意图；

图13为本实用新型立体弧形轨道块的结构示意图；

图14为本实用新型第一分叉轨道块的结构示意图；

图15为本实用新型第二分叉轨道块的结构示意图；

图16为本实用新型第三分叉轨道块的结构示意图；

图17为本实用新型连接块的结构示意图；

图18为本实用新型山洞支架的结构示意图；

图19为本实用新型立交桥支架的结构示意图；

图20为本实用新型遥控器的结构示意图；

图21为本实用新型遥控器的内部结构示意图；

图中：1-轨道，2-遥控器，3-连接块，4-车头，5-车厢，6-磁铁，7-电池盒，8-行进开关，9-灯源，10-前轮，11-后轮，12-马达，13-齿轮A，14-齿轮B，15-齿轮C，16-齿轮D，17-齿轮E，18-连杆，19-后轮轴，20-卡凸，21-卡槽，22-第一直线型轨道块，23-第二直线型轨道块，24-第三直线型轨道块，25-第一平面弧形轨道块，26-第二平面弧形轨道块，27-立体弧形轨道块，28-感应开关，29-音乐播放器，30-电池，31-第一分叉轨道块，32-第二分叉轨道块，33-第三分叉轨道块，34-道岔选择旋钮，35-山洞支架，36-桥体，37-底座，38-遥控器开关，39-摇杆，40-音乐开关，41-灯光开关，42-控制模式切换开关，43-控制开关。

具体实施方式

下面结合附图对本实用新型做进一步的解释说明，但不限制本实用新型的保护范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

请参阅图1-6，本实用新型提供一种技术方案，一种轨道玩具，包括轨道1、玩具车和遥控器2，其中轨道1为由多段轨道块和分叉轨道块通过连接块3拼接而成的封闭式结构的循环轨道，且玩具车可以沿着轨道1移动，所述的轨道1的下方设有数个支架，且轨道1通过与支架的组合构建成双层的封闭式结构的循环轨道，所述的玩具车包括两个车头4和数个车厢5，且车头4的末端和车厢5的两侧均设有磁铁6，所述的车头的4顶部设有电池盒7和行进开关8，车头4的首端设有灯源9，车头4的底部设有前轮10和后轮11，车头4内部设有马达12和齿轮组，其中电池盒7用于为灯源9和马达12供电，且行进开关8与马达12相连接，所述的齿轮组包括齿轮A13、齿轮B14、齿轮C15、齿轮D16和齿轮E17，齿轮A13分别与马达12的输出端和齿轮B14啮合，齿轮B14和齿轮C15通过连杆18同步转动，齿轮C15、齿轮D16和齿轮E17依次啮合，齿轮E17固定套设在后轮轴19上，且后轮轴19贯穿齿轮E17的中心处。

其中，在本实施例中，请参阅图17，所述的连接块3的两端设有卡凸20，且轨道块和分叉轨道块均设有与卡凸20适配的卡槽21。

其中，在本实施例中，请参阅图7-13，所述的轨道块包括第一直线型轨道块22、第二直线型轨道块23、第三直线型轨道块24、第一平面弧形轨道块25、第二平面弧形轨道块26和立体弧形轨道块27。

其中，在本实施例中，请参阅图10，所述的第三直线型轨道块24设有感应开关28，且第三直线型轨道块24内设有与感应开关28相连接的音乐播放器29和电池30。

其中，在本实施例中，所述的感应开关28为红外线感应开关或光感开关或压力开关。

其中，在本实施例中，请参阅图,14-16，所述的分叉轨道块包括第一分叉轨道块31、第二分叉轨道块32和第三分叉轨道块33，且第一分叉轨道块31、第二分叉轨道块32和第三分叉轨道块33上均设有活动连接的道岔选择旋钮34。

其中，在本实施例中，请参阅图18-19，所述的支架包括山洞支架35和立交桥支架，且立交桥支架包括插接的桥体36和桥体36下方的两个底座37。

其中，在本实施例中，请参阅图20-21，所述的遥控器2设有遥控器开关38、摇杆39、音乐开关40、灯光开关41和控制模式切换开关42，且摇杆39的底部的两端分别设有与两个车头4的马达12相连接的控制开关43。

工作原理：将多段轨道块、分叉轨道块和支架通过连接块3进行拼接，可以形成各种样式的封闭式循环轨道，通过道岔选择旋钮34的旋转进行相应的轨道路线的选择，玩具车经过感应开关28时，音乐播放器29可以播放音乐或语音，通过遥控器2上摇杆39的前后推动，可以分别控制两个车头4的马达12的开启，实现玩具车在轨道1上的双向移动。

本实用新型设计合理，结构简单，开发智力，培养小朋友的动手能力和想象力，可以组合成各种样式的封闭式循环轨道，玩法新奇多样，提高玩耍的趣味性和刺激性。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920094827.1

申请日:2019-01-21

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209392735U

授权时间:20190917

主分类号:A63H 18/02

专利分类号:A63H18/02;A63H18/16;A63H17/26;A63H17/385;A63H17/00

范畴分类:15J;

申请人:王荣乡

第一申请人:王荣乡

申请人地址:363600 福建省漳州市南靖县靖城镇中华路49号

发明人:王荣乡

第一发明人:王荣乡

当前权利人:王荣乡

代理人:吴肖敏

代理机构:44248

代理机构编号:深圳市科吉华烽知识产权事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/38416484a53f83da2e1e402f.html