# 一种搜救雷达应答器论文和设计-许志远

### 全文摘要

本实用新型公开一种搜救雷达应答器，所述应答器包括：雷达应答器本体、伸缩杆、压力释放器、压缩气囊、水敏开关以及高压气瓶；所述雷达应答器本体与所述伸缩杆的一端连接，所述伸缩杆的另一端设置有压缩气囊，所述压缩气囊的下方设置有所述高压气瓶，所述高压气瓶的外侧壁设置有所述水敏开关；所述水敏开关遇到海水导通，使得所述压力释放器打开所述高压气瓶，所述高压气瓶中的气体释放至所述压缩气囊内，所述压缩气囊充满气体弹出水面并带动所述伸缩杆弹出。本实用新型中的应答器在遇水时，体积变大，便于救援人员发现，且增大的压缩气囊可供落水者休息。

### 主设计要求

1.一种搜救雷达应答器，其特征在于，所述应答器包括：雷达应答器本体、伸缩杆、压力释放器、压缩气囊、水敏开关以及高压气瓶；所述雷达应答器本体与所述伸缩杆的一端连接，所述伸缩杆的另一端设置有压缩气囊，所述压缩气囊的下方设置有所述高压气瓶，所述高压气瓶的外侧壁设置有所述水敏开关；所述水敏开关遇到海水导通，使得所述压力释放器打开所述高压气瓶，所述高压气瓶中的气体释放至所述压缩气囊内，所述压缩气囊充满气体弹出水面并带动所述伸缩杆弹出。

### 设计方案

1.一种搜救雷达应答器，其特征在于，所述应答器包括：雷达应答器本体、伸缩杆、压力释放器、压缩气囊、水敏开关以及高压气瓶；

所述雷达应答器本体与所述伸缩杆的一端连接，所述伸缩杆的另一端设置有压缩气囊，所述压缩气囊的下方设置有所述高压气瓶，所述高压气瓶的外侧壁设置有所述水敏开关；

所述水敏开关遇到海水导通，使得所述压力释放器打开所述高压气瓶，所述高压气瓶中的气体释放至所述压缩气囊内，所述压缩气囊充满气体弹出水面并带动所述伸缩杆弹出。

2.根据权利要求1所述的应答器，其特征在于，所述应答器还包括：卡扣，所述卡扣用于连接所述伸缩杆和所述雷达应答器本体。

3.根据权利要求1所述的应答器，其特征在于，所述应答器还包括：悬浮块；所述悬浮块设置在所述伸缩杆的另一端，且与所述压缩气囊连接。

4.根据权利要求3所述的应答器，其特征在于，所述悬浮块为圆锥形泡沫塑料。

5.根据权利要求1所述的应答器，其特征在于，所述水敏开关的数量至少为两个。

6.根据权利要求1所述的应答器，其特征在于，所述伸缩杆为硬质塑料杆。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及雷达领域，特别是涉及一种搜救雷达应答器。

背景技术

海上航行安全一直是世界海运重点关注的问题，全球海上遇险与安全通信系统应运而生，该系统是海上遇险通信的重要手段。其中，搜救雷达应答器是船舶遇险通信的重要设备，同时也是必须要携带到救生艇筏中的设备之一。搜救雷达应答器当收到搜救船雷达信号的触发后，会自动不间断发送信号，使遇险船位置显示到搜救船雷达屏幕上，为搜救工作的顺利开展提供了必不可少的帮助。传统的搜救雷达应答器，体积小便于携带，但也有它不足之处。第一，搜救雷达应答器工作位置要相对固定，天线保持在水面一米以上，通常需要固定在救生艇筏边缘以保证其工作的稳定性，但在船舶遇险这样紧急的情况下不能确保其正常工作；第二，如果出现人员落水，搜救雷达应答器必须时刻保持与落水人员在一起才能保证搜救位置的准确性；第三，搜救雷达应答器只是单一的寻位装置，并不能像救生圈那样，提高落水者在水中的生存机会。因此，有必要提出一种搜救雷达应答器，可落水自动充气漂浮，又可为遇险人员提供水上救生功能，以确保搜救工作的顺利开展。

发明内容

本实用新型的目的是提供一种搜救雷达应答器，增大应答器的体积，便于搜救人员查找。

为实现上述目的，本实用新型提供了如下方案：

一种搜救雷达应答器，所述应答器包括：雷达应答器本体、伸缩杆、压力释放器、压缩气囊、水敏开关以及高压气瓶；

所述雷达应答器本体与所述伸缩杆的一端连接，所述伸缩杆的另一端设置有压缩气囊，所述压缩气囊的下方设置有所述高压气瓶，所述高压气瓶的外侧壁设置有所述水敏开关；

所述水敏开关遇到海水导通，使得所述压力释放器打开所述高压气瓶，所述高压气瓶中的气体释放至所述压缩气囊内，所述压缩气囊充满气体弹出水面并带动所述伸缩杆弹出。

可选的，所述应答器还包括：卡扣，所述卡扣用于连接所述伸缩杆和所述雷达应答器本体。

可选的，所述应答器还包括：悬浮块；所述悬浮块设置在所述伸缩杆的另一端，且与所述压缩气囊连接。

可选的，所述悬浮块为圆锥形泡沫塑料。

可选的，所述水敏开关的数量至少为两个。

可选的，所述伸缩杆为硬质塑料杆。

根据本实用新型提供的具体实施例，本实用新型公开了以下技术效果：

本实用新型中的搜救雷达应答器，通过设置雷达应答器本体、伸缩杆、压力释放器、压缩气囊、水敏开关以及高压气瓶，在所述水敏开关遇到海水导通，使得所述压力释放器打开所述高压气瓶，所述高压气瓶中的气体释放至所述压缩气囊内，所述压缩气囊充满气体弹出水面并带动所述伸缩杆弹出，增大了雷达应答器的体积，使得压缩气囊呈展开状态，使得应答器更容易被发现，展开的压缩气囊可供更多落水者进行休息。

附图说明

为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动性的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本实用新型实施例搜救雷达应答器初始结构示意图；

图2为本实用新型实施例搜救雷达应答器落入水中时结构示意图。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

本实用新型的目的是提供一种搜救雷达应答器，增大应答器的体积，便于搜救人员查找

为使本实用新型的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。

图1为本实用新型实施例搜救雷达应答器结构示意图，如图1所示，所述应答器包括：

雷达应答器本体1、伸缩杆2、压力释放器(图中未实处)、压缩气囊3、水敏开关4以及高压气瓶5；

所述雷达应答器本体1与所述伸缩杆2的一端连接，所述伸缩杆2的另一端设置有压缩气囊3，所述压缩气囊3的下方设置有所述高压气瓶5，所述高压气瓶的外侧壁设置有所述水敏开关4；

具体的，所述雷达应答器本体1通过卡扣6与所述伸缩杆2的一端连接。

在实际使用过程中，所述水敏开关4遇到海水导通，使得所述压力释放器打开所述高压气瓶5，所述高压气瓶中的气体释放至所述压缩气囊3内，所述压缩气囊3充满气体弹出水面并带动所述伸缩杆2弹出，即求救信号释放成功。

具体的，为了进一步增加应答器的浮力，所述应答器还设置有：悬浮块7；所述悬浮块7设置在所述伸缩杆2的另一端，且与所述压缩气囊3连接。

具体的，所述悬浮块7为圆锥形泡沫塑料，但本实用新型中并不具体限定悬浮块7的形状，悬浮块7的形状可以为其他几何形状，只要能够增加应答器的浮力即可。

具体的，所述水敏开关4的数量至少为两个，任意一水敏开关导通即可实现即可触发压力释放器，使得所述高压气瓶5释放气体，可以进一步保证设备在落入水中的时候可以正常开启。

具体的，所述伸缩杆为硬质塑料杆。

图2为本实用新型实施例搜救雷达应答器落入水中时结构示意图，如图2所示，此时压缩气囊3内充满气体，呈展开状态，落水人员可以在压缩气囊上进行休息等待救援。

本实用新型中的应答器具有以下有益效果：

可以自动保持应答器处于水面以上；下方气胀式救生装置(即，压缩气囊)比较大，更容易被发现，也可以供多名落水者休息；且设置有可以伸缩的硬质塑料管，可以保证小型设备在一入水的情况下就可以工作；该应答器与应答器本体通过夹紧装置连接，当转移到救生艇筏上面的时候可以直接拿到救生艇筏上面继续工作。

本说明书中各个实施例采用递进的方式描述，每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。

本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本实用新型的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处。综上所述，本说明书内容不应理解为对本实用新型的限制。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920111106.7

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:91(大连)

授权编号:CN209570699U

授权时间:20191101

主分类号:G01S 13/88

专利分类号:G01S13/88;G01S13/75;B63C9/00

范畴分类:31G;

申请人:大连海洋大学

第一申请人:大连海洋大学

申请人地址:116000 辽宁省大连市沙河口区黑石礁街52号

发明人:许志远;裴宇航;赵慧慧;张飞成;姚智慧;王庸凯;朱恩波;陈国材;孙康;丁纪铭;王严;张大恒;张安然;王横;李一卓

第一发明人:许志远

当前权利人:大连海洋大学

代理人:杜阳阳

代理机构:11569

代理机构编号:北京高沃律师事务所

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3848ff9c7681cc0205232b66.html