# 匝间故障保护论文_夏红军,徐红艳,陈峰,俞啸玲

导读:本文包含了匝间故障保护论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:故障,绕组,过电压,电抗器,发电机,变压器,对称轴。

### 匝间故障保护论文文献综述

夏红军,徐红艳,陈峰,俞啸玲[1]（2019）在《基于漏磁通的新型变压器匝间故障保护》一文中研究指出电力变压器作为电力系统中最重要的设备之一,必须保护其免受匝间故障的影响。尽管现在已经提出了各种基于端电流或电压的变压器保护方法,但是基于磁通的方法可以实现更准确、灵敏和安全的保护。由于磁通分布对称性会因变压器绕组中任何故障的出现而受到干扰,因此可以将其作为内部匝间故障保护检测算法的标准。本文介绍了一种新的漏磁通传感器,并且提出了一种基于磁通(本文来源于《电子世界》期刊2019年18期）

秦红霞,孙刚,时伯年,邢晓刚,赵宇明[2]（2016）在《柔性直流配网极间故障控制保护策略与主设备参数配合研究》一文中研究指出直流配电网在改善供电可靠性和电能质量、实现分布式电源无扰并网以及城市直流负荷接入等方面,相比交流配网有较大优势。然而直流线路具有故障电流上升速度快、峰值大的特点,极易损坏换流器件及设备绝缘,因此,对直流线路的故障处理提出了较高的要求。基于MMC的柔性直流配电网可以通过接地方式的设计实现直流线路单极故障穿越,而危害更大的极间短路故障尚无很好的处理方法。以背靠背典型两端直流配电网为例,分析了直流线路极间短路故障时的暂态特性及其对交流系统、换流器及直流侧的影响。分析了极间故障时的控制保护策略及其与主要设备参数的配合关系。在电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC下进行了直流线路极间短路故障的仿真研究,验证了该控制保护配置与主设备参数配合策略的正确性。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2016年21期）

滕昭林[3]（2016）在《溪洛渡直流工程同塔双回线路极间故障保护动作情况分析》一文中研究指出溪洛渡送电广东直流输电工程是"十二五"期间南方电网的重点工程,输送容量为6400MW,是国内首个双回直流线路同塔架设、双回换流站共址建设的工程。由于溪洛渡工程直流线路同塔双回架设,其在运行工况上与以往单回直流工程有许多不同,易发生同极性线路故障、异极性线路故障,文章分析了造成这类故障的原因、故障时线路保护的动作情况、保护动作后果线路重启功能。提出双极直流同时故障时,允许双极直流同时重启的观点。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2016年06期）

郑涛,赵彦杰,金颖,张振环,崔大伟[4]（2014）在《磁控式并联电抗器控制绕组匝间故障分析及保护方案》一文中研究指出基于实际工程介绍了一种超高压磁控式并联电抗器的励磁系统构成,分析了控制绕组匝间短路的故障特征。结合MATLAB数字仿真和动模实验结果,提出了以过电压保护作为控制绕组匝间保护方案存在延时动作且可能拒动的潜在问题,分析其原因在于故障时直流母线极间电压中的故障特征只含有间断的电压尖峰而非连续的交流过电压,且在某些情况下完全不显示故障特征。建立了故障后励磁系统的电流分布模型,得出故障后直流母线极间电压中故障特征的出现依赖于总控制电流过零的结论。提出以总控制电流中的基波分量作为判据的控制绕组匝间保护新方案,该方案在小匝间故障时仍具有很高的灵敏度,结合仿真结果论证了新方案的有效性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2014年10期）

郝亮亮,孙宇光,邱阿瑞,王祥珩[5]（2011）在《基于主保护不平衡电流有效值的转子匝间短路故障监测》一文中研究指出为利用发电机主保护所配电流互感器来监测励磁绕组匝间短路故障,以叁峡VGS发电机为例,采用多回路方法对故障后进入各主保护的不平衡电流进行了计算与分析;在此基础上,指出利用不平衡电流中的单次谐波进行故障监测的不足,由此提出基于主保护不平衡电流有效值的励磁绕组匝间短路故障监测原理;通过对不同短路匝比故障的计算与理论分析,指出流过中性点间的不平衡电流不适合用来反应于励磁绕组匝间短路故障,而应采用反应于每相绕组内部不平衡电流的监测方法;最后阐述了励磁绕组匝间短路监测与其他常规保护之间的配合,为发电机转子匝间短路故障的在线监测奠定了基础。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2011年13期）

王大鹏,王涛,周宏斌,康勇,孙秀敏[6]（2008）在《一起定子接地故障及匝间故障引发的继电保护动作行为分析》一文中研究指出介绍了一起现场发生的典型定子接地故障和匝间故障时继电保护装置的动作行为情况。通过对故障录波数据、继电保护装置的动作行为及现场测量数据的详细分析,提出了改进的建议。建议重视对发电机中性点接地变压器的测量,包括数值误差和角度误差,如果误差较大建议安装保护专用变压器。建议继电保护工作者重视定子接地保护的二次回路,同时对于定子接地保护的动作时限问题慎重考虑。建议对于2Y结构6个出线头的发电机,装设横差保护。(本文来源于《电力系统保护与控制》期刊2008年22期）

郭香福,孟波[7]（2008）在《空心并联电抗器匝间短路故障电流及其过流保护系统》一文中研究指出介绍了干式空心电抗器的结构、计算模型,给出了并联电抗器匝间短路后阻抗的变化。(本文来源于《变压器》期刊2008年11期）

李卓君[8]（2007）在《变压器匝间故障的一种保护方案》一文中研究指出在对现有的变压器保护进行分析的基础上,针对差动保护在反映匝间故障时灵敏度不足的问题,结合电流电压的变压器保护理论的分析,提出了一种基于损耗功率的变压器匝间故障主保护方案。该方案实时计算有功损耗与无功损耗之间的比值,故障时该比值将发生较大的突变,通过该特征,可检测到轻微匝间故障。(本文来源于《唐山学院学报》期刊2007年06期）

邰能灵,朱佳杰[9]（2006）在《大型超临界汽轮发电机匝间短路故障分析及主保护研究》一文中研究指出大型超临界汽轮发电机组将是我国的主力机组,电抗的增大和定子绕组电阻的减少将使短路电流水平下降,保护灵敏度降低。同时由于结构设计的原因,综合性能较好的一些保护方案如横差保护和不完全纵差保护等将不能应用于大型超临界汽轮发电机。文中重点讨论了匝间短路后各电气量的变化对继电保护的影响。研究表明,发电机发生匝间短路故障后,随着短路匝数的增加,转子二次谐波电流以及单元件横差电流均有较大的变化,以此构成的相应保护方案将能够可靠动作。在此基础上,提出故障分量负序功率方向保护可以作为一重主保护方案,并就该方案在实际应用中所涉及的主要问题提出了看法和建议。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2006年20期）

朱声石[10]（1999）在《变压器轻微匝间故障的保护》一文中研究指出首先对一次１１０ｋＶ／１０ｋＶ，３１５００ｋＶ·Ａ变压器的轻微匝间故障进行了分析，继而导出对变压器轻微匝间短路的实用计算方法。最后根据轻微故障的特点提出对变压器比率差动继电器通用特性选择的建议，供同仁参考。(本文来源于《电力自动化设备》期刊1999年01期）

### 匝间故障保护论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

直流配电网在改善供电可靠性和电能质量、实现分布式电源无扰并网以及城市直流负荷接入等方面,相比交流配网有较大优势。然而直流线路具有故障电流上升速度快、峰值大的特点,极易损坏换流器件及设备绝缘,因此,对直流线路的故障处理提出了较高的要求。基于MMC的柔性直流配电网可以通过接地方式的设计实现直流线路单极故障穿越,而危害更大的极间短路故障尚无很好的处理方法。以背靠背典型两端直流配电网为例,分析了直流线路极间短路故障时的暂态特性及其对交流系统、换流器及直流侧的影响。分析了极间故障时的控制保护策略及其与主要设备参数的配合关系。在电磁暂态仿真软件PSCAD/EMTDC下进行了直流线路极间短路故障的仿真研究,验证了该控制保护配置与主设备参数配合策略的正确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 匝间故障保护论文参考文献

[1].夏红军,徐红艳,陈峰,俞啸玲.基于漏磁通的新型变压器匝间故障保护[J].电子世界.2019

[2].秦红霞,孙刚,时伯年,邢晓刚,赵宇明.柔性直流配网极间故障控制保护策略与主设备参数配合研究[J].电力系统保护与控制.2016

[3].滕昭林.溪洛渡直流工程同塔双回线路极间故障保护动作情况分析[J].科技创新与应用.2016

[4].郑涛,赵彦杰,金颖,张振环,崔大伟.磁控式并联电抗器控制绕组匝间故障分析及保护方案[J].电力系统自动化.2014

[5].郝亮亮,孙宇光,邱阿瑞,王祥珩.基于主保护不平衡电流有效值的转子匝间短路故障监测[J].电力系统自动化.2011

[6].王大鹏,王涛,周宏斌,康勇,孙秀敏.一起定子接地故障及匝间故障引发的继电保护动作行为分析[J].电力系统保护与控制.2008

[7].郭香福,孟波.空心并联电抗器匝间短路故障电流及其过流保护系统[J].变压器.2008

[8].李卓君.变压器匝间故障的一种保护方案[J].唐山学院学报.2007

[9].邰能灵,朱佳杰.大型超临界汽轮发电机匝间短路故障分析及主保护研究[J].电力系统自动化.2006

[10].朱声石.变压器轻微匝间故障的保护[J].电力自动化设备.1999

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/38a50ae66ccd5f66f603c397.html