# 适用于潮流能电站的新型模块式嵌岩灌注桩基础结构的应用

### 论文摘要

近年来,潮流能能量转换技术发展迅速,但大型潮流发电机组基础结构方面的研究和应用还并不多见。针对潮流能电站基础结构在抗弯抗剪强度、桩径尺寸方面的特殊要求,结合我国潮流能富集区海底多为浅覆盖层或裸露基岩、且地形复杂的情况,提出了一种新型模块式嵌岩灌注桩基础结构。该基础结构的嵌岩灌注桩通过在桩内布置环形钢板箍和钢筋束来增强抗剪抗弯能力,使其在常规桩径即可满足潮流能电站的支撑要求,减少了对发电水流断面的阻挡;各主体灌注桩可通过横撑、纵撑和斜撑连接构成模块式基础,以适应不同地形条件、不同机组数量和安装方式的要求。新型模块式嵌岩灌注桩基础结构在LHD联合动能公司3.4 MV潮流发电项目中进行了首次应用,获得了良好的使用反馈。

### 论文目录

- 1 潮流能电站载体结构型式

- 2 一种潮流能电站新型模块式嵌岩灌注桩基础结构

- 3 潮流能电站新型模块式嵌岩灌注桩基础结构的实际应用

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 何晓宇,应永良,谢宇,石进

关键词: 潮流能,模块式基础结构,嵌岩灌注桩,环形钢板箍

来源: 海洋技术学报 2019年01期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 海洋学,新能源

单位: 浙江省交通规划设计研究院有限公司水运及海洋工程技术研究中心

基金: 中国博士后科学基金资助项目(2018M642485)

分类号: P743

页码: 73-78

总页数: 6

文件大小: 299K

下载量: 64

### 相关论文文献

- [1].综合探测方法对人工挖孔嵌岩灌注桩的应用技术研究[J]. 甘肃科技 2017(10)

- [2].某沿海电厂大直径嵌岩灌注桩的m值与水平位移关系探讨[J]. 武汉大学学报(工学版) 2013(S1)

- [3].大直径嵌岩灌注桩在高层建筑中的应用[J]. 居舍 2018(17)

- [4].小直径超长嵌岩灌注桩冲桩施工技术[J]. 珠江水运 2020(05)

- [5].钻孔嵌岩灌注桩在港工建设软基处理施工中的应用与质量控制[J]. 建筑 2014(09)

- [6].高压注浆处理嵌岩灌注桩桩底沉渣问题[J]. 山西建筑 2013(10)

- [7].旋挖嵌岩灌注桩质量异常分析及防控——以厦门市思明区某工程为例[J]. 福建建筑 2020(06)

- [8].大直径嵌岩灌注桩竖向承载特性分析研究[J]. 广东水利水电 2010(07)

- [9].大直径超长嵌岩灌注桩冲桩施工工艺[J]. 建筑施工 2017(08)

- [10].复杂地层嵌岩灌注桩基础施工[J]. 今日工程机械 2008(04)

- [11].胶州湾填海地区深嵌岩灌注桩承载性能试验研究[J]. 岩土工程学报 2013(S2)

- [12].嵌岩灌注桩在岩石场地的应用[J]. 建材技术与应用 2013(01)

- [13].印尼地区嵌岩灌注桩承载性能试验研究[J]. 工程勘察 2019(09)

- [14].复杂地质条件下大直径嵌岩灌注桩保浆止漏关键技术[J]. 中国标准化 2018(16)

- [15].深厚回填土中嵌岩灌注桩承载性状现场试验研究[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2018(07)

- [16].基于安全系数法嵌岩灌注桩嵌岩区域承载能力的确定方法[J]. 散装水泥 2019(01)

- [17].嵌岩灌注桩的施工质量控制探讨[J]. 科技信息 2009(06)

- [18].嵌岩灌注桩抗拔承载特性现场试验研究[J]. 路基工程 2017(06)

- [19].防治边坡失稳采用钻孔嵌岩灌注桩的配筋计算新方法[J]. 北方交通 2008(03)

- [20].嵌岩灌注桩桩端沉渣置换施工技术[J]. 施工技术 2018(01)

- [21].山区地质嵌岩灌注桩桩端性状的检测[J]. 岩土工程学报 2013(S2)

- [22].嵌岩灌注桩在连云港西墅闸中的应用[J]. 水利建设与管理 2013(04)

- [23].大斜面溶岩区大直径大承载力嵌岩灌注桩施工技术[J]. 安徽建筑 2019(05)

- [24].岩溶地区水工嵌岩灌注桩施工质量控制要点[J]. 中国水运 2017(11)

- [25].复杂地质条件下的内河高桩码头嵌岩灌注桩成孔施工技术[J]. 建筑施工 2020(03)

- [26].嵌岩灌注桩竖向承载力的计算和分析[J]. 低温建筑技术 2011(04)

- [27].嵌岩灌注桩施工中注意的问题及处理方法[J]. 华南港工 2009(02)

- [28].钢管嵌岩桩施工工艺及控制要点[J]. 水运工程 2009(08)

- [29].影响嵌岩灌注桩工程质量的因素[J]. 西部探矿工程 2011(10)

- [30].武汉绿地中心高承载力嵌岩灌注桩施工技术[J]. 施工技术 2012(20)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/38ebba0b7bc00093cc524713.html