# 一种多功能岩棉破碎机论文和设计-李万纲

### 全文摘要

本实用新型公开了一种多功能岩棉破碎机，包括破碎箱，所述破碎箱上部设有破碎锤，所述破碎锤下方设有弧形筛网，所述弧形筛网下方设有三个破碎辊，所述破碎辊下方设有倾斜筛网，所述倾斜筛网下方设有接料箱，所述破碎箱一侧焊接有热风机，所述破碎箱内壁焊接有出风管，本实用新型设置破碎锤对废料初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，对后续破碎辊进行保护，破碎锤与破碎辊配合，提高岩棉废料破碎程度，延长破碎机寿命；设置热风机、引风机和出风管对废料进行干燥，避免在破碎粘湿废料时，废料粘在箱体的内壁上，造成堵塞停机的问题，提高了生产效率，节约了时间成本。

### 主设计要求

1.一种多功能岩棉破碎机，包括破碎箱(1)，其特征在于：所述破碎箱(1)顶部设有进料口(2)，所述破碎箱(1)上部设有破碎锤(3)，所述破碎锤(3)下方设有弧形筛网(4)，所述破碎箱(1)内且在所述弧形筛网(4)下方设有三个破碎辊(5)，所述破碎辊(5)的水平轴相互平行，所述破碎辊(5)下方设有倾斜筛网(6)，所述倾斜筛网(6)下方设有接料箱(7)，靠近所述倾斜筛网(6)最低端处的破碎箱(1)壁上设有活动门(8)，所述破碎箱(1)一侧焊接有热风机(9)，所述热风机(9)上连接有引风机(10)和引风管(11)，所述破碎箱(1)内壁焊接有出风管(12)，所述引风管(11)贯穿破碎箱(1)壁与出风管(12)密闭连接，所述出风管(12)上开设有出风口(13)。

### 设计方案

1.一种多功能岩棉破碎机，包括破碎箱(1)，其特征在于：所述破碎箱(1)顶部设有进料口(2)，所述破碎箱(1)上部设有破碎锤(3)，所述破碎锤(3)下方设有弧形筛网(4)，所述破碎箱(1)内且在所述弧形筛网(4)下方设有三个破碎辊(5)，所述破碎辊(5)的水平轴相互平行，所述破碎辊(5)下方设有倾斜筛网(6)，所述倾斜筛网(6)下方设有接料箱(7)，靠近所述倾斜筛网(6)最低端处的破碎箱(1)壁上设有活动门(8)，所述破碎箱(1)一侧焊接有热风机(9)，所述热风机(9)上连接有引风机(10)和引风管(11)，所述破碎箱(1)内壁焊接有出风管(12)，所述引风管(11)贯穿破碎箱(1)壁与出风管(12)密闭连接，所述出风管(12)上开设有出风口(13)。

2.根据权利要求1所述的一种多功能岩棉破碎机，其特征在于：所述破碎锤(3)上均布多个锤头(16)，所述锤头(16)的材质为高锰钢、超高锰钢或高铬，所述破碎辊(5)包括由内到外同轴安装的主轴(17)、轮毂(18)和辊皮(19)。

3.根据权利要求1所述的一种多功能岩棉破碎机，其特征在于：所述破碎箱(1)下方焊接有底座(20)，所述底座(20)下方焊接有四个减震装置(21)，分别位于四个拐角处，所述减震装置(21)包括自动伸缩杆(22)和弹簧(23)，所述弹簧(23)套接在自动伸缩杆(22)的外壁上。

4.根据权利要求1所述的一种多功能岩棉破碎机，其特征在于：所述破碎箱(1)远离热风机(9)的一侧内壁上固定设有湿度传感器(24)。

5.根据权利要求1所述的一种多功能岩棉破碎机，其特征在于：所述弧形筛网(4)网孔比倾斜筛网(6)大，且都具有弹性。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及岩棉加工技术领域，尤其涉及一种多功能岩棉破碎机。

背景技术

岩棉生产厂家生产岩棉时不可避免产生的废料及岩棉炉废渣，对于环境有很大的危害，因此对岩棉废料的处理是环保工作的一项重要任务。现对于岩棉废料的处理是将其进行综合利用，制成其他产品，比如岩棉砖等，所以需要对岩棉废料破碎成小块，方便再加工。

岩棉破碎机是利用相向转动的带齿圆辊进行破碎，废料经设备上部进料口落入辊子之间，依靠圆辊的摩擦力被带入辊子之间的间隙而逐渐被压碎，传统的破碎机在破碎粘湿废料时，容易粘在箱体的内壁上，并且堵塞筛缝，造成停机，在一定程度上限制了生产效率，如果将烘干与破碎分开进行，则增加了时间成本，并且破碎不够精细，劳动强度大。

实用新型内容

本实用新型的目的在于：针对上述现有破碎机在破碎粘湿废料时，容易粘在箱体的内壁上，并且堵塞筛缝，造成停机，在一定程度上限制了生产效率，如果将烘干与破碎分开进行，则增加了时间成本，并且破碎不够精细，劳动强度大的问题，本实用新型提供一种多功能岩棉破碎机。

本实用新型采用的技术方案如下：

一种多功能岩棉破碎机，包括破碎箱，所述破碎箱顶部设有进料口，所述破碎箱上部设有破碎锤，所述破碎锤下方设有弧形筛网，所述破碎箱内且在所述弧形筛网下方设有三个破碎辊，所述破碎辊的水平轴相互平行，所述破碎辊下方设有倾斜筛网，所述倾斜筛网下方设有接料箱，靠近所述倾斜筛网最低端处的破碎箱壁上设有活动门，所述破碎箱一侧焊接有热风机，所述热风机上连接有引风机和引风管，所述破碎箱内壁焊接有出风管，所述引风管贯穿破碎箱壁与出风管密闭连接，所述出风管上开设有出风口。

工作原理：工人将废料从进料口加入，破碎锤对废料进行初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，经初步破碎的废料下落到弧形筛网上，大块废料被破碎锤带起进行再次破碎，小块废料穿过弧形筛网，三个破碎辊对初步破碎后的废料进行精细破碎，精细破碎后的废料经倾斜筛网进行筛选，破碎合格的废料掉到倾斜筛网下方的接料箱被工作人员收集，破碎不合格的废料通过活动门被工作人员回收进行二次破碎，在破碎锤以及破碎辊配合的破碎过程中，热风机、引风机和出风管配合对废料进行干燥；该装置通过破碎锤对废料初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，对后续破碎辊进行保护，减小破碎辊的磨损，破碎锤与破碎辊配合使用，使岩棉废料破碎程度更高，提高破碎效率，延长破碎机使用寿命；设置热风机、引风机和出风管配合对废料进行干燥，避免了在破碎粘湿废料时，废料粘在箱体的内壁上，造成堵塞停机的问题，提高了生产效率，节约了时间成本；设置倾斜筛网，筛分出破碎合格与不合格的废料分别回收，减小了工人的劳动强度。

进一步地，所述破碎箱一侧设有驱动电机，所述破碎锤和破碎辊均通过联轴器与驱动电机连接。

进一步地，所述破碎锤上均布多个锤头，所述锤头的材质为高锰钢、超高锰钢或高铬，所述破碎辊包括由内到外同轴安装的主轴、轮毂和辊皮，提高破碎效果，硬度高，韧性好，延长破碎锤和破碎辊的寿命。

进一步地，所述破碎箱下方焊接有底座，所述底座下方焊接有四个减震装置，分别位于四个拐角处，所述减震装置包括自动伸缩杆和弹簧，所述弹簧套接在自动伸缩杆的外壁上，设置减震装置能够减小工作时箱体的震动，延长装置的寿命。

进一步地，所述破碎箱远离热风机的一侧内壁上固定设有湿度传感器，检测箱体内废料的湿度情况，随时进行观察。

进一步地，所述弧形筛网网孔比斜筛网大，且都具有弹性，提高筛选效果。

综上所述，由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

1、本实用新型通过设置破碎锤对废料初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，对后续破碎辊进行保护，减小破碎辊的磨损，破碎锤与破碎辊配合使用，使岩棉废料破碎程度更高，提高破碎效率，延长破碎机使用寿命。

2、本实用新型通过设置热风机、引风机和出风管配合对废料进行干燥，避免了在破碎粘湿废料时，废料粘在箱体的内壁上，造成堵塞停机的问题，提高了生产效率，节约了时间成本。

3、本实用新型通过设置倾斜筛网，筛分出破碎合格与不合格的废料分别回收，减小了工人的劳动强度；设置减震装置减小箱体的震动，对装置进行保护；设置湿度传感器，随时对箱体内废料的湿度情况进行检测。

附图说明

图1为本实用新型的结构示意图；

图2为破碎锤和破碎辊的侧面结构示意图。

图中标记为：1-破碎箱，2-进料口，3-破碎锤，4-弧形筛网，5-破碎辊，6-倾斜筛网，7-接料箱，8-活动门，9-热风机，10-引风机，11-引风管，12-出风管，13-出风口，14-驱动电机，15-联轴器，16-锤头，17-主轴，18-轮毂，19-辊皮，20-底座，21-减震装置，22-自动伸缩杆，23-弹簧，24-湿度传感器。

具体实施方式

本说明书中公开的所有特征，或公开的所有方法或过程中的步骤，除了互相排斥的特征和\/或步骤以外，均可以以任何方式组合。

实施例1

一种多功能岩棉破碎机，包括破碎箱1，所述破碎箱1顶部设有进料口2，所述破碎箱1上部设有破碎锤3，所述破碎锤3下方设有弧形筛网4，所述破碎箱1内且在所述弧形筛网4下方设有三个破碎辊5，所述破碎辊5的水平轴相互平行，所述破碎辊5下方设有倾斜筛网6，所述倾斜筛网6下方设有接料箱7，靠近所述倾斜筛网6最低端处的破碎箱1壁上设有活动门8，所述破碎箱1一侧焊接有热风机9，所述热风机9上连接有引风机10和引风管11，所述破碎箱1内壁焊接有出风管12，所述引风管11贯穿破碎箱1壁与出风管12密闭连接，所述出风管12上开设有出风口13。

工作原理：工人将废料从进料口2加入，破碎锤3对废料进行初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，经初步破碎的废料下落到弧形筛网4上，大块废料被破碎锤3带起进行再次破碎，小块废料穿过弧形筛网4，三个破碎辊5对初步破碎后的废料进行精细破碎，精细破碎后的废料经倾斜筛网6进行筛选，破碎合格的废料掉到倾斜筛网6下方的接料箱7被工作人员收集，破碎不合格的废料通过活动门8被工作人员回收进行二次破碎，在破碎锤3以及破碎辊5配合的破碎过程中，热风机9、引风机10和出风管12配合对废料进行干燥；该装置通过破碎锤3对废料初步破碎，将其中大块及硬质的废料进行解块，对后续破碎辊5进行保护，减小破碎辊5的磨损，破碎锤3与破碎辊5配合使用，使岩棉废料破碎程度更高，提高破碎效率，延长破碎机使用寿命；设置热风机9、引风机10和出风管12配合对废料进行干燥，避免了在破碎粘湿废料时，废料粘在箱体的内壁上，造成堵塞停机的问题，提高了生产效率，节约了时间成本；设置倾斜筛网6，筛分出破碎合格与不合格的废料分别回收，减小了工人的劳动强度。

实施例2

本实施例在实施例1的基础上，进一步地，所述破碎箱1一侧设有驱动电机14，所述破碎锤3和破碎辊5均通过联轴器15与驱动电机14连接。

实施例3

本实施例在实施例1的基础上，进一步地，所述破碎锤3上均布多个锤头16，所述锤头16的材质为高锰钢、超高锰钢或高铬，所述破碎辊5包括由内到外同轴安装的主轴17、轮毂18和辊皮19，提高破碎效果，硬度高，韧性好，延长破碎锤3和破碎辊5的寿命。

实施例4

本实施例在实施例1的基础上，进一步地，所述破碎箱1下方焊接有底座20，所述底座20下方焊接有四个减震装置21，分别位于四个拐角处，所述减震装置21包括自动伸缩杆22和弹簧23，所述弹簧23套接在自动伸缩杆22的外壁上，设置减震装置21能够减小工作时箱体的震动，延长装置的寿命。

实施例5

本实施例在实施例1的基础上，进一步地，所述破碎箱1远离热风机9的一侧内壁上固定设有湿度传感器24，检测箱体内废料的湿度情况，随时进行观察；进一步地，所述弧形筛网4网孔比斜筛网大，且都具有弹性，提高筛选效果。

本实用新型不限于上述具体实施方式，本领域技术人员，在不脱离本实用新型的精神和范围的前提下，可做若干的更改和修饰。本实用新型的保护范围应以本实用新型的权利要求为准。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920063636.9

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:41(河南)

授权编号:CN209715334U

授权时间:20191203

主分类号:B02C21/00

专利分类号:B02C21/00;B02C13/02;B02C4/02;B02C23/16;B02C23/14;B02C23/04;B02C23/00;F26B21/00

范畴分类:26B;

申请人:郑州安筑实业有限公司

第一申请人:郑州安筑实业有限公司

申请人地址:450036 河南省郑州市自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路49号绿地原盛国际大厦3号楼A座12层149号

发明人:李万纲;刘振华;陈烨

第一发明人:李万纲

当前权利人:郑州安筑实业有限公司

代理人:吴静宜

代理机构:51230

代理机构编号:成都弘毅天承知识产权代理有限公司 51230

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/392407737fc60710e49d5233.html