# 一种易于调节角度的红外探测装置论文和设计-周卫

### 全文摘要

本实用新型公开了一种易于调节角度的红外探测装置，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，红外探测器包括抛物面镜组、底座，红外探测器上设有与第一抛物面镜相匹配的第一红外光束发射器，红外探测器上设有与第二抛物面镜相匹配的第二红外光束发射器，抛物面镜组与底座卡合连接，底座通过支架与底板连接，底座与支架活动式连接；支架上设有固定架，固定架内侧设有卡槽，卡槽内设有第一螺杆，底座与第一螺杆连接，底座一侧竖直设有第二螺杆，支架一侧设有定位块，定位块与第二螺杆连接，实现对底座各个角度的固定。本实用新型提供的易于调节角度的红外探测器，实现红外探测器横向、纵向都可以调整，并且可调整的范围及角度较大。

### 主设计要求

1.一种易于调节角度的红外探测装置，其特征在于，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，所述红外探测器包括抛物面镜组、与抛物面镜组相匹配的底座，所述抛物面镜组包括第一抛物面镜和第二抛物面镜，所述红外探测器上设有与所述第一抛物面镜相匹配的第一红外光束发射器，所述红外探测器上设有与所述第二抛物面镜相匹配的第二红外光束发射器，所述抛物面镜组与所述底座卡合连接，所述底座通过支架与所述底板连接，所述底座与所述支架活动式连接；所述支架上设有固定架，所述固定架内侧设有卡槽，所述卡槽内设有第一螺杆，所述第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，所述底座通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，所述底座一侧竖直设有第二螺杆，所述第二螺杆沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，所述支架一侧设有定位块，所述定位块通过第二卡合槽与所述第二螺杆卡合连接，实现对底座各个角度的固定。

### 设计方案

1.一种易于调节角度的红外探测装置，其特征在于，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，所述红外探测器包括抛物面镜组、与抛物面镜组相匹配的底座，所述抛物面镜组包括第一抛物面镜和第二抛物面镜，所述红外探测器上设有与所述第一抛物面镜相匹配的第一红外光束发射器，所述红外探测器上设有与所述第二抛物面镜相匹配的第二红外光束发射器，所述抛物面镜组与所述底座卡合连接，所述底座通过支架与所述底板连接，所述底座与所述支架活动式连接；

所述支架上设有固定架，所述固定架内侧设有卡槽，所述卡槽内设有第一螺杆，所述第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，所述底座通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，所述底座一侧竖直设有第二螺杆，所述第二螺杆沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，所述支架一侧设有定位块，所述定位块通过第二卡合槽与所述第二螺杆卡合连接，实现对底座各个角度的固定。

2.根据权利要求1所述的一种易于调节角度的红外探测装置，其特征在于，所述支架通过螺丝与所述底板连接。

3.根据权利要求1所述的一种易于调节角度的红外探测装置，其特征在于，所述固定架通过螺丝与所述支架连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及探测设备领域，具体涉及一种易于调节角度的红外探测装置。

背景技术

在现有技术中，现有的红外探测器角度只能横向调整或者纵向调整，不能实现横向和纵向一起调整。现有的红外探测器转动抛物面镜，但调节范围及角度小，不能进行较大范围大角度的调整，不能满足用户的需求。

实用新型内容

鉴于以上所述现有技术的缺点，本实用新型的目的在于提供一种易于调节角度的红外探测装置，用于解决现有红外探测器角度只能水平调整或者垂直调整，不能实现水平和垂直一起调整等问题。

为实现上述目的及其他相关目的，本实用新型提供一种易于调节角度的红外探测装置，包括底板、对称设置于底板上的两个红外探测器，所述红外探测器包括抛物面镜组、与抛物面镜组相匹配的底座，所述抛物面镜组包括第一抛物面镜和第二抛物面镜，所述红外探测器上设有与所述第一抛物面镜相匹配的第一红外光束发射器，所述红外探测器上设有与所述第二抛物面镜相匹配的第二红外光束发射器，所述抛物面镜组与所述底座卡合连接，所述底座通过支架与所述底板连接，所述底座与所述支架活动式连接；

所述支架上设有固定架，所述固定架内侧设有卡槽，所述卡槽内设有第一螺杆，所述第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，所述底座通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，所述底座一侧竖直设有第二螺杆，所述第二螺杆沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，所述支架一侧设有定位块，所述定位块通过第二卡合槽与所述第二螺杆卡合连接，实现对底座各个角度的固定。

相对现有技术而言，在本实用新型中，通过底座与支架活动式连接，实现底座可以横向、纵向调整，即底座带动抛物面镜组和红外光束发射器一起横向、纵向调整，并且通过第一螺杆与底座接触、第二螺杆与定位块接触，使得在位置调整过后可以将底座定位，红外光束发射器发出的光不发生偏移，具有很高的实用价值。

进一步的改进在于，所述支架通过螺丝与所述底板连接，通过设置螺丝，使得支架与底板之间连接与拆卸较为方便。

进一步的改进在于，所述固定架通过螺丝与所述支架连接，通过设置螺丝，使得固定架与支架之间连接与拆卸较为方便。

附图说明

图1为一种易于调节角度的红外探测装置的结构示意图；

图2为抛物面镜组的结构示意图。

对应说明书附图内的附图标记参考如下：

1.抛物面镜组；2.底座；3.固定架；4.定位块；5.第二螺杆；6.支架；7.底板；11.第一抛物面镜；12.第二抛物面镜。

具体实施方式

为了使实用新型实现的技术手段、创造特征、达成目的和功效易于明白了解，下结合具体图示，进一步阐述本实用新型。

如图1、2所示，一种易于调节角度的红外探测装置，包括底板7、对称设置于底板7上的两个红外探测器，红外探测器包括抛物面镜组1、与抛物面镜组1相匹配的底座2，抛物面镜组1包括第一抛物面镜11和第二抛物面镜12，红外探测器上设有与第一抛物面镜11相匹配的第一红外光束发射器，红外探测器上设有与第二抛物面镜12相匹配的第二红外光束发射器，第一红外光束发射器通过第一抛物面镜11折射后向外射出，第二红外光束发射器通过第二抛物面镜12折射后向外射出，

抛物面镜组1与底座2卡合连接，底座2通过支架6与底板7连接，支架6通过螺丝与底板7连接，过设置螺丝，使得支架6与底板7之间连接与拆卸较为方便。底座2与支架6活动式连接，通过底座2与支架6活动式连接，实现底座2可以横向、纵向调整，即底座2带动抛物面镜组1和红外光束发射器一起横向、纵向调整，支架6上设有固定架3，固定架3通过螺丝与支架6连接，通过设置螺丝，使得固定架3与支架6之间连接与拆卸较为方便。

固定架3内侧设有卡槽，卡槽内设有第一螺杆，第一螺杆沿长度方向均匀设有多个第一卡合槽，底座2通过第一卡合槽与第一螺杆卡合连接，底座2一侧竖直设有第二螺杆5，第二螺杆5沿长度方向均匀设有多个第二卡合槽，支架6一侧设有定位块4，定位块4通过第二卡合槽与第二螺杆5卡合连接，在底座2转动过程中底座2与不同第一卡合槽卡合、及支架6上定位块4与不同第二卡合槽卡合，实现对底座2各个角度的固定，使得底座2在横向、纵向调整过后可以将底座2固位，保证红外光束发射器发出的光不发生偏移。

综上，本实用新型一种易于调节角度的红外探测装置，实现红外探测器横向、纵向都可以调整，并且可调整的范围及角度较大，具有很高的实用价值。

以上对实用新型的具体实施例进行了描述。需要理解的是，实用新型并不局限于上述特定实施方式，其中未尽详细描述的设备和结构应该理解为用本领域中的普通方式予以实施；本领域技术人员可以在权利要求的范围内做出各种变形或修改做出若干简单推演、变形或替换，这并不影响实用新型的实质内容。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920077731.4

申请日:2019-01-17

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:31(上海)

授权编号:CN209743904U

授权时间:20191206

主分类号:F16M11/04

专利分类号:F16M11/04;F16M11/22

范畴分类:27H;

申请人:上海晨晓电子科技有限公司

第一申请人:上海晨晓电子科技有限公司

申请人地址:201802 上海市嘉定区南翔镇惠裕路555号3幢231室

发明人:周卫

第一发明人:周卫

当前权利人:上海晨晓电子科技有限公司

代理人:赵霞

代理机构:31297

代理机构编号:上海宏京知识产权代理事务所(普通合伙) 31297

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/39a232929ab14f3d52315d75.html