# 滑动单元论文_廖文玲

导读:本文包含了滑动单元论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:单元,结构,摩擦,闸瓦,牙轮,拉幅,钻头。

### 滑动单元论文文献综述

廖文玲[1]（2019）在《织构化钻头滑动轴承单元摩擦学性能研究》一文中研究指出为了研究织构对牙轮钻头滑动轴承的润滑减磨机理及织构面积比、织构直径和织构深度对轴承摩擦学性能的影响规律,采用MMW-1型微机控制立式万能摩擦磨损试验机和销-盘摩擦副,开展了模拟工况下织构化牙轮钻头滑动轴承单元摩擦学试验。研究结果表明:合理参数织构能有效提高牙轮钻头滑动轴承的润滑及摩擦学性能;对于较小直径(200μm)织构,当织构面积比为10%或15%时织构的润滑性能更好,而对于较大直径(300～600μm)织构,当织构面积比为5%时织构的润滑性能更优,因此小直径织构面积比偏大较好,可确保润滑介质分布更均匀,而大直径织构则织构面积比偏小更好;相同条件下,织构化牙轮钻头滑动轴承表面织构深度为40μm时织构的润滑性能最好,织构深度较深或较浅均不利于提高织构的润滑减磨性能。研究结果可为合理选择牙轮钻头滑动轴承织构参数、促进表面织构技术在牙轮钻头滑动轴承上的应用打下试验基础。(本文来源于《石油机械》期刊2019年04期）

今堀修,彭惠民[2]（2019）在《单元制动中发生的抱闸—滑动振动及其防止措施》一文中研究指出制动缸与制动闸瓦的安装部做成了整体式的单元制动装置具有小型、轻量化、可获得高制动效率等优点。不过,据调查,在某种特殊条件下,实施该制动时,车轮与闸瓦间会发生抱闸—滑动(STICK-SLIP)振动。文章介绍了为查明发生抱闸—滑动振动的条件和原因,实施了单元制动激振试验,弄清楚了抱闸—滑动振动是闸瓦及闸瓦托上、下端沿前、后方向(车轮中心方向)反相位振动模式,通过抑制上述振动模式即可避免抱闸—滑动振动。(本文来源于《国外机车车辆工艺》期刊2019年02期）

陆豪洋,吴强,廖萍,马苏扬[3]（2018）在《磁悬浮拉幅定型传送单元滑动块材质优选》一文中研究指出针对机械摩擦多、噪声大的传统拉幅定型传送单元,提出一种新型的磁悬浮拉幅定型传送单元。磁悬浮拉幅定型传送单元作为新型的纺织机械传送单元,具有无机械摩擦、无噪声、污染少等优点。对新型传送单元滑动块材料进行选择,对比3种金属材料灰口铸铁、45号钢、Q235碳素结构钢。使用ANSYS分析电磁铁磁力在不同间隙下的变化,再利用ANSYS Workbench分析不同磁力下,3种材料传送单元滑动块的变形情况,判断其对传送单元悬浮气隙的影响。分析结果表明:悬浮气隙在0.005 mm以内,磁力误差在5%以内;Q235碳素结构钢比其余两种材料更适合做滑动块,并且降低了成本。(本文来源于《机床与液压》期刊2018年04期）

张洪,丁诗泳,陈磊[4]（2017）在《双惯性测量单元系统下四轮滑动转向机器人运动控制研究》一文中研究指出四轮滑动转向机器人因其运动中存在滑动误差,导致机器人运动轨迹控制困难,而且在不同的地面条件下滑动转向的动力学参数不一样,导致滑动误差的不同,更增加了机器人转向的速度量、角速度量的预测和控制难度。通过使用两个惯性测量单元(IMU)建立四轮滑动转向机器人的速度、角速度计算模型,针对机器人运动中的差动命令对四轮机器人实施闭环控制,动态调整四轮轮速从而使得机器人运行更加精确平稳。实验结果表明使用轮速动态调整策略后机器人轨迹误差更小,轨迹更精确。(本文来源于《机械科学与技术》期刊2017年11期）

杨平,王锐,林烜,何琼,赵昊阳[5]（2008）在《船用舵机电液随动单元滑动模态变结构控制》一文中研究指出本文对船用舵机电液控制单元进行了非线性因素影响的分析,应用了滑膜变结构理论解决非线性问题,利用给定运动跟踪优化方法设计了切换线,并确定了指数趋近的参数,通过仿真结果表明该控制方法能有效的解决阀芯-阀套摩擦所引起的滞环问题,在工程实际上具有一定的实际意义。(本文来源于《第五届全国流体传动与控制学术会议暨2008年中国航空学会液压与气动学术会议论文集》期刊2008-10-01）

魏建东[6]（2006）在《滑动索系结构分析中的摩擦滑移索单元》一文中研究指出为精确分析滑动索系结构的内力和变形,创建了一种考虑摩擦力影响的新单元。首先利用作者推导的拉索静力解析解,推导了索段端点的单侧滑移刚度,并给出了其显式表达式,从而可确定连续长索在支撑点处的摩擦滑移刚度。被称为“摩擦滑移索单元”的新单元有叁个节点,中间节点为支撑点。它由两个弹性悬链线单元组合而成,并根据支撑点处的两侧索力、滑动方向和摩擦滑移刚度调整两索段的索原长,使支撑点两侧的索力满足摩擦关系。算例验证了新单元算法的正确性和高效性。新单元可直接用于常规的有限元分析中,研究处于工作状态或施工中的滑动索系结构。(本文来源于《工程力学》期刊2006年09期）

### 滑动单元论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

制动缸与制动闸瓦的安装部做成了整体式的单元制动装置具有小型、轻量化、可获得高制动效率等优点。不过,据调查,在某种特殊条件下,实施该制动时,车轮与闸瓦间会发生抱闸—滑动(STICK-SLIP)振动。文章介绍了为查明发生抱闸—滑动振动的条件和原因,实施了单元制动激振试验,弄清楚了抱闸—滑动振动是闸瓦及闸瓦托上、下端沿前、后方向(车轮中心方向)反相位振动模式,通过抑制上述振动模式即可避免抱闸—滑动振动。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 滑动单元论文参考文献

[1].廖文玲.织构化钻头滑动轴承单元摩擦学性能研究[J].石油机械.2019

[2].今堀修,彭惠民.单元制动中发生的抱闸—滑动振动及其防止措施[J].国外机车车辆工艺.2019

[3].陆豪洋,吴强,廖萍,马苏扬.磁悬浮拉幅定型传送单元滑动块材质优选[J].机床与液压.2018

[4].张洪,丁诗泳,陈磊.双惯性测量单元系统下四轮滑动转向机器人运动控制研究[J].机械科学与技术.2017

[5].杨平,王锐,林烜,何琼,赵昊阳.船用舵机电液随动单元滑动模态变结构控制[C].第五届全国流体传动与控制学术会议暨2008年中国航空学会液压与气动学术会议论文集.2008

[6].魏建东.滑动索系结构分析中的摩擦滑移索单元[J].工程力学.2006

### 论文知识图

Notice: Undefined index: items in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79Warning: Invalid argument supplied for foreach() in F:\Web\www\cnki.demo.com\app\cnki\tpl\search.html on line 79

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3a63c3209c8ea021ba56a177.html