# 微振动成像检测光学验证系统研究

### 论文摘要

针对高分辨率空间相机的系统特性,选用平行光管系统作为光学系统,模拟来自无穷远的特征目标.运用LIGHTTOOLS软件对光路进行模拟,确定较优的光学结构.主要通过4种试验进行研究,即相机激振抖动试验,靶标运动模拟光轴抖动试验,波前畸变测量试验,离焦测量试验.通过离线图像复原对空间相机的光学误差进行分析及补偿.试验结果表明,在未给相机施加激振的情况下,经过平行光管系统输出,相机成像出的40LP·mm-1（LP表示线对）及20LP·mm-1清晰,满足微振动成像检测试验要求.在微振动成像检测试验中,波前像差达到0.21λ（RMS<λ/4）,1.28λ（PV）以及0.23A （RMS<λ/4）,1.34λ（PV）时,该平行光管系统成像均可满足复原软件处理需求,可以有效应用于微振动成像检测系统并具有验证微振动成像检测试验的能力.

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王丹艺,蒋山平,张鹏嵩,张博伦,杨林华

关键词: 平行光管,微振动成像检测,光学验证系统

来源: 空间科学学报 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,信息科技

专业: 物理学,计算机软件及计算机应用

单位: 北京卫星环境工程研究所

分类号: O43;TP391.41

页码: 838-846

总页数: 9

文件大小: 1547K

下载量: 76

### 相关论文文献

- [1].基于商用现货的高分辨卫星微振动抑制系统设计[J]. 中国机械工程 2020(20)

- [2].大型航天器结构-控制-光学一体化建模与微振动响应快速计算方法[J]. 装备环境工程 2020(06)

- [3].不同频率微振动对血管内皮细胞生长因子表达及通透性的影响[J]. 华西口腔医学杂志 2016(02)

- [4].光纤陀螺微振动信号检测的建模与分析[J]. 激光杂志 2016(10)

- [5].一种飞轮微振动特性分级方法[J]. 宇航学报 2017(12)

- [6].微振动在骨髓间充质干细胞成骨向分化中的作用机制研究进展[J]. 医用生物力学 2019(04)

- [7].航天器微振动测试、隔离、抑制技术综述[J]. 上海航天 2014(06)

- [8].光学遥感卫星微振动抑制方法及关键技术[J]. 宇航学报 2015(02)

- [9].一种星上微振动引起像移量的测量方法[J]. 航天器工程 2014(05)

- [10].一种微振动测试系统的设计[J]. 杭州电子科技大学学报 2008(05)

- [11].微振动对空间光电载荷成像影响分析与验证[J]. 光学学报 2019(05)

- [12].微振动对不同支撑形式扫描机构的扫描精度影响研究[J]. 上海航天 2017(06)

- [13].一种遥感器光轴微振动姿态解算方法[J]. 航天返回与遥感 2018(01)

- [14].微振动对高分辨率TDICCD图像辐射质量影响[J]. 中国空间科学技术 2018(06)

- [15].基于加速度传感器的微振动报警系统设计[J]. 电子设计工程 2017(07)

- [16].基于外差干涉的微振动测量技术研究[J]. 应用光学 2014(05)

- [17].分布式全光纤微振动传感器研究[J]. 中国激光 2014(03)

- [18].电子工业厂房微振动测试及数值分析[J]. 勘察科学技术 2011(03)

- [19].高分辨率卫星微振动研究现状及发展前景展望[J]. 中国航天 2014(08)

- [20].OHS运输系统对VLSI厂房微振动影响分析方法[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2016(06)

- [21].某地铁荷载激励诱发临近医技楼建筑结构微振动响应分析[J]. 绿色环保建材 2020(06)

- [22].微振动对高轨(GEO)遥感卫星图像质量的影响[J]. 中国科学:信息科学 2019(01)

- [23].基于AD7779的高精度微振动采集系统[J]. 测试技术学报 2019(05)

- [24].光学遥感卫星飞轮微振动仿真和地面实验研究[J]. 光子学报 2019(03)

- [25].基于微振动马达的无阀微泵的研究[J]. 传感器与微系统 2010(09)

- [26].磁粘弹性体及其微振动控制应用[J]. 环境工程 2012(S1)

- [27].上海光源场地微振动特征及结构减振效果的测试研究[J]. 上海建设科技 2010(03)

- [28].深基坑微振动爆破技术及监测方案[J]. 低温建筑技术 2016(08)

- [29].风云四号卫星微振动抑制和试验技术研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2019(02)

- [30].基于靶标图像的高分辨率空间相机微振动测量方法[J]. 南京航空航天大学学报 2019(S1)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ad38e8bd89ce951a30e7f84.html