# 一种堆肥生物能源应用设备论文和设计-罗玉军

### 全文摘要

本实用新型公开了一种堆肥生物能源应用设备，涉及能源应用领域，为解决现有技术中的对绿色植物、秸秆与动物粪便等资源的利用性不高，且在处理过程中对环境有部分影响的问题。所述反应罐一侧的下端设置有堆肥排出口，所述反应罐的下端安装有底板，所述反应罐的上端安装有顶板，所述顶板上端的中间位置处安装有入料斗，所述入料斗的一侧安装有氧气阀，所述反应罐另一侧的上端安装有气体输送管，所述气体输送管上安装有控制阀，所述气体输送管的另一侧放置有储存罐，所述储存罐的上端安装有气压盖，所述储存罐另一侧的上端设置有排气接口，所述反应罐内部的下端安装有电动机，所述电动机的上端设置有转轴。

### 主设计要求

1.一种堆肥生物能源应用设备，包括反应罐（4），其特征在于：所述反应罐（4）一侧的下端设置有堆肥排出口（5），所述反应罐（4）的下端安装有底板（6），所述反应罐（4）的上端安装有顶板（3），所述顶板（3）上端的中间位置处安装有入料斗（1），所述入料斗（1）的一侧安装有氧气阀（2），所述反应罐（4）另一侧的上端安装有气体输送管（7），所述气体输送管（7）上安装有控制阀（8），所述气体输送管（7）的另一侧放置有储存罐（10），所述储存罐（10）的上端安装有气压盖（9），所述储存罐（10）另一侧的上端设置有排气接口（11），所述反应罐（4）内部的下端安装有电动机（14），所述电动机（14）的上端设置有转轴（12），所述转轴（12）上设置有搅拌杆（13），所述反应罐（4）内部的上端安装有环管（15），所述环管（15）上安装有喷淋头（16），所述反应罐（4）上安装有反应罐壳体（18），所述反应罐壳体（18）内放置有送氧管（17），所述入料斗（1）上设置有扇形旋转盘（19）和扇形固定盘（20），且扇形旋转盘（19）设置在扇形固定盘（20）的一侧。

### 设计方案

1.一种堆肥生物能源应用设备，包括反应罐（4），其特征在于：所述反应罐（4）一侧的下端设置有堆肥排出口（5），所述反应罐（4）的下端安装有底板（6），所述反应罐（4）的上端安装有顶板（3），所述顶板（3）上端的中间位置处安装有入料斗（1），所述入料斗（1）的一侧安装有氧气阀（2），所述反应罐（4）另一侧的上端安装有气体输送管（7），所述气体输送管（7）上安装有控制阀（8），所述气体输送管（7）的另一侧放置有储存罐（10），所述储存罐（10）的上端安装有气压盖（9），所述储存罐（10）另一侧的上端设置有排气接口（11），所述反应罐（4）内部的下端安装有电动机（14），所述电动机（14）的上端设置有转轴（12），所述转轴（12）上设置有搅拌杆（13），所述反应罐（4）内部的上端安装有环管（15），所述环管（15）上安装有喷淋头（16），所述反应罐（4）上安装有反应罐壳体（18），所述反应罐壳体（18）内放置有送氧管（17），所述入料斗（1）上设置有扇形旋转盘（19）和扇形固定盘（20），且扇形旋转盘（19）设置在扇形固定盘（20）的一侧。

2.根据权利要求1所述的一种堆肥生物能源应用设备，其特征在于：所述入料斗（1）和氧气阀（2）的一端均延伸至反应罐（4）的内部，所述入料斗（1）的直径设置为四十厘米，所述反应罐（4）与顶板（3）的连接处设置有密封圈，所述气体输送管（7）的一端延伸至反应罐（4）的内部，所述堆肥排出口（5）设置为矩形结构。

3.根据权利要求1所述的一种堆肥生物能源应用设备，其特征在于：所述气体输送管（7）的另一端延伸至储存罐（10）的内部，所述气压盖（9）上设置有手轮，所述排气接口（11）的一端延伸至储存罐（10）的内部，所述储存罐（10）上设置有加强箍。

4.根据权利要求1所述的一种堆肥生物能源应用设备，其特征在于：所述转轴（12）与搅拌杆（13）通过焊接连接，所述搅拌杆（13）共设置有十四个，所述转轴（12）与电动机（14）通过联轴器连接。

5.根据权利要求1所述的一种堆肥生物能源应用设备，其特征在于：所述环管（15）贯穿反应罐壳体（18），所述喷淋头（16）与环管（15）通过焊接连接，所述送氧管（17）上设置有溢氧孔，所述反应罐壳体（18）的一侧设置有溢氧孔。

6.根据权利要求1所述的一种堆肥生物能源应用设备，其特征在于：所述扇形旋转盘（19）的角度设置为一百五十度，所述扇形固定盘（20）的角度设置为二百六十度，所述扇形旋转盘（19）与扇形固定盘（20）通过旋转盘连接，所述扇形旋转盘（19）和扇形固定盘（20）的厚度均设置为一厘米。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及能源应用领域，具体为一种堆肥生物能源应用设备。

背景技术

现有的动物粪便的处理方法经过如下过程进行处理，对于固体成分经过堆肥化过程(3～6个月)，但是各种动物粪便在恶臭和水质污染方面引起各种民怨，发酵之后残留的消化液的消化液成分会渗透到下水道、地下水等，从而引发二次水质污染问题。而秸秆资源是世界上产量最大的生物质，且秸秆便宜易得，是一种宝贵的可再生资源。但是秸秆资源的综合利用主要体现在制取饲料、肥料、沼气和用于食用菌的栽培等方面，大多数秸秆资源被弃置或焚烧，这不仅造成了资源浪费，而且引起了严重的环境污染问题。

利用绿色植物、秸秆与动物粪便，按照一定比例堆积，通过细菌发酵，产生堆肥，能对现有的绿色植物、秸秆与动物粪便等进行处理，进行资源的二次利用，部分产物能作为能源用于发电，部分产物作为有机肥，进行土地的施肥；因此市场急需研制一种堆肥生物能源应用设备来帮助人们解决现有的问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种堆肥生物能源应用设备，以解决上述背景技术中提出的对绿色植物、秸秆与动物粪便等资源的利用性不高，且在处理过程中对环境有部分影响的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种堆肥生物能源应用设备，包括反应罐，所述反应罐一侧的下端设置有堆肥排出口，所述反应罐的下端安装有底板，所述反应罐的上端安装有顶板，所述顶板上端的中间位置处安装有入料斗，所述入料斗的一侧安装有氧气阀，所述反应罐另一侧的上端安装有气体输送管，所述气体输送管上安装有控制阀，所述气体输送管的另一侧放置有储存罐，所述储存罐的上端安装有气压盖，所述储存罐另一侧的上端设置有排气接口，所述反应罐内部的下端安装有电动机，所述电动机的上端设置有转轴，所述转轴上设置有搅拌杆，所述反应罐内部的上端安装有环管，所述环管上安装有喷淋头，所述反应罐上安装有反应罐壳体，所述反应罐壳体内放置有送氧管，所述入料斗上设置有扇形旋转盘和扇形固定盘，且扇形旋转盘设置在扇形固定盘的一侧。

优选的，所述入料斗和氧气阀的一端均延伸至反应罐的内部，所述入料斗的直径设置为四十厘米，所述反应罐与顶板的连接处设置有密封圈，所述气体输送管的一端延伸至反应罐的内部，所述堆肥排出口设置为矩形结构。

优选的，所述气体输送管的另一端延伸至储存罐的内部，所述气压盖上设置有手轮，所述排气接口的一端延伸至储存罐的内部，所述储存罐上设置有加强箍。

优选的，所述转轴与搅拌杆通过焊接连接，所述搅拌杆共设置有十四个，所述转轴与电动机通过联轴器连接。

优选的，所述环管贯穿反应罐壳体，所述喷淋头与环管通过焊接连接，所述送氧管上设置有溢氧孔，所述反应罐壳体的一侧设置有溢氧孔。

优选的，所述扇形旋转盘的角度设置为一百五十度，所述扇形固定盘的角度设置为二百六十度，所述扇形旋转盘与扇形固定盘通过旋转盘连接，所述扇形旋转盘和扇形固定盘的厚度均设置为一厘米。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：

1、该实用新型通过反应罐进行反应发酵处理，对绿色植物、秸秆与动物粪便等资源进行重新利用，生产有机堆肥，将堆肥用于农田种植，实现绿色种植，且肥料的来源为绿色植物、秸秆与动物粪便等资源，经济性更高。

2、该实用新型通过气体输送管的设置，收集堆肥发酵过程产生的热能与沼气，并通过储存罐进行沼气的存储，沼气能够用来发电，实现更多绿色能源利用。

3、该实用新型通过搅拌杆的设置，在堆肥过程中，收集热能过程降低堆肥的温度，将内部的热量通过搅拌进行散发，无需人工翻堆，降低人员成本。

4、该实用新型通过喷淋头的设置，在发酵过程中喷洒除臭剂，避免发酵过程中产生的气味影响日常生活。

5、该实用新型通过氧气阀和送氧管的设置，在堆肥过程中进行送氧，因为堆肥需要大量的氧气，通过氧气的输送能够减少堆肥的时间，将生产效益最大化。

附图说明

图1为本实用新型的一种堆肥生物能源应用设备的主视图；

图2为本实用新型的反应罐的内部正视图；

图3为本实用新型的反应罐的内部侧视图；

图4为本实用新型的入料斗的主视图。

图中：1、入料斗；2、氧气阀；3、顶板；4、反应罐；5、堆肥排出口；6、底板；7、气体输送管；8、控制阀；9、气压盖；10、储存罐；11、排气接口；12、转轴；13、搅拌杆；14、电动机；15、环管；16、喷淋头；17、送氧管；18、反应罐壳体；19、扇形旋转盘；20、扇形固定盘。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

请参阅图1-4，本实用新型提供的一种实施例：一种堆肥生物能源应用设备，包括反应罐4，反应罐4一侧的下端设置有堆肥排出口5，反应罐4的下端安装有底板6，反应罐4的上端安装有顶板3，顶板3上端的中间位置处安装有入料斗1，入料斗1的一侧安装有氧气阀2，氧气阀2从上端送氧，反应罐4另一侧的上端安装有气体输送管7，气体输送管7上安装有控制阀8，气体输送管7的另一侧放置有储存罐10，内部存储有沼气，储存罐10的上端安装有气压盖9，储存罐10另一侧的上端设置有排气接口11，反应罐4内部的下端安装有电动机14，电动机14的上端设置有转轴12，转轴12上设置有搅拌杆13，反应罐4内部的上端安装有环管15，环管15上安装有喷淋头16，从中喷入除臭剂，去除反应过程中的异味，所以在堆肥反应中，少量多次间断性的喷入除臭剂，反应罐4上安装有反应罐壳体18，反应罐壳体18内放置有送氧管17，作为氧气阀2的辅助输送方式，进行氧气的输送，给堆肥反应提供氧气，增加反应速度，入料斗1上设置有扇形旋转盘19和扇形固定盘20，且扇形旋转盘19设置在扇形固定盘20的一侧，扇形旋转盘19的旋转实现入料斗1的开启和关闭，关闭时较为严密。

进一步，入料斗1和氧气阀2的一端均延伸至反应罐4的内部，入料斗1的直径设置为四十厘米，反应罐4与顶板3的连接处设置有密封圈，气体输送管7的一端延伸至反应罐4的内部，气体从中通过，不溢出，堆肥排出口5设置为矩形结构。

进一步，气体输送管7的另一端延伸至储存罐10的内部，气压盖9上设置有手轮，能进行手动降压，避免内部压力过大，出现爆炸现象，排气接口11的一端延伸至储存罐10的内部，储存罐10上设置有加强箍，对其进行加固，即使出现意外情况，加强箍能进行固定，将危险系数减小。

进一步，转轴12与搅拌杆13通过焊接连接，搅拌杆13共设置有十四个，搅拌杆13的转动实现搅拌降温功能，避免产生的热量和沼气堆在堆肥的内部，转轴12与电动机14通过联轴器连接。

进一步，环管15贯穿反应罐壳体18，喷淋头16与环管15通过焊接连接，送氧管17上设置有溢氧孔，反应罐壳体18的一侧设置有溢氧孔，溢氧孔的孔径小，反应罐4内堆肥的物质无法通过，但是氧气气体能通过，进行供氧。

进一步，扇形旋转盘19的角度设置为一百五十度，扇形固定盘20的角度设置为二百六十度，关闭时有五十度的重叠部分，增加严密性，扇形旋转盘19与扇形固定盘20通过旋转盘连接，扇形旋转盘19和扇形固定盘20的厚度均设置为一厘米。

工作原理：使用时，将扇形旋转盘19旋转开，扇形旋转盘19旋进扇形固定盘20内，将绿色植物、秸秆与动物粪便等资源从入料斗1倒入，绿色植物、秸秆与动物粪便等资源在反应罐4内进行发酵反应，在堆肥过程中，氧气阀2从上端送入氧气，送氧管17在侧面输送氧气，保证堆肥反应的进行，在堆肥过程中间隔一段时间通过环管15，从喷淋头16喷出除臭剂，避免臭气对于居民的影响，且在对堆肥过程中，电动机14接电，转轴12开始转动，带动搅拌杆13的旋转，搅拌杆13在绿色植物、秸秆与动物粪便等物质中转动，对其内部进行降温，且将热量和产生的沼气通过气体输送管7输送进储存罐10内，通过连接排气接口11对储存罐10内的沼气进行利用，其中气压盖9进行内部气压的调节，避免内部压力过大，导致沼气爆炸。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822031633.5

申请日:2019-07-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209481502U

授权时间:20191011

主分类号:C05F 17/02

专利分类号:C05F17/02;C02F11/04;C12P5/02

范畴分类:12E;

申请人:无锡万家田园生态农业有限公司

第一申请人:无锡万家田园生态农业有限公司

申请人地址:214061 江苏省无锡市滨湖区锦溪路100号科教创业园3号楼907

发明人:罗玉军

第一发明人:罗玉军

当前权利人:无锡万家田园生态农业有限公司

代理人:李海霞

代理机构:32320

代理机构编号:南京禾易知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3ae7b97361f2b6e8c14abb5c.html