# 一种双端面磨床冷却喷水嘴论文和设计

### 全文摘要

本实用新型涉及一种双端面磨床冷却喷水嘴，其解决了现有双端面磨床冷却不充分的的技术问题，其设有喷水嘴主体和挡板，喷水嘴主体和挡板构成储液空腔，喷水嘴主体前端设有若干缝隙，缝隙与储液空腔连通，缝隙与需冷却物体间距一致。本实用新型可广泛应于发热量较大双端面磨床回转盘的冷却。

### 主设计要求

1.一种双端面磨床冷却喷水嘴，其特征是，其设有喷水嘴主体和挡板，所述喷水嘴主体和挡板构成储液空腔，所述喷水嘴主体前端设有若干缝隙，所述缝隙与所述储液空腔连通，所述缝隙与需冷却物体间距一致。

### 设计方案

1.一种双端面磨床冷却喷水嘴，其特征是，其设有喷水嘴主体和挡板，所述喷水嘴主体和挡板构成储液空腔，所述喷水嘴主体前端设有若干缝隙，所述缝隙与所述储液空腔连通，所述缝隙与需冷却物体间距一致。

2.根据权利要求1所述的双端面磨床冷却喷水嘴，其特征在于，所述挡板与所述喷水嘴主体采用可拆卸连接，所述挡板为不锈钢材料制作。

3.根据权利要求1或2所述的双端面磨床冷却喷水嘴，其特征在于，所述双端面磨床冷却喷水嘴还设有用于安放冷却喷水嘴的支撑座。

4.根据权利要求3所述的双端面磨床冷却喷水嘴，其特征在于，所述支撑座与所述喷水嘴主体通过螺纹可拆卸的连接。

5.根据权利要求3所述的双端面磨床冷却喷水嘴，其特征在于，所述支撑座与所述喷水嘴主体通过焊接固定连接。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种用于磨削的机床，特别是涉及一种双端面磨床冷却喷水嘴。

背景技术

双端面磨床是一种高效率的平面加工机床，在一次加工过程同时磨削出两个平行端面，磨削的产品精度高，生产效率高，在诸多行业上被广泛应用。由于双端面磨床两个砂轮同时磨削工件，发热量较大如果冷却不充分，会造成工件发热，加工精度下降，甚至出现烧伤、工件报废等现象。

发明内容

本实用新型为了解决现有双端面磨床冷却不充分的技术问题，提供一种结构简单、制作方便、冷却效果良好的双端面磨床冷却喷水嘴。

本实用新型提供一种双端面磨床冷却喷水嘴，设有喷水嘴主体和挡板，喷水嘴主体和挡板构成储液空腔，喷水嘴主体前端设有若干缝隙，缝隙与储液空腔连通，缝隙与需冷却物体间距一致。

优选地，挡板与喷水嘴主体采用可拆卸连接，挡板为不锈钢材料制作。

优选地，双端面磨床冷却喷水嘴还设有用于安放冷却喷水嘴的支撑座。

优选地，支撑座与喷水嘴主体通过螺纹可拆卸的连接。

优选地，支撑座与喷水嘴主体通过焊接固定连接。

本实用新型的有益效果是：

1.本实用新型喷水嘴主体的前部是一个与磨床回转盘相符的圆弧，冷却喷水嘴出水口狭长，冷却液集中喷淋，冷却效果良好；

2.本实用新型喷水嘴侧面挡板用不锈钢材料制作，耐腐蚀性、耐磨性好，使用寿命长；

3.本实用新型侧面挡板用挡板固定螺钉固定在喷水嘴主体上，经长时间使用损坏后可以快速拆卸更换侧面挡板。

附图说明

图1是本实用新型的主视图；

图2是本实用新型的俯视图；

图3是本实用新型的左视图；

图4是本实用新型的喷水嘴主体视图。

附图符号说明：

1、喷水嘴主体；2、挡板；3、支撑座；4、挡板加固条；11、进水孔；13、出水缝隙；14、固定孔；15、储水空腔。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对可本实用新型做进一步说明，以使本实用新型所属技术领域的技术人员能够容易实施本实用新型。

如图1-4所示，本实用新型包括喷水嘴主体1、挡板2和支撑座3，喷水嘴主体1与挡板2通过螺纹连接，喷水嘴主体1与支撑座3通过螺钉可拆卸连接或者焊接固定连接。

本实用新型喷水嘴主体1一端设有进水部，另一端设有突出部，突出部内部加工有贯通的通孔，形成储水空腔15，突出部沿储水空腔15外围设置有多个固定孔14，突出部下沿为圆弧型，该圆弧与双端面磨床回转盘尺寸相符，沿圆弧方向设有多个出水缝隙13，出水缝隙13与储水空腔15连通；进水部设有进水孔11，进水孔11设有多路通道与储水空腔15连通，方便在不同方向连接进水管，通过进水孔11的内丝与进水管外丝连接，加工简单方便，连接可靠。

本实用新型挡板2固定在喷水嘴主体1的储水空腔15两侧，利用螺栓穿过固定孔14将挡板2固定在喷水嘴主体1上，便于快速安装拆卸维护；挡板2为不锈钢材料制作，耐腐蚀性、耐磨性好，使用寿命长；挡板2外侧装设有挡板加固条4，挡板加固条4能够预防挡板2的变形，加强密封效果。

本实用新型在工作时，将支撑座3安装于双端面磨床回转盘，喷水嘴主体1突出部下沿圆弧，靠近磨床回转盘，进水管旋入方便安装方向的进水孔11，关闭其余方向的进水通道，当进水管通入冷却液后，冷却液充满喷水嘴主体1的储水空腔15内，由于两边被挡板2挡住，冷却液只能从喷水嘴主体1的出水缝隙13喷出，出水缝隙13狭长，冷却液均匀集中喷淋，冷却效果良好。

以上所述仅对本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡是在本实用新型的权利要求限定范围内，所做的任何修改、等同替换、改进等，均应在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920311697.2

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:37(山东)

授权编号:CN209533105U

授权时间:20191025

主分类号:B24B 55/02

专利分类号:B24B55/02

范畴分类:26F;

申请人:天润曲轴股份有限公司;山东理工大学

第一申请人:天润曲轴股份有限公司

申请人地址:264400 山东省威海市文登市天润路2-13号

发明人:丛建臣;于志强;于夕志

第一发明人:丛建臣

当前权利人:天润曲轴股份有限公司;山东理工大学

代理人:于振强

代理机构:11293

代理机构编号:北京怡丰知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3af44a585387126e0e38f7f2.html