# 气敏性能论文_周麒麟,赵邦渝,郭威威,贺有周,李晓丹

导读:本文包含了气敏性能论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:传感器,气体,甲醛,纳米,室温,性能,氧化钨。

### 气敏性能论文文献综述

周麒麟,赵邦渝,郭威威,贺有周,李晓丹[1]（2019）在《g-C_3N_4/SnO_2异质分层结构的水热合成及其气敏性能研究》一文中研究指出采用一步水热法合成了不同比例(0,1%,3%,5%,7%,9%(质量分数))异质分层结构的g-C_3N_4/SnO_2复合材料。利用X射线衍射(XRD)、红外光谱(FT-IR)、拉曼光谱(Raman)、X射线光电子能谱(XPS)、扫描(SEM)和透射(TEM)电子显微镜、BET比表面积测试和发致发光光谱(PL)对材料的晶体结构、形貌、化学组成和光学性能进行了表征。将制备的复合材料应用于气体传感器,对乙醇进行气敏性能测试。结果表明,复合5%(质量分数) g-C_3N_4的SnO_2气体传感器的最佳工作温度为270℃,对40×10~(-6)乙醇的灵敏度达到77.5,是纯SnO_2气体传感器的灵敏度的8.4倍。最后,对复合材料g-C_3N_4/SnO_2的气敏性能优化机理进行了分析讨论。(本文来源于《功能材料》期刊2019年11期）

田哲宾,宋鹏,王琦[2]（2019）在《NiO/In_2O_3纳米复合材料的制备及气敏性能研究》一文中研究指出本论文采用水热法结合水浴法制备出了NiO/In_2O_3纳米复合材料,利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射仪(XRD)等对其微观形貌和晶相进行表征分析。表征结果表明:制备所得In_2O_3纳米微球直径为200-300 nm,其表面均匀包覆厚度约为20 nm的NiO纳米片。气敏测试结果表明:基于NiO/In_2O_3异(本文来源于《第十届国际（中国）功能材料及其应用学术会议、第六届国际多功能材料与结构学术大会、首届国际新材料前沿发展大会摘要集》期刊2019-11-23）

李雪伟,张铭,李鹏飞,崔艳雷,王如志[3]（2019）在《ZnO纳微分级结构的形貌调控及其气敏性能》一文中研究指出采用水热法,通过调控反应温度得到了具有不同微观形貌的ZnO纳微分级结构。扫描电子显微镜(SEM)结果表明,纳微分级结构分别由纳米棒或纳米片按不同方式堆积而成。X射线衍射(XRD)结果表明,所制备的ZnO纳微分级结构均为纤锌矿结构。此外,通过BET比表面积测试与气敏性能测试发现,微观形貌不同的分级结构具有不同的比表面积、孔隙率和平均孔径,同时气敏性能也有差异。在反应温度为65、100和150℃下制备了样品S_1、S_2和S_3。相比另外两组样品,纳米片堆积而成的样品S_2具有更大的比表面积(4.87 m~2/g)、更高孔隙率(0.092 6 cm~3/g)和更大平均孔径(76 nm),其最佳测试温度为300℃,在叁个样品中最低(S_1的最佳检测温度为370℃,S_3的最佳检测温度为394℃)。同时在最佳检测温度下S_2对气体响应值最高(110),响应时间最短(7.10 s)。由此说明,高比表面积和孔隙率有利于气体的扩散,从而能够提高材料的气敏性能。(本文来源于《微纳电子技术》期刊2019年12期）

田俊峰,尹志刚,韩光鲁,杜俊平,李臻[4]（2019）在《ZnO/聚噻吩复合材料制备及紫外光激发室温气敏性能》一文中研究指出采用两步法制备ZnO/聚噻吩(ZnO/PTh)复合材料,首先制备富含氧空位缺陷的ZnO,然后以此为载体,通过噻吩单体的原位聚合得到最终产物。通过X射线衍射、场发射扫描电镜、高分辨透射电镜、红外光谱、紫外-可见漫反射光谱和荧光光谱对合成材料进行表征,研究了其紫外激发室温气敏性能,分析了紫外激发气敏机理。结果表明:紫外光激发下复合材料室温下对乙醇有较高的灵敏度,对100×10-6乙醇的灵敏度达到12. 6,响应和恢复时间均在40s以内。(本文来源于《化工新型材料》期刊2019年11期）

钟义林,唐巍飚,李学辉,陈希尧,丁臻敏[5]（2019）在《家用便携式半导体气敏传感器法甲醛检测仪性能研究》一文中研究指出对16批次家用便携式半导体气敏传感器法甲醛检测仪的示值误差进行研究。用30m~3环境舱静态模拟6种不同温度、甲醛浓度的室内环境。结果表明,在设定的环境中,本次采购的家用便携式半导体气敏传感器法甲醛检测仪与酚试剂分光光度法检测结果的示值误差大于15%,不适用于室内环境甲醛浓度精准检测。(本文来源于《中国建材科技》期刊2019年05期）

李娜,向群,程知萱,王晓红,徐甲强[6]（2019）在《多孔SnO_2空心球材料的合成及甲醛气敏性能研究》一文中研究指出针对目前气敏材料制备工艺繁琐且对甲醛灵敏度不高的现状,通过调控乙醇与水的配比来制备合成多孔SnO_2空心球材料并用于低浓度甲醛的检测,通过XRD、SEM以及TEM等测试仪器对材料的结构和形貌进行了表征.当乙醇与水的体积比为3.0∶5.0时,制备得到的多孔SnO_2空心球生长均匀,直径约为400 nm.气敏测试结果表明:SnO_2空心球材料的最佳工作温度为210℃,对50 mg/L甲醛的响应值可达到52.5,响应时间和恢复时间分别为14 s和33 s,且对其他气体的响应值较低;并对该材料在甲醛浓度为1～50 mg/L时进行了连续测试,计算得到最低检测限低至20μg/L,表明其可用于低浓度甲醛的检测.(本文来源于《郑州大学学报(工学版)》期刊2019年06期）

曹晨璐,曹春梅,郭美圆,卢启芳,詹自力[7]（2019）在《Pd掺杂ZnO材料的制备及其对NO_2气敏性能研究》一文中研究指出以含Zn的金属有机骨架材料作为模板,通过热处理方法制备出颗粒分布相对均匀的ZnO纳米材料(颗粒尺寸大小<200 nm),分析比较了该ZnO半导体纳米材料及其Pd掺杂量质量分数分别为0. 5%、1%和2%的Pdx%/ZnO(x=0. 5、1. 0、2. 0)纳米材料对NO_2气体的传感性能.研究结果表明,贵金属Pd的引入及ZnO载体颗粒度的降低均有利于提高Pd/ZnO纳米材料对NO_2的灵敏度和选择性; Pd1%/ZnO纳米材料对体积分数为25×10-6NO_2的灵敏度值为46. 6,高于纯ZnO、Pd0. 5%/ZnO和Pd2%/ZnO对NO_2的灵敏度值,其最佳工作温度为235℃,且当NO_2体积分数降至5×10-6时,该样品仍对NO_2具有较好响应.(本文来源于《郑州大学学报(工学版)》期刊2019年06期）

田俊峰,尹志刚,韩光鲁,李臻,杜俊平[8]（2019）在《ZnO纳米片/聚苯胺制备与紫外激发室温气敏性能》一文中研究指出采用两步法制备氧化锌纳米片/聚苯胺(ZnO/PANI)复合材料,首先制备ZnO纳米片,然后以此为载体,通过苯胺单体的原位聚合得到最终产物。通过XRD、FTIR、FESEM、氮气吸附-脱附和紫外-可见漫反射对合成材料进行表征,研究了其紫外激发室温气敏性能,分析了可能的紫外激发气敏机理。结果表明,在紫外光激发下,ZnO/PANI复合材料实现了室温检测,乙醇浓度100×10~(-6)(体积分数)时,灵敏度较高达到17.6,响应和恢复时间均在30 s以内。(本文来源于《电子元件与材料》期刊2019年10期）

惠晓雨,孙一诺,王浩任,胡海健,施敏[9]（2019）在《CuO纳米材料的合成及其气敏性能研究进展》一文中研究指出CuO是一种常见的p型半导体气敏材料。本文简要介绍了CuO的典型合成方法,总结概括了CuO对几种典型气体的敏感性能,并展望了发展方向。(本文来源于《山东化工》期刊2019年19期）

李东珂,贺冰彦,陈坤权,皮明雨,崔玉亭[10]（2019）在《Au纳米颗粒负载WO_3纳米花复合结构的二甲苯气敏性能》一文中研究指出本文采用水热法成功制备了Au纳米颗粒负载的WO_3纳米花材料,并运用XRD,SEM,TEM等手段对其晶体结构和形貌进行了表征,并详细研究了其对二甲苯的气敏性能.首先对Au的浓度和气敏元件的工作温度进行了优化,结果表明,0.4μl Au纳米颗粒负载的WO_3对二甲苯的灵敏度最高,最佳工作温度为250℃.同纯WO_3相比,Au纳米颗粒负载的WO_3纳米花具有更快的响应/恢复速度和更高的目标气体选择性,在100 ppm二甲苯中灵敏度达到了29.5.此外,检测限度可以低至5 ppm水平.最后对气敏元件表面可能发生的氧化还原反应的机理进行了研究和讨论,认为Au负载的WO_3纳米花材料有望应用于二甲苯气体传感器.(本文来源于《物理学报》期刊2019年19期）

### 气敏性能论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

本论文采用水热法结合水浴法制备出了NiO/In_2O_3纳米复合材料,利用扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)和X射线衍射仪(XRD)等对其微观形貌和晶相进行表征分析。表征结果表明:制备所得In_2O_3纳米微球直径为200-300 nm,其表面均匀包覆厚度约为20 nm的NiO纳米片。气敏测试结果表明:基于NiO/In_2O_3异

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 气敏性能论文参考文献

[1].周麒麟,赵邦渝,郭威威,贺有周,李晓丹.g-C_3N_4/SnO_2异质分层结构的水热合成及其气敏性能研究[J].功能材料.2019

[2].田哲宾,宋鹏,王琦.NiO/In_2O_3纳米复合材料的制备及气敏性能研究[C].第十届国际（中国）功能材料及其应用学术会议、第六届国际多功能材料与结构学术大会、首届国际新材料前沿发展大会摘要集.2019

[3].李雪伟,张铭,李鹏飞,崔艳雷,王如志.ZnO纳微分级结构的形貌调控及其气敏性能[J].微纳电子技术.2019

[4].田俊峰,尹志刚,韩光鲁,杜俊平,李臻.ZnO/聚噻吩复合材料制备及紫外光激发室温气敏性能[J].化工新型材料.2019

[5].钟义林,唐巍飚,李学辉,陈希尧,丁臻敏.家用便携式半导体气敏传感器法甲醛检测仪性能研究[J].中国建材科技.2019

[6].李娜,向群,程知萱,王晓红,徐甲强.多孔SnO_2空心球材料的合成及甲醛气敏性能研究[J].郑州大学学报(工学版).2019

[7].曹晨璐,曹春梅,郭美圆,卢启芳,詹自力.Pd掺杂ZnO材料的制备及其对NO_2气敏性能研究[J].郑州大学学报(工学版).2019

[8].田俊峰,尹志刚,韩光鲁,李臻,杜俊平.ZnO纳米片/聚苯胺制备与紫外激发室温气敏性能[J].电子元件与材料.2019

[9].惠晓雨,孙一诺,王浩任,胡海健,施敏.CuO纳米材料的合成及其气敏性能研究进展[J].山东化工.2019

[10].李东珂,贺冰彦,陈坤权,皮明雨,崔玉亭.Au纳米颗粒负载WO_3纳米花复合结构的二甲苯气敏性能[J].物理学报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3afa29f5add83c695e9ef3a5.html