# 一种木板加工用砂光机论文和设计

### 全文摘要

本实用新型提供一种木板加工用砂光机，包括砂光箱体、翻转装置以及接料装置，砂光箱体的两端分别设有进料口和出料口，砂光箱体内设有一木板传送带，接料装置包括移动底板、升降气缸、基板以及水平驱动气缸，基板与移动底板均为水平设置，翻转装置包括两个基块、架设板、转轴以及固定在转轴上的翻转腔，转轴的一端与固定在架设板上的电机连接，翻转腔背离转轴的一侧开口，水平驱动气缸的活塞杆可朝向翻转腔开口的一侧伸出，本实用新型通过增设接料装置，来接收从砂光机出口端出来的木料，且通过对于木板的自动化翻转，从而方便在砂光机进口端的工人取下木板，从而大大降低了人工劳动成本，也可以提高砂光的效率。

### 主设计要求

1.一种木板加工用砂光机，其特征在于，包括砂光箱体、翻转装置以及接料装置，所述砂光箱体的两端分别设有进料口和出料口，且所述砂光箱体内设有一木板传送带，所述木板传送带的两端分别延伸出所述进料口和所述出料口，所述接料装置包括移动底板、设置在所述移动底板上的升降气缸、与所述升降气缸的活塞杆相连的基板以及设置在所述基板上的水平驱动气缸，所述基板与所述移动底板均为水平设置，所述翻转装置包括设置在所述砂光箱体顶部的两个基块、设置在所述基块顶部的架设板、架设在所述两个架设板之间的转轴以及固定在所述转轴上的翻转腔，所述转轴与所述架设板之间通过轴承连接，且所述转轴的一端与固定在所述架设板上的电机连接，所述翻转腔背离所述转轴的一侧开口，且所述水平驱动气缸的活塞杆可朝向所述翻转腔开口的一侧伸出，木板通过所述木板传动带运动到所述基板上，且在所述升降气缸和所述水平驱动气缸的驱动下朝向所述翻转腔内运动。

### 设计方案

1.一种木板加工用砂光机，其特征在于，包括砂光箱体、翻转装置以及接料装置，所述砂光箱体的两端分别设有进料口和出料口，且所述砂光箱体内设有一木板传送带，所述木板传送带的两端分别延伸出所述进料口和所述出料口，所述接料装置包括移动底板、设置在所述移动底板上的升降气缸、与所述升降气缸的活塞杆相连的基板以及设置在所述基板上的水平驱动气缸，所述基板与所述移动底板均为水平设置，所述翻转装置包括设置在所述砂光箱体顶部的两个基块、设置在所述基块顶部的架设板、架设在所述两个架设板之间的转轴以及固定在所述转轴上的翻转腔，所述转轴与所述架设板之间通过轴承连接，且所述转轴的一端与固定在所述架设板上的电机连接，所述翻转腔背离所述转轴的一侧开口，且所述水平驱动气缸的活塞杆可朝向所述翻转腔开口的一侧伸出，木板通过所述木板传动带运动到所述基板上，且在所述升降气缸和所述水平驱动气缸的驱动下朝向所述翻转腔内运动。

2.根据权利要求1所述的一种木板加工用砂光机，其特征在于，所述基板上还设有若干输送辊，所述输送辊平行架设在所述基板上，且所述输送辊与所述木板传送带的传动方向垂直。

3.根据权利要求1所述的一种木板加工用砂光机，其特征在于，所述砂光箱体的顶部设有两个位于所述转轴两侧的缓冲垫，所述缓冲垫的顶部抵接在所述翻转腔的下侧。

4.根据权利要求1所述的一种木板加工用砂光机，其特征在于，所述砂光箱体内设有磨砂装置，所述砂光箱体内还设有两组位于所述磨砂装置两侧的压料架，所述压料架上穿设有若干压料杆，所述压料杆外设有外螺纹，且所述压料杆通过锁紧螺母固定在所述压料架上，所述压料杆的底端设有压料滚轴。

5.根据权利要求1所述的一种木板加工用砂光机，其特征在于，所述移动底板的底部设有滚轮。

6.根据权利要求4所述的一种木板加工用砂光机，其特征在于，所述磨砂装置包括固定在所述砂光箱体内的驱动装置以及在所述驱动装置的驱动下运动的砂轮。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及一种砂光机，尤其是一种木板加工用砂光机。

背景技术

木板的生产加工中需要进行砂光工序，砂光是指对一些不平整、厚度不均、不符合工艺要求的材料与物件，通过砂布、砂轮、砂纸、百洁布、不织布抛光轮等物理去除的方式，使之更加的光滑平整、厚度均匀一致，工艺使之达标的一种方法。

砂光机是通过传送装置将木板运送到设备内部通过砂轮等磨砂装置对木板的表面进行砂光等处理，现有的砂光机在打磨好木板的一面后，则需要人工进行翻转，来打磨另一面，且木板是从砂光机的进口端进入，且随着传送装置从砂光机的出口端出，因此常常需要在砂光机的进口端与出口端都配有工作人员进行上料和接料，之后人工来运料翻转，实现对于另一面的加工，尤其是对于较大的木板，使得木板在加工时，会大大增大人工劳动成本，且耗费时间较多，从而大大降低了砂光效率，且增加了生产的成本。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种木板加工用砂光机，通过增设接料装置，来接收从砂光机出口端出来的木料，且通过对于木板的自动化翻转，从而方便在砂光机进口端的工人取下木板，从而大大降低了人工劳动成本，也可以提高砂光的效率。

本实用新型提供了如下的技术方案：

一种木板加工用砂光机，包括砂光箱体、翻转装置以及接料装置，所述砂光箱体的两端分别设有进料口和出料口，且所述砂光箱体内设有一木板传送带，所述木板传送带的两端分别延伸出所述进料口和所述出料口，所述接料装置包括移动底板、设置在所述移动底板上的升降气缸、与所述升降气缸的活塞杆相连的基板以及设置在所述基板上的水平驱动气缸，所述基板与所述移动底板均为水平设置，所述翻转装置包括设置在所述砂光箱体顶部的两个基块、设置在所述基块顶部的架设板、架设在所述两个架设板之间的转轴以及固定在所述转轴上的翻转腔，所述转轴与所述架设板之间通过轴承连接，且所述转轴的一端与固定在所述架设板上的电机连接，所述翻转腔背离所述转轴的一侧开口，且所述水平驱动气缸的活塞杆可朝向所述翻转腔开口的一侧伸出，木板通过所述木板传动带运动到所述基板上，且在所述升降气缸和所述水平驱动气缸的驱动下朝向所述翻转腔内运动。

优选的，所述基板上还设有若干输送辊，所述输送辊平行架设在所述基板上，且所述输送辊与所述木板传送带的传动方向垂直。

优选的，所述砂光箱体的顶部设有两个位于所述转轴两侧的缓冲垫，所述缓冲垫的顶部抵接在所述翻转腔的下侧。

优选的，所述砂光箱体内设有磨砂装置，所述砂光箱体内还设有两组位于所述磨砂装置两侧的压料架，所述压料架上穿设有若干压料杆，所述压料杆外设有外螺纹，且所述压料杆通过锁紧螺母固定在所述压料架上，所述压料杆的底端设有压料滚轴。

优选的，所述移动底板的底部设有滚轮。

优选的，所述磨砂装置包括固定在所述砂光箱体内的驱动装置以及在所述驱动装置的驱动下运动的砂轮。

本实用新型的有益效果是：通过砂光箱体的出料口一端增设接料装置，来接收从砂光机出口端出来的木料，且在升降气缸和水平驱动气缸的驱动下，使得木板进入到翻转腔内，翻转腔再在电机的驱动下实现180°的翻转，从而使得木板翻转到靠近进料口的一端，且待加工的一面朝上，工人可以将木板从翻转腔内抽出，直接放到木板传送带上再次加工即可，从而大大降低了人工劳动成本，也可以提高砂光的效率。

附图说明

附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

图1是基板接收木板时的本实用新型的结构示意图；

图2是升降气缸驱动驱动基板上升后的本实用新型的结构示意图；

图3是水平驱动气缸驱动木板进入翻转腔后的本实用新型的结构示意图；

图4是翻转腔的结构示意图；

图中的标记：1为砂光箱体，2为翻转装置，3为接料装置，4为磨砂装置，5为木板传送带，6为移动底板，7为升降气缸，8为基板，9为水平驱动气缸，10为基块，11为架设板，12为转轴，13为翻转腔，14为电机，15为木板，16为输送辊，17为缓冲垫。

具体实施方式

结合图1至图4所示的一种木板加工用砂光机，在本实施例中，包括砂光箱体1、翻转装置2以及接料装置3，砂光箱体1内设有磨砂装置4，砂光箱体1的两端分别设有进料口和出料口，且砂光箱体内设有一木板传送带5，木板传送带5的两端分别延伸出进料口和出料口，接料装置3包括移动底板6、设置在移动底板6上的升降气缸7、与升降气缸7的活塞杆相连的基板8以及设置在基板8上的水平驱动气缸9，基板8与移动底板6均为水平设置，翻转装置2包括设置在砂光箱体1顶部的两个基块10、设置在基块10顶部的架设板11、架设在两个架设板11之间的转轴12以及固定在转轴12上的翻转腔13，转轴12与架设板11之间通过轴承连接，且转轴12的一端与固定在架设板11上的电机14连接，翻转腔13背离转轴12的一侧开口，且水平驱动气缸9的活塞杆可朝向翻转腔13开口的一侧伸出，木板15通过木板传动带5运动到基板8上，且在升降气缸7和水平驱动气缸9的驱动下朝向翻转腔13内运动，直至木板15进入到翻转腔13，且在电机14的带动下，使得翻转腔13围绕转轴12旋转180°，从而实现在翻转腔13内木板15的翻转到靠近进料口的一端，工人可以将木板15直接从翻转腔13内抽出，直接放到木板传送带5上即可。

基板8上还设有若干输送辊16，输送辊16平行架设在基板8上，且输送辊16与木板传送带5的传动方向垂直，当升降气缸7处于最底端时，此时，输送辊16的顶部可以与木板传送带5的顶部齐平，从而使得木板15可以从木板传送带5上更方便顺畅的移动到输送辊16上。

砂光箱体1的顶部设有两个位于转轴两侧的缓冲垫17，缓冲垫17的顶部抵接在翻转腔13的下侧，从而可以避免翻转腔13翻转时对于砂光箱体1顶部的直接撞击。

砂光箱体1内还设有两组位于磨砂装置4两侧的压料架，压料架上穿设有若干压料杆，压料杆外设有外螺纹，且压料杆通过锁紧螺母固定在压料架上，压料杆的底端设有压料滚轴，从而可以避免木板在砂光过程中出现打滑现象。

移动底板6的底部设有滚轮，使得接料装置可以方便移动，来搭配不同砂光箱体使用。

磨砂装置4包括固定在砂光箱体1内的驱动装置以及在驱动装置的驱动下运动的砂轮,磨砂装置实现对于木板的砂光操作。

本实用新型的工作原理是：首先，木板放置在木板传送带上，且从砂光箱体的进料口一端进入，从砂光箱体的出料口一端砂光后输出，通过在砂光箱体的出料口一端增设接料装置，使得加工一面后的木板在木板传送带的带动下运动到基板的输送辊上，当木板离开木板传送带后，启动升降气缸，使得基板在升降气缸的驱动下上升，直至输送辊的顶端与翻转腔的开口对齐，启动水平驱动气缸，使得木板在其活塞杆的驱动下靠近翻转腔，直至进入到翻转腔内，启动电机，使得翻转腔带动木板围绕转轴旋转180°，从而使得木板翻转到靠近进料口的一端，且待加工的一面朝上，工人可以将木板从翻转腔内抽出，直接放到木板传送带上再次加工即可，同理，在两面加工完成后，工人可以从翻转腔内直接取出木板即可。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920291589.3

申请日:2019-03-08

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209532939U

授权时间:20191025

主分类号:B24B 7/28

专利分类号:B24B7/28;B24B7/06;B24B41/00;B24B27/00

范畴分类:26F;

申请人:福满门家居工贸江苏有限公司

第一申请人:福满门家居工贸江苏有限公司

申请人地址:221000 江苏省徐州市邳州市官湖镇墩上村

发明人:何华兴

第一发明人:何华兴

当前权利人:福满门家居工贸江苏有限公司

代理人:黄胡生

代理机构:32286

代理机构编号:南京常青藤知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3b36692858be46f538e955ff.html