# 破坏分析论文_王宝童

导读:本文包含了破坏分析论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:底板,有限元,偏压,护岸,竖井,泥炭,隧洞。

### 破坏分析论文文献综述

王宝童[1]（2019）在《古书院矿回采巷道底板破坏分析及控制研究》一文中研究指出针对古书院矿1533052回采巷道底板变形的问题,通过分析其破坏原因,提出了优化支护方案。试验表明:采用优化方案后,巷道底板垂直位移及垂直应力分布均得到改善,底板鼓起量由677 mm降低至160 mm,降低了76.37%。(本文来源于《煤》期刊2019年12期）

陈阳,冯天骏,黄克戬[2]（2019）在《某水电站引水隧洞进口段变形破坏反演分析》一文中研究指出某水电站蓄水后受山体蠕动变形等因素和突发地震的不利影响,使得引水隧洞进口段和闸门竖井持续变形及不断积累后发生开裂破坏。目前亟待确定造成引水隧洞进口段和闸门竖井变形破坏的主要荷载因素,并推测其荷载大小和结构的应力应变响应。本研究结合实际监测数据,利用有限元数值方法,对引水隧洞和闸门竖井的变形进行了变形-荷载反演分析,该分析确定了竖井变形状态下的叁角形分布荷载和引水隧洞岩层错动推力荷载模式,并得到与现状相符的应力应变分布。该研究的成果为后期修复及修复方案的可行性提供了可靠的论证依据。(本文来源于《水电站设计》期刊2019年04期）

彭昆,黄凭[3]（2019）在《挤扩灌注桩抗压破坏模式分析》一文中研究指出针对挤扩灌注桩承力盘对其承载性能的影响开展了研究工作。通过数值模拟研究了不同首盘埋深、承力盘间距和承力盘数量下的挤扩灌注桩的抗压承载机理和特点,揭示单～多承力盘灌注桩的抗压承载力机理及破坏模式。研究表明承力盘的存在能显着提高桩基的抗压性能,针对不同的承力盘埋深及承力盘间距,总结出了6种挤扩灌注桩的下压破坏模式。(本文来源于《2019年江西省电机工程学会年会论文集》期刊2019-12-06）

王凤芹,王静峰,沈奇罕[4]（2019）在《圆端形钢管混凝土短柱偏压性能和破坏机理分析》一文中研究指出文章通过ABAQUS有限元软件建立了圆端形钢管混凝土偏压短柱的数值分析模型,并利用试验结果验证了数值分析模型的准确性。基于圆端形钢管核心混凝土等效本构模型,研究了偏心距、混凝土强度等诸多参数对圆端形钢管混凝土柱偏压性能的影响,揭示了其破坏模式;基于数值分析结果拟合出了圆端形钢管混凝土轴压力-弯矩相关曲线。研究结果表明,圆端形钢管混凝土短柱在偏压作用下的破坏模式主要表现为局部凹陷与两端鼓曲破坏和偏压转角过大破坏。在一定的偏心距范围内,圆端形钢管混凝土短柱的偏压轴向压力和最大弯矩随截面面积、钢材强度及混凝土强度的增大而增大,随偏心距和径厚比的增大而减小。研究结果可为建立圆端形钢管混凝土短柱设计理论提供参考。(本文来源于《合肥工业大学学报(自然科学版)》期刊2019年11期）

刘慧亮[5]（2019）在《浅谈我国北方寒区护岸破坏机理分析方法与工程建设现状》一文中研究指出护岸破坏形式多种多样,不同地区护岸工程的破坏机理主导因素也各不相同。文章简要分析了我国北方寒冷地区护岸的破坏形式,着重介绍对护岸作用的分析方法,同时调研寒区当前已建护岸结构型式等概况,为今后的研究提供指导意义。(本文来源于《内蒙古水利》期刊2019年11期）

郭磊,李肖君,李云坤,蒲七,孔维俭[6]（2019）在《软～流塑状态泥炭质土基坑深层滑移破坏分析》一文中研究指出在软～流塑状态泥炭质土地质环境下,基坑易发生边坡失稳、坑底隆起、蠕变等工程问题。本研究根据昆明某基坑边坡大变形实例,基于瑞典条分法,利用枚举法搜索最危险圆弧滑面,对滇池区域软～流塑状态泥炭质土中的基坑边坡进行了稳定性分析,结果表明场地周边的施工荷载是导致基坑边坡发生深层滑移破坏的主要诱因。软～流塑态泥炭质土地质环境下的基坑需重视周边附加载荷对基坑稳定性的影响。(本文来源于《建设科技》期刊2019年22期）

崔柔杰,赵宇松,王永平,肖殿良[7]（2019）在《压缩条件下不完整试样破坏机理分析研究》一文中研究指出利用单轴压缩试验机对含不同倾角的条形裂隙试样和不同孔心距与不同圆心连线倾角的双圆孔试样进行了抗压强度试验,同时利用PFC颗粒流模拟软件模拟不完整岩石试样在有无围压条件下的受压破坏过程,实验与模拟相结合,结论如下:含不同倾角的条形裂隙试样,初始裂纹方向近乎垂直于预置裂隙方向,随着裂隙倾角的增大,试样的单轴抗压强度先减小后增大,随着围压的不断变化,影响节理岩体强度的因素也在发生变化;含双圆孔试样,随着孔心距的不断增大,抗压强度先增大后减小,随着圆心连线倾角的不断增大,岩石试样的抗压强度先减小后增大,同样的随着围压的不断变化,影响节理岩体强度的因素也在发生变化。(本文来源于《矿业研究与开发》期刊2019年11期）

彭宇玲[8]（2019）在《基于LS-DYNA软件的汽车前挡玻璃破坏仿真分析》一文中研究指出随着国内汽车保有量的成倍增加,伴随而来的交通事故也越来越多,其中较为常见的是行人与车辆发生的正面碰撞,尤以头部与前挡玻璃直接发生撞击最具伤害性。为了最大限度地保护行人安全,对汽车前挡玻璃进行碰撞研究。采用LS-DYNA软件建立多个仿真模型,对行人碰撞前挡玻璃进行仿真模拟,通过分析比较得到:3层体单元构建的有限元模型与实验结果较为一致。(本文来源于《北京工业职业技术学院学报》期刊2019年04期）

王亚超[9]（2019）在《带压开采煤层底板破坏突水规律分析》一文中研究指出深部回采作业中的底板突水一直是威胁生产安全的主要因素之一,实现对突水的有效防治意义重大。以此为着手点,针对带压开采煤层底板破坏突水规律开展模拟分析和探究。结合具体工程实际,运用相似模拟作业原理,对带压开采情况下的底板突水现象做了全面分析,总结了相应的突水规律,为生产作业的安全开展提供了有力指导。(本文来源于《能源与节能》期刊2019年11期）

袁博,祝介旺[10]（2019）在《滚石冲击下棚洞破坏动力响应分析及改进对策——以川藏公路(安久拉山南麓)门式棚洞为例》一文中研究指出位于川藏公路安久拉山南麓的门式防滚石棚洞,在路边高陡边坡滚石冲击下已严重损坏,滚石冲击产生的巨大冲击力导致棚洞纵梁、顶板、梁柱连接处等应力集中部位发生破坏,且滚石冲击后大量堆积在棚顶成为永久荷载。在现场通过卷尺测得棚洞结构尺寸,使用测距仪测得棚顶堆积滚石的最大粒径D=1 m,滚石的最大下落高度H=20 m。为解决门式棚洞存在的安全问题,提出在棚顶设置凹槽并在槽内铺设厚度为10～70 cm、向外坡度为6°的橡胶垫层对原结构进行改造。借助LS-DYNA动力有限元软件按实际尺寸分别建立改进前后的棚洞有限元模型,并模拟改进前后棚洞在滚石冲击最不利工况(H=20 m,D=1 m)下棚洞结构的动力响应,通过数值模拟结果的对比来验证改进后棚洞的受力性能,研究结果发现:改进后的棚洞相对于原棚洞,最大等效应力减小72%、棚顶最大挠度减小45%、落石冲击力减小62%、滚石堆积在棚洞顶板的概率显着降低,说明在棚顶设置起坡橡胶垫层的措施可有效解决目前门式棚洞存在的安全问题。(本文来源于《水文地质工程地质》期刊2019年06期）

### 破坏分析论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

某水电站蓄水后受山体蠕动变形等因素和突发地震的不利影响,使得引水隧洞进口段和闸门竖井持续变形及不断积累后发生开裂破坏。目前亟待确定造成引水隧洞进口段和闸门竖井变形破坏的主要荷载因素,并推测其荷载大小和结构的应力应变响应。本研究结合实际监测数据,利用有限元数值方法,对引水隧洞和闸门竖井的变形进行了变形-荷载反演分析,该分析确定了竖井变形状态下的叁角形分布荷载和引水隧洞岩层错动推力荷载模式,并得到与现状相符的应力应变分布。该研究的成果为后期修复及修复方案的可行性提供了可靠的论证依据。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 破坏分析论文参考文献

[1].王宝童.古书院矿回采巷道底板破坏分析及控制研究[J].煤.2019

[2].陈阳,冯天骏,黄克戬.某水电站引水隧洞进口段变形破坏反演分析[J].水电站设计.2019

[3].彭昆,黄凭.挤扩灌注桩抗压破坏模式分析[C].2019年江西省电机工程学会年会论文集.2019

[4].王凤芹,王静峰,沈奇罕.圆端形钢管混凝土短柱偏压性能和破坏机理分析[J].合肥工业大学学报(自然科学版).2019

[5].刘慧亮.浅谈我国北方寒区护岸破坏机理分析方法与工程建设现状[J].内蒙古水利.2019

[6].郭磊,李肖君,李云坤,蒲七,孔维俭.软～流塑状态泥炭质土基坑深层滑移破坏分析[J].建设科技.2019

[7].崔柔杰,赵宇松,王永平,肖殿良.压缩条件下不完整试样破坏机理分析研究[J].矿业研究与开发.2019

[8].彭宇玲.基于LS-DYNA软件的汽车前挡玻璃破坏仿真分析[J].北京工业职业技术学院学报.2019

[9].王亚超.带压开采煤层底板破坏突水规律分析[J].能源与节能.2019

[10].袁博,祝介旺.滚石冲击下棚洞破坏动力响应分析及改进对策——以川藏公路(安久拉山南麓)门式棚洞为例[J].水文地质工程地质.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3b477c4381f5ba84717a9a95.html