# 一种咖啡杯论文和设计-程园

### 全文摘要

本实用新型公开了一种咖啡杯，涉及饮用杯技术领域，包括杯身和杯盖，杯身和杯盖螺纹连接，杯盖顶侧开设有半圆槽，半圆槽内弹性铰接连接有盖板，杯盖边缘开设有出液口，盖板转动朝向盖板的一侧固定有与出液口插接适配的定位台，杯盖边缘远离出液口的一侧固定有卡板，盖板上固定有与卡板卡接适配的扣角。杯身和杯盖可分离设置，盖板转动后通过定位台将出液口封闭，使得咖啡保温的同时也能防止咖啡的泄露；当需要饮用时，盖板翻转直至扣角与卡板卡接，使用者可任意饮用杯身内的咖啡，按压卡板使其离开扣角，盖板在弹性作用下自动翻转至半圆槽内，便于使用和操作。本实用新型可重复多次使用，更加环保，使用操作简单，保温的同时有效防漏防洒。

### 主设计要求

1.一种咖啡杯，其特征在于：包括杯身（1）和杯盖（2），所述杯身（1）和所述杯盖（2）螺纹连接，所述杯盖（2）远离所述杯身（1）的一侧开设有半圆槽（3），所述半圆槽（3）内弹性铰接连接有盖板（4），所述杯盖（2）边缘开设有出液口（5），所述盖板（4）转动朝向所述盖板（4）的一侧固定有与所述出液口（5）插接适配的定位台（6），所述杯盖（2）边缘远离所述出液口（5）的一侧固定有卡板（7），所述盖板（4）于所述定位台（6）的背侧固定有与所述卡板（7）卡接适配的扣角（8）。

### 设计方案

1.一种咖啡杯，其特征在于：包括杯身（1）和杯盖（2），所述杯身（1）和所述杯盖（2）螺纹连接，所述杯盖（2）远离所述杯身（1）的一侧开设有半圆槽（3），所述半圆槽（3）内弹性铰接连接有盖板（4），所述杯盖（2）边缘开设有出液口（5），所述盖板（4）转动朝向所述盖板（4）的一侧固定有与所述出液口（5）插接适配的定位台（6），所述杯盖（2）边缘远离所述出液口（5）的一侧固定有卡板（7），所述盖板（4）于所述定位台（6）的背侧固定有与所述卡板（7）卡接适配的扣角（8）。

2.根据权利要求1所述的咖啡杯，其特征在于：所述杯身（1）周身外壁开设有多个安置槽（9），所述安置槽（9）朝向所述杯身（1）开口的侧壁处铰接连接有辅助叶（10）。

3.根据权利要求2所述的咖啡杯，其特征在于：所述辅助叶（10）朝向所述安置槽（9）的一侧设置有多个防滑凸纹（11）。

4.根据权利要求3所述的咖啡杯，其特征在于：所述辅助叶（10）远离其铰接点的一端设置有内凹缘（12）。

5.根据权利要求2-4中任意一项所述的咖啡杯，其特征在于：所述辅助叶（10）共有两个且对称设置于所述杯身（1）两侧。

6.根据权利要求1所述的咖啡杯，其特征在于：所述定位台（6）远离所述出液口（5）的一侧开设有定位槽（13），所述扣角（8）固定于所述定位槽（13）的内壁。

7.根据权利要求1所述的咖啡杯，其特征在于：所述盖板（4）与所述杯盖（2）之间设置有扭簧。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及饮用杯技术领域，尤其是涉及一种咖啡杯。

背景技术

市面上常见的组合式咖啡杯，一般由杯体和杯盖组成；一方面保温，一方面可供使用者多次饮用。刚制作完的咖啡，饮用过程中会出现很多问题。专利公告号为CN206482406U的中国专利，提出了一种防烫咖啡杯，包括杯体和杯盖，所述杯盖的下沿设置有与杯体的上沿相适配的卡槽，所述杯盖顶部的边缘设置有出水口，杯体上套设有隔热套；在隔热套的内侧嵌设有第一环形磁条，以及在杯体的外侧也对应地嵌设有第二环形磁条。

上述中的现有技术方案存在以下缺陷：众所周知，刚泡出的咖啡温度较高，使用者无法直接一次性饮用完，长时间饮用过程中，由于出水口处于开启状态，咖啡在手中容易倾洒，烫伤自己或者他人，十分危险。

实用新型内容

本实用新型的目的是提供一种可长时间保温、密封性高、使用安全且环保的咖啡杯。

本实用新型是通过以下技术方案得以实现的：

一种咖啡杯，包括杯身和杯盖，所述杯身和所述杯盖螺纹连接，所述杯盖远离所述杯身的一侧开设有半圆槽，所述半圆槽内弹性铰接连接有盖板，所述杯盖边缘开设有出液口，所述盖板转动朝向所述盖板的一侧固定有与所述出液口插接适配的定位台，所述杯盖边缘远离所述出液口的一侧固定有卡板，所述盖板于所述定位台的背侧固定有与所述卡板卡接适配的扣角。

通过采用上述技术方案，杯身和杯盖可分离设置，盖板转动后收纳在半圆槽内同时通过定位台将出液口封闭，使得咖啡更加保温的同时也能防止咖啡的泄露；当需要饮用时，盖板翻转直至扣角与卡板卡接，使用者可任意饮用杯身内的咖啡，按压卡板使其离开扣角，盖板在弹性作用下自动翻转至半圆槽内，便于使用和操作。本实用新型可重复多次使用，更加环保，自动密封，使用操作简单，保温的同时有效防漏防洒。

进一步设置为：所述杯身周身外壁开设有多个安置槽，所述安置槽朝向所述杯身开口的侧壁处铰接连接有辅助叶。

通过采用上述技术方案，辅助叶展开后与杯身外壁垂直，使用者可手持辅助叶从而避免直接握抓杯身外壁，防止烫伤。

进一步设置为：所述辅助叶朝向所述安置槽的一侧设置有多个防滑凸纹。

通过采用上述技术方案，防滑凸纹使得使用者手持咖啡杯的话更加稳定，饮用更加安全。

进一步设置为：所述辅助叶远离其铰接点的一端设置有内凹缘。

通过采用上述技术方案，当辅助叶收纳在安置槽内后，通过内凹缘可便于翻折辅助叶，操作便捷。

进一步设置为：所述辅助叶共有两个且对称设置于所述杯身两侧。

通过采用上述技术方案，使用者手部的虎口可夹持住两个辅助叶，操作更加便捷。

进一步设置为：所述定位台远离所述出液口的一侧开设有定位槽，所述扣角固定于所述定位槽的内壁。

通过采用上述技术方案，扣角位于定位槽内，定位槽对扣角起到保护作用，同时便于与扣板进行配合。

进一步设置为：所述盖板与所述杯盖之间设置有扭簧。

通过采用上述技术方案，扭簧使得盖板可快速自动翻转从而进入半圆槽内，便于封闭出液口。

综上所述，本实用新型的有益技术效果为：

（1）弹性转动的盖板可通过定位台对出液口实现自动封闭，避免了咖啡的泄露和倾洒，同时使得咖啡杯起到保温作用；

（2）通过杯身和杯盖的分离设置，咖啡杯的组装和使用十分便捷，可重复多次使用，更加环保；

（3）通过辅助叶可便于使用者手持咖啡杯，对使用者自身起到保护作用，防止烫伤，饮用过程更加安全。

附图说明

图1是本实用新型的整体结构示意图；

图2是杯盖的结构示意图；

图3是杯身的结构示意图。

附图标记：1、杯身；2、杯盖；3、半圆槽；4、盖板；5、出液口；6、定位台；7、卡板；8、扣角；9、安置槽；10、辅助叶；11、防滑凸纹；12、内凹缘；13、定位槽。

具体实施方式

以下结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

参照图1，为本实用新型公开的一种咖啡杯，包括杯身1和杯盖2，杯身1朝向所述杯盖2的一端呈开口结构，杯盖2呈盘状设置。参照图2和图3，杯身1和杯盖2螺纹连接，杯身1开口内壁设置有内螺纹，杯盖2外壁设置有与内螺纹配合的外螺纹。杯身1和杯盖2分离设置，便于添加咖啡，杯身1和杯盖2配合后，同时起到保温和密封作用。

参照图1和图2，所杯盖2远离杯身1的一侧开设有半圆槽3，半圆槽3内铰接连接有盖板4，盖板4与半圆槽3形状相似。盖板4可收纳在半圆槽3内。盖板4与杯盖2之间固定有两个扭簧，扭簧位于盖板4的两端。扭簧使得盖板4可快速自动翻转从而进入半圆槽3内，避免了盖板4的晃动。

杯盖2边缘开设有出液口5，出液口5贯穿杯盖2内外壁，出液口5位于半圆槽3的中心线上，盖板4转动朝向盖板4的一侧固定有与出液口5插接适配的定位台6。通过定位台6可出液口5的配合实现对出液口5的自动密封，使用更加安全，同时有效保温。

杯盖2边缘远离出液口5的一侧固定有卡板7，卡板7呈“T”字形设置且卡板7同样位于半圆槽3的中心线上，定位台6远离出液口5的一侧开设有定位槽13，定位槽13内固定有与所述卡板7卡接适配的扣角8，扣角8位于定位台6内壁靠近盖板4铰接点的一侧。扣角8位于定位槽13内，定位槽13对扣角8起到保护作用，同时通过扣角8与扣板的卡接配合，防止盖板4复位，从而便于饮用咖啡，使用更加便捷。

参照图1和图3，杯身1周身外壁开设有多个安置槽9，安置槽9优选为两个且相对设置，安置槽9位于杯身1靠近其开口的一端。安置槽9朝向杯身1开口的侧壁处铰接连接有辅助叶10。辅助叶10展开后与杯身1外壁垂直，使用者可手持辅助叶10从而避免直接握抓杯身1外壁，防止烫伤，同时通过辅助叶10保持杯身1的平稳。

辅助叶10朝向安置槽9的一侧设置有多个防滑凸纹11。通过防滑凸纹11使得使用者手持咖啡杯的话更加稳定，饮用更加安全。辅助叶10远离其铰接点的一端设置有内凹缘12。当辅助叶10收纳在安置槽9内后，通过内凹缘12可便于翻折辅助叶10，操作便捷。

本实施例的实施原理及有益效果为：

咖啡倒入杯身1后，杯盖2将杯身1密封，咖啡过烫时，展开辅助叶10也便于使用者手持咖啡，防止烫伤。饮用咖啡过程中，翻转盖板4直至扣角8与扣板卡接配合，从而咖啡可从出液口5流出，饮用咖啡结束后，按压扣板，使得盖板4弹性转动进入半圆槽3，从而通过定位台6快速对出液口5进行密封。

本实用新型中杯身1和杯盖2可分离设置，组装和使用十分便捷，可重复多次使用，更加环保。其中，弹性转动的盖板4可通过定位台6将出液口5封闭，使得咖啡杯起到保温作用，同时防止咖啡的泄露，起到保护作用。通过展开辅助叶10可便于使用者手持咖啡杯，对使用者起到保护作用，防止烫伤，使用更加安全。

本具体实施方式的实施例均为本实用新型的较佳实施例，并非依此限制本实用新型的保护范围，故：凡依本实用新型的结构、形状、原理所做的等效变化，均应涵盖于本实用新型的保护范围之内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920119848.4

申请日:2019-01-23

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:83(武汉)

授权编号:CN209629344U

授权时间:20191115

主分类号:A47G 19/22

专利分类号:A47G19/22

范畴分类:15F;

申请人:武汉卓丰包装有限公司

第一申请人:武汉卓丰包装有限公司

申请人地址:430040 湖北省武汉市东西湖区惠安大道南、村庄路以东3栋1层（8）

发明人:程园

第一发明人:程园

当前权利人:武汉卓丰包装有限公司

代理人:代理机构:代理机构编号:优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3b58326af9bf76d8baebe6f5.html