# 一种方便检查内部情况的井盖论文和设计-罗伟林

### 全文摘要

本实用新型公开了一种方便检查内部情况的井盖，包括井盖本体、底板和限位架，所述底板内壁焊接有固定环，所述固定环内开设有限位槽，且限位槽内转动安装有转轴，所述井盖本体的后端面焊接有连接架，所述限位架、固定环和井盖本体上均开设有第三螺纹孔，所述井盖本体上开设有第一螺纹孔和第二螺纹孔，所述第一螺纹孔内嵌入固定有第一凹透镜，所述第二螺纹孔内嵌入固定有第二凹透镜。本实用新型具备结构简单，操作便捷，检修方便和固定牢固的优点。

### 主设计要求

1.一种方便检查内部情况的井盖，包括井盖本体(1)、底板(2)和限位架(5)，其特征在于：所述底板(2)内壁焊接有固定环(3)，所述固定环(3)内开设有限位槽(15)，且限位槽(15)内转动安装有转轴(14)，所述井盖本体(1)的后端面焊接有连接架(13)，所述限位架(5)、固定环(3)和井盖本体(1)上均开设有第三螺纹孔(12)，所述井盖本体(1)上开设有第一螺纹孔(6)和第二螺纹孔(7)，所述第一螺纹孔(6)内嵌入固定有第一凹透镜(10)，所述第二螺纹孔(7)内嵌入固定有第二凹透镜(11)。

### 设计方案

1.一种方便检查内部情况的井盖，包括井盖本体(1)、底板(2)和限位架(5)，其特征在于：所述底板(2)内壁焊接有固定环(3)，所述固定环(3)内开设有限位槽(15)，且限位槽(15)内转动安装有转轴(14)，所述井盖本体(1)的后端面焊接有连接架(13)，所述限位架(5)、固定环(3)和井盖本体(1)上均开设有第三螺纹孔(12)，所述井盖本体(1)上开设有第一螺纹孔(6)和第二螺纹孔(7)，所述第一螺纹孔(6)内嵌入固定有第一凹透镜(10)，所述第二螺纹孔(7)内嵌入固定有第二凹透镜(11)。

2.根据权利要求1所述的一种方便检查内部情况的井盖，其特征在于：所述连接架(13)背离井盖本体(1)的一端焊接有固定块(16)，且固定块(16)滑动套接在转轴(14)。

3.根据权利要求1所述的一种方便检查内部情况的井盖，其特征在于：所述第三螺纹孔(12)内螺旋固定有螺栓(8)，且螺栓(8)的大小和第三螺纹孔(12)大小相适配。

4.根据权利要求1所述的一种方便检查内部情况的井盖，其特征在于：所述第一螺纹孔(6)位于第一凹透镜(10)的上方螺旋安装有第一盖板(4)。

5.根据权利要求1所述的一种方便检查内部情况的井盖，其特征在于：所述第二螺纹孔(7)位于第二凹透镜(11)的上方螺旋安装有第二盖板(9)。

6.根据权利要求1所述的一种方便检查内部情况的井盖，其特征在于：所述第二螺纹孔(7)内螺旋安装有观察筒(18)，且观察筒(18)内嵌入固定有凸透镜(17)。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及井盖检修技术领域，具体为一种方便检查内部情况的井盖。

背景技术

井盖，用于遮盖道路或家中深井，防止人或者物体坠落。一般采用圆形。可用于绿化带、人行道、机动车道、码头、小巷等。

传统井盖需要查看内部情况，必须打开井盖才能看到内部情况，部分井盖由于工况需要开启时耗时耗力，而很多的检查只需简单观察内部情况就行，没必要经常开合井盖，浪费人力物力。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种方便检查内部情况的井盖，具备结构简单，操作便捷，检修方便和固定牢固的优点，解决了传统井盖需要查看内部情况，必须打开井盖才能看到内部情况，部分井盖由于工况需要开启时耗时耗力，而很多的检查只需简单观察内部情况就行，没必要经常开合井盖，浪费人力物力的问题。

为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种方便检查内部情况的井盖，包括井盖本体、底板和限位架，所述底板内壁焊接有固定环，所述固定环内开设有限位槽，且限位槽内转动安装有转轴，所述井盖本体的后端面焊接有连接架，所述限位架、固定环和井盖本体上均开设有第三螺纹孔，所述井盖本体上开设有第一螺纹孔和第二螺纹孔，所述第一螺纹孔内嵌入固定有第一凹透镜，所述第二螺纹孔内嵌入固定有第二凹透镜。

优选的，所述连接架背离井盖本体的一端焊接有固定块，且固定块滑动套接在转轴。

优选的，所述第三螺纹孔内螺旋固定有螺栓，且螺栓的大小和第三螺纹孔大小相适配。

优选的，所述第一螺纹孔位于第一凹透镜的上方螺旋安装有第一盖板。

优选的，所述第二螺纹孔位于第二凹透镜的上方螺旋安装有第二盖板。

优选的，所述第二螺纹孔内螺旋安装有观察筒，且观察筒内嵌入固定有凸透镜。

与现有技术相比，本实用新型的有益效果如下：

1、本实用新型通过设置限位架，达到了方便检查内部情况的井盖使用时，操作人员通过将限位架上开设的第三螺纹孔对接到固定环和井盖本体上的第三螺纹孔上，同时将螺栓螺旋安装进第三螺纹孔内，将井盖本体限位固定在固定环上，防止人员恶意打开井盖本体，同时使井盖本体在通过固定块滑动套接在转轴上转动关闭后，固定更加牢固，更具实用性的效果。

2、本实用新型通过设置井盖本体，达到了方便检查内部情况的井盖使用时，达到了操作人员需要对井下进行观察时和维护时，操作人员螺旋取下第一螺纹孔上的第一盖板，操作人员可通过外用灯光照射第一凹透镜,灯光透过第一凹透镜进入井下进行照明,同时操作人员通过螺旋转动第二螺纹孔内的第二盖板，将第二盖板从第二凹透镜上拿下，同时将观察筒螺旋固定进第二螺纹孔内，观察筒通过内部的凸透镜与井盖本体内的第二凹透镜组成一种门镜结构，从而方便观察井盖本体内部情况，使操作人员观察时无需趴在井盖本体即可通过观察筒内部情况,使井下检查时，无需打开井盖本体就可观察内部情况，减少打开井盖本体浪费的时间和精力，观察后将第二盖板和第一盖板螺旋进入第二螺纹孔和第一螺纹孔内，对第二凹透镜和第一凹透镜进行保护的效果。

附图说明

图1为本实用新型的主视结构示意图；

图2为本实用新型的主视内部结构示意图；

图3为本实用新型的限位架内部示意图；

图4为本实用新型的图1中A的放大结构示意图

图5为本实用新型的侧视结构示意图。

图中：1、井盖本体；2、底板；3、固定环；4、第一盖板；5、限位架；6、第一螺纹孔；7、第二螺纹孔；8、螺栓；9、第二盖板；10、第一凹透镜；11、第二凹透镜；12、第三螺纹孔；13、连接架；14、转轴；15、限位槽；16、固定块；17、凸透镜；18、观察筒。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“内”、“外”“前端”、“后端”、“两端”、“一端”、“另一端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

请参阅图1至图5，本实用新型提供的一种实施例：一种方便检查内部情况的井盖，包括井盖本体1、底板2和限位架5，底板2内壁焊接有固定环3，固定环3内开设有限位槽15，且限位槽15内转动安装有转轴14，井盖本体1的后端面焊接有连接架13，连接架13背离井盖本体1的一端焊接有固定块16，且固定块16滑动套接在转轴14，限位架5、固定环3和井盖本体1上均开设有第三螺纹孔12，第三螺纹孔12内螺旋固定有螺栓8，且螺栓8的大小和第三螺纹孔12大小相适配，通过设置限位架5，达到了方便检查内部情况的井盖使用时，操作人员通过将限位架5上开设的第三螺纹孔12对接到固定环3和井盖本体1上的第三螺纹孔12上，同时将螺栓8螺旋安装进第三螺纹孔12内，将井盖本体1限位固定在固定环3上，防止人员恶意打开井盖本体1，同时使井盖本体1在通过固定块16滑动套接在转轴14上转动关闭后，固定更加牢固，更具实用性的效果。

井盖本体1上开设有第一螺纹孔6和第二螺纹孔7，第一螺纹孔6内嵌入固定有第一凹透镜10，第一螺纹孔6位于第一凹透镜10的上方螺旋安装有第一盖板4，第二螺纹孔7内嵌入固定有第二凹透镜11，第二螺纹孔7位于第二凹透镜11的上方螺旋安装有第二盖板9，第二螺纹孔7内螺旋安装有观察筒18，且观察筒18内嵌入固定有凸透镜17，通过设置井盖本体1，达到了方便检查内部情况的井盖使用时，达到了操作人员需要对井下进行观察时和维护时，操作人员螺旋取下第一螺纹孔6上的第一盖板4，操作人员可通过通过外用灯光照射第一凹透镜10,灯光透过第一凹透镜10进入井下进行照明,同时操作人员通过螺旋转动第二螺纹孔7内的第二盖板9，将第二盖板9从第二凹透镜11上拿下，同时将观察筒18螺旋固定进第二螺纹孔7内，观察筒18通过内部的凸透镜17与井盖本体1内的第二凹透镜11组成一种门镜结构，从而方便观察井盖本体1内部情况，使操作人员观察时无需趴在井盖本体1即可通过观察筒18内部情况,使井下检查时，无需打开井盖本体1就可观察内部情况，减少打开井盖本体1浪费的时间和精力，观察后将第二盖板9和第一盖板4螺旋进入第二螺纹孔7和第一螺纹孔6内，对第二凹透镜11和第一凹透镜10进行保护的效果。

工作原理：操作人员通过将限位架5上开设的第三螺纹孔12对接到固定环3和井盖本体1上的第三螺纹孔12上，同时将螺栓8螺旋安装进第三螺纹孔12内，将井盖本体1限位固定在固定环3上，防止人员恶意打开井盖本体1，同时使井盖本体1在通过固定块16滑动套接在转轴14上转动关闭后，固定更加牢固。操作人员螺旋取下第一螺纹孔6上的第一盖板4，操作人员可通过通过外用灯光照射第一凹透镜10,灯光透过第一凹透镜10进入井下进行照明,同时操作人员通过螺旋转动第二螺纹孔7内的第二盖板9，将第二盖板9从第二凹透镜11上拿下，同时将观察筒18螺旋固定进第二螺纹孔7内，观察筒18通过内部的凸透镜17与井盖本体1内的第二凹透镜11组成一种门镜结构，从而方便观察井盖本体1内部情况，使操作人员观察时无需趴在井盖本体1即可通过观察筒18内部情况,使井下检查时，无需打开井盖本体1就可观察内部情况。

对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920065179.7

申请日:2019-01-15

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209538240U

授权时间:20191025

主分类号:E02D 29/14

专利分类号:E02D29/14

范畴分类:36C;36D;

申请人:福州永胜达复合材料有限公司

第一申请人:福州永胜达复合材料有限公司

申请人地址:350109 福建省福州市闽侯县南屿镇科南场

发明人:罗伟林;林勤进

第一发明人:罗伟林

当前权利人:福州永胜达复合材料有限公司

代理人:钟毅虹

代理机构:35207

代理机构编号:厦门龙格专利事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3b5dfd7622b8c5c3c0c82f4f.html