# 基于横向剪切干涉测量光场空间相干性的研究

### 论文摘要

完全相干光场与完全非相干光场只是部分相干光场的两个极端情况,实际光场总是部分相干的。近年来,部分相干光场由于具有自修复,自聚焦,自分裂等特殊性质,越来越受到人们关注。作为部分相干光场的重要参量之一,空间相干性描述了光场两个点之间光振动的关联程度。如何测量空间相干性一直是部分相干光研究的重要课题之一,本文提出了一种基于空间调制器的横向剪切干涉方法,用于测量光场的空间相干性。横向剪切干涉装置是一种利用物光波与其复制光波进行干涉的自干涉装置,并且物光波与复制光波之间有一个横向的错位。横向剪切干涉装置一般用于测量相干光场的相位信息,事实上,借助于傅里叶变换条纹分析法,它还能测量部分相干光场的空间相干性。然而,传统的横向剪切干涉系统需要引入机械移动实现物光波和其复制光波的横向错位,因此会影响实验的测量。为了克服上述缺陷,我们提出了一种基于4f系统和空间光调制器相结合的横向剪切干涉系统,可以便捷地测量不同间隔两点间的光场相关性。在该系统中,位于4f系统输入平面的衍射光栅将入射的待测光波分成多个衍射级次,空间滤波器通过其中的±1级次,从而得到两个复制光波。在4f系统傅里叶平面上放置相位型空间光调制器,利用加载的复合闪耀光栅可以控制两个复制光波的横向错位,横向错开的间距通过调节闪耀光栅的周期进行控制。最后,通过对输出平面上记录的干涉图进行傅里叶变换条纹分析,我们就能得到待测光场的空间相干性分布。此外,通过改变空间光调制器上闪耀光栅的闪耀方向,我们的干涉装置可以测量光场相干性沿不同方向的分布。该方法不仅能测出表达相干性量度的复相干度的绝对值(模)的分布,同时也获得了复相干度的相位值。本文给出了利用该装置分别测量具有圆对称和非圆对称光场的空间相干性实验结果,我们发现实验测量结果与理论模拟数据基本一致,证明了该测量系统的可行性。相比传统的横向剪切干涉装置,我们的装置中横向剪切量的调控基于电脑控制,没有引入机械移动,因此相干性的测量更便捷并且测量结果更准确。另外,我们提出的横向剪切干涉系统是一种共光路的光学测量装置,对环境的抗干扰性更强,有利于测量方法的实用化。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 部分相干光场概述

- 1.2 横向剪切干涉测量术的背景

- 1.3 空间光调制器简介

- 1.4 本文的主要研究内容

- 第二章 部分相干光的理论

- 2.1 部分相干光的基础知识

- 2.1.1 互相干函数和复相干度

- 2.1.2 交叉谱密度和光谱相干度

- 2.1.3 谢尔模型光束

- 2.2 部分相干光的产生与传播

- 2.2.1 部分相干光的产生

- 2.2.2 部分相干光的传播

- 2.3 部分相干光的特性与应用

- 2.4 相干度的测量方法

- 2.5 本章小结

- 第三章 横向剪切干涉

- 3.1 一种改进的横向剪切干涉装置

- 3.2 傅里叶变换条纹分析法

- 3.3 干涉装置的误差分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 空间相干性的实验测量

- 4.1 光学实验系统

- 4.2 实验结果

- 4.2.1 圆对称光场的相干度测量

- 4.2.2 非圆对称光场的相干度测量

- 4.2.3 实验误差分析

- 4.3 本章小结

- 第五章 总结与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 潘鲁平

导师: 丁剑平

关键词: 空间相干性,横向剪切干涉,空间光调制器,衍射光栅,条纹分析

来源: 南京大学

年度: 2019

分类: 基础科学

专业: 物理学

单位: 南京大学

分类号: O436.1

总页数: 52

文件大小: 2957K

下载量: 135

### 相关论文文献

- [1].横向剪切干涉中非共光路误差的识别与补偿[J]. 红外与激光工程 2015(08)

- [2].横向剪切干涉中剪切量的选取及分析[J]. 应用光学 2012(03)

- [3].组合楼板横向剪切粘结分析及模拟方法[J]. 钢结构 2011(01)

- [4].二维横向剪切干涉中采样点的选取[J]. 光子学报 2015(03)

- [5].新式横向剪切干涉系统对天然气管道泄漏野外监测的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2012(09)

- [6].基于横向剪切干涉图像的波像差求取技术[J]. 物理实验 2014(07)

- [7].新式横向剪切干涉系统的光谱分析算法及其软件实现[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [8].胃癌组织横向剪切波速度与患者临床特征的关系[J]. 温州医科大学学报 2018(09)

- [9].可用于四波横向剪切干涉波前检测的随机编码混合光栅设计[J]. 中国激光 2015(10)

- [10].横向剪切干涉检测非球面波前数值模拟[J]. 航空精密制造技术 2012(04)

- [11].激光横向剪切干涉应用于温度场的测量[J]. 半导体光电 2013(03)

- [12].基于VisualC++和Pro/E的横向剪切式切纸的优化设计[J]. 机械工程师 2008(08)

- [13].声触诊组织定量技术在甲状腺弥漫性病变诊断中的应用[J]. 南昌大学学报(医学版) 2011(12)

- [14].剪切荷载作用下锚杆抗剪作用理论分析[J]. 地下空间与工程学报 2018(03)

- [15].基于解耦差分泽尼克待定系数法的二维横向剪切波面重建算法[J]. 光学学报 2011(08)

- [16].横向剪切及伸缩变形对层合板振动特性的影响分析[J]. 振动与冲击 2019(20)

- [17].非球面非零位横向剪切干涉检测与波前重建[J]. 纳米技术与精密工程 2013(03)

- [18].双路四通道同时干涉成像光谱仪[J]. 光学学报 2017(08)

- [19].肝脏横向剪切波速度与声脉冲辐射力成像在肝硬化Child-Pugh分级中的诊断价值研究[J]. 海军医学杂志 2016(01)

- [20].强激光光束像传递测量系统离焦量干涉法测量[J]. 激光杂志 2008(02)

- [21].剪切过程中锚杆的轴向和横向作用分析[J]. 岩土力学 2015(01)

- [22].肝脏横向剪切波速度与肝纤维化指标的相关性及其在肝硬化Child-Pugh分级中的应用[J]. 中国临床医学 2015(03)

- [23].甲状腺弥漫性病变横向剪切波速度变化特点初探[J]. 临床超声医学杂志 2016(11)

- [24].横向剪切干涉纯背景条纹模拟[J]. 湖北工业大学学报 2015(05)

- [25].塑料薄膜拉伸专用夹头的设计与制作[J]. 安徽农业科学 2014(19)

- [26].相移雅满横向剪切干涉仪[J]. 中国激光 2009(05)

- [27].考虑横向剪切的对称圆柱正交异性层合扁球壳的热屈曲[J]. 应用数学和力学 2008(03)

- [28].光学面形检测仪[J]. 西安工业大学学报 2014(10)

- [29].光谱分辨率可调的新型干涉成像光谱技术研究[J]. 物理学报 2013(02)

- [30].大剪切实时干涉系统的火焰条纹分析[J]. 工程热物理学报 2010(04)

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3b9f71ab130c08aae799f4ed.html