# 静电涂油机论文_李玉杰

导读:本文包含了静电涂油机论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:涂油,静电,高压,防锈油,酸洗,喷雾器,私服。

### 静电涂油机论文文献综述

李玉杰[1]（2018）在《酸洗线GFG静电涂油机涂油量标定方法》一文中研究指出本文重在介绍酸洗线涂油机涂油量的标定方法,在酸洗生产线涂油机的作用尤为重要,涂油量的准确性直接关系到产品质量,为了更好的保证产品质量,必须对涂油设备进行更好的维护和保养,在涂油机的维护中,涂油机的涂油量定期标定至关重要,GFG涂油机计量泵使用的是稳定性非常高的伺服马达控制器,正常情况下供油量比较准确,无漂移现象。但是,正常的维护是必要的,还是需要定期进行油量标定。一般情况下,每隔3-6个月需要检查一次。涂油机涂油量漂移的主要因素是温度,在使用环境温差大的情况下就需要对计量泵进行标定。(本文来源于《科学技术创新》期刊2018年02期）

刘振,潘炼,田中捷,杜然珑,王玥[2]（2015）在《基于参数模糊自整定的静电涂油机电气系统的设计》一文中研究指出静电喷涂技术是一项新型技术,近年来在国内外发展迅速,已广泛应用于各种工业领域。利用静电喷雾技术开发的静电涂油机是集机械、液压、电气、高压静电、计算机控制于一体的高科技产品。简述了静电涂油机电气控制系统的设计,在控制算法上采用模糊控制理论的先进控制策略,然后根据静电涂油机控制系统的非线性和不确定性因素,建立了参数自整定的推理规则,设计了静电涂油机控制系统的模糊控制器。现场应用表明,该控制系统的模糊控制器具有较快的动态响应速度,该系统可以自动适应现场的生产要求。(本文来源于《电气传动》期刊2015年07期）

刘彦丰,张永生[3]（2015）在《静电涂油机在邯钢连退线的应用及维护》一文中研究指出介绍了邯钢连续退火线机组静电涂油机的工作原理、控制系统,以及静电喷涂原理在涂油机控制中的应用,着重分析了现场故障处理、维护要点。静电涂油保证成品质量以便进行二次加工,具有良好的防锈蚀效果。(本文来源于《现代工业经济和信息化》期刊2015年13期）

张根梅[4]（2015）在《静电涂油机涂油不均原因分析及对策》一文中研究指出本文详细介绍静电涂油机工作原理,静电涂油的雾化过程,分析了影响涂油效果的因素,并针对涂油不均所采取的措施及取得的效果。(本文来源于《涟钢科技与管理》期刊2015年01期）

张贵红[5]（2014）在《静电涂油机在平整机的应用》一文中研究指出介绍了济钢冷轧厂静电涂油机的技术性能、工作原理,分析了该设备的主要工作流程、电气设备、结构特点及对涂油效果的影响。静电涂油机维护重点。(本文来源于《科技致富向导》期刊2014年08期）

王飞,许斌,黄文华[6]（2013）在《静电涂油机在镀锡重卷机组上的应用》一文中研究指出介绍了梅钢冷轧厂镀锡重卷机组上旋转喷雾式静电涂油机的工作原理和用途,重点阐述了涂油机的结构原理和涂油量精确控制方法,并根据实际使用情况,提出了涂油机的日常维护重点与常见故障及其解决方案。(本文来源于《梅山科技》期刊2013年05期）

翁崇滨[7]（2013）在《ECT静电涂油机的应用与维护》一文中研究指出为了使带材不易被腐蚀,保证成品质量以便进行二次加工,需要在带材表面涂防锈油。在涂油机的应用过程中,漏涂现象是最常见的问题之一,导致漏涂的原因有的是涂油机本身的问题,有的是由于生产环境的影响。本文对静电涂油机的原理和涂油控制作了简介,对其在生产中出现的漏涂现象加以分析,并介绍了相应的维护措施。(本文来源于《有色金属加工》期刊2013年02期）

庄传铁[8]（2013）在《本钢冷轧厂重卷机组静电涂油机改造分析》一文中研究指出本文阐述了本钢冷轧厂重卷机组静电涂油机现状、工作原理,并列举了在生产过程中常见的质量缺陷,分析其产生的原因,提出了解决方法,验证了改造效果。(本文来源于《河南科技》期刊2013年07期）

乔顺平,赵春禾[9]（2013）在《静电涂油机在冷轧重卷检查线上的应用和优化》一文中研究指出介绍了静电涂油机的组成及工作原理,对静电涂油机使用中的空油问题进行了分析,提出了供油系统的优化方案,解决了空油引起的不涂油现象导致的产品质量问题,增加了静电涂油机的使用精度。(本文来源于《重型机械》期刊2013年02期）

王亮,王沂超[10]（2012）在《静电涂油机高压直流电源系统研究》一文中研究指出在板带静电涂油机中,接高压直流电源负极的刀梁与接地的带钢之间形成高压静电场,从刀梁喷出的油液在高压静电场中雾化并吸附在带钢表面,从而实现静电涂油。本文主要介绍静电涂油机高压电源系统的工作原理。(本文来源于《科技风》期刊2012年23期）

### 静电涂油机论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

静电喷涂技术是一项新型技术,近年来在国内外发展迅速,已广泛应用于各种工业领域。利用静电喷雾技术开发的静电涂油机是集机械、液压、电气、高压静电、计算机控制于一体的高科技产品。简述了静电涂油机电气控制系统的设计,在控制算法上采用模糊控制理论的先进控制策略,然后根据静电涂油机控制系统的非线性和不确定性因素,建立了参数自整定的推理规则,设计了静电涂油机控制系统的模糊控制器。现场应用表明,该控制系统的模糊控制器具有较快的动态响应速度,该系统可以自动适应现场的生产要求。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 静电涂油机论文参考文献

[1].李玉杰.酸洗线GFG静电涂油机涂油量标定方法[J].科学技术创新.2018

[2].刘振,潘炼,田中捷,杜然珑,王玥.基于参数模糊自整定的静电涂油机电气系统的设计[J].电气传动.2015

[3].刘彦丰,张永生.静电涂油机在邯钢连退线的应用及维护[J].现代工业经济和信息化.2015

[4].张根梅.静电涂油机涂油不均原因分析及对策[J].涟钢科技与管理.2015

[5].张贵红.静电涂油机在平整机的应用[J].科技致富向导.2014

[6].王飞,许斌,黄文华.静电涂油机在镀锡重卷机组上的应用[J].梅山科技.2013

[7].翁崇滨.ECT静电涂油机的应用与维护[J].有色金属加工.2013

[8].庄传铁.本钢冷轧厂重卷机组静电涂油机改造分析[J].河南科技.2013

[9].乔顺平,赵春禾.静电涂油机在冷轧重卷检查线上的应用和优化[J].重型机械.2013

[10].王亮,王沂超.静电涂油机高压直流电源系统研究[J].科技风.2012

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3bdb0f5a30dbbd0a4792a9f3.html