# 一种平凸双曲面镜全口径检测机构论文和设计

### 全文摘要

本实用新型公开了一种平凸双曲面镜全口径检测机构，包括干涉仪、计算机系统、第一球面反射镜、第二球面反射镜和检测台，所述检测台上设置有两个圆环形凹槽分别为第一圆环槽和第二圆环槽，所述第一圆环槽和第二圆环槽为同心圆结构，所述第一圆环槽和第二圆环槽内分别嵌入设置有第一转动环和第二转动环，所述第一转动环和第二转动环分别能够在第一圆环槽和第二圆环槽内转动。本实用新型能够方便、高效、准确的在短时间内找到第一球面反射镜和第二球面反射镜的定点位置，从而大幅减少了检测所耗时间，提升了检测效率。

### 主设计要求

1.一种平凸双曲面镜全口径检测机构，包括干涉仪、计算机系统、第一球面反射镜、第二球面反射镜和检测台，其特征在于：所述检测台上设置有两个圆环形凹槽分别为第一圆环槽和第二圆环槽，所述第一圆环槽和第二圆环槽为同心圆结构，所述第一圆环槽和第二圆环槽内分别嵌入设置有第一转动环和第二转动环，所述第一转动环和第二转动环分别能够在第一圆环槽和第二圆环槽内转动。

### 设计方案

1.一种平凸双曲面镜全口径检测机构，包括干涉仪、计算机系统、第一球面反射镜、第二球面反射镜和检测台，其特征在于：所述检测台上设置有两个圆环形凹槽分别为第一圆环槽和第二圆环槽，所述第一圆环槽和第二圆环槽为同心圆结构，所述第一圆环槽和第二圆环槽内分别嵌入设置有第一转动环和第二转动环，所述第一转动环和第二转动环分别能够在第一圆环槽和第二圆环槽内转动。

2.根据权利要求1所述的一种平凸双曲面镜全口径检测机构，其特征在于：所述第一转动环和第二转动环上分别设置有第一拉环和第二拉环。

3.根据权利要求1所述的一种平凸双曲面镜全口径检测机构，其特征在于：所述第一转动环和第二转动环的顶面分别设置有第一磁铁层和第二磁铁层，所述第一球面反射镜和第二球面反射镜的底部分别固定设置有第一铁块和第二铁块。

4.根据权利要求3所述的一种平凸双曲面镜全口径检测机构，其特征在于：所述第一磁铁层和第二磁铁层的顶面分别和第一圆环槽和第二圆环槽的槽口面处于同一水平面。

5.根据权利要求1所述的一种平凸双曲面镜全口径检测机构，其特征在于：所述计算机系统设置有显示器，所述显示器位于检测台上。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及光学检测技术领域，具体涉及一种平凸双曲面镜全口径检测机构。

背景技术

现在的光学检测技术领域中，对于双曲面镜全口径的检测主要是通过干涉仪得到双曲面镜的全口径面形信息，从而获取到全口径数据信息，专利号为201210092319.2的专利文献，公开了“一种超大口径凸双曲面镜分环带检测系统及其检测方法”，其是通过两个球面反射镜分别放置在双曲面镜的相对对应位置，使得干涉仪得到干涉条纹，计算机系统得到全口径面形信息，具体如图1所示，但是这种检测方式在操作的过程中，工作人员对于两个球面反射镜的具体对应位置很难把握，需要经过多次调整，才能最终正确对两个球面反射镜进行定位，这个过程需要耗费大量的时间，因此，导致整个检测过程的效率非常低。

发明内容

发明目的：为了克服现有技术中存在的不足，提供一种便于对球面反射镜进行定位的平凸双曲面镜全口径检测机构。

技术方案：为实现上述目的，本实用新型提供一种平凸双曲面镜全口径检测机构，包括干涉仪、计算机系统、第一球面反射镜、第二球面反射镜和检测台，所述检测台上设置有两个圆环形凹槽分别为第一圆环槽和第二圆环槽，所述第一圆环槽和第二圆环槽为同心圆结构，所述第一圆环槽和第二圆环槽内分别嵌入设置有第一转动环和第二转动环，所述第一转动环和第二转动环分别能够在第一圆环槽和第二圆环槽内转动。

本实用新型的设计原理为：将第一球面反射镜和第二球面反射镜分别固定放置于第一转动环和第二转动环上，这样第一球面反射镜和第二球面反射镜能够按照第一转动环和第二转动环的转动轨迹进行位置移动，第一球面反射镜和第二球面反射镜不会脱离圆环轨迹，确保了第一球面反射镜和第二球面反射镜在转动的过程中能够找到指定位置。

进一步地，所述第一转动环和第二转动环上分别设置有第一拉环和第二拉环，第一拉环和第二拉环的设置便于检测人员转动第一转动环和第二转动环。

进一步地，所述第一转动环和第二转动环的顶面分别设置有第一磁铁层和第二磁铁层，所述第一球面反射镜和第二球面反射镜的底部分别固定设置有第一铁块和第二铁块，能够有效、便捷的起到固定第一球面反射镜和第二球面反射镜的效果。

进一步地，所述第一磁铁层和第二磁铁层的顶面分别和第一圆环槽和第二圆环槽的槽口面处于同一水平面，保证第一球面反射镜、第二球面反射镜和双曲面镜的水平性。

进一步地，所述计算机系统设置有显示器，所述显示器位于检测台上，使得检测人员能够通过显示器，在调整第一球面反射镜和第二球面反射镜位置时，能够实时的观察到双曲面镜口径面形信息。

有益效果：本实用新型与现有技术相比，能够方便、高效、准确的在短时间内找到第一球面反射镜和第二球面反射镜的定点位置，从而大幅减少了检测所耗时间，提升了检测效率。

附图说明

图1为现有技术的结构示意图；

图2为本实用新型的结构俯视图；

图3为本实用新型的结构侧视图。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施例，进一步阐明本实用新型。

如图1～图3所示，本实用新型提供一种平凸双曲面镜全口径检测机构，包括干涉仪1、计算机系统5、第一球面反射镜2、第二球面反射镜3和检测台6，检测台6上设置有两个圆环形凹槽分别为第一圆环槽61和第二圆环槽62，第一圆环槽61和第二圆环槽62为同心圆结构且第一圆环槽61位于第二圆环槽62的外围，第一圆环槽61和第二圆环槽62内分别嵌入设置有第一转动环7和第二转动环8，第一转动环7和第二转动环8分别能够在第一圆环槽61和第二圆环槽62内转动，第一转动环7和第二转动环8上分别设置有第一拉环71和第二拉环81，第一转动环7和第二转动环8的顶面分别设置有第一磁铁层72和第二磁铁层82，第一球面反射镜2和第二球面反射镜3的底部分别固定设置有第一铁块9和第二铁块10，第一磁铁层72和第二磁铁层82的顶面分别和第一圆环槽61和第二圆环槽62的槽口面处于同一水平面，计算机系统5设置有显示器51，显示器51位于检测台6上。

本实用新型的操作流程为：首先工作人员将待检测的平凸双曲面镜4放置于第一圆环槽61和第二圆环槽62的圆心位置，启动检测台6上的干涉仪1，干涉仪1朝着平凸双曲面镜4发射光线，将第一球面反射镜2和第二球面反射镜3分别固定放置在第一转动环7和第二转动环8的顶面，由两个工作人员同时分别通过第一拉环71和第二拉环81慢慢转动第一转动环7和第二转动环8，在转动的同时工作人员通过显示器51上的平凸双曲面镜4的面形信息，当显示器51上呈现到了平凸双曲面镜4的全口径面形信息，工作人员停止转动，通过计算机系统5获取到的平凸双曲面镜4的全口径面形信息，工作人员能够获取到平凸双曲面镜4的全口径数据信息。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201920308862.9

申请日:2019-03-12

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:32(江苏)

授权编号:CN209655991U

授权时间:20191119

主分类号:G01B 11/24

专利分类号:G01B11/24

范畴分类:31B;

申请人:无锡工艺职业技术学院

第一申请人:无锡工艺职业技术学院

申请人地址:214200 江苏省无锡市宜兴市荆邑南路99号

发明人:朱启家;王健光;李玲英;周斌

第一发明人:朱启家

当前权利人:无锡工艺职业技术学院

代理人:向文

代理机构:32204

代理机构编号:南京苏高专利商标事务所(普通合伙) 32204

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3c9c25b157c76e7d73011986.html