# 一种低压开关装置论文和设计-黄旭辉

### 全文摘要

本实用新型涉及电力设备技术领域，具体涉及一种低压开关装置，包括绝缘壳体、控制结构和多个并排设置的接线端子；所述接线端子包括连接本体；所述连接本体包括锁紧螺钉、压线片和金属导电部；所述金属导电部包括第一连接板和第二连接板；所述控制结构包括按压组件和驱动组件；所述按压组件包括两端分别与两个相对的连接本体的金属导电部弹性接触连接的按压条。本实用新型的有益效果在于：在使用该接线端子进行接线作业时，旋转螺钉使压线片朝向第一连接板运动从而压紧导线，导电稳定。向下按压转盘时，按压部的突起抵接于对应的按压条的突起部上并使按压条向下运动，从而使多个突起对应的按压条所在电路全部断开，实现多路同时通断。

### 主设计要求

1.一种低压开关装置，其特征在于，包括绝缘壳体、控制结构和多个并排设置的接线端子；所述接线端子包括多对相对设置在绝缘壳体内的两个连接本体；所述连接本体包括锁紧螺钉、压线片和金属导电部；所述金属导电部包括两个侧边通过连接部连接且相互平行的第一连接板和第二连接板，所述第一连接板上设有通孔，所述锁紧螺钉包括头部和螺杆，所述压线片上设有第二螺纹通孔，所述螺杆的自由端依次穿过通孔和螺纹通孔设置在第一连接板和第二连接板之间，所述绝缘壳体的侧壁设有供螺钉通过的开口，所述压线片和第一连接板之间形成导线容置空间；所述控制结构包括按压组件和驱动组件；所述驱动组件包括轴和设置在轴上的转盘，所述轴穿过转盘的中心，所述转盘的一面设有两个以上的按压部，所述按压部包括沿转盘的同心圆方向交错设置的突起和平面，所述突起和平面之间设有斜面，所述突起对应相邻的按压部的平面设置；所述转盘和轴的一端位于绝缘壳体内，所述轴的另一端穿出绝缘壳体外；所述按压组件包括两端分别与两个相对的连接本体的金属导电部弹性接触连接的按压条，所述按压条的中央设有突起部，相邻两按压部的距离与相邻两按压条的距离相同，所述按压部与所述按压条的突起部抵接。

### 设计方案

1.一种低压开关装置，其特征在于，包括绝缘壳体、控制结构和多个并排设置的接线端子；

所述接线端子包括多对相对设置在绝缘壳体内的两个连接本体；所述连接本体包括锁紧螺钉、压线片和金属导电部；所述金属导电部包括两个侧边通过连接部连接且相互平行的第一连接板和第二连接板，所述第一连接板上设有通孔，所述锁紧螺钉包括头部和螺杆，所述压线片上设有第二螺纹通孔，所述螺杆的自由端依次穿过通孔和螺纹通孔设置在第一连接板和第二连接板之间，所述绝缘壳体的侧壁设有供螺钉通过的开口，所述压线片和第一连接板之间形成导线容置空间；

所述控制结构包括按压组件和驱动组件；所述驱动组件包括轴和设置在轴上的转盘，所述轴穿过转盘的中心，所述转盘的一面设有两个以上的按压部，所述按压部包括沿转盘的同心圆方向交错设置的突起和平面，所述突起和平面之间设有斜面，所述突起对应相邻的按压部的平面设置；所述转盘和轴的一端位于绝缘壳体内，所述轴的另一端穿出绝缘壳体外；

所述按压组件包括两端分别与两个相对的连接本体的金属导电部弹性接触连接的按压条，所述按压条的中央设有突起部，相邻两按压部的距离与相邻两按压条的距离相同，所述按压部与所述按压条的突起部抵接。

2.根据权利要求1所述的低压开关装置，其特征在于，所述第二连接板的上部设有弯折部，所述金属导电部通过弯折部与按压条弹性连接。

3.根据权利要求2所述的低压开关装置，其特征在于，所述第二连接板的下部设有弯折条，所述金属导电部通过弯折条固定在绝缘体上。

4.根据权利要求1所述的低压开关装置，其特征在于，所述按压组件还包括弹簧，所述弹簧的一端固定在绝缘壳体上，所述弹簧的另一端固定在按压条的一端。

5.根据权利要求1所述的低压开关装置，其特征在于，所述突起部由按压条中部向上弯曲而形成。

6.根据权利要求1所述的低压开关装置，其特征在于，所述绝缘壳体包括下盖及盖于所述下盖上的上盖，所述下盖的底部设有导线插孔。

7.根据权利要求1所述的低压开关装置，其特征在于，所述轴位于绝缘壳体外的一端设有旋柄，所述旋柄与轴垂直。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及电力设备技术领域，具体涉及一种低压开关装置。

背景技术

在专业照明灯具和电器设备中，经常会用接线端子进行内部导线的接插。目前的导线接插大部分通过螺钉压紧导线的方式，即将导线放置于螺钉的下面，然后用螺丝刀拧紧螺钉，导线压紧于螺钉下，在装配过程中，导线容易滑出螺钉下，使得导线接插比较耗费时间、装配不方便。

现有的低压开关装置往往中每一路的通断往往单独控制，当几路需要同时控制通断时，只能通过人工同时按下这几路的开关，不仅操作不便，还容易出错。

实用新型内容

本实用新型所要解决的技术问题是：提供一种可同时控制多路通断的低压开关装置。

为了解决上述技术问题，本实用新型采用的技术方案为：一种低压开关装置，包括绝缘壳体、控制结构和多个并排设置的接线端子；

所述接线端子包括多对相对设置在绝缘壳体内的两个连接本体；所述连接本体包括锁紧螺钉、压线片和金属导电部；所述金属导电部包括两个侧边通过连接部连接且相互平行的第一连接板和第二连接板，所述第一连接板上设有通孔，所述锁紧螺钉包括头部和螺杆，所述压线片上设有螺纹通孔，所述螺杆的自由端依次穿过通孔和螺纹通孔设置在第一连接板和第二连接板之间，所述绝缘壳体的侧壁设有供螺钉通过的开口，所述压线片和第一连接板之间形成导线容置空间；

所述控制结构包括按压组件和驱动组件；所述驱动组件包括轴和设置在轴上的转盘，所述轴穿过转盘的中心，所述转盘的一面设有两个以上的按压部，所述按压部包括沿转盘的同心圆方向交错设置的突起和平面，所述突起和平面之间设有斜面，所述突起对应相邻的按压部的平面设置；所述转盘和轴的一端位于绝缘壳体内，所述轴的另一端穿出绝缘壳体外；

所述按压组件包括两端分别与两个相对的连接本体的金属导电部弹性接触连接的按压条，所述按压条的中央设有突起部，相邻两按压部的距离与相邻两按压条的距离相同，所述按压部与所述按压条的突起部抵接。

本实用新型的有益效果在于：本实用新型的接线端子包括锁紧螺钉、压线片和金属导电部，在使用该接线端子进行接线作业时，旋转螺钉使压线片朝向第一连接板运动从而压紧导线，在导线为多芯线时，多芯线与金属导电部的接触面积大，导线装配时不易损坏且导电稳定。向下按压转盘时，按压部的突起抵接于对应的按压条的突起部上并使按压条向下运动，按压部的平面对应的按压条则保持不动，从而使多个突起对应的按压条所在电路全部断开，实现多路同时通断。

附图说明

图1为本实用新型实施例低压开关装置的爆炸图；

图2为本实用新型的具体实施方式的接线端子的主视图；

图3为本实用新型的具体实施方式的接线端子的金属导电部的结构示意图；

图4为本实用新型实施例低压开关装置的按压组件和接线端子配合的结构示意图；

图5为本实用新型实施例低压开关装置的控制结构的结构示意图；

标号说明：

1、上盖；2、下盖；21、导线插孔；3、轴；4、转盘；41、突起；42、平面；43、斜面；

5、连接本体；51、锁紧螺钉；511、头部；512、螺杆；52、压线片；

521、螺纹通孔；53、金属导电部；531、第一连接板；5311、通孔；532、第二连接板；533、连接部；534、弯折条；

6、按压条；61、突起部。

具体实施方式

为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果，以下结合实施方式并配合附图予以说明。

本实用新型最关键的构思在于：向下按压转盘时，按压部的突起抵接于对应的按压条的突起部上并使按压条向下运动，按压部的平面对应的按压条则保持不动，从而使多个突起对应的按压条所在电路全部断开，实现多路同时通断。

请参照图1至图5，一种低压开关装置，包括绝缘壳体、控制结构和多个并排设置的接线端子；

所述接线端子包括多对相对设置在绝缘壳体内的两个连接本体5；所述连接本体5包括锁紧螺钉51、压线片52和金属导电部53；所述金属导电部53包括两个侧边通过连接部533连接且相互平行的第一连接板531和第二连接板532，所述第一连接板531上设有通孔5311，所述锁紧螺钉51包括头部511和螺杆512，所述压线片52上设有螺纹通孔521，所述螺杆512的自由端依次穿过通孔5311和螺纹通孔521设置在第一连接板531和第二连接板532之间，所述绝缘壳体的侧壁设有供螺钉通过的开口，所述压线片52和第一连接板531之间形成导线容置空间；

所述控制结构包括按压组件和驱动组件；所述驱动组件包括轴3和设置在轴3上的转盘4，所述轴3穿过转盘4的中心，所述转盘4的一面设有两个以上的按压部，所述按压部包括沿转盘4的同心圆方向交错设置的突起41和平面42，所述突起41和平面42之间设有斜面43，所述突起41对应相邻的按压部的平面设置；所述转盘4和轴3的一端位于绝缘壳体内，所述轴3的另一端穿出绝缘壳体外；

所述按压组件包括两端分别与两个相对的连接本体5的金属导电部53弹性接触连接的按压条6，所述按压条6的中央设有突起部61，相邻两按压部的距离与相邻两按压条6的距离相同，所述按压部与所述按压条6的突起部61抵接。

从上述描述可知，本实用新型的有益效果在于：向下按压转盘时，按压部的突起抵接于对应的按压条的突起部上并使按压条向下运动，按压部的平面对应的按压条则保持不动，从而使多个突起对应的按压条所在电路全部断开，同时，多个平面对应的按压条所在电路全部断开，实现多路同时通断。

进一步的，上述的低压开关装置中，所述第二连接板532的上部设有弯折部，所述金属导电部53通过弯折部与按压条6弹性连接。

从上述描述可知，所述弯折部垂直于第二连接板与按压条的一端连接，此设置使第二连接板与按压条的电连接简单且稳定。

进一步的，上述的低压开关装置中，所述第二连接板532的下部设有弯折条534，所述金属导电部53通过弯折条534固定在绝缘体上。

从上述描述可知，安装前弯折条与第二连接板出于同一平面，安装到绝缘壳体后弯折条弯折包住卡紧绝缘壳体，达到将金属导电部固定在绝缘壳体上的目的。

进一步的，上述的低压开关装置中，所述按压组件还包括弹簧，所述弹簧的一端固定在绝缘壳体上，所述弹簧的另一端固定在按压条6的一端。

由上述描述可知，在按压条上设置弹簧可增大按压条的弹性，使得电路的通断控制灵敏。

进一步的，上述的低压开关装置中，所述突起部61由按压条6中部向上弯曲而形成。

由上述描述可知，在按压条的中央向外弯曲而形成突起部，结构简单，且减少材料成本。

进一步的，上述的低压开关装置中，所述绝缘壳体包括下盖2及盖于所述下盖2上的上盖1，所述下盖2的底部设有导线插孔21。

进一步的，上述的低压开关装置中，所述轴3位于绝缘壳体外的一端设有旋柄，所述旋柄与轴3垂直

由上述描述可知，一端设置旋柄可方便的进行旋转和按压操作。

实施例1

一种低压开关装置，包括绝缘壳体、控制结构和多个并排设置的接线端子；

所述接线端子包括多对相对设置在绝缘壳体内的两个连接本体5；所述连接本体5包括锁紧螺钉51、压线片52和金属导电部53；所述金属导电部53包括两个侧边通过连接部533连接且相互平行的第一连接板531和第二连接板532，所述第一连接板531上设有通孔5311，所述锁紧螺钉51包括头部511和螺杆512，所述压线片52上设有螺纹通孔521，所述螺杆512的自由端依次穿过通孔5311和螺纹通孔521设置在第一连接板531和第二连接板532之间，所述绝缘壳体的侧壁设有供螺钉通过的开口，所述压线片52和第一连接板531之间形成导线容置空间；

所述控制结构包括按压组件和驱动组件；所述驱动组件包括轴3和设置在轴3上的转盘4，所述轴3穿过转盘4的中心，所述转盘4的一面设有两个以上的按压部，所述按压部包括沿转盘4的同心圆方向交错设置的突起41和平面42，所述突起41和平面42之间设有斜面43，所述突起41对应相邻的按压部的平面设置；所述转盘4和轴3的一端位于绝缘壳体内，所述轴3的另一端穿出绝缘壳体外；

所述按压组件包括两端分别与两个相对的连接本体5的金属导电部53弹性接触连接的按压条6，所述按压条6的中央设有突起部61，相邻两按压部的距离与相邻两按压条6的距离相同，所述按压部与所述按压条6的突起部61抵接。

所述转盘4上背离按压部的一面设有突出于转盘4的定位部，所述定位部与转盘4和轴3一体连接，所述绝缘壳体内设有与所述定位部相适配的定位槽。

本实施例的低压开关装置的接线端子包括锁紧螺钉51、压线片52和金属导电部53；金属导电部53的第一连接板531上设有通孔5311，锁紧螺钉51的螺杆512的自由端依次穿过通孔5311和螺纹通孔521，使螺杆512和压线片52设置在第一连接板531和第二连接板532之间，在使用该接线端子进行接线作业时，接线人员对锁紧螺钉51进行旋转，使压线片52在螺杆512方向上运动，压线片52与第一连接板531之间留出相应的间隙，该间隙能供接线人员接线时导线的穿过和固定，之后再旋转螺钉使压线片52朝向第一连接板531运动从而压紧导线，该接线端子结构简单，在导线为多芯线时，多芯线与金属导电部53的接触面积大，导线装配时不易损坏且导电稳定。

向下按压转盘4时，按压部的突起41抵接于对应的按压条6的突起部61上并使按压条6向下运动，按压部的平面对应的按压条6则保持不动，从而使多个突起41对应的按压条6所在电路全部断开，同时，多个平面对应的按压条6所在电路全部断开，实现多路同时通断。

在本实施例中，所述的低压开关装置的第二连接板532的上部设有弯折部，所述金属导电部53通过弯折部与按压条6弹性连接。所述第二连接板532的下部设有弯折条534，所述金属导电部53通过弯折条534固定在绝缘体上。

从上述描述可知，所述弯折部垂直于第二连接板532与按压条6的一端连接，此设置使第二连接板532与按压条6的电连接简单且稳定。安装前弯折条534与第二连接板532出于同一平面，安装到绝缘壳体后弯折条534弯折包住卡紧绝缘壳体，达到将金属导电部53固定在绝缘壳体上的目的。

在本实施例中，所述的低压开关装置的按压组件还包括弹簧，所述弹簧的一端固定在绝缘壳体上，所述弹簧的另一端固定在按压条6的一端。所述突起部61由按压条6中部向上弯曲而形成。所述绝缘壳体包括下盖2及盖于所述下盖2上的上盖1，所述下盖2的底部设有导线插孔21。所述轴3位于绝缘壳体外的一端设有旋柄，所述旋柄与轴3垂直。

由上述描述可知，在按压条6上设置弹簧可增大按压条6的弹性，使得电路的通断控制灵敏。在按压条6的中央向外弯曲而形成突起部61，结构简单，且减少材料成本。一端设置旋柄可方便的进行旋转和按压操作。

以上所述仅为本实用新型的实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换，或直接或间接运用在相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822269778.9

申请日:2018-12-29

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:35(福建)

授权编号:CN209401494U

授权时间:20190917

主分类号:H01H 1/58

专利分类号:H01H1/58

范畴分类:38C;

申请人:闽清雅中瓷业有限公司

第一申请人:闽清雅中瓷业有限公司

申请人地址:350800 福建省福州市闽清县白中镇白金工业园区科技孵化器

发明人:黄旭辉

第一发明人:黄旭辉

当前权利人:闽清雅中瓷业有限公司

代理人:林志峥

代理机构:35214

代理机构编号:福州市博深专利代理事务所（普通合伙）

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3cc0742a2a2b387bda3c3d1e.html