# 一种混料机的辅助支撑装置论文和设计-杜书珍

### 全文摘要

一种混料机的辅助支撑装置，涉及塑胶线缆加工设备，包括螺杆，螺杆中部与螺杆焊接固定的螺母，螺母上焊接固定的两个拨杆，放置在螺杆下端的平垫，所述混料机支撑腿下端面设置有与螺杆配合的螺纹孔，所述螺杆上端旋装在混料机支撑腿的螺纹孔中，螺杆下端为半球头状并放置在所述平垫中心，所述平垫中心设置有一个半球形槽，半球形槽直径与螺杆下端半球形槽直径相同。把螺杆旋装到混料机支撑腿下端面的螺纹孔中，螺杆下端放置到平垫上的中心孔中，旋转螺杆中间螺母上的拨杆，可以调整混料机高度，螺杆下端头部是半球头状，其与平垫上的半球形槽直径相同且可以相对转动接触位置，二者接触面大，所以非常容易把混料机高度调整一致且非常平稳，避免了混料机由于放置不平稳造成的晃动。优点：结构简单，操作方便，效果非常好。

### 主设计要求

1.一种混料机的辅助支撑装置，其特征在于：其包括螺杆，螺杆中部与螺杆焊接固定的螺母，螺母上焊接固定的两个拨杆，放置在螺杆下端的平垫，所述混料机支撑腿下端面设置有与螺杆配合的螺纹孔，所述螺杆上端旋装在混料机支撑腿的螺纹孔中，螺杆下端为半球头状并放置在所述平垫中心，所述平垫中心设置有一个半球形槽，半球形槽直径与螺杆下端半球形槽直径相同。

### 设计方案

1.一种混料机的辅助支撑装置，其特征在于：其包括螺杆，螺杆中部与螺杆焊接固定的螺母，螺母上焊接固定的两个拨杆，放置在螺杆下端的平垫，所述混料机支撑腿下端面设置有与螺杆配合的螺纹孔，所述螺杆上端旋装在混料机支撑腿的螺纹孔中，螺杆下端为半球头状并放置在所述平垫中心，所述平垫中心设置有一个半球形槽，半球形槽直径与螺杆下端半球形槽直径相同。

### 设计说明书

技术领域

本实用新型涉及塑胶线缆加工设备，具体为一种混料机的辅助支撑装置。

背景技术

目前在混料机基本都是电机带动搅拌叶进行混料，如果设备放置不平稳，会使得混料机晃动严重，缩短混料机使用寿命，而混料机一般在厂房放置，要想放置的非常平稳非常困难，本实用新型提供了一种辅助支撑装置，可以完美解决这个问题。

实用新型内容

本实用新型的目的在于提供一种混料机的辅助支撑装置，以解决背景技术中提到的问题。

为实现上述目的，本实用新型采用如下技术方案：一种混料机的辅助支撑装置，包括螺杆，螺杆中部与螺杆焊接固定的螺母，螺母上焊接固定的两个拨杆，放置在螺杆下端的平垫，所述混料机支撑腿下端面设置有与螺杆配合的螺纹孔，所述螺杆上端旋装在混料机支撑腿的螺纹孔中，螺杆下端为半球头状并放置在所述平垫中心，所述平垫中心设置有一个半球形槽，半球形槽直径与螺杆下端半球形槽直径相同。

使用时，把螺杆旋装到混料机支撑腿下端面的螺纹孔中，螺杆下端放置到平垫上的中心孔中，旋转螺杆中间螺母上的拨杆，可以调整混料机高度，由于平垫在地面非常容易放平稳，螺杆下端头部是半球头状，其与平垫上的半球形槽直径相同且可以相对转动接触位置，二者接触面大，所以非常容易把混料机高度调整一致且非常平稳，避免了混料机由于放置不平稳造成的晃动。

本实用新型的优点在于：结构简单，操作方便，效果非常好。

附图说明

附图1是本实用新型螺杆与混料机支撑腿的安装结构示意图。

附图2是本实用新型平垫的结构示意图。

附图3是本使用新型安装结构示意图。

附图1-3中：1混料机支撑腿，2螺母，3拨杆，4螺杆，5螺杆半球头，6平垫，7半球形槽。

具体实施方式

为了使本实用新型的目的、技术方案及优点更加清楚明白，以下结合附图及实施例，对本实用新型进行进一步详细说明。

附图1-3中，螺杆4旋装在混料机支撑腿1上的螺栓孔中，螺母2焊接在螺杆4上，拨杆3焊接在螺母2上，螺杆下面的半球头5放置在平垫6的半球形槽7中，旋转拨杆3使得螺杆4旋转调节高度，螺杆下端头部是半球头状，其与平垫上的半球形槽直径相同且可以相对转动接触位置，二者接触面大，所以非常容易把混料机高度调整一致且非常平稳，避免了混料机由于放置不平稳造成的晃动。

### 设计图

### 相关信息详情

申请码:申请号:CN201822259986.0

申请日:2018-12-30

公开号:公开日:国家:CN

国家/省市:13(河北)

授权编号:CN209362417U

授权时间:20190910

主分类号:B01F 15/00

专利分类号:B01F15/00;F16M7/00

范畴分类:23A;

申请人:一缆电缆有限公司

第一申请人:一缆电缆有限公司

申请人地址:055550 河北省邢台市宁晋县侯口乡邱头村东环路

发明人:杜书珍

第一发明人:杜书珍

当前权利人:一缆电缆有限公司

代理人:尚欣

代理机构:11616

代理机构编号:北京盛凡智荣知识产权代理有限公司

优先权:关键词:当前状态:审核中

类型名称:外观设计

本文来源: https://www.lunwen90.cn/article/3cc6f7474233a9417a060307.html